## Slide 1: 2031FM 收音机
welcome
五六电子独家提供

## Slide 2
2031收音机的安装
电子工艺实训教学

## Slide 3: 电子工艺实训的目的及意义
现代生活离不开电，我们每个人都必须掌握一定的用电知识及电工操作技能。
通过电子工艺实训可使我们学会一些常用电工工具、仪表、开关元件等的使用方法及工作原理。
接触电学知识，实现理论联系实际，并为后续专业课程的学习打下一定的基础。

## Slide 4: 本课题的目的及意义
锡焊技术是电工、电子工艺的基本操作技能之一，通过实习要求大家在初步掌握这一技术的同时，注意培养自己在工作中耐心细致，一丝不苟的工作作风。
收音机是最常用的家用电器之一，通过这次实习，我们应该在了解其基本工作原理的基础上学会安装、调试、使用 ，并学会排除一些常见故障。

## Slide 5: 2031FM收音机电路原理图

## Slide 6: 2031收音机装配图

## Slide 7: 安 装 步 骤
机械部件的安装调整
焊接前的准备工作
元器件的焊接与安装
收音机故障的排除
二 极 管、电容、电阻的 认识
清点材料

## Slide 8: 第一步：清点电子元件
请按元件清单一一对应，记清每个元件的名称与外形
注意

## Slide 9: 友 情 提 醒 1
弹簧和螺丝
要小心滚掉
清点完后请将暂时不用元件、材料放 回塑料袋备用。
打开时请小心，不要将塑料袋撕破， 以免零件丢失。
清点材料时请将机壳后盖当容器，将所有的东西都放在里面 。

## Slide 10: 零 件 1
R5 681Ω
蓝 灰 棕
L2 4.7uH
黄 紫 金
153
贴片电阻
154
122
562
222
贴片电容
R1
R2
R4
R3
104
221
331
221
181
681
332
683
104
223
104
471
82
104
33
C1
C2
C5
C3
C4
C6
C8
C7
C9
C10
C13
C11
C12
C14
C16
C15
贴片电容
贴片电容

## Slide 11: 零件 2
电解电容
＋－
100μF
1个
电位器 1个
发光二极管
贴片集成块 1个

## Slide 12: 零件 3
导线 2根
瓷片电容
223
332
1个
1个
9014
1个
9012
1个

## Slide 13
空心电感L3
空心电感L4
旋钮外
挂钩
按钮
按钮内

## Slide 14
前盖
后盖
耳机
1个
M2*8
螺丝 5个
电位器螺丝 1个
M1.6*5
1个
M2*5

## Slide 15: 第二步：二 极 管、电容、电阻的 认识
元件的大小与极性一定不能弄错
注意

## Slide 16: 区分二极管的极性
Ω
×1K
Ω
×1K
IN4148
IN4148

## Slide 17: 区分电解电容的极性
长 + 短 -
根据正接时漏电流小（阻值大），反接时漏电流大来判断。
＋
－
－+

## Slide 18: 第三步：焊接前的准备工作
元件读数测量
元件插放
去氧化层
元件焊接
元件弯制
现在开始焊接了，要注意安全哦！

## Slide 19: 色 环 色 标
±10%
10－2
银
±5%
10－1
金
9
9
9
白
105
104
103
102
101
100
倍率
8
8
8
灰
±0.1%
7
7
7
紫
±0.25%
6
6
6
兰
±0.5%
5
5
5
绿
4
4
4
黄
3
3
3
橙
±2%
2
2
2
红
±1%
1
1
1
棕
0
0
0
黑
误差
III
II
I
颜色

## Slide 20: 色 环 认 识 的 规律
从上页幻灯片可知，金色和银色只能是乘数和允许误差，一定放在右边。
表示允许误差的色 环比别的色环稍宽，离别的色 环稍远。
我们用的电阻大都允许误差是±5%的，用金色色 环表示，因此金色一般都在最右边。

## Slide 21
103
阻值
前两位表示有效数字，第三位表示零的个数 小数点用R表示 例如: 1RO=1.0Ω 103=10KΩ 跨接电阻采用"000"表示

## Slide 22: 元 件 的 插 放
卧式插法
立式插法

## Slide 23: 立式插法的注意点
大约1~2mm
向左倾斜
15-20o
元件脚大
约折弯30o
剪去多余
的元件脚

## Slide 24: 注意 1
no
yes

## Slide 25: 烙铁必须插在烙铁架中 1
不能碰东西

## Slide 26: 烙铁必须插在烙铁架中 2

## Slide 27: 请给烙铁架海棉加水
水

## Slide 28: 烙铁头的保护
焊锡丝
电烙铁加热的进程中要及时给裸铜面搪锡否则会不好焊

## Slide 29: 烙铁头上多余锡的处理

## Slide 30: 在练习板上焊接 1
每人至少焊20点，给老师看过后才可焊收音机

## Slide 31: 在练习板上焊接 2
首先
焊点
然后

## Slide 32: 在练习板上焊接 3
从右上角开始，排列整齐焊1列空1列

## Slide 33: 在练习板上焊接 4
练习时注意不断总结，把握加热时间、送锡多少，不可在一个点加热较长时间，否则会使印刷电路的焊盘烫坏。
注意尽量排列整齐，才可以看出练习后的进步，改进不足。

## Slide 34: 注 意 2
焊锡丝
加热中要把斜面靠在元件脚上使加热面积最大
焊点高约1.5mm直径与焊盘一致脚高出约0.5mm

## Slide 35
焊点的正确形状 1







## Slide 36: 第四步：元器件焊接与安装
注意不仅要位置正确，还要焊接牢固可靠，形状整洁美观。

## Slide 37: 元 件 的 焊 接
桌面
间距由孔距决定.
电解电容紧贴底板安装

## Slide 38: 注 意 3
焊锡丝
用电烙铁运载焊锡丝
错
高温使助焊剂分解挥发，易造成焊接缺陷

## Slide 39: 错焊元件的拔除 1
清除烙铁上的锡，绿面向下，用烙铁将元件脚上的锡尽量刮除

## Slide 40: 错焊元件的拔除 2
镊子
拔
用烙铁将锡熔化

## Slide 41: 电位器阻值的测量
Ω
×1K
测1与3间阻值5K
转动旋钮，1与2，2与3 间的阻值应随之改变
1
2
3

## Slide 42: 友 情 提 醒 2
焊接前电阻要看清阻值大小，并用万用表校核。电容、二极管要看清极性。
一旦焊错要小心地用烙铁加热后取下重焊。拨下的动作要轻，如果安装孔堵塞，要边加热，边用针通开。
电阻的读数方向要一致，色环不清楚 时要用万用表测定阻值后再装。
上螺丝、螺母时用力要合适，不可用力太大。

## Slide 43
焊接时注意各元件对应位置确保无误时在进行焊接，根据工艺要求依次安装
元件焊接
安装SMT贴片元件，集成块注意脚位，先固定一个脚后再焊接其它脚

## Slide 44
插装THT面元件。跳线、电阻、电感及瓷片电容

## Slide 45
安装空心电感、磁珠电感及二极管BB910，注意二极管极性

## Slide 46
安装电解电容和电位器，电位器紧贴电路板安装，电解电容对号入座，注意正负极性卧式安装。

## Slide 47
安装耳机插座和选台按钮

## Slide 48
安装发光二极管，注意正负极，可以装到外壳上确定高度后再焊接。

## Slide 49
焊接电源线红线为正极黑线为负极，把电池极片焊接到导线另一端

## Slide 50
装上选台按钮，注意其中一个注意有缺口对准，电路板装到外壳上，装上螺丝

## Slide 51
装上调谐里面按钮，后再装上外按钮

## Slide 52
把电池极片装到后盖内后装上螺丝，即可收听广播节目