## Slide 1
模拟“知了”声电路的制作
教学设计理念
教材分析
教学过程
教学反思
上一页
下一页
返回

## Slide 2
教学设计理念
以学生为中心，根据我们职业学校电子专业学生普遍存在理解力低、动手能力强这一特点，我采用创设情景、激发兴趣；动手实践、体验感悟；分析探究、项目拓展的教学思路，让学生先“会”后“懂”，先感性后理性，真正实现手动、脑动这一教学目标，获得技能与理论知识的双丰收，培养学生多方面能力，为学生的可持续发展做充分的辅垫。
上一页
下一页
返回

## Slide 3
一、教材的地位和作用（教材分析）
本文选自中等职业学校国家规划教材朱国兴老师主编的《电子技能与训练》第三章第一节《多谐振荡器》。在数字电路中，多谐振荡器广泛用作信号源，将多谐振荡器与其它单元电路组合，可做成许多实用电路和趣味电路。因此多谐振荡器的制作与分析是本章的重点，也是本教材的重点。模拟“知了”声电路由多谐振荡器与音频振荡电路两个比较典型的单元电路组成，是一项综合性的实训内容。该电路集声、光于一体，趣味性强，又贴近学生生活实际，能极大地激发学生的学习兴趣。
上一页
下一页
返回

## Slide 4
二、教学目标（教材分析）
能力目标：通过教学，培养学生自主学习能力和创新设计能力， 提高学生的电子专业技能水平。
情感目标：通过教学，激发学生的好奇心和求知欲；增强学生的自信心和成就感；培养学生互助合作的团队精神。
上一页
下一页
返回
知识目标：理解多谐振荡器和音频振荡器的工作原理及振荡频率
的改变方法。

## Slide 5
三、教学重点与难点（教材分析）
教学重点：
模拟“知了”声电路的制作与测试。
教学难点：
多谐振荡器工作原理分析。
上一页
下一页
返回

## Slide 6
四、教学方法（教材分析）
项目教学法。教学中，根据模拟“知了”声电路制作项目和学生实际，遵循教师为主导、学生为主体、训练为主线的原则，结合创设情景、实物演示、观察分析、实践操作、讨论比较、评估总结的活动，充分调动学生学习的主动性和积极性，激发学生的创作热情，让学生自主地学，主动地学。
上一页
下一页
返回

## Slide 7
四、教学方法（教材分析）
学法：达尔文说：“最有价值的知识是关于方法的知识。”职业高中学生的学习问题主要是方法问题，因此，我在教学过程中力求方法的渗透。1 ．实践导向法；2 ．直观分析法；3 ．分段调试法；4 ．问题引导法；5 ．学练相结合的方法。
上一页
下一页
返回

## Slide 8
五、教时、教具和课前准备（教材分析）
教具
课前准备
装有多媒体演示的多功能综合电子实训室；振荡电路及模拟“知了”声电路教具；学生电源；指针式万用表；示波器等。
教师一周前下发有关学习资料，同时提供相应网站，要求学生对振荡电路的工作原理和应用作大致了解，为新课的学习奠定一定的基础。
教时
3课时。（1、2课时主要完成电路的制作与调试， 第3课时主要进行电路分析、变式训练及评估总结）
上一页
下一页
返回

## Slide 9
教学过程（项目实施过程）
项目实施 动手制作
项目认识 创设情景
项目测试 排除故障
项目评估 学习总结
项目分析 变试训练
项目拓展 实践探究
上一页
下一页
返回

## Slide 10
一、项目认识 创设情景（FLASH动画）
会眨眼的小熊猫
轮流闪烁的装饰灯
变光变音救护车
上一页
下一页
返回

## Slide 11
一、项目认识 创设情景（实例展示）
使用说明：鼠标点击视频内，将会自动播放，再点击一次停止，可以重新播放。
模拟“知了”声电路
轮流闪烁的三组彩灯电路
上一页
下一页
返回

## Slide 12
二、项目实施 动手制作（实物图和原理图）
发光二极管
电解电容
扬声器
三极管
涤纶电容
电池
开关
VT1
9013
VT2
9013
LED1
LED2
R1
1K
R2
82K
C1
10uF
C2
33uF
R3
82K
R4
1K
R5
68K
VT3
9013
VT4
9012
R6
68K
C4
0.022uF
R7
10K
、
、
S1
.
C3
22uF
.
.
.
+3V
S2
.
.
.
.
多谐振荡器
音频振荡电路
上一页
下一页
返回
阻容耦合

## Slide 13
二、项目实施 动手制作（元器件识别与检测）
1 ．色环电阻器如何识读？
2 ．涤纶电容器的容量怎么识读？
3 ．发光二极管的正负极性如何判别？
4 ．三极管的管脚与类型怎样判断？
5 ．扬声器的极性如何判别？直流电阻值怎么测？
6 ．电解电容器的工作极性如何判别？质量如何检测？
元器件的识别与检测是电子技能训练中的一个重要环节，为了让同学们较好地掌握元器件识别与检测方法，务必在课中进行一定的练习。
上一页
下一页
返回

## Slide 14
二、项目实施 动手制作（电路安装与制作）
学生对元器件识别检测完毕后，根据要求及已有的实践经验，在万能电路板上进行元器件的布局、安装、焊接，直至所有元器件及引线焊完为止。
教师要引导学生在电路布局时进行综合考虑，如焊接时注意不应该有交叉的连接导线；元器件的安装要依据装配工艺要求正确合理、规范一致等。
上一页
下一页
返回

## Slide 15
三、项目测试 排除故障
正常情况：接通电源，两个发光二极管轮流闪烁，扬声器发出模拟“知了” 声响。
用万用表检测VT2集电极电位， 现象：万用表指针来回偏转。
用示波器观察VT2集电极电位，现象：直流电位上下跳动。
使用说明：鼠标点击视频内，将会自动播放，再点击一次停止，可以重新播放。
上一页
下一页
返回

## Slide 16
三、项目测试 排除故障
存在故障：①发光二极管轮流闪烁，而扬声器不响。②扬声器发出连续不断的声响，模拟声音不是“知了”声且发光二极管不闪烁。③发光二极管闪烁正常，扬声器仍旧发出连续不断的声响。
电路正常后，根据技训表要求进行项目测试，测试结果填入技训表。
上一页
下一页
返回

## Slide 17
四、项目分析 变式训练（电路原理分析）
本环节是电子实训课的一个难点。第四小组同学在教师的指导下设计了以下五个直观性和实践性问题。
1．整个电路由哪几部分组成？分别是什么电路？
2．LED1、LED2 亮，分别代表哪个三极管导通？LED2 亮时， VT2的集电极电位是高电平还是低电平？为什么？
3．VT1、VT2 两个三极管如何工作？
4．电容C1、C2两端的电压怎么变化？它们有什么特性？
5．请说说多谐振荡器的工作过程？
同时，为进一步降低学生理解难度，用FLASH动画直观演示振荡电路的工作过程。
上一页
下一页
返回

## Slide 18
四、项目分析 变式训练（FLASH动画）
假设VT2较VT1先导通，电路进入第一正反馈，结果VT2饱和导通，VT1截止，进入第一暂稳态。
使用说明：鼠标点击FLASH动画，将会自动播放，可以重新播放。
第一暂稳态期间，电容C1、C2充放电
第一正反馈过程
上一页
下一页
返回

## Slide 19
四、项目分析 变式训练（FLASH动画）
第二暂稳态期间，电容C2、C1充放电
VT1、VT2轮流导通，电路振荡
上一页
下一页
返回

## Slide 20
四、项目分析 变式训练（变式训练）
1．改变C1电容值，可以改变“知了”声响间隔时间。把C1换成33μF/10V电容，再通电时又听到“知了”声，比较前后两次声音有什么变化？
2．C3 和R5在电路中是将前级振荡信号耦合至后级。断开开关S1，前后级各自振荡，LED1、LED2正常闪烁，扬声器会发出怎样的叫声？为什么？
3．多谐振荡器的频率与哪些元件有关？
为进一步巩固对电路工作原理的理解，特设置以下一些实践性问题进行变式训练，结果填入技训表。
上一页
下一页
返回

## Slide 21
五、项目评估 学习总结
（一）项目评估
主要以自评与互评相结合的方式进行，最后教师点评。
（二）学习总结
请每小组的代表总结在制作过程中出现的故障及检查与排除这些故障的经验与方法，接着教师作总结。
通过自评与互评，师生、生生之间达到互相交流、学习的目的；通过总结，培养学生分析能力和自我反思能力，让每位学生看到自己与他人的优点与不足，在今后的制作过程中加以改进。
上一页
下一页
返回

## Slide 22
六、项目拓展 实践探究
1 ．请同学们想一想振荡电路在生活中还有哪些应用？
2 ． 请同学们找一找还有哪些形式的振荡电路？（如与非门、 555振荡等）
3 ．请每小组同学课后通过上网、到阅览室查阅资料及自行设计等方式提供1~2个多谐振荡器的应用电路。要求：①画出电路原理图；②简述其工作过程；③做成实物。
第六小组同学在教师的指导下共同设计了以下三个问题：
上一页
下一页
返回
向学生推荐的网站：
1、http:\www.cndzz.com/ 电子电路图网
2、http:\www.56dz.com/ 五六电子网
……

## Slide 23
教学反思
上一页
下一页
返回
本课所采用的项目教学法是在教师的引导和指导下，师生共同把需要完成的项目任务（即功能电路的制作与调试）精心设计成可供学生实际操作的六个环节，让学生的学习过程一步一步按程序进行，旨在让学生在学习的过程中掌握电子专业技能的学习方法和技巧，实现理论与实践的有效整合，重在凸现学生的主体地位，激发学生的学习兴趣，培养学生的主体精神，提高学生的自主学习能力，提升学生的电子专业技能水平，同时也提升教师自身的综合素质，我认为本课所采用的项目教学法值得推广。

## Slide 24
退出