## Slide 1
课题五 三端稳压电源电路设计安装与调试
分课题一 三端稳压电源电路设计安装

## Slide 3
一、电路原理分析
课题五 集成稳压电源电路装配与调试
滤波电路，滤去脉动直流电中的交流纹波成分，变为平滑的直流电
整流电路，将交流电转换为单向脉动直流电
保险管FU短路保护作用
限流电阻R1、2分压限流保护
LED显示电路正常工作
可变电阻RP，调节电路中电流
7812自动稳压

## Slide 4
.电路安装设计
.器件选择
.器件引脚、导线整形
.插件、位置调整
.焊接
.调试
二.三端稳压电源电路装配

## Slide 5
1、线路设计要求
（1）根据三端稳压电源电路原理图绘制印刷安装电路草图，要求单面布局，考虑元器件安装位置，电路中不允许有非电气交叉连接点。
（2）整体布局：根据原理图按功能法布局，元件排列合理美观，疏密有序。

## Slide 6
2、三端稳压电源电路安装连接方法
（1）导线连接法：
三端稳压电源
电路结构简单，
采用功能布线法。

## Slide 7
（2）锡接走线法
采用功能布置法，合理设计元件的安装位置，焊接线路清晰美观。

## Slide 8
3、电路中器件选择
电路名称 | 元件代号 | 器件型号 | 器件参数 | 备注
整流电路 | VD1---VD4 | 1N4007 |  | 
滤波电路 | C1 |  | 470uF/25V | 
 | C2 |  | 10uF/16V | 
保险管 | FU |  | 1A | 
电阻 | R1,R2 |  |  | 若干
发光二极管 | LED |  |  | 
集成稳压器 |  | LM7812 |  | 
可调电位器 | RP |  | 4.7K | 

## Slide 9
4、电路装配
(2)元器件成型
A≥2mm；R≥2d；h：0~2 mm h≥2 mm
(1)元器件引脚处理：
去氧化层，搪锡，根据安装位置成型。

## Slide 10
5、元器件插装工艺
由小到大，由里到外。布局合理，美观，减小相互交叉。
6.导线处理
去绝缘层，多股铜芯线拧紧（单股铜芯线去氧化层），搪锡，焊接。金属裸露部分小于2mm。

## Slide 11
7、焊接工艺要求
具有良好的导电特性，具有一定机械强度，焊点光亮、清洁，圆滑，伞状，不应有毛刺、虚焊、假焊、漏焊。
二、安全教育
1、正确使用仪表和设备安全
2、使用电烙铁过程中注意放置，不要触及人身体和其它物品。
3、注意用电安全

## Slide 12
三、产品调试要求
(1)测量各点电压值
(2)测量发光二极支路电流（调整电位器）
测试点 | UA | UB | UC | UD | uef
电压值 |  |  |  |  | 
二极管发光最弱时电路电流值 | 
二极管发光最强时电路电流值 | 

## Slide 13
四、评价
1、电路能否正常工作（发光二极管发光强度）
2、电压值是否正常
4、焊接工艺是否规范
3、电路设计安装是否合理

## Slide 14
五、教师点评
六、作业