## Slide 1
直流放大器
说课教师：

## Slide 2
§5-1 直流放大器
说教材
说教法学法
说教学过程
说板书设计
说评价

## Slide 3
§5-1 直流放大器
1、教材地位和作用
<直流放大器>是选自重庆大学出版社出
版的中等职业教育电类专业系列教材，由聂广
林老师和任德齐老师主编的《电子技术基础》
第二版第五章第一节内容。
直流放大器这部分内容在教材中起着承前
启后的作用，它既是对前面学习基本放大电路
的巩固，也是为后面学习集成运放奠定基础。

## Slide 4
§5-1 直流放大器
2、教学目标
知识目标：
能力目标：
情感目标：
（1）理解零点漂移的含义；
（2）掌握级间电位调节电路的分析方法。
（1）通过学生亲自动脑分析，培养学生分析
问题，解决问题的实际能力，进而实现对学生创
新精神和实践能力的培养；
（2）运用所学知识能够分析、设计、制作并
维修直流放大器。
（1）培养学生将电子技术应用于日常生活、社
会实践的意识；
（2）通过引导让学生分析、设计电子产品，从
学生体验学习专业理论课的乐趣，提高学生学习
《电子技术基础》的积极性。

## Slide 5
§5-1 直流放大器
3、教学重点，难点
重点：掌握四个级间电位调节电路的分析方法。
难点：理解零点漂移的含义。

## Slide 6
§5-1 直流放大器
4、教法
（1）以自主、讨论、活动、探究为主的教学方法
（2）项目教学法
（3）点拨指导法，质疑启思法等辅助教学法

## Slide 7
§5-1 直流放大器
5、学法
（1）自主分析，发现学习法
（2）合作探究法
（3）交流讨论法

## Slide 8
§5-1 直流放大器
第一环节：创设情境，导入新课

## Slide 9
§5-1 直流放大器
第二环节：组织活动，探索新知
活动一、讨论在直接耦合直流放大器中还存
不存在其它特殊问题？ 如果有那又
是什么问题呢？
Rc1
Rb1
+EC
V1
Rc2
V2

## Slide 10
§5-1 直流放大器
Rc1
Rb1
+EC
V1
Rc2
V2
原因1：电源电压波动
原因2：温度变化
如果，我们将电路输入端对地短路
在输出端接一个电压表
理论上讲，指针应停在零点不变
这个值称为放大器的起始值
但事实上它会离开这个值
出现忽大忽小忽快忽慢的不规则摆动

## Slide 11
§5-1 直流放大器
活动二、讨论为什么要进行级间电位调节？
那么什么又是级间电位调节呢？
Rc1
Rb1
+EC
V1
Rc2
V2
UC1
UB2
UBE2

## Slide 12
§5-1 直流放大器
分析：
UC1=UB2，UB2=UBE2，因UBE2很小
硅管约为0.7V，锗管约为0.3V。
UC1很小，从而使两级间直流量相互影响。
结论：
提高UC1 ，即提高UB2 ，这就是级间电位调节。
Rc1
Rb1
+EC
V1
Rc2
V2
UC1
UB2
UBE2

## Slide 13
§5-1 直流放大器
活动三、讨论如何进行级间电位调节？
Rc1
Rb1
+EC
V1
Rc2
V2
UC1
UB2
UBE2
UE2
点拨指导法
启发式教学法

## Slide 14
§5-1 直流放大器
措施：在后一级发射极加接电阻Re2。
Rc1
Rb1
+EC
V1
Rc2
V2
UC1
UB2
UBE2
分析：
缺点：
Re2属于电流负反馈，
会使电路放大倍数下降。
Re2
IE2

## Slide 15
§5-1 直流放大器
活动四、讨论还有其它方法实现级间电位
调节吗？要求避免放大倍数下降。
Rc1
Rb1
+EC
V1
Rc2
V2
UC1
UB2
UBE2
UE2

## Slide 16
§5-1 直流放大器
措施：在后一级发射极加接二极管。
Rc1
Rb1
+EC
V1
Rc2
V2
UC1
UB2
UBE2
分析：
VD动态电阻小，减弱了电流负反馈的作用，电路放大倍数
基本不受影响。同时用硅二极管0.7V的正向压降提高UC1。
VD

## Slide 17
§5-1 直流放大器
措施：在后一级发射极加接稳压二极管。
Rc1
Rb1
+EC
V1
Rc2
V2
UC1
UB2
UBE2
分析：
VDZ动态电阻小，减弱了电流负反馈的作用，电路放大倍数
基本不受影响。同时利用稳压管的稳压值来提高UC1。
R的作用：为VDZ提供偏置电流。
VDZ
R

## Slide 18
§5-1 直流放大器
活动五、讨论如何避免在多级直接耦合放大器中，
过多使用NPN管，末级的集电极对地电
位将被抬得很高，使输出直流电位严重
偏离正常值现象？
提示：要使三极管起放大作用，对于NPN管，3个电极
上的电位分布必须符合UC>UB>UE。对于PNP管，
3个电极上的电位分布必须符合UC<UB<UE。

## Slide 19
§5-1 直流放大器
措施：用NPN型管和PNP型管直接耦合。
分析：
对于PNP管， 3个电极上的电位分布必须符合
UC<UB<UE。在此电路中，UC2<UB2=UC1。

## Slide 20
§5-1 直流放大器
第三环节：实践运用，深化知识
让同学们自己设计一个能够实现
级间电位调节的直流放大电路。

## Slide 21
直接耦合放大器
的两个特殊问题
级间电位调节电路
直流放大器
级间直流量的相互影响
零点漂移
措施一、在后一级发射级加接电阻Re2
措施二、在后一级的发射极接二极管
措施四、用NPN型管和PNP型管直接耦合
板书设计：
措施三、在后一级的发射极接稳压管

## Slide 22
§5-1 直流放大器
说评价
1、师评
2、互评
3、自评

## Slide 23
谢谢!