## Slide 1
第十一章 等离子电视机
学习要点：
1．等离子显示器的特点；
2．等离子显示屏的显像原理；
3．等离子电视机的组成；
4．等离子显示器的主要参数及选购要点；

## Slide 2
第一节 等离子显示器的特点
等离子电视机是平板电视的一个重要种类。等离子电视机又称PDP-TV。其中PDP是英文Plasma Display Panel的缩写形式。Plasma Display Panel中文翻译过来就是等离子显示器。等离子电视机就是等离子显示器结合电视信号接收、处理电路构成的应用产品。
等离子显示器件是一种新型器件。其主要特点是整体呈扁平状，轻而薄，它是自发光的器件，但显像原理又与传统的CRT显像管有所不同。传统的CRT彩电显像管的屏幕上涂有一层荧光粉，显像管电子枪发射出的高速电子束击打在屏幕上，使被击打位置的荧光粉发光，从而产生了图像，每一个发光点又由“红”“绿”“蓝”三个小的发光点组成，这个发光点也就是一个像素。
等离子电视机的核心器件是等离子显示板，等离子体显示板是由几百万个像素单元构成的，每个像素单元中涂有荧光层并充有惰性气体。在外加电压的作用下气体呈离子状态，并且放电，放电电子使荧光层发光，这些单元称为放电单元。放电单元是组成图像的最小像素单元。随着等离子显示器件性能的提高，制作工艺的改善，由于它具有发光亮度高、显示效果好的特点，故等离子体彩色电视机正在进入百姓家中。

## Slide 3
一、等离子的基本概念
等离子体显示面板（Plasma Display Panel,简称PDP ）是利用气体放电原理来实现显示功能的一种平板显示器件，又称为气体放电显示器。那什么是等离子体呢？等离子体就是由大量的带电粒子组成的非束缚态的宏观体系。
它具有以下三个特征：
◆非束缚性：异类带电粒子之间相互“自由”，等离子体的基本粒子元是带正负电荷的微粒（电子、离子），而不是其结合体。
◆粒子与电磁场的不可分割性：等离子体中粒子的运动与电磁场（外场及粒子产生的自由场）的运动紧密耦合，不可分割。
◆集体效应起主导作用：在等离子体中，带电粒子之间的是库仑力作用，库仑力的作用效果远远超过带电粒子可能发生的局部短程碰撞效果，等离子体中的带电粒子运动时，能引起正电荷或负电荷局部集中，产生电场。
1．等离子体的形成
物质有三种常规状态，分别是固态、液态和汽态。
我们平时见到的气体，是由分子组成的，称为分子气体。随着气体温度的升高，气体分子的互相碰撞加剧，分子被碰碎了，成为单个的气体原子，这就是原子气体。原子气体的温度进一步升高，由于碰撞的加剧，原子外的电子，首先是一部分被碰掉，成为自由电子与离子的混合物。当温度继续上升，原子核外的全部电子被碰掉，成为自由电子与完全电离了的裸露的原子核的混合物。

## Slide 4
无论是部分电离或完全电离，在一个小的体积单元内，正离子或带正电的原子核的带电量与自由电子的带电量是相等的，因此呈电中性，这些气体，称等离子体，前者称部分等离子体，后者称完全等离子体。
等离子体是由高度离子化的离子、电子和中性粒子组成。
2．等离子体是物质第四态
根据等离子的形成过程，可以看出：等离子体其实质是物质的第四态，如图11－1所示。
图11－1 物质的四态变化

## Slide 5
3．电离气体是一种常见的等离子体
放电是使气体转变成等离子体的一种常见形式，如图11－2所示。在放电时，气体内部的原子发生电离反应。由于受外部条件作用，施加电能前，气体内部已存有少量的带电粒子；施加电能后，电子被引火单元激发，并在极间电场作用下加速，当达到一定动能时碰击原子，使其电离导致自由电子增值。如此继续，形成电离雪崩效应。
由此可见，等离子体  电离气体，但是需要有足够电离度的电离气体才具有等离子体性质。
图11－2 普通气体转变为等离子体

## Slide 6
二、等离子显示器件的特点及分类
1．等离子显示器的特点
等离子显示器的主要技术特点如表11－1所示。
表11－1 等离子显示器的主要技术特点

## Slide 7
2．等离子显示器件分类
⑴ 根据颜色分
PDP是指所有利用气体放电而发光的平板显示器件的总称，它属于冷阴极放电管，利用加在阴极和阳极间一定的电压，使气体产生辉光放电而发光，根据颜色不同，PDP分单色和彩色两类，见表11－2所示。
表11－2 单色PDP和彩色PDP
无论是单色PDP还是彩色PDP，其主要原理都是基于惰性气体在一定电压作用下的气体放电现象。那么等离子按工作方式的不同，又分为哪些种类呢？
⑵ 根据工作方式分
等离子按工作方式不同可分为直流型等离子体显示面板（DC-PDP）和交流型等离子体显示面板(AC-PDP)两大类，见表11－3所示。

## Slide 8
表11－3 两种工作方式的PDP
AC-PDP又根据电极结构的不同，可分为对向放电型和表面放电型两种。几种工作方式的PDP如图11－3所示。
图11－3 PDP结构分类
无论是AC-PDP还是DC-PDP，彩色PDP都是由数十万至数百万个气体放电单元组成的，这些放电单元是在两块玻璃基板之间用许多壁障分隔而成，每个空间为一个显示单元。每个显示单元都设有一组电极，并按一定排列形式涂敷有红、绿、蓝荧光粉。

## Slide 9
第二节 等离子显示屏的显像原理
了解了等离子的一些基础知识后，接下来介绍等离子电视机的显示发光原理，这也是理解等离子电视机工作原理的关键。
一、气体放电的物理基础
1．彩色AC-PDP显示机理
⑴ 结构
彩色AC-PDP的内部结构如图11－4所示。每一个显示单元都是在维持电极、地址电极（扫描）和数据电极的联合作用下放电发光的。
等离子体彩色显示单元是将一个像素单元分割为3个小的单元，每个小的显示单元的结构如图11－5所示，在相邻的3个单元内涂上R、G、B（即红、绿、蓝）三色荧光粉构成一个像素单元，每一组所发的光，从远处观看是R、G、B三色光合成的效果。
⑵ 显示原理
等离子体显示单元的放电发光过程如图11－5所示。它有4个工作阶段。AC-PDP的显示原理见表11－4所示。

## Slide 10
图11－4 等离子体显示单元的内部结构图

## Slide 11
图11－5 PDP内部放电腔图

## Slide 12
表11－4 PDP的显示原理

## Slide 13
等离子体从发光的原理上来说有两种：一种是在电离形成等离子体时直接产生可见光；另一类是利用等离子体产生紫外光来激发荧光体发光。通常等离子体不是固态、液态和气态，而是一种含有离子和电子的混合物。
等离子体显示板的像素类似于微小的氖灯管，其基本结构是在两片玻璃之间设有一排排的点阵式的驱动电极，其间充满惰性气体。
像素单元位于水平和垂直电极的交叉点。要使某一像素单元发光，可在两个电极之间加上足以使气体电离的电压。颜色是单元内的磷化合物（荧光粉）发光产生的，通常等离子体发出的紫外光是不可见光，但涂在显示单元中的红、绿、蓝3种荧光粉受到紫外线轰击时，会产生红、绿、蓝的颜色。改变3种颜色的合成比例就可以得到任意的颜色，这样等离子体显示屏就可以显示彩色图像。
2．对向放电型彩色AC-PDP工作原理
⑴ 结构
对向放电型彩色PDP的结构如图11－3（b）所示。
⑵ 特点
对向放电型彩色AC-PDP极间电容小，对电极间绝缘性能要求低，易于提高分辨率，但由于其荧光粉处于离子轰击区，荧光粉容易劣化，因此AC-PDP寿命相对较短。

## Slide 14
3．表面放电型彩色AC-PDP工作原理
⑴ 结构
表面放电型彩色AC-PDP的结构如图11－3(C)所示。
表面放电型彩色AC-PDP的结构说明如表11－5所示。
表11－5 表面放电型彩色AC-PDP的结构说明
⑵ 特点
该结构的主要特点是显示发光为反射式，可大大提高像素的亮度；气体放电为单基板表面方式而远离荧光粉，降低了放电离子对荧光粉的轰击，提高了工作寿命。

## Slide 15
第三节 等离子电视机的组成
一、等离子电视整机结构
等离子电视由等离子屏组件及电视信号处理电路板组成。等离子屏由屏及屏驱动电路组成，即等离子屏本身包括屏驱动电路。我们提到的等离子电视电路部分，严格地说包括了电视信号处理电路和屏驱动电路。由于屏生产商的不同或型号的不同，其屏驱动电路（包括开关电源）也不同，且这部分电路现在被屏生产商控制和掌握着。这里对等离子电视内部结构作简单介绍。
1．等离子电视的结构
等离子电视由面框、滤光玻璃、压条、等离子屏、信号板和屏驱动电路板及其部件、后盖等组成，见图11－6所示。

## Slide 16
图11－6 等离子电视屏结构
等离子电视电路部分主要由主板、AV板、遥控组件板、按键板、功放板、转接板、屏组件（Y下选址电路板、Y上选址电路板、Y驱动板、X驱动板、屏电源板）、电源板、逻辑板、COF板等组成，见图11－7所示(从上往下看，a图在上，b图在下)。

## Slide 17
（a）

## Slide 18
(b)
图11－7 等离子电视机内部结构图
2．电路板的作用
等离子电视内部电路板的作用见表11－6所示。

## Slide 19
表11－6 等离子电视内部电路板的作用

## Slide 20
二、等离子屏电路及特点
等离子屏由离子屏及屏驱动电路组成。等离子屏外观结构见图11－8所示。屏通常由前玻璃基板、充满惰性气体的等离子腔体及后玻璃基板三层组成。前面已对等离子体工作过程及屏组成作了介绍，这里对等离子屏结构作进一步说明。
图11－8 等离子屏外观

## Slide 21
1．等离子屏结构介绍
前面板，前面板通常由玻璃基板、扫描电极和维持扫描电极、透明介电层、保护层组成。在前玻璃基板内壁用透明导电材料制作成一层水平条纹导电极。平行导电极间隔布满整个前玻璃基极。扫描板产生的扫描SC信号（SCAN DRIVE SIGNAL）及维持扫描板产生的（SUSTAIN DRIVE SIGNAL）控制信号分别通过两平行电极（有的称X、Y电极）控制等离子体工作。电极采用特殊制作方法蚀刻在前玻璃基板上。电极材料要求耐热、耐腐蚀、透明性好、导电性好。透明介电层通常由透明玻璃作为介电层，此层采用印刷方式将透明玻璃材料印刷在电极表面上。介电层要求具有透光性好、表面平整，无凹凸，且耐压性好等特性。在电极与电离层间设置有MgO介电保护层。MgO具有透光率高，耐电子冲撞、且材料本身具有适应工作电压范围宽的特点，因而成为PDP屏生产商首选。此层的目的在于防止电离撞击。

## Slide 22
等离子屏内部结构图如图11-9所示。
图11－9 等离子屏内部结构图
等离子层：等离子腔体内壁分别均匀涂沬了纯净的红、绿、蓝荧光物。腔体支撑着上下玻璃基板，并对三基色荧光物起隔离、防止混色等作用。电离子腔体在有的资料上称作肋，有的称作阻隔壁层，有的称作隔壁、障壁等。为增加画面亮度、对比度、阻隔壁层的上下部分可以做成不同的颜色。上段做成黑色，下段做成白色，这样处理后，可提高画面对比度、亮度的作用。

## Slide 23
后玻璃基板上印刷有导电电极（也称Z极），此电极与前基板电极空间垂直正交。数据信号(Data)或控制信号(address)通过此极控制荧光物质工作。在后玻璃基板上覆盖有反光层，以此加大可见光的反射强度。
惰性气体：前后基板密封真空抽气处理后，再对每个腔体注入氦(He)+氙(Xe)或氖(Ne)+氙(Xe)混合惰性气体。真空处理及充入气体多少、比例都是各屏生产厂的机密。等离子腔体真空及惰性气体质量影响等离子屏的寿命。不纯的气体注入或荧光粉不纯，屏幕上可能出现红或绿或蓝色色斑现象，出现此情况时，只有更换玻璃屏了。

## Slide 24
第四节 等离子显示器的主要参数
PDP的主要光电参数如下：
1．亮度
PDP的亮度决定于器件的结构和驱动方法。开口率是个很直观的因素，因而障壁要尽可能窄。气体放电的效率是重要的因素，潜力较大，现在高氙(Xe)浓度的器件亮度高；荧光粉的效率和涂覆方法也是重要的因素，其中反射式亮度高。从驱动方面讲，维持脉冲个数多，也就是维持频率高，可以提高亮度。提高电压也可提高亮度，但曲线比较平坦。
2．对比度
对于PDP的非线性较强，矩阵工作时串扰引起对比度的降低不明显，但是PDP初始化时产生的放电，极大地影响了PDP暗室对比度。必需尽量减少初始化放电时的发光。现在暗室对比度最好可达10 000：1以上。
3．灰度
灰度（G）决定于驱动的子场数S,G=2S。
4．颜色数
颜色数取决于灰度，为G3。
5．色温
色温取决于RGB各基色的比份，提高B的比份可以提高色温。现在一般在7 500~11 000K之间。
6．响应速度
气体放电的响应速度在微秒量级。PDP响应速度决定于荧光粉的余辉。

## Slide 25
7．视角
荧光粉涂在凹槽中，视角大于170O，没有任何颜色漂移。
8．色度范围
色度范围决定于RGB各基色荧光粉的色饱和度。
9．功耗
功耗决定于器件的发光效率、电路效率等。

## Slide 26
本章小结
1．等离子的基本概念及放电原理。等离子就是由大量的带电粒子组成的非束缚态的宏观体系。它具有三个特征：即非束缚性，粒子与电磁场的不可分割性和集体效应起主导作用。
2．等离子按工作方式分类可分为DC-PDP和AC-PDD两大类。
3．等离子电视机的主要技术特点，见表11-1。
4．等离子体的形成过程可以看出等离子体是物质第四态，而电离气体是一种常见的等离子体。
5．等离子显示屏的显像原理。其PDP显示单元的放电发光过程可简单归纳为四个阶段。即预备放电，开始放电，放电发光与维持发光到消去放电。
6．放电气体的要求与三基色荧光粉的要求。
7．等离子显示器的组成。在此，主要介绍了等离子屏的电路组成：由离子屏及屏驱动电路组成。
8．介绍了等离子显示器的主要参数。

## Slide 27
练习与习题十一
一、填空题
1．通常所说的等离子体显示面板用英文表示为____________，是利用____________原理实现的一种平板显示器，又称为____________显示器。
2．等离子就是由大量的________________组成的_______________的宏观体系。它具有以下三个特征，即____________、__________________、_____________________。
3．等离子是由高度离子化的______________、___________、___________组成。
4．PDP按工作方式的不同可分为电极与气体直接接触的________________________和________________________两大类。而AC-PDP又根据电极结构的不同，可分为_________________和________________两种。
5．从AC-PDP的内部放电腔的示意图可以看出，PDP的内部放电过程可归纳为：________________、________________、________________、________________四个过程。
6．等离子体从发光的原理上来说有两种：一种是在_______________直接产生可见光；另一类是利用___________________来激发荧光体发光。

## Slide 28
7．等离子电视由_________________和________________组成。而等离子屏由屏及_______________电路组成。
8．等离子屏中，其前面板通常由______________、___________和___________、_____________、_____________组成。
9．等离子屏结构中的等离子腔内壁分别均匀涂抹了纯净的_________、_________、_________荧光物。
10．PDP的亮度决定于器件的____________和____________方法。
二、判断题
1．等离子体其实质就是物质第四态。（ ）
2．放电是使气体转变成等离子体的一种常见形式，等离子体电离气体，但是需要有足够电离度的电离气体才具有等离子体性质。（ ）
3．等离子体彩色显示单元是将一个像素单元分割为3个小的单元，在相邻的3个单元内涂上红、绿、蓝三色荧光粉，这样从远处观看上是由这三色光合成后的效果。（ ）
4．彩色等离子体显示板多使用紫外线。（ ）
5．AC-PDP的特点是荧光粉容易劣化，因此AC-PDP寿命相对较长。（ ）
6．表面放电型彩色AC-PDP的主要特点是显示发光为折射式。可大大提高像素的亮度。（ ）

## Slide 29
7．等离子体显示板是一种新型的显示器件。其主要特点是整体呈扁平状，轻而薄，重量只有普通显像管的1/2。它属于被动发光器件。（ ）
8．等离子屏内部结构中设有MgO介电保护层。MgO具有透光率高，耐电子冲撞、且材料本身具有适应工作电压范围宽的特点而被成为PDP屏生产商首选。（ ）
9．PDP的功耗决定于器件的发光效率、电路效率和能量复得电路的效率。（ ）
三、问答题
1． PDP的主要光电参数有哪些？各自的含义是什么？