## Slide 1
第十二章 数字电视技术
学习要点：
1．信源编码、MPEG2图像压缩标准、伴音压缩标准；
2．多路复用、节目复用技术；
3．信道编码及前向纠错原理；
4．数字电视广播标准；
5．数字电视接收机方框图；
6．有线数字电视接收机方框图；
7．有线数字电视机顶盒的功能和结构；
8．有线数字电视技术中的常用接口。

## Slide 2
我们知道，电视广播有一个录制 (摄像)、发射、接收的信号传递过程。传统模拟电视传递的是电压、电流等物理信号，在传播过程中这些信号易被干扰和损失，因此模拟电视最终显示的图像质量、声音质量与演播室播出的原版有一定的差距，容易有噪波、重影、噪声及失真等现象。见图12-1所示。
图12－1 电视信号的形成和传播
而数字电视传递的信号是离散变化的数字量（0、1组合），先将原图像、声音信号进行数字编码，然后将这些数字组合传递给接收机解码，并形成图像和声音。在传播过程中只传递数字量，而不传递噪波等干扰信息，同时数字电路可利用信号相关性通过计算处理，对信号进行检错、纠错，只要电路的逻辑关系正确就能保持正确的重现，因此数字电视有更好的信号传播质量，其清晰度的最高水平是目前电视的6倍，声音为杜比数字CD的声音，具有很高的音响质量和效果。

## Slide 3
第一节 数字电视的信号处理技术
在现行彩色电视制式中，中国采用的是PAL制，PAL制彩色电视系统采用与行频锁定的副载波。
从频谱分布图来看，见图12－2所示，亮度信号和色度信号的频谱重叠。而亮、色信号分离常采用的技术有：（1）滤波器+陷波器+延迟线；（2）用梳状滤波器实现亮色分离。但频谱重叠会导致亮色串扰的问题。即为了分离亮色信号，牺牲了亮度信号的高频成份。
解决频谱重叠的尝试：
①MAC制—— 时分复用分量传送
MAC制出现在80年代，是为卫星广播设计的，目的在于解决复合视频传输的亮、色串扰问题和降低带宽。MAC制采用数字声音广播。用MAC制传输高清晰度电视，叫做HD-MAC制。MAC制传输的仍然是模拟电视信号。

## Slide 4
②D2-MAC制
D2-MAC制是众所周知的模、数混合，时分复用分量传输彩色电视系统。在采样和AD转换后，在时间轴上Y信号压缩成2/3，两个色度信号CbCr压缩成1/3， 采用Duobinary Data格式编码（这就是“D2”的含义）。亮度信号：720像素，色度信号：U、V各180像素，即4:2:0数据格式。
为什么要将电视信号数字化呢？
因为模拟电视系统的亮度、色度信号频谱重叠影响了电视图像质量，模拟电视传输易受干扰，信号质量不好，且模拟电视信号在编辑、存储、交换过程中会因信号损失而导致图像质量下降。
那么，视频信号数字化要达到什么样的目的呢？
◆方便电视信号的编辑、存储、交换。
◆让观众在家里观看到演播室质量的图像。
解决上述问题的唯一途径就是———采用压缩编码，信源编码和信道编码是视频信号数字化过程中的两种重要的压缩编码方式。需要注意的是：数字电视使用的压缩编码属于有损编码。
一、信源编码
信源编码是对节目源信号进行的压缩编码，它通过一系列的数学变换和编码，将数字视频和音频的节目源数据压缩到足够小的bit 率，可以在有线电视、卫星电视或地面电视等广播通道中传输。去除电视信号在空间和时间上的冗余是信源编码的指导思想。

## Slide 5
1．常见编码
数字电视中的常见编码见表12－1所示。
表12－1 常见编码

## Slide 6
2．JPEG编码
JPEG是静止图像专家组的缩写，主要用于静止图像压缩。用于活动图像时，其算法仅限于帧内编码。
JPEG主要使用两类算法，一类是DCT，用来得到不同质量的图像；另一类算法是差值脉冲编码。
作为一种无损或近似无损的压缩方法，JPEG定义了两种工作模式：顺序方式和逐步方式。在顺序方式中，第一行数据先编码（全部编码），然后是第二行，直到图像结束。逐步方式将整幅图像先按低图像质量进行编码，然后对同一图像再进行编码直到最佳图像质量。
JPEG标准—— ISO/IEC 10918，颁布于1993年。
3．MPEG编码
MPEG是活动图像专家组的缩写，成立于1988年，旨在建立运动图像及相应音频的编码标准。
⑴ 几种MPEG标准
MPEG是一个标准系列，有MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4、MPEG-7等等。
① MPEG-1标准
MPEG-1是用于数字存储媒体，码率为1.5Mbps的运动图像及相关音频的编码标。MPEG-1标准包括五部分，见表12－2所示。

## Slide 7
表12－2 MPEG-1标准组成
② MPEG-2标准
MPEG-2是适用于数字电视传输的视频及相应音频的编码标准。标准包括九部分，见12-3所示。
表12－3 MPEG-3标准组成

## Slide 8
③ MPEG-4标准
MPEG-4是音视频对象（Objects）的编码。尽管MPEG-1在数字存储媒体（如VCD），MPEG-2在数字电视已得到广泛应用，但仍需要一个用于表述，集成和变换音视频信息的标准，在诸如固网宽带系统及移动通信窄带系统等的应用。
④ MPEG-7标准
MPEG-7是关于上下关系和目标的标准。数字音视频信息越来越多，但对音视频信息的检索越来越困难，尽管目前有很多以文字为基础的检索、搜索工具，例如Internet上的各种搜索工具，但要发现音视频素材却很困难。
MPEG-7的目标是建立一种多种媒体内容的描述接口。信息内容包括静止图像、图形、音频、活动图像以及和这些元素相关的多媒体信息，希望用很少的特征就可以对信息进行检索。
⑵ MPEG的类和级
MPEG-2是MPEG-1的拓展，具有非常广泛的应用领域。为了满足广泛性和通用性的要求，针对不同的处理对象，对MPEG标准制定了类和级。
所谓类或称层面，是指信号处理的语法结构，即信号处理压缩使用的工具，而级或称档次，是指被处理的信号参数和取值范围。
MPEG的类和级见表12－4所示。

## Slide 9
表12－4 MPEG的类和级

## Slide 10
⑶ 音频信号压缩
在数字电视技术中，除了图像信号需要压缩以外，声音信号也要压缩，但声音信号压缩要比图像信号压缩简单很多，因为声音信号的信息量比图像信号的信息量少得多。人的耳朵能听到声音的频率范围是20Hz～20kHz，如果我们把20Hz～20kHz按照一定的频带宽度分成很多个频率通道，用来对声音进行过滤和处理，就能对声音信号进行压缩。
我们将人耳听觉的局限性来进行音频信号的压缩编码，而不至于使声音质量有明显的变坏，这是音频信号压缩编码的基础之一。
音频压缩编码框图如图12－3所示。
图12－3 MPEG声音编码图

## Slide 11
综上所述，MPEG-2编码结构如图12－4所示。
图12－4 MPEG-2系统结构
从图中可以看出，音频和视频数据的数字信号经过压缩编码后，形成基本码流（ES），这个基本码流并不能直接存储或传送，还必须送入特设的子系统或打包器，把基本码流按一定的格式分成段落，并加入特定的标识字符形成所谓的打包基本码流（PES），这个过程对于视频或音频数字信号的正确解码是必不可少的。打包器是分别对音频或视频进行打包的，故同一个PES包中，只有一种信号数据，或是音频数据，或是视频数据。

## Slide 12
经过打包器形成PES包之后，信号被分别送入节目流（PS）或传输流（TS）两个子系统，节目流与MPEG-1系统相似，它是把一个或几个具有公用时间基准的PES数据流利用时分复用组合成一路单一码流，它可以像单个的节目码流（包括音频、视频、控制数据等）一样实现同步解码，这种节目流适用于相对误差小的环境。
传输流把一个或几个PES数据流利用时分复用组合成一路单一的码流，但这些PES包可以具有公共的时间基准，也可以有几个独立的时间基准，所不同的是这种传输流（TS）有固定的包长（188字节），以便于正确解码和处理误差。
二、信道编码
1．信道编码的基本概念
从信源编码器输出的数字信号称为信源码，它虽然在信道里有较高的传送效率，但在传输过程中难免会受到信道热噪声和外界电磁干扰等因素的影响，从而使波形发生畸变，当信源码的畸变比较厉害以致解码器无法辨别时，就会对其误判而产生错码。
在现代通信的许多领域里，为了保证系统正常可靠运行，都要求信道实现信息的无差错传输。通常减少各种干扰引发错码的做法，是把信源码再次编码，使之成为接收端可以判别错对、甚至还能自动纠正错码的码型，这个过程称为信道编码。信道编码的目的就是减少差错，提高通信传输的可靠性，因此信道编码与解码技术也称作为差错控制技术。

## Slide 13
信道编码和解码的过程是：在发送端，用信道编码器将信源重新编码，使其既适合信道传输、又有一定抗干扰能力，这种编码就称为抗干扰码。在接收端，由信道解码器在完成对所收到的传输码进行检错、纠错等解码环节后，再将其还原成信源码，工作过程如图12－5所示。
图12－5 信道编码与解码
在通信系统中，利用抗干扰码进行纠错控制有以下三种方式。见表12－5所示。
表12－5 纠错控制方式

## Slide 14
2．前向纠错方式
前向纠错FEC（Forward Error Correction）方式的原理方框图如图12－6所示，它由一对FEC信道编码器和解码器完成检错和纠错的功能。
图12－6 前向纠错原理方框图
其工作过程为：
信源码通过FEC编码器，被编成具有一定纠错能力的抗干扰码后，在信道里传输。接收端收到信息后，FEC解码器根据抗干扰码的特定规律来发现错码，并且可以判断错误字内哪一个码元出错，并自动加以纠正。
3．复用
（1）节目流复用
经过MPEG压缩编码后，一套标准清晰度节目的比特率大约在9Mbps左右，如果按64QAM调制，大约是1.5M符号率。因此8M带宽的频道或通道可以传输4~6套高质量的电视节目，可以传输数十套数字立体声音乐广播。

## Slide 15
复用是将多个节目的PES（打包基本码流）分成数据包，按一定规则形成传输流，简称TS流，如图12－7所示。
图12－7 节目流复用示意图

## Slide 16
◆复用处理过程
所谓时分复用就是将几路数据包在存储传输时按一定的规则先后顺序组成一路数据码流。其节目流复用处理过程如图12－8所示。
图12－8 节目流复用处理方框图
在传输流中，同时包含多个节目，在解码重放时，必须能从多个节目中选出希望的一个或几个节目，这也与普通的通道选择一样，不但要能识别出节目所存在的特定码流的传输包PID(通常包括音频和视频的PID)，还要知道这个码流的参量信息和其它相关信息。

## Slide 17
为了进行这一复杂工序的操作，传输流（TS）还需要几个节目特定信息（PSI）包，这些是由另外规定的数据结构来传送的，在传输复用时，每个小包的头部都有个包识别符（PID），另外再加入一个基本码流表，称为节目映射表，它相当于一个目录表，这个表中包含了关于组成某一节目传输码流的各个基本码流的PID信息、数据性质、码流彼此间的关系和各个节目的具体编号等，这个基本码流（节目映射表）的前边也有包识别符（PID=0）。在解复用时，根据PID＝0识别出节目映射表，如图12-9所示。根据这个节目映射表，找出包含有节目的传输小包的包识别码PID,最后由本节目的识别码PID实现解复用，从而组成原节目码流。
图12－9 节目解复用的过程

## Slide 18
三、数字电视广播标准
1．DVB-S标准
数字视频广播（DVB）标准的宗旨是要设计一个通用的数字电视系统，在此系统内的各种传输方式之间的转换有最简单的方式，尽可能的增加通用性。DVB标准提供了一套完整的、适用于不同媒介的数字电视系统规范。
数字卫星广播标准发展始于上世纪90年代初，应用较多的制式是欧洲的DVB-S标准，它的主要特点在于数字信号的传输方式，即信道编码，而信源编码部分都采用了MPEG-2。DVB-S标准名称及编号见表12－6。
表12－6 DVB-S标准
在DVB系统里，除了上述的DVB-S(即卫星广播系统)外，还含有DVB－C (即有线传输系统) 标准和DVB-T (即地面数字视频广播系统) 标准。DVB-C采用的标准是EN 300 429 V1.2.1 ，DVB-T采用的标准是1997年8月颁布的EN 300 744 V1.1.2标准。

## Slide 19
2．ATSC标准
ATSC标准是北美和部分南美地区使用的数字电视标准， 1995年4月，ATSC成员以通信投票方式通过。
该标准定义了在6MHz带宽内传送高质量的视频、音频和辅助数据的系统，该系统在6MHz地面广播通道中能可靠地传送19Mbps数据，在6MHz的电缆电视通道中可靠地传送38Mbps数据，这意味着能把一个分辨率为传统NTSC制 5倍的电视信号以五十分之一或更低的bit率进行传送。
ATSC第一个标准版本是Doc.A/53(1995)，最新版本是Doc.A/53D 19 July 2005，A/53D文件中规定了ATSC系统包括五个附件，见表12－7所示。
表12－7 ATSC系统组成
视频系统特性使用了MPEG-2的System（ISO/IEC 13818-1）和Video(ISO/IEC 13818-2)两部分，定义了两种扫描和接口标准： SMPTE S17.392(1995)的1280×720p和SMPTE 274M(1994) 的1920×1080i，均为16:9图像的幅宽比。
ATSC的音频采用杜比AC-3，标准编号是Doc.A/52 20 Dec 95
ATSC标准的文件可以在ATSC网站上免费下载。

## Slide 20
3．日本ISDB标准
ISDB是日本的数字广播专家组制订的数字广播系统标准，它利用一种已经标准化的复用方案在一个普通的传输信道上发送各种不同种类的信号，同时已经复用的信号也可以通过各种不同的传输信道发送出去。
ISDB具有柔软性、扩展性、共通性等特点，可以灵活地集成和发送多节目的电视和其它数据业务。
4．中国地面数字电视标准
⑴ 标准规定
中国地面数字电视标准见表12－8所示。
表12－8 中国地面数字电视标准
该标准为强制标准，转换期一年。
（2）标准范围
本标准规定了在UHF和VHF频段中，每8MHz数字电视频带内，数字电视地面广播传输系统信号的帧结构、信道编码和调制技术要求。
本标准适用于数字电视地面广播传输系统，支持标准分辨率和高分辨率的数字电视信号的发送，支持固定接收和移动接收。其标准范围如图12－10所示。

## Slide 21
图12－10 数字电视标准范围
5．数字电视标准使用情况
结合各国实际，数字电视标准使用情况见图12－11所示

## Slide 22
图12－11 数字电视标准的使用情况

## Slide 23
第二节 数字电视接收机
一、数字电视综合接收机
真正的数字电视从信号采集、编辑到终端显示全都采用数字信号，为此必须投巨资对目前的电视系统从演播室制作、传输到用户的电视接收机进行全盘更新改造。美国在2006年全面推行数字电视，业已形成的数以亿计的电视机用户也将不堪重负，因此我国实现电视广播的数字化还有一段漫长的道路。
1．数字电视的分类
（1） 按清晰度分：标准清晰度（SDTV）电视和高清晰度电视（HDTV）。
①标准清晰度电视(SDTV)和今天普通电视的质量一样，扫描格式有720×576p,但区别之处在于SDTV是以数字方式传输的，没有“雪花”和“鬼影”等干扰现象。以欧洲DVB为标准的标准清晰度数字电视广播方式，在全世界普及最为成功，在各国都得到普遍应用，近年来在欧洲、北美每年都有上千万台接收机销售。
②高清晰度电视：1280×720、1920×1080（16：9），其拍摄、编辑、制作、播出、传输、接收等一系列电视信号的播出和接收全过程都使用数字技术。 数字高清晰度电视是数字电视(DTV)标准中最高级的一种，简称为HDTV。它是水平扫描行数至少为720行的高解析度的电视，宽屏模式为16：9，并且采用多通道传送。

## Slide 24
HDTV的扫描格式共有3种，即1280×720p、1920×1080i（隔行扫描）和1920×1080p（逐行扫描），我国采用的是1920×1080i/50Hz。
（2） 按电视制式分： 目前在全球数字电视广播领域有三个相对成熟的标准制式正在参与全球制式竞争。他们是欧洲的DVB、美国的ATSC和日本的ISDB。三者之间相互独立，在各自特定的应用领域里具有自己的优势。
（3） 按传播方式分：数字卫星电视（DVB-S）、数字有线电视（DVB-C）、数字地面电视（DVB-T）。
2.数字电视的结构及工作原理
（1）数字电视的结构
下面以DVB-S系统为例介绍数字电视接收机工作过程及原理。DVB-S的系统结构方框如图12－12所示。
图12－12 DVB-S的系统结构图

## Slide 25
（2）工作原理及信号处理过程
DVB-S接收数字电视节目，处理数据业务和完成多种应用的解析。各类信源在进入有线电视网络之前经过两级编码，第一级是音视频信号的信源编码，并将所有信源封装成传输流，第二级是传输用的信道编码。与前端相应，数字电视机顶盒首先从传输层提取信道编码信号，完成信道解调，接着还原压缩的信源编码信号，恢复原始音视频流，同时完成数据业务和多种应用的接收、解析。
DVB-S的工作过程如下：
数字电视机顶盒通过网络接口模块选择频道，并进行解调和信道解码处理，输出MPEG-2多节目传输流数据，送给解复用器，解复用器从MPEG-2传输流数据中抽出一个节目的已打包的音视频基本流（PES）数据，包括视频PES，音频PES和辅助数据PES，解复用器中包含一个解扰引擎，可在传输流层和PES层对加扰的数据进行解扰，解复用器输出的是已解扰的视音频PES。 视频PES送入视频解码器，取出MPEG-2视频数据并对其解码后，输出到模拟编码器，编码成模拟视频信号，再经视频输出电路输出。音频PES送入音频解码器，取出MPEG-2音频数据并对其解码，输出PCM音频数据到音频D/A变换器，音频D/A变换器输出模拟立体声音频信号，经音频输出电路输出。

## Slide 26
二、有线数字电视接收机
DVB-C即有线数字电视接收系统，由节目源的复用、条件接收系统、传输系统及终端接收四大部分组成，若要组成商用DVB-C系统，还要加上用户管理系统。DVB-C既是一种通用的数字电视系统标准，同时又在节目上具有严格的保密性；做到了同时具备统一的服务信息格式、条件接收技术规范以及不同的加密方式。 有线数字电视（DVB-C）接收机的组成方框如图12－13所示。
图12－13 有线数字电视接收机接收通道图

## Slide 27
DVB-C分为两个部分：CATV前端和综合解码接收机。为了使各种传输方式尽可能兼容，除通道调制外的大部分处理均与DVB-S的处理相同，随后进行的处理是专门用于电缆电视的。其中，网络接口单元主要完成信号接收、变频和信号的解调。
MPEG－2传输流解复用、音视频解码及系统控制单元，它包括中心处理器芯片（CPU），外围存储器及相关电路。 它主要完成：（1）中心处理器：用于系统控制和机顶盒与外界的通信控制；（2）解复用部分：这个模块的功能实现，有些系统是用软件来完成的，这种方式对CPU的资源占用较大，系统灵活性不好；有些使用固定的硬件解复用，占用CPU的资源较少，仅仅是用来识别MPEG的各种表并设置寄存器而已，这种方式系统灵活性较大，解复用后，生成 MPEG的PES流，传给专用的解码芯片。（3）解扰部分：这个模块运算量较大，几乎所有的 DVB专用的解复用芯片都将解扰的硬件模块集成进去，此模块控制相应的一块内存，一旦解复用时发现了加扰的MPEG 数据包，则使用DMA方式将数据包传入解忧模块对应的内存中去，解忧后再传回来，继续以后的解码过程。这个过程，所要占用的系统资源较多，而且时间上也很紧张，所以，针对有加密系统的机顶盒，其软件往往要经过优化。（4）MPEG解码：此部分对MPEG－2码流进行音视频解码，它需要有自己的相应外部存储器（如SDRAM）来完成运算。它的重要性不言而喻，其算法是否优秀决定了整个系统的运行速度。

## Slide 28
第三节 有线数字电视机顶盒
电视技术的进步一刻都没有停止过，在经历了电视有线化和光纤化之后，我们正进入数字电视时代。在数字高清电视一体机（带数字电视机顶盒模块的电视）大规模上市前，数字电视机顶盒就担负起了实现无论是模拟电视机，还是数字高清电视机（HDTV-Ready）观看数字影像的桥梁。通过它，用户能够轻松地通往更高清晰度、更多节目选择、更多机会参与的数字电视时代。
现在大家看电视还是被动地接受别人的安排，专家们形象地称这种“看电视”的方式叫做“推的过程”，这个“推”的意思是说，电视节目主持人、导演或节目制作人通过电视台把节目“推”到用户的面前，用户当然只是被动地接受这种节目安排，对自己不喜欢的节目(如广告)没有多少选择权，用户能够做的事情就只剩下“转频道”了。数字电视机顶盒的出现开始改变这种“看电视的规则”，这也预示着用户由被动接受“推”来的节目变成了可以主动去“拉”来自己喜欢的节目。
就像我们经历过的从黑白电视到彩色电视时代一样，数字电视是一个新时代的开始。而数字电视机顶盒则担当了新时代“排头兵”的角色。
一、有线数字电视机顶盒的功能
1．机顶盒的起源
机顶盒STB（Set-Top-Box）起源于二十世纪九十年代初，当时在欧美作为保护版权和收取收视费的重要手段，有线电视台在每台用户电视机之前加一个密钥盒，只有交了费的用户才能正常收看电视，这就是最初的机顶盒。

## Slide 29
二十世纪九十年代中期，国际互联网在全世界快速发展和普及，人们萌发了用电视机上网的想法，于是具有Internet功能的机顶盒出现了。当时，计算机和网络厂商都期望因特网机顶盒能成新的家用电器，市场炒作曾经几起几落，但始终未成气候。
1998年11月，美国和欧洲DTV（数字电视）及HDTV（高清晰度数字电视）试播后，又一次掀起了机顶盒的高潮，这次机顶盒的主要作用是用普通模拟电视机收看数字电视或数字高清晰度电视节目，当然也具备网络和有条件接收功能，这种机顶盒被称为数字电视机顶盒。
⑴ 数字机顶盒的分类
对于机顶盒，目前没有标准的定义，传统的说法是：“置于电视机顶上的盒子”。它是利用有线电视网络作为传输平台，电视机作为用户终端，以提高现有电视机的性能或增加其功能。由于功能和用途不同，使得“机顶盒”这个概念有些模糊不清，如早期的增补频道机顶盒、图文电视机顶盒、付费电视机顶盒等。
目前，市场上的机顶盒基本上可划分为三类，见表12－9所示。
表12－9 数字机顶盒的分类

## Slide 30
数字电视机顶盒是信息家电之一，它是一种能够让用户在现有模拟电视机上观看数字电视节目，并进行交互式数字化娱乐、教育和商业化活动的消费类电子产品。图12－14是加上数字电视机顶盒的电视机。
图12－14 加上数字电视机顶盒的电视机
⑵ 数字机顶盒的功能
数字电视机顶盒的基本功能是接收数字电视广播节目，同时具有所有广播和交互式多媒体应用功能，见表12－10所示。

## Slide 31
表12－10 数字机顶盒的功能

## Slide 32
⑶ 数字电视接收机顶盒的结构
根据接收数字电视广播和互联网信息的要求，一个数字电视机顶盒的硬件结构由信号处理（信道解码和信源解码）、控制和接口几大部分组成，机顶盒的结构如图12－15所示。
图12－15 数字电视接收机顶盒的结构
数字电视机顶盒中的信道解码电路相当于模拟电视机中的高频头和中频放大器。在数字电视机顶盒中，高频头是必须的，不过调谐范围包含卫星频道、地面电视接收频道、有线电视增补频道。根据数字电视目前已有的调制方式，信道解码应包括QPSK（四相相移键控） 、QAM、OFDM(正交频分复用)、残留边带调幅(VSB)解调功能。

## Slide 33
模拟信号数字化后，信息量急增，必须采用相应的数据压缩标准。数字电视广播采用MPEG-2视频压缩标准，适用多种清晰度图像质量。音频目前则有AC-3和MPEG-2两种标准。信源解码器必须适应不同编码策略，正确还原原始音、视频数据。
⑷ 机顶盒的实物外观图
图12－16所示是四川长虹电子集团的机顶盒的实物图。
图12－16 机顶盒的外观图

## Slide 34
（5）机顶盒的内部结构图
机顶盒的内部结构图如图12－17所示，包括电源板、解码板、智能卡等几个组成部分。

## Slide 35
二、有线数字电视技术中的常用接口：
随着广播电视数字化程度的不断提升及计算机技术在广电行业的普遍运用，各种各样的数字和数据接口层出不穷，从标准和实际出发，对各种常用的数字和数据接口进行了解是很有必要的。
1．IEEE1394接口
IEEE1394接口标准是1995年美国电气和电子工程师学会(IEEE)制定的标准，它是一个串行接口标准。但它能象并联SCSI接口一样提供同样的服务，并且其成本低廉。
IEEE1394接口的特点是传输速度快,现在为400Mb/s,以后可望提高到800Mb/s、1.6Gb/s、3.2Gb/s，所以传送数字图像信号不会有问题。用电缆传送的距离现在是4.5m, 进一步可扩展到50m。
目前,在实际应用中,当使用IEEE1394电缆时,其传输距离可以达到30m；而在使用NEC研发的多模光纤适配器时，使用多模光纤的传输距离可达500m.在2000年春季正式通过的IEEE1394-2000中，最大数据传输速率可达到1.6Gb/s，相邻设备之间连接电缆的最大长度可扩展到100m。

## Slide 36
2．数字电视机卡分离(DTV-CI方案)接口
数字电视机卡分离(DTV-CI方案)标准对DTV-CI主机和模块之间的相互通讯所采用的CI通用接口进行了规定，CA(条件接收)功能由模块实现。
将机顶盒与CA系统分离，是数字电视发展的必然趋势。
而实现机/卡分离的目标是：将各地运营商主导的差异性功能从数字电视接收机/接收器中分离，使接收机/接收器可以统一批量生产，这样做的优势在于：
①降低机顶盒/一体机成本；
②使机顶盒/一体机具有升级接口；
③使数字电视一体机机/机顶盒能够提高市场占有量。

## Slide 37
3．HDMI接口
HDMI(高清晰度多媒体接口)是由日立、松下、飞利浦、Silicon Image、索尼、汤姆逊和东芝7家公司成立的HDMI组织制定的专用数字视频/音频传输标准。
HDMI接口是高清晰多媒体接口(High Definition Multlmedia Interface的缩写)。目前，HDMI接口在平板电视、投影机以及高档DVD或Hi-Fi功放等AV产品中快速成长。HDMI可以被看作是全数字视频接口DVI(DigltalVisual Interface)的增强版本，接口引脚完全兼容，只是封装方式不同，因此可与DVI兼容。凭借自身出色的性能，HDMI将取代DVI成为下一代数字接口的标准。
4．LVDS接口
LVDS接口是一种低摆幅差分信号接口技术，以其高速传输、低功耗等特点在许多领域有着广泛的应用。
总之，继黑白电视和彩色电视之后，第三代电视—数字电视的到来是必然的。

## Slide 38
本章小结、
1．介绍了常见的数字电视处理技术，如信源编码、常见编码、MPEG2图像压缩标准、伴音压缩标准等。
2．介绍了MPEG-2的系统结构及MPEG的类和级。
3．介绍了复用的概念，及多路复用和节目复用的概念。
4．从信源编器输出的数字信号是信源码，介绍了信道编码的基本概念及处理过程。
5．在通信系统中，利用抗干扰码进行差错控制的方式有三种，分别是：检错重传，前向纠错方式和混合纠错方式。
6．介绍了数字电视广播标准，包括DVB标准、ATSC标准、ISDB标准及我国数字电视技术标准。
7．介绍了数字电视接收机的方框图及有线数字电视机顶盒的功能和结构。
8．有线数字电视技术中的常用接口介绍。

## Slide 39
练习与习题十二
一、填空题
1．信源编码是通过一系列的数学变换和__________________，将数字视频和音频数据压缩到足够小的，可以在有线电视、卫星电视或地面电视等广播通道中传输。
2．预测编码是利用前后样值的相关性、其它行场子的相关性，就_______________下一个样值。
3．MPEG是_________________组的缩写，成立于1988年，旨在建立_______________________的编码标准。
4．关于MPEG2的类和级，完成下表填写。

## Slide 40
5．MPEG声音帧结构主要由_________________、_________________、_________________、_________________四个主要部分构成。
6．中国地面数字电视标准的标准号是_________________，其标准名称为__________________________________。
7．最初的机顶是指置于_________________的盒子。目前，已出现在市场上的机顶盒基本上可划分为三类，它们分别是_______________、_________________和____________________。
8．一个数字电视机顶盒的硬件结构由_________________、_________________和_________________几大部分组成。
二、判断题
1．游程编码属于无损编码。（ ）
2．差值编码的基本想法是利用在一个图像块内，帧间差值小的概率大，而差值大的概率小。（ ）
3．在数字电视编码中使用的变换编码就是DCT变换。（ ）
4．人耳对任何声音都能听见，所以人类有一双金耳朵。（ ）
5．MPEG-2标准就是通常所说的VCD标准。（ ）
6．数字电视机顶盒的主要作用是用普通模拟电视机收看数字电视或数字高清晰度电视，当然也具备网络和有条件接收功能。（ ）

## Slide 41
7．对于机顶盒，目前没有标准的定义，传统的说法是：“置于电视机顶上的盒子”。（ ）
8．真正的数字电视从信号采集、编辑到终端显示全部都采用数字信号，因此我国要实现电视广播的数字化还有一段漫长的道路。（ ）
三、作图题
1．完成下图填写。
四、简答题
1．为什么要将电视信号数字化呢？解决办法是什么？
2．MPEG-2是适用于数字电视传输的视频及相应音频的编码标准。标准包括哪几部分内容？
3． 中国地面数字电视标准的主要内容是什么？
4．数字机顶盒的主要功能是什么？