## Slide 1
第二章 电视机的基本结构
学习要点：
1．电视机的发展概况
2．黑白电视机的基本组成及各部分电路的主要作用
3．μPC三片集成电路黑白电视机的方框结构及信号流程
4．彩色电视机的方框结构及特点
5．遥控彩色电视机的基本原理
6．I2C总线控制原理
7．电视机的选购

## Slide 2
第一节 电视机的发展史
一、电视的出现
1880年，法国人莱布朗克提出使一个镜面在两个不同轴线上以不同速度振动，形成往返直线扫描，从而对图像进行分解和再现。
1883年，德国人尼普科夫提出了圆盘扫描法；
1897年，德国的布劳恩发明阴极射线管以显示快速变化的电信号；
1904年，英国人贝尔威尔和德国人柯隆发明了一次电传一张照片的电视技术，每传一张照片需要10分钟。
1923年，俄裔美国科学家兹沃里金申请到光电显像管、电视发射器及电视接收器的专利，他首次采用全面性的“电子电视”发收系统，成为现代电视技术的先驱。电子技术在电视上的应用，使电视开始走出实验室，进入公众生活之中。
1924年，英国和德国科学家几乎同时运用机械扫描方式成功地传出了静止图像。但有线机械电视传播的距离和范围非常有限，图像也相当粗糙。
二、我国电视机发展历程
我国电视机发展历程见表2-1。

## Slide 4
三、电视机的分类
电视机的分类见表2-2所示。
表2-2 我国电视机发展阶段分类
四、现代电视技术发展趋势及特点
随着科学技术的飞速发展，现代电视机技术发展趋势将会出现以下十大特点，见表2-3所示。

## Slide 5
五、未来电视
数码电视是电视未来发展的趋势,同时未来电视肯定在清晰度上会有很大的提高，分辨率更高，采用逐行扫描。未来的电视将汇合网络连接，收看网络电视和数字电视。另外就是和电脑连接，可以把电脑上的内容，实时传到电视上。而且同时手机也可以操控电视，支持远程操作。

## Slide 6
第二节 电视机的基本电路结构
一、黑白电视机的基本电路结构
1．黑白电视机的基本组成

## Slide 7
黑白电视机的基本电路组成可以分成信号系统、扫描系统和电源电路三大部分，组成框图见图2-1所示。
⑴ 信号系统
信号系统包括公共信号通道、伴音通道和视放末级电路三个部分，它们的主要作用是对天线接收到的高频电视信号（包括图像信号和伴音信号）进行放大和处理，最终在荧光屏上重现出图像，并在扬声器中还原出伴音。信号系统组成及作用见表2-4所示。
表2-4 信号系统的组成及作用

## Slide 9
⑵ 扫描系统
扫描系统包括同步电路、行扫描电路、场扫描电路、显像管及其供电电路。扫描系统的主要作用是使显像管的荧光屏上形成正常的光栅。扫描系统各部分电路的作用见表2-5所示。
表2-5 扫描系统的组成及作用

## Slide 10
⑶ 电源电路
电源电路的作用是将市电提供的220V交流电压进行变压(降压)，然后经整流、滤波、稳压，得到符合要求的稳定直流电压供给各部分电路。
2．μPC三片集成电路黑白电视机
⑴ 集成电路黑白电视机
现在生产的电视机都是集成电路电视机，用集成电路组装的电视机，有以下的优点：
① 一个集成电路，内含成千上万个元器件，可代替一个或几个单元电路，从而大大减少整机的元件总数，使安装，调试工序大大简化，提高了生产效率。
②由于元器件数量的减少，整机的焊点数和连接导线也大大减少，提高了产品的可靠性。
③ 集成电路在设计中一般都采用了最完善的电路，因此提高了整机的性能指标。
但由于受到制造工艺的影响，目前集成电路内只能含中小功率的晶体管、电阻和小容量的电容（几百pF以下）。电感、较大容量的电容和大功率晶体管、电阻一般还是需要使用外接分立元件。
μPC系列三片机和D系列三片机是我国大量生产的黑白电视机，下面简单介绍μPC系列集成电路黑白电视机的基本结构。
⑵ μPC系列集成电路黑白电视机
μPC系列三片集成电路黑白电视机组成见图2-2所示。

## Slide 12
μPC系列集成电路国产化型号命名为SD系列，它包含三块集成电路，其主要功能见表2-6所示。
表2-6 μPC系列三片集成电路的功能
μPC系列三片集成电路黑白电视机的行扫描、同步分离电路和视放输出电路仍由分立元件组成。μPC（SD）系列集成电路组成的黑白电视机性能稳定、安装调试简单、成本低。本书第二篇中以红岩SQ-352B型黑白电视机为例进行讲解。

## Slide 13
二、彩色电视机的基本电路结构
1．彩色电视机与黑白电视机电路结构的异同
彩色电视是在黑白电视的基础上发展起来的，在电路结构上，彩色电视机与黑白电视机有相同的部分，也有差别较大的部分，此外，彩色电视机还有其独特的电路部分。
⑴ 基本相同的电路
在彩色电视机中，图像通道、伴音通道和行场扫描电路在电路结构上与黑白电视机基本相同，并且其工作过程和信号流程也相同，见表2-7所示。
表2-7 彩色电视机与黑白电视机基本相同部分的电路

## Slide 14
⑵ 差别较大的电路
差别较大的电路是指在彩色电视机和黑白电视机中都具有，但是它们的结构和性能要求差别又较大的电路。差别较大的电路包括高频调谐器、显像管及末级视放电路、稳压电源这三部分，见表2-8所示。
表2-8 彩色电视机与黑白电视机差别较大的电路

## Slide 15
⑶ 彩色电视机的特有电路
彩色电视机特有的电路是彩色解码电路(简称解码器)。彩色解码电路的作用是将视频检波输出的彩色全电视信号重新分解为三基色信号，以激励彩色显像管呈现出彩色图像。由于这个过程是 “编码”的逆过程，因此称为“解码”。不同制式的电视机，其解码电路的结构也有所不同，标准的PAL制解码器方框结构如图2－3所示。

## Slide 16
彩色解码器由三部分电路组成：色度信号处理、亮度信号处理和基色矩阵，其详细说明见表2-9所示。
表2-9 彩色解码器电路的基本结构及信号流程

## Slide 17
2．彩色电视机的基组成框图
彩色电视机的电路主要由公共通道、伴音通道、彩色解码电路、视频放大、扫描电路和开关电源组成，如图2-4所示。

## Slide 18
彩色电视机各部分电路的作用和信号流程见表2-10所示。
表2-10 遥控彩色电视机各部分电路的作用和信号流程

## Slide 19
三、彩色遥控电视机基本原理
1．红外线遥控的基础知识
随着人们生活水平的提高，对电子产品实现无线遥控成了一项重要的需求，现在的电子产品，很多都具有无线遥控功能。实现无线遥控可采用射频电波、超声波和红外线三种不同的方式,见表2-11所示。
表2-11 无线遥控方式
电视机采用红外线遥控方式，红外线遥控的基本原理如图2－5所示，完整的红外线遥控系统分为红外线发射器和红外线接收器两大部分，见表2-12所示。

## Slide 21
2．遥控彩色电视机的基本结构
遥控彩色电视机的组成与一般彩色电视机大致相同，只是增加了红外线遥控系统，如图2-6所示。

## Slide 22
红外线遥控系统的作用是通过红外线遥控的方式，对各种控制指令和信息的分析处理，然后向电视机的各相应电路发出控制指令，使电视机完成特定的功能或操作，从而实现遥控。在遥控电视机中，红外线遥控系统所控制的电路包括高频调谐器、公共通道、伴音通道、彩色解码器、扫描电路和电源电路等，几乎是电视机的所有电路部分都受到红外摇控系统的控制。
四、I2C总线控制彩色电视机
1．I2C总线
电视机的遥控是通过CPU向各个受控电路发出控制指令来实现的。在普通的遥控彩色电视机中， CPU需要为每一个受控电路设置一个控制指令输出端，通过各个控制端输出控制信号，然后由接口电路转换成控制电压，送到相应的受控电路，如图2-7所示。现在生产的彩色电视机中，一般采用I2C总线控制方式。

## Slide 23
⑴ I2C总线的组成
I2C总线是由飞利浦公司首先研发出来的一种高效、实用、可靠的串行数据结构，是一种双向二线制总线。I2C总线系统实质上是由两根双向串行数据线构成：1根串行时钟线（SCL）和1根串行数据线（SDA）。I2C总线基本组成结构如图2-8所示，图中，CPU通过两根总线SCL和SDA去控制高频头、图像中放、解码电路等受控电路。需要注意的是：一般情况下CPU必须外挂存储器，用于存储用户的控制数据等。

## Slide 24
I2C总线能很好地解决大屏幕彩色电视机的微处理器（CPU）与众多的集成电路之间的输入/输出连接，由于它仅由两根总线来传输所有的控制指令，大大减少集成电路(特别是CPU)的引脚数量，使复杂的电路简单化，并能降低电路的故障率，提高电路的工作稳定性。I2C总线以其独创的优越性被新型彩色电视机广泛应用。
⑵ I2C总线的控制原理
I2C总线系统中传输的是二进制数据代码，通过不同的二进制编码来得到各种控制指令。一个具体的控制功能指令由一个串行传输数据组完成，每个数据组含以下几个组成部分：
① 起始信号“S”。由主CPU发出，作为数据传输的起点；
② 被控电路地址位。表明是与什么电路之间进行数据传送；
③ 读/写控制位。该位为“0”表示CPU向受控电路传送信息，为“1”表示受控电路向CPU传送信息。
④ 应答信号。表示受控电路收到信息传送要求，准备进行信息传送。
⑤ 数据信号。是CPU与受控电路之间传送的控制信息，以字节的形式进行传送（8位二进制数为一个字节），如果信息量较大，每传完一个字节需要一个应答信号确认。
⑥ 结束信号“P”。信息传送完毕后，由CPU发出。

## Slide 25
⑶ I2C总线的控制功能
I2C总线是以微处理器（CPU）为核心的控制系统，可以实现多种功能，包括电视机的操作功能、调整功能、监测显示功能和自动化调试功能等四个方面，见表2-13所示。
表2-13 I2C总线系统的主要功能

## Slide 26
2．I2C总线控制彩色电视机实例
长虹牌H2158K彩色电视机是典型的I2C总线控制彩色电视机，采用普及率较大的CN-12机芯，图2-9是其基本组成方框图。
⑴ 主要集成电路及作用
长虹牌H2158K彩色电视机的主电路是以整机小信号处理集成电路LA76810为核心构成的，整机的主要集成电路及作用见表2-14所示。
表2-14 长虹牌H2158K彩色电视机的主要集成电路及作用
⑵ 信号处理过程
由天线接收到的高频电视信号或者由闭路电视系统传来的闭路电视信号，经过高频调谐器U101进行处理后，变成固定的中频信号输出，送到预中放电路V101放大，然后由声表面波滤波器Z101对信号进行幅频处理后，输出的中频信号送到小信号处理集成电路LA76810(N101)的⑤、⑥脚。在LA76810中对信号进行中频放大、检波、亮度和色度处理后，得到红、绿、蓝三基色信号，从LA76810的、、脚输出，由视放末级进行放大处理后提供给显像管的红、绿、蓝三个阴极。

## Slide 27
在集成电路LA76810内部，视频检波得到的第二伴音中频信号SIF由脚输出，然后送回脚，在N101内部进行伴音中频放大、鉴频后得到伴音音频信号由脚输出，送到伴音功放集成电路LA4267(N181)的⑤脚，经过集成电路对伴音信号进行功率放大后由⑦脚输出送给扬声器还原出声音。
在集成电路LA76810内部，经过同步后的行频脉冲信号由脚输出，送到行激励级V431，经过行激励处理后的行频脉冲提供给行输出级V432、T432，由行输出级向行偏转线圈提供行频锯齿波电流，并产生高中压(HV、FV、SV)提供给显像管，满足显像管的发光条件。同时，由行输出级送出行逆程脉冲送到微处理器CHT0410(D701)的脚，用于对屏幕显示字符进行水平定位。
在集成电路LA76810内部，经过同步后的场频脉冲信号由脚输出，送到集成电路的场输出级LA7840(N301)的脚，在集成电路内部进行场输出放大处理后，由脚输出向场偏转线圈提供场频锯齿波电流。同时，由LA7840的脚输出场逆程脉冲送到微处理器CHT0410(D701)的脚，用于对屏幕显示字符进行垂直定位。
HEF4052(NS803)是AV/TV切换开关电路，处部的音视频信号经过HEF4052后，其视频/亮度信号送到LA76810的脚；而由LA76810的脚输出的视频信号经过HEF4052处理后输出，提供给其它设备。

## Slide 29
⑶ 微处理器的控制功能
CN-12机芯中，微处理器的主要功能及控制为：
① 微处理器CHT0410(D701)的、脚与LA76810之间进行总线连接；
② 微处理器CHT0410(D701)的脚输出字符消隐脉冲到LA76810；
③ 微处理器CHT0410(D701)的、、脚分别输出红、绿、蓝三色字符显示信号；
④ 微处理器CHT0410(D701)的、、脚分别输出高频调谐器的L、H、U波段切换控制信号，微处理器CHT0410(D701)的输出高频调谐器的调谐电压VT；
⑤ 微处理器CHT0410(D701)的、脚输出AV/TV切换信号送到HEF4052；
⑥ 微处理器CHT0410(D701)的②脚输出静音控制信号，送到伴音功放电路LA4267；
⑦ 微处理器CHT0410(D701)的脚输出开关电源的开机/待机控制信号。

## Slide 30
第三节 电视机的选购
一、几种主流电视机类型
目前，市场上销售的电视机主要有四大类：显像管(CRT)电视、背投电视、等离子(PDP)电视和液晶(LCD)电视。
显像管电视现在的家庭拥有量还很大，它采用显像管(CRT)来重现图像。显像管电视的优点是色彩较好，显像清晰，价格相对便宜；缺点是体积较大，且屏幕尺寸较小，生产34英寸以上的显像管很困难。
背投电视是采用背后投影的电视机，是一种借投影和反射原理，将屏幕和投影系统置于一体的电视显像系统。其原理是将投影机安装在机身内的底部，通过红（R）、绿（G）、蓝（B）3只单色投影管使光信号经过反射后，投射到半透明的屏幕背面上，叠加在一起合成完整的图像。背投电视的特点是亮度较高，图像清晰，屏幕尺寸可以较大，缺点是产品老化较快，体积大而笨重。目前，背投电视已经逐渐淡出市场。
等离子(PDP)电视和液晶(LCD)电视都属平板电视的范畴，其发展前景广阔，已经迅速抢占了电视市场。平板电视的最大特点是重量轻，厚度很薄(100～150mm)，图像和声音质量好，功能更多更完善，但价格相对显像管(CRT)电视要贵一些。

## Slide 31
二、电视机的特点及选购
电视机的选购首先要确定所要购买的电视机的类型，是购买显像管(CRT)电视、背投电视、等离子(PDP)电视还是液晶(LCD)电视。在决定电视机类型时，要根据用途、使用环境场所、价格、对图像和声音质量要求等因素作出选择。确定电视机的类型后，再仔细地根据电视机的性能和参数等进行对比选购。
1、显像管(CRT)电视机的选购
电视机选购的主要根据是电视机的一些主要的技术参数和性能，显像管(CRT)电视的选购方法见表2-15所示。

## Slide 32
表2-15 显像管(CRT)电视机的选购

## Slide 33
2．平板电视的选购
⑴ 平板电视的选购检查要点
液晶电视和等离子电视都属于平板电视，这两类电视各具特色，在选购时，其标准和要求与显像管(CRT)电视有相同的方面，也有其独特的方面。在平板电视的选购中具体要考虑的参数和要求见表2-16所示。
表2-16平板电视的选购

## Slide 34
⑵ 平板电视的输入输出接口
平板电视一般都有多个接口，但是根据其功能的强弱不同，接口数量的多少也不相同。平板电视的常见接口见表2-17所示。
表2-17 平板电视的常见接口

## Slide 35
⑶ 液晶电视与等离子电视的性能比较
用户在购买电视机时，往往不知该买液晶电视还是该买等离子电视，这两种电视究竟有什么不同？其实，这两种电视在各项性能参数上各有所长，不能说哪一种好哪一种差，关键是看哪一种更适合你的具体需求。下边将液晶电视和等离子电视的主要性能差别整理见表2-18所示，供选购时参考。
表2-18 液晶电视与等离子电视的性能比较

## Slide 36
综上所述，一般情况下，可根据使用场合和对屏幕尺寸的要求来选择：在公共场所，需要电视机屏幕尺寸较大(超过42英寸)时，可选等离子电视；在家用中，要求电视机屏幕尺寸较小(小于42英寸)时，可选用液晶电视。不过，在选购家用的客厅电视机时，有较多用户选择等离子电视机（因客厅电视机要求屏幕较大）。

## Slide 37
本章小 结
1．电视的发展过程和发展前景。
2．黑白电视机由信号系统、扫描系统和电源电路三大部分组成，μPC三片集成电路黑白电视机的三片集成电路是μPC1336C、μPC1353C和μPC1031H2。
3．彩色解码器由色度信号处理电路、亮度信号处理电路和基色矩阵电路三部分组成，其作用是将彩色全电视信号重新还原为三基色信号。
4．彩色电视机的组成方框结构图和遥控彩色电视机的方框结构图，各部分电路的作用。
5．I2C总线是以微处理器（CPU）为核心的控制系统，I2C总线由1根串行时钟线SCL和1根串行数据线SDA组成，I2C总线的主要功能是：操作功能、调整功能、监测显示功能和自动化调试功能。
6．对时下流行的几种类型电视机要会选购。

## Slide 38
练习与习题二
一、填空题：
1．电视机按扫描方式不同可分为 电视和 电视两种，按信号处理方式不同可分为 电视和 电视两种。
2．电视机屏幕尺寸大小用英寸或厘米表示，它们的换算关系为 。
3．电视发展的两极化是指 化和 化。
4．黑白电视机的基本电路组成可以分成 、 和 三大部分。
5．电视机的信号系统包括 、 和 三个部分。
6．扫描系统包括 、 、 和 。扫描系统的主要作用是 。
7．电视机行扫描包括的电路有 ，场扫描包括的电路部有 。
8．在彩色解码器中，色度信号处理电路输出的是 信号，亮度信号处理电路输出的是 信号，基色矩阵电路输出 信号。
9．彩色电视机的电路主要由 电路、 电路、 电路、 电路、 电路和 等六大部分组成。
10．遥控彩色电视机的组成与一般彩色电视机大致相同，只是增加了 。
11．遥控主要有 、 、和 这三种方式，电视机中采用 遥控方式。

## Slide 39
12．电视机的遥控是通过 来实现的。
13．红外线摇控电路包括 和 两部分。
14．I2C总线是以 为核心的控制系统，I2C总线主要由两根线组成，它们分别是 和 。
15．填出下边集成电路的作用：
LA76810： ，LA7840： ，
LA4267： ，CHT0410： ，
AT24C04： ，HEF4052： 。
16．目前市场上销售的电视类型主要有 电视、 电视、 电视和 电视四种。
17．在公共场所，需要电视机屏幕尺寸较大(超过42英寸)时，一般选用 电视机；在家用中，要求电视机屏幕尺寸较小(小于42英寸)时，一般考虑选用 电视机。
18．电视机的DVI接口是 接口，HDMI接口是 接口。
二、作图
1．作出黑白电视机的基本组成方框图。
2．作出彩色解码器的组成方框图。
3．作出彩色电视机的基本组成方框图。
4．作出遥控彩色电视机的基本组成方框图。

## Slide 40
三、下边是液晶电视和等离子电视性能参数对比表，请将表格中的空白处填充完整、正确。
四、简答题
1．高频调谐器的作用是什么？由哪几部分电路组成？
2．在电视机的伴音通道中，鉴频器的作用是什么？
3．μPC三片集成电路黑白电视机所采用的三片集成电路的型号和主要作用各是什么？
4．彩色电视机与黑白电视机的电路结构有什么异同之处？

## Slide 41
5．彩色解码器的作用是什么？由哪几部分电路组成？
6．平板电视的主要特点是什么？
7．平板电视的选购主要注意哪些参数？
8．I2C总线主要有哪些功能？
9．平板电视上的VGA接口和USB接口各有什么作用？