## Slide 1
第二篇 黑白电视机电路分析
（μPC三片机）
第三章 黑白电视机电源电路分析
第四章 黑白电视机扫描电路分析
第五章 黑白电视机信号处理电路分析

## Slide 2
第三章 黑白电视机电源电路分析
学习要点：
· 黑白电视机电源电路的基本组成
· μPC三片机的稳压电源电路分析

## Slide 3
第一节 电源电路的组成
在电视机中，电源电路的作用是将市电电网提供的220V交流电压变成电视机各部分电路需要的直流电压。黑白电视机的稳压电源一般采用串联稳压电源，它由电源变压器、整流滤波电路、稳压电路这三部分组成，如图3-1所示。

## Slide 4
一、电源变压器
黑白电视机中的电源变压器是一种降压变压器，它的作用是将电网的220V交流电压变成较低的交流电压输出，一般是变成17V左右。黑白电视机的电源变压器如图3-2所示，有的电源变压器的次级只有一个输出绕组，如图3-2（b）所示。有的电源变压器的次级绕组有抽头，形成两个输出绕组，如图3-2（c）所示。

## Slide 5
二、整流滤波电路
整流电路将交流电压变成脉动的直流电压，经过滤波后，其脉动变化更小。黑白电视机中采用的整流滤波电路有两种：全波整流电容滤波电路、桥式整流电容滤波电路。
1．全波整流电容滤波电路
如图3-3所示。T为电源变压器，VD1、VD2是整流二极管，C是滤波电容，RL是负载。
注意：由于采用全波整流，电源变压器必须选择次级有抽头的两组输出式。如果采用桥式整流，电源变压器就可以选用次级没有抽头的单组输出式。

## Slide 6
2．桥式整流电容滤波电路
如图3-4所示。T为电源变压器，VD1～VD4构成桥式整流电路，C是滤波电容，RL是负载。
与全波整流电路相比，桥式整流电路虽然多用了两整流二极管，但是电源变压器可以少用一个线圈，成本会低很多，所以在黑白电视机中，一般都采用桥式整流电路。

## Slide 7
三、稳压电路
稳压电路的作用是将整流滤波后输出的脉动直流电压变成稳定的直流电压输出。串联稳压电源的稳压电路主要由调整元件、比较放大电路、基准电路、取样电路等几部分组成，如图3-5所示。
输入电压UI、输出电压U0和调整元件上的电压UT三者之间的关系为：
U0＝UI－UT
当输入电压UI出现波动和变化时，稳压电路会控制调整元件，使调整元件上的电压UT也作相应的变化，从而保证输出电压的稳定不变。
如果是负载的原因引起输出电压U0不稳定，同样，通过稳压电路去控制调整元件，使调整元件上的电压UT作相应的变化，从而保证输出电压稳定不变。

## Slide 8
第二节 电源电路实例分析
红岩SQ-352B型黑白电视机的稳压电源电路如图3-6所示。
这是一个典型的串联稳压电源电路，主要元件的名称及作用见表3-1所示。220V的交流电压经过电源变压器T3变压后，次级输出17V左右的交流电压，由VD10～VD13组成的桥式整流电路整流，再经C75滤波，得到18V左右的脉动直流电压，经过直流保险管BX2后输出。输出后的直流电压一方面送到稳压电路进行稳压，另一方面，将此+18V的电压直接提供给电视机的伴音功放电路（μPC1353C的第⑩脚），作为功放的电源。

## Slide 9
表3-1 稳压电源中主要元件
电路的稳压原理为：当输入电压波动或者负载原因引起输出的12V电压增大或减小时，R68、RP10、R69组成的取样电路将变化情况送到比较放大管V9的基极，改变V9的导通情况，也就改变了V8、V7的导通情况，使V7上的电压发生变化，以抵消输出电压的增大或减小，保证输出的12V电压回到正常值。

## Slide 10
本章小结
1．黑白电视机采用串联稳压电源，串联稳压电源由电源变压器、整流滤波电路、稳压电路三部分组成。
2．黑白电视机电源的整流电路采用全波整流或者桥式整流，桥式整流要求电源变压器的次级绕组为一组就可以了，而全波整流要求电源变压器的次级绕组必须有相同的两组。
3．串联稳压电源的稳压电路由调整元件、比较放大、基准电路和取样电路组成。
4．红岩SQ-352B 型机的稳压电源是一种典型的串联稳压电源。
练习与习题三
1．电视机中，电源电路是将220V的交流电压变成各电路需要的 ，黑白电视机一般采用串联稳压电源，它由 、 和 三部分组成
2．电视机的电源整流电路如果采用全波整流，则电源变压器需要 个输出绕组，如果采用桥式整流，电源变压器需要 个输出绕组。
3．串联稳压电源的稳压电路主要由 、 、
、 等几部分组成。
4．当串联稳压电源的输出电压出现波动时，稳压电路通过改变 上的电压来实现输出电压的稳定。