## Slide 1
第三篇 彩色电视机电路分析
（CN-12机芯、长虹2158K型机）
第六章 彩色电视机电源电路分析
第七章 彩色电视机扫描电路分析
第八章 彩色电视机信号处理电路分析
第九章 遥控系统电路分析

## Slide 2
第六章 彩色电视机电源电路分析
学习要点：
1．开关电源的特点；
2．开关电源的组成及基本工作原理；
3．开关电源电路的的基本分析方法；
4．CN-12机芯开关电源特点；
5．开关电源实际电路工作原理。

## Slide 3
第一节 开关电源的组成及工作原理
随着全球对能源问题的重视，电子产品的耗能问题将愈来愈突出，如何降低其待机功耗，提高供电效率成为一个急待解决的问题。传统的线性稳压电源虽然电路结构简单、工作可靠，但它存在着效率低、体积大、铜耗和铁耗量大，工作温度高及调整范围小等缺点。正因为如此，为了提高效率，人们研制出了开关式稳压电源。开关式稳压电源已广泛应用于各种电子设备中。
一、概述
1．定义
开关电源是指电源调整管工作在开关状态的电源，如图6-1所示。
［注］在串联型稳压电源中，电源调整管工作在放大状态。
图6－1 串联稳压电源与开关电源定义

## Slide 4
2．开关电源的特点
开关稳压电源与串联型稳压电源的特点如表6-1所示。
表6－1 两种电源的特点

## Slide 5
3．开关电源的种类
开关电源的种类如表6－2所示。
表6－2 开关电源的种类

## Slide 6
二、开关电源的电路组成
1． CN-12机芯实物图
CN-12机芯的开关电源电路实物图如图6－2所示：

## Slide 7
2．开关电源的电路组成框图
开关电源的电路组成框图如图6－3所示。其主要电路包括：进线抗干扰电路、整流滤波、开关管、开关变压器（电压变换器）、整流滤波、自激振荡电路、脉宽调整电路、误差电压取样、基准电压、比较放大器和各种保护电路等构成。

## Slide 8
3．开关电源中调整输出电压的方法
开关电源中输入电压与输出电压之间的关系可以用图6-4来表示。
图6－4 开关电源中输入电压与输出电压
图中：K为受控开关，即开关电源中的开关管，开关K不断接通又断开，将输入直流电压截成一个个矩形脉冲，设输入电压为Vi， 输出电压为Vo，开关上的电压（即储能元件的输入电压）为Vk，则在开关接通时，Vk＝Vi，在开关断开时，Vk＝0。若将开关周期设为T，将开关导通时间设为TON，则输出电压与输入电压之间的关系可以用下列关系表示：

## Slide 9
在式6-1中，“δ”称为开关脉冲的“占空比”（又叫“占空系数”）。从式中可见，只要改变开关脉冲的“占空比”，就可以改变输出电压的高低。或者说，改变开关管导通时间的长短就能改变输出电压的高低。
根据“占空比”的调节方法不同，得到两种不同稳压方式的开关电源，见表6－3所示。
表6－3 两种不同稳压方式的开关电源

## Slide 10
4．变压器型开关电源工作过程
在介绍开关电源工作过程前，回忆一下前面学过的串联型稳压电源的工作过程，图6－5是直流稳压电源的工作方框图。其稳压过程可以简单的归纳为：
图6－5 直流稳压电源工作过程方框图
开关稳压电源的工作过程与直流稳压电源的工作过程不相同，图6－6是开关电源的工作流程图，可简单的归纳为：输入交流电压整流滤波振荡变压整流（可多路输出直流电压）滤波给负载。
图6－6 开关电源工作流程图

## Slide 11
对于上面所提到的开关电源的工作流程，可通过图6－7来说明。图6－7画出了变压器型开关电源的工作过程，其工作原理可简单的归纳为：
图6－7 变压器型开关电源
在开关管饱和导通时，电源通过开关变压器初级电感和开关管形成回路，在开关变压器中储能，此时次级整流二极管截止，负载电流靠滤波电容放电提供。
开关管截止时，开关变压器次级的感应电动势使整流二极管VD导通，向负载释放能量，同时向滤波电容充电。
这样周而复始，电源所提供的能量先以磁能的形式储存在开关变压器中，然后再以电能的形式向负载提供并补充给滤波电容C。
该电路中有两点需要说明，见表6－4所示。

## Slide 12
表6－4 变压器型开关电源的说明
由上述分析可知，开关稳压电源的特点是通过控制开关管的导通（开）或截止（关）时间来实现稳压的。
在实际应用电路中，开关管的基极接有脉宽控制电路，它的任务就是提供脉冲宽度（或频率）可调的矩形脉冲，来控制开关管导通时间的长短。

## Slide 13
第二节 开关电源实际电路分析
下面以CN-12机芯中的长虹H2158K型彩电为例，分析开关电源中各部分电路的工作原理。
长虹H2158K型彩电的开关电源采用全晶体管电路，是一个典型的分离元件开关电源电路，其原理图如图6-8所示。
图6－8 长虹H2158K型彩电开关电源电路

## Slide 14
一、电路类型
开关晶体管与开关变压器的一次绕组串联，然后并接在输入端，一次绕组和二次绕组之间的换能靠开关变压器来完成的，因此它属于变压器耦合并联输出型。
电路中有正反馈绕组和自激振荡电路，所以它是自激振荡式。
该机的稳压采用脉冲宽度调制方式，由取样电路取得输出电压的变化情况，经比较放大后去改变开关脉冲的脉冲宽度，从而使输出电压受控后稳定在恒定值上。
综合以上各点，该机的开关电源电路应属于自激振荡、并联输出、调宽稳压型。
二、电路特点
长虹H2158K型彩电开关电源电路的特点是具有多路直流电压输出。
有些彩色电视机的电源只有一路直流电压输出,整机所需要的电流全部由它提供。而CN-12机芯及同类机芯中，开关电源有多路直流电压输出，可以向整机的各部分电路提供适当的工作电压。
各路直流电压的供给情况见表6－5所示。

## Slide 15
表6－5 长虹H2158K型机开关电源的输出电压
三、主要电路分析
1．进线抗干扰电路
图6－8中，C501、L502、C502组成抗干扰电路。220V、50HZ市电由电源插头XP501输入，经电源开关S501、保险丝F501进入由C501、L502、C502组成的抗干扰电路。电源进线抗干扰电路实际上是一个双向低通滤波器，它在电路中起着双向滤波作用。

## Slide 16
(1)电源滤波器(共模滤波器)
①电源滤波器的外形及结构
电源滤波器的外形如图6—9所示。不同机型电源滤波器的几何尺寸、外形特征可能会略有差异，但它们的主要结构是相同的，均由U形磁心、线圈、线圈骨架和金属弹性夹等组成。

## Slide 17
线圈的绕制工艺对电源滤波器的滤波效果影响很大，为了确保两绕组间的互感尽可能大，电感量偏差尽可能小，必须采用“共模”方式绕制，即将两绕组绕于同一骨架上，并以相同方向并行绕制，使绕组匝数完全相等，导线松紧程度一致，使电感量尽量一致。
②电源滤波器的作用
电源滤波器的作用是为了消除开关电源特有的“开关干扰”。其作用是双重的，一方面避免电网供电线中的高频干扰脉冲进入开关电源影响电视机正常收看；另一方面，防止开关电源产生的干扰脉冲进入电网对电网造成污染。
因为在开关电源电路中，开关电源的功率调整管工作在高频开关状态，由此而引起的一种特殊的“开关干扰”现象是不容忽视的，它以尖峰脉冲的形式出现，具有很宽的频带，可以从几百HZ到几十MHZ，而且能沿着输入、输出传输线传导出去而形成“传导干扰”。这种干扰对于电视机的正常工作十分有害，传导出去还会干扰其他电器设备。
为了抑制这种干扰，采用开关电源的彩色电视机必须安装电源滤波器，电源滤波器从外形结构和符号上看，与变压器很相似，但其使用与变压器大不相同，它是以①、③作为输入端，②、④作为输出端。而变压器是以①、②为输入端，③、④为输出端。 为了达到更好的滤波效果，有的彩色电视机中接两个电源滤波器，构成两级电源滤波：在桥式整流的输入端和输出端各安装一级，如图6－10所示。C501、L502、C02构成第一级，L503、C507、C518构成第二级。

## Slide 18
③工作原理
对高频干扰信号而言，电容呈短路，而电感则呈开路状态。高频干扰被电容短路，如图6－11(a)所示。

## Slide 19
对50Hz低频而言，电容呈开路，而电感则呈短路，如图6-11(b)所示。因此，50Hz市电可以顺利通过。
图6－8中的CN-12机芯的电源滤波器电路中，采用两级电源滤波器，第一级为L502，第二级为L503，尤其是第一级L502与C501和C502组成π型低通滤波器，对从市电进入的对称性干扰有很好的滤波效果。
2．整流滤波电路
⑴ 作用和电路组成：
开关电源的整流滤波电路的作用是将220V的正弦交流电成300V左右的直流电压。
CN-12机芯开关电源的整流滤波电路如图6－12所示。VD501～VD504构成桥式整流电路，C503～C506为整流二极管的保护电容。R502是保险丝电阻，L503为电源滤波器，C507、C518是桥式整流的滤波电容。
图6－12 整流滤波电路

## Slide 20
由于正弦交流电的有效值与峰值之间存在倍的关系，因此，220V正弦交流电经整流滤波后，其最大值应达到220V的倍，即316V，实际电压为300V左右，由C507的“+”端输出。
（2）关于底板带电问题
由于彩色电视机中的电源电路省去了电源变压器，电网输入的220V交流电压直接与整流电路连接，这就导致了底板带电的可能性，如果电网相线端恰好与电视机的地线相连，当人体接触底板时，220V交流电将会通过人体与大地形成回路，对人体造成伤害。
在实际电路中，由于开关变压器和光电耦合器（简称光耦）的隔离作用，使开关电源和整机主板之间隔离开，从而可以保证只有开关电源部分底板可能带电，整机主板的其它部分不带电，提高了电视机在调试和维修中的安全性。在电视机主板上，常以一条白色线来分隔底板带电（热地）与不带电部分（冷地），如图6－13所示。

## Slide 21
图6－13 开关电源底板带电与不带电区域图
3．自激振荡电路
⑴ 开关电源变压器
① 开关电源变压器的外形及结构
开关电源变压器又称为开关变压器，是开关电源电路中的关键器件，它的质量优劣直接影响到开关电源性能的好坏。开关变压器的外形如图6－14所示，采用高频磁心，在它的腰部常有一层短路的铜箔带作磁屏蔽层，它能显著地减少漏磁，常常可以根据铜箔腰带这一显著特征，从众多的元件中迅速认出开关变压器，从而确定开关电源电路在机板上的位置。

## Slide 22
图6－14 开关变压器外形结构图
②开关变压器的作用
为什么说开关变压器是开关电源电路中的关键器件呢？因为开关变压器在开关电源中起着非常重要的作用，它既是储能元件，又是振荡器的正反馈器件，同时又起输入、输出电压变压及隔离作用。见表6－6所示。

## Slide 23
表6－6 开关变压器的作用

## Slide 24
⑵ 自激振荡电路
自激振荡电路的作用是产生间隙振荡，使开关管工作在开关状态。无论是自激式还是它激式的开关电源，在电路启动及转入“开”、“关”工作状态的整个过程中，开关变压器都起着正反馈作用。现以图6－15简要说明开关稳压电源的自激振荡过程。
图6－15 CN-12机芯的自激振荡电路原理图
在CN-12机芯中，开关电源的自激振荡电路由开关管V513、偏置电阻R520、R521、R522，开关变压器T511，正反馈电路C514、R519组成，简化电路如图6－15所示。图中，VD517位于正反馈回路，可加快开关电源的启动。

## Slide 25
R520、R521、R522、R526、R515是开关管V513的偏置电阻，R520、R521、R522称为启动电阻。接通电源时，＋300V电压通过R520、R521、R522为开关管提供启动电流，使开关管导通，出现集电极电流，再利用开关变压器①、②绕组的正反馈使电路形成振荡。其工作过程见表6－7所示。为分析问题方便，在分析过程中，不考虑VD517的影响，其工作过程简要分析如下：
表6－7 自激振荡过程电路工作

## Slide 27
4．稳压电路
此电路的稳压过程是通过控制开关管V513的饱和导通时间长短来实现的，也就是通过调整开关管基极激励脉冲宽度来实现稳压的。稳压电路由取样电路和脉宽调整电路两部分组成，电路结构如图6－16所示。
图6－16 CN-12机芯开关电源稳压电路图

## Slide 28
⑴ 误差取样与比较放大电路
误差取样与比较放大电路如图6－17所示。
图6－17 误差取样与比较放大电路
R561、R562、R563与RP551组成误差取样电路，取样电压来自＋130V输出电压。
R554、VD561组成基准电压形成电路。由于稳压管的作用，使比较放大管V553发射极基准电压不随输出电压而变化，保持恒定不变。
V553为比较放大管。它将取样电压与基准电压比较，得到误差电压，去改变V553的导通情况，从而改变V553的集电极电流，该电流流入光耦VD515的二极管端。
若＋130V输出电压升高，则取样电压升高，V553基极电压也升高，由于V553发射极电压不变，因而V553集电极电流增大；反之，则工作过程相反。

## Slide 29
⑵ 脉宽调整电路
脉宽调整电路如图6－18所示。

## Slide 30
脉宽调整电路由光电耦合器 VD515、V511、V512及它们基极的偏置电路组成。
V512相当于一个压控电阻器，它与开关管基极的自激振荡电路相连，它的集电极和发射极跨接在开关管的基极和发射极之间，构成对开关管基极电流的分流，通过控制分流来改变开关管的导通时间，调整输出电压，达到稳压的目的。与一般稳压电路不同的是稳压电路中增加了光电耦合器VD515，使稳压电路的控制信号通过光电耦合器进行传输。
① 光电耦合器
·外形及结构
在近期生产的彩色电视机开关电源电路中，常用光电耦合器作隔离传输，从而保证冷、热底板有效地隔离，光电耦合器的外形及内部电路如图6－19所示。
图6－19 光电耦合器结构及实物图

## Slide 31
·工作原理
由图可知，光电耦合器实际上是一个集成电路，它由发光二极管和光敏三极管两个部分构成，其基本工作原理是：先将控制信号转换为发光二极管发光强度的变化，投射到光敏三极管的光靶上，引起光敏三极管发射极和集电极之间的阻值随发光强度而成反比例的变化，这样就将控制信号由12脚，通过隔离传输的方式传到了34脚。
光电耦合器常用于遥控系统的直流开机和关机电路，对光电耦合器的质量要求是：传输灵敏度高、低驱动电压、高电流传输率。
② 稳压原理分析
如果由于某种原因使主电源的直流输出电压高于130V，经取样电路分压后使V553的基极电位上升，由于发射极电压稳定，因而V553导通增强，其集电极电压下将，使VD515一次的发光二极管负端电位随之下降。又由于该发光二极管正端是由R555和R556对主电源分压后取得的固定偏置电压，所以发光二极管此时的正偏电压增大，使其流过的电流增加，发光强度增大，VD515二次的光敏三极管导通电流增加，内阻减小；这又导致V511发射结正偏电压加大，V511集电极电流增大，使V512基极电位迅速上升，V512集电极导通电流增大；这将形成对开关管V513基极电流的分流,迫使V513提前退出饱和导通状态。由于开关管的饱和导通时间相对缩短，开关变压器的储能相应减少，二次绕组得到的能量减少了，输出电压下降，回落到正常值，达到了稳压的目的。

## Slide 32
用箭头方式描述为：
若由于某种原因使主电源的直流输出电压低于正常值，则与以上控制过程相反，最终使开关管V513的饱和导通时间增长，一次、二次绕组的储能增加，促使输出电压回升到正常值。
5．保护电路
CN-12机芯开关电源的保护电路主要有过电压保护电路、过流保护电路和对开关管的保护三部分，如图6-20所示。

## Slide 33
图6－20 开关电源中的保护电路

## Slide 34
(1) 过压保护电路
该机的过压保护电路如图6-21所示，由VD518、VD519、R523、V512组成过压保护电路。
图6－21 过压保护电路
当电源电压升高引起正反馈脉冲电压升高时，正反馈绕组上的感应电压也会按比例增大，当其增大到一定值时，经VD518整流后的直流电压将稳压管VD519反向击穿，该反向击穿电流经R523和R515到地，R515上的电压加到V512基极，使V512饱和导通，这相当于将开关管V513的基极和发射极短接，迫使V513截止而停止自激振荡，开关电源不再有直流电压输出，从而避免了过高输入电压对开关管V513和电视机其它电路的危害，达到了过压保护的目的。

## Slide 35
⑵ 过电流保护电路
该机的过电流保护电路由R524、R526、R515与V512组成，其电路如图6－22所示。
图6－22 过流保护电路
在开关管饱和时，其基极必然有较大的基极电流以维持开关管饱和导通。若开关管基极电流太大，必然造成开关管饱和时间增长而出现过流。
当开关管基极电流太大时，该基极电流在R524上的压降增大，通过R526、R515分压，必然使V512电流增大，这样，V512对开关管基极的分流作用增大，开关管导通时间缩短，使开关管电流回到正常值。

## Slide 36
⑶ 对开关管的保护（尖峰脉冲防护电路）
对开关管的保护电路如图6－23所示。
图6－23 尖峰脉冲保护电路
接在开关变压器初级的R525、C516组成尖峰脉冲防护电路。在开关管截止瞬间，开关变压器初级电感与分布电容之间形成谐振，产生很高的尖峰脉冲，该尖峰脉冲有可能击穿开关管。接入R525、C516以后，使这种谐振被“阻尼”吸收，避免了过高尖峰脉冲的出现，保护了开关管。

## Slide 37
6．遥控直流开机和关机电路
遥控直流开机和关机电路如图6－24所示。
图6－24 遥控直流开机和关机电路

## Slide 38
遥控直流开机和关机电路主要由V585、VD586和光电耦合器VD515组成。
在电视机正常工作时，CPU（D701）⑦为低电平，V585、V586截止，不影响VD515的正常工作，开关电源可以正常输出各组直流电压，供电视机使用。
若通过遥控器控制，使开关电源处于待机状态时，CPU⑦脚为高电平，V585、V586均饱和导通。V585的导通，使VD515内部发光二极管负端通过稳压二极管VD586接地（正端由R555、R556对130V分压提供偏置），流过发光二极管的电流增大，发光强度增强，次级光敏三极管电流增大，使V511、V512电流增大，对开关管V513基极电流大量分流，使开关管导通时间很短，截止时间很长，+130V输出电压下降到约为正常值的一半。另一方面，V586的饱和导通，将V582、V583的基极对地短路，因而＋9V、＋25V、＋5V-1均无输出，但为CPU供电的＋5V－2输出端仍然有正常的＋5V输出，使电视机处于待机状态。

## Slide 39
本章小结
1．介绍了开关电源的定义、特点及开关电源的种类；
2．开关电源的组成，主要包括：进线抗干扰电路、低频整流滤波、开关变压器（电压变换器）、开关管、自激振荡电路、脉冲宽度调制电路、取样、基准及误差放大器和各种保护电路等。
3．开关电源中调整输出电压的方法有两种，即调频式和调宽式。
4．长虹H2158K型机开关电源的电路特点，类型，它仍属于自激振荡，调宽稳压，并联输出型稳压电路。
5．开关电源电路分析，其主要包括：进线抗干扰电路，自激振荡电路，稳压电路、保护电路和遥控开关机电路等。

## Slide 40
练习与习题六
一、填空题
1．开关电源开关管工作在___________状态。
2．在开关电源中，开关变压器既是储能元件，又是______________器件，同时又起输入、输出电压的变压及隔离作用。
3．开关稳压电源按稳压的控制方式，可以分为________________________这两大类。
4．开关电源按启动方式分，又分为______________和______________两大类。
5．开关稳压电源的调整和稳定，可通过调节开关脉冲的______________来实现。
6．开关电源中的电源滤波器的作用是为了消除开关电源特有的______________，在实现机型中，一般有两个这样的电源滤波器，它的作用是_____________向的。
二、选择题
1．下列不属于长虹CN-12机芯开关电源电路特点的是（ ）
A、自激振荡 B、它激振荡 C、调宽稳压 D、并联输出

## Slide 41
2．在开关稳压电源中，开关调整管与脉冲整流二极管的工作状态是（ ）
A、均处于开关状态，同时导通，同时截止 B、均处于放大状态
C、均处于开关状态，两者处于相反工作状态，即一个导通，另一个截止
D、不能确定
3．在调宽式开关稳压电源中控制开关管的脉冲宽度越大，开关管导通时间（ ）
A、越短 B、越长 C、不变 D、不确定
4．开关稳压电源的开关管导通时间越长，开关变压器中的储能就（ ）
A、越多 B、越少 C、不变 D、不确定
5．下列不属于CN-12机芯H2158K开关电源输出电压的是（ ）
A、130V B、190V C、18V D、25V
三、判断题
1．开关式稳压电源中的开关管工作在放大状态。（ ）
2．开关式稳压电源中的开关管导通时间越短，输出电压越高。（ ）
3．开关电源维修时，电源的主输出端不能空载，但可能短路。（ ）
4．开关电源中开关调整管和脉冲整流二极管处于相反工作状态。（ ）
5．检测电源开关管集电极有250V-340V左右直流电压表明电源的输入端即整流滤波电路基本正常。（ ）
6．彩色电视机特有的电路是电源电路。（ ）
7．检测开关电源的开关管基极为负电压表示电源起振。（ ）

## Slide 42
四、问答题
1．开关电源的优点是什么？
2．开关电源维修时，为什么开关变压器二次侧主输出端不允许空载？
3．开关变压器的作用是什么？
五、作图题
1．画出开关稳压电源的基本电路方框图。
2．作出光电耦合器的内部结构图，并简要说明它的工作原理。
六、分析题
1．开关电源的过压保护电路如右图所示：
（1）开关管为_________________，过压保护元件为_________________。
（2）试分析过压保护原理。

## Slide 43
2．如图所示为CN-12机芯的开关稳压电源的稳压电路，试回答：
（1）填出下列元件的名称或作用。
V513_______________，V553________________，
T511 ______________ ，VD515_______________，
V511、V512_________，R551、R552、RP551、 R553________，
R520、R521、R522等____________，R554、 VD561__________
VD551_______________
2．如果某时刻输出电压130V在增大，试用“↑”、“↓”符号标注出各部分的变化情况，从而分析出电路的稳压过程。
130↑→
3．如果稳压二极管VD561击穿短路，会出现什么故障现象？