## Slide 1
第七章 彩色电视机扫描电路分析
学习要点
1．彩色电视机扫描电路的技术要求及基本组成；
2．CN-12机芯的小信号处理集成电路LA76810的作用及组成框图，彩色电视机扫描的小信号处理电路；
3．彩色电视机行扫描后级电路；
4．彩色电视机场扫描电路；
5．彩色显像管及自动消磁电路。

## Slide 2
第一节 彩色电视机扫描电路的技术要求及基本组成
一、彩色电视机扫描电路的技术要求
彩色电视机行、场扫描电路的作用与黑白电视机基本相同，其作用主要有两个方面：一是向行、场偏转线圈提供线性良好的锯齿波电流，使显像管中的电子束在屏幕上产生水平和竖直方向的扫描，以形成正常的光栅；二是行扫描电路必须向显像管提供各极供电电压（包括灯丝电压、加速极电压、聚焦极电压、阳极高压等），使显像管正常发光。
对行、场扫描电路的要求见表7-1所示。
表7-1 行、场扫描电路的要求

## Slide 3
二、彩色电视机扫描电路的基本组成
彩色电视机扫描电路的组成也与黑白电视机基本相同，主要包括三大部分电路：同步电路、行扫描电路、场扫描电路。其中同步电路含幅度分离电路、积分电路和AFC电路；行扫描电路含行振荡电路、行激励电路和行输出电路(包括行输出变压器和高中压电路)；场扫描电路含场振荡电路、场激励电路和场输出电路。此外，扫描系统还应该包含显像管在内，具体组成见前边的图4-1。
在近年生产的单片彩色电视机中，采用一片超大规模集成电路来完成电视机几乎所有的小信号处理功能，对扫描部分也实现了集成化，其常见的电路形式为：集成化扫描小信号电路、分立元件行扫描后级、专用集成场输出级，如图7-1所示。

## Slide 4
1．集成化扫描小信号电路
随着电视技术的不断发展，电路的集成度也越来越高。所谓扫描小信号电路集成化，是指整机的小信号处理部分集成在单片小信号处理集成电路中，包括扫描部分的同步电路、场振荡、场激励、行振荡、行预激励等电路，从而使电路得到大大的简化，并且使电路的功能更加完善，电路的稳定性和可靠性也更高。
常见的单片小信号处理集成电路很多，如TDA系列的TDA8362、TDA8843，LA系列的LA7680、LA7688、LA76810、LA76812、LA76818等，具有多个公司的集成电路系列，每个系列的单片集成电路又在不断的升级发展，在不同时期推出了不同性能和档次的单片集成电路。这类采用一片超大规模集成电路完成整机小信号处理的电视机称为单片集成电路电视机，近期生产的显像管式彩色电视机几乎都是单片集成电路电视机。
单片集成电路电视机的电路除了小信号处理集成电路外，还需要一块微处理器（CPU）集成电路，来完成电视机的控制和数据处理功能，比如A6机芯中，小信号处理集成电路为LA7688，微处理器集成电路用LC864525T等。 近年来，由于集成度的进一步提高，将整机小信号处理功能和微处理器控制功能一起集成在一片集成电路上，这种集成电路芯片称为超级芯片。由超级芯片构成的单片彩色电视机，其集成度更高，电路更简单，但在分析和维修上的困难大大提高，所以在本书中，仍然以小信号处理和微处理器各用一片集成电路的CN-12机芯为主进行讲解。在本书内容的基础上再去分析采用超级芯片的单片电视机，就会变得很容易。

## Slide 5
2．分立元件行扫描后级
行扫描后级的行激励、行输出等电路，由于工作电压高、输出功率大，实现集成化非常困难。并且由于行扫描后级工作在开关状态，会产生很高的逆程反向峰值电压，对集成电路的工作稳定性产生很大的影响，所以在电视机中都采用分立元件的行扫描后级电路。
3．专用集成场输出级
在早期的电视机中，场输出电路有分立元件的，也有集成电路的，甚至是厚膜集成电路的，但是近期生产的彩色电视机中，由于采用了超大规模单片集成电路作小信号处理，其场输出电路一般都采用专用的集成电路来完成。专用场输出集成电路的种类和型号较多，一般情况下，专用场输出集成电路都与单片小信号处理集成电路相对应，如LA7837配LA7688，TDA8843配TDA8350等。不过要注意的是：与一个小信号处理集成电路对应的场输出集成电路一般不只一个型号，而是一个系列，如小信号处理集成电路LA76810可以配专用场输出集成电路LA7840，也可以配LA7841。

## Slide 6
第二节 扫描小信号处理电路
一、集成扫描小信号处理电路的单元电路结构特点
在集成的扫描小信号处理电路中，各个单元电路的结构和组成与分立元件小信号处理电路不同，电路的性能与工作情况也有较大的变化。
1．行振荡电路
行振荡电路的作用是产生行频矩形脉冲信号，在早期的彩色电视机中，扫描小信号电路集成化时，一般采用“施密特”触发器作行振荡电路，产生矩形脉冲波信号输出。“施密特”触发器行振荡电路在集成电路中，在集成电路外部需要加阻容定时元件，通过调节阻容定时元件的参数，来调节振荡频率。常用的方式是通过电位器来调整电容的充放电时间，从而实现对振荡频率的调节，如图7-2所示。

## Slide 7
在单片集成电路电视机中，常采用“晶振”电路来作为行振荡电路，并且将“晶振”设计在集成电路内部。这种振荡电路比较灵活，振荡频率可以根据电路设计的需要产生
一定的变化，可以为单倍行频、2倍行频，甚至为多倍行频，较多的是采用多倍行频“晶振”
振荡，经过多次分频后得到行频矩形脉冲信号。采用多倍行频“晶振”振荡的优点是，在多制式的彩色电视机中，可以让色副载波频率与行振荡频率保持同步：⑴在PAL制中，色副载波为4.43MHZ，对应的行频为15625HZ；⑵ 在NTSC制中，色副载波为3.58MHZ，对应的行频为15650HZ。
2．AFC电路
在电视机中，用AFC电路来实现行同步，早期的电视机都采用单AFC电路方式，如图7-3(a)所示。行逆程脉冲送回AFC电路，与同步电路送来的行同步信号进行比较，产生一个误差直流电压送到行振荡级，去控制行振荡的频率，从而实现行同步。在前边第4章讲的黑白电视机中，其AFC电路也采用这种方式。

## Slide 8
近期生产的单片集成电路彩色电视机中，行同步都采用双AFC方式，如图7-3(b)所示。AFC1的主要作用是实现行振荡频率的同步，其工作过程为：行振荡的反馈信号与前级送来的行同步信号在AFC1中进行比较，得到直流误差电压去控制行振荡，实现行振荡的同步。AFC2的主要作用是通过对行的中心位置进行控制和调节，从而实现行的相位同步。
3．场振荡及锯齿波形成
场振荡电路的作用是产生场频矩形脉冲，并通过锯齿波形成电路变成场频锯齿波。场频矩形脉冲的产生有两种方式：
⑴ 采用“施密特”触发器构成的振荡电路产生。场振荡“施密特”触发器与行振荡的“施密特”触发器电路结构一样，处于集成电路中，外接RC阻容元件来实现频率的调整，如图7-2所示，可以通过对可调电阻的调整来改变外接RC电路的充、放电时间常数，从而调整场振荡频率。
⑵ 在单片集成电路彩色电视机中，一般通过对行频脉冲进行分频来得到场频脉冲。因为场频与行频之间存在着固定的倍数关系，而在集成电路中实现分频很容易，因此场频脉冲的产生可以采用这种分频方式。在这种方式中，只要行频是准确的，分频得到的场频也是准确的，不需要再进行场频的调整。
场频矩形脉冲变成场频锯齿波的过程与黑白电视机中相同，只是在单片集成电路彩色电视机中，锯齿波形成电路设计在集成电路内部，一般不需要外加元件。

## Slide 9
二、CN-12机芯与集成电路LA76810
1．CN-12机芯
CN-12机芯是以超大规模集成电路LA76810为核心的单片彩色电视机机芯。CN-12机芯是在A3机芯和A6机芯的基础上发展起来的。这三种机芯的性能对比见表7-2所示。
表7-2 A3机芯、A6机芯、CN-12机芯的对比

## Slide 10
由LA76810为核心的CN-12机芯应用较广，各个厂家均以此生产自己相应的电视机机型，如长虹的21K12、21K32、21K18、H14K8、H2111K、H2135K、H2199KB、H2119KB、H2183、H21K69、H21K66、H21K99B、H21K56、H2158K、PF2188K、H2551K、25K18、H25K66、G2110、H2511K、H2523K、G2109、G2536K、G2936、G2136、G2105、G2108、G2101、G2502、G29D8等，这里以长虹H2158K为样机进行电路分析。
2．集成电路LA76810
LA76810是单片彩色电视机的整机小信号处理集成电路，可以完成彩色电视机的几乎所有的小信号处理功能，包括图像中频处理、伴音中频处理、亮度信号处理、色度信号处理以及扫描小信号处理等。
集成电路LA76810共有54个引脚，其引脚排列及功能如图7-4所示。

## Slide 11
采用集成电路LA76810的电视机中，不同的公司品牌、不同型号的机器，其电路会有微小的区别，但集成电路LA76810在电路中的性能参数不会有大的改变。集成电路LA76810的引脚功能、在路实测电阻、电压等数据见表7-3所示。

## Slide 12
表7-3 集成电路LA76810的引脚功能、在路实测电阻、电压

## Slide 14
三、扫描小信号处理电路实例
下面以采用CN-12机芯的长虹H2158K机型为例，介绍扫描的小信号处理电路。
长虹H2158K型机的扫描小信号处理电路如7-5所示。
1．行振荡
在LA76810中，行振荡电路是一个集成压控振荡器，其振荡频率为4MHZ，即256倍行频。行振荡电路在LA76810的脚内部，与传统集成振荡电路不同，它不需要外接RC定时元件，只在脚外接一只提供参考电压的电阻，改变参考电压的值就可以改变行振荡的频率，所以要求脚外接电阻R245的电阻值稳定性要高，且电阻的误差要小。
行振荡电路产生的4MHZ的脉冲信号送到1/256分频电路，经过256分频后得到行频脉冲，该行频脉冲送到行计数分频电路进一步实现行频调整，然后输出行频脉冲信号，一路送往AFC1，另一路送往AFC2和场计数分频电路。

## Slide 15
2．AFC控制
⑴ AFC1
AFC1的作用是实现行振荡的频率同步。行振荡产生的行脉冲信号通过行计数分频电路输出送到AFC1，同时，同步分离电路输出的行同步信号也送到AFC1，两信号在AFC1中进行比较后得到误差电压，脚外接的C269、R2112、C230构成滤波电路，将AFC1输出的误差电压进行滤波后变成平滑的直流误差电压，送回行振荡电路，去控制和调整行振荡的频率，以确保行振荡频率的同步。
行计数分频器的工作受CPU送来的电视制式指令的控制，CPU根据AFC1输出的误差电压的大小和方向，去控制行计数分频器的工作状态，以保证输出的行脉冲与相应制式的行同步信号的频率保持一致。
⑵ AFC2
AFC2的作用是通过对行的中心位置进行控制和调节，从而实现行的相位同步。行输出级反馈回来的行逆程脉冲经R415、C416等形成比较锯齿波，由LA76810的脚输入，经带通滤波器后送入AFC2。 AFC2将行计数分频器送来的行频脉冲与行输出级反馈回来的行逆程脉冲进行相位比较，形成误差电压去控制行频脉冲的相位，通过行中心位置的控制和调节来实现行扫描的相位同步。
频率和相位都严格同步的行频脉冲信号，经移相和行预激励驱动后，由LA76810的脚输出，送往后边的分立元件行扫描后级。

## Slide 16
3．LA76810中的SECAM制功能
LA76810的脚是一个复用脚，在SECAM制中，输入脚的行逆程脉冲和集成电路内部的行同步选通脉冲相叠加后，形成“沙堡”脉冲，然后再从脚输出送给SECAM制解码器。脚是SECAM制的4MHZ行振荡脉冲输出脚，输出4MHZ的行振荡脉冲作为SECAM制解码器的时钟脉冲。在长虹H2158K型机中，没有用SECAM制功能，故将LA76810的脚通过阻容电路接地。
4．场频信号的产生和处理
行计数分频电路输出的信号，一路直接送到场计数分频电路，将行频脉冲计数分频后得到场频脉冲输出。当行计数分频电路送来的是严格同步的行频脉冲时，由于每一种电视制式的行频和场频都有一个固定的倍数关系，所以经场计数分频后得到的场频脉冲也是同步的。为了进一步提高场同步的准确性，场同步分离电路向场计数分频器送入场同步信号，对场计数分频电路进行控制，使其输出的场频脉冲严格同步。
场计数分频电路输出的场频脉冲送到场锯齿波产生电路，变成场频锯齿波后，由LA76810的脚输出，送往场扫描后级。
5．辅助功能电路
⑴ 自动电平控制电路（ALC）
LA76810内部设置有自动电平控制电路（ALC），以控制产生的场频锯齿波的信号幅度。脚外接的元件C220、C222是ALC电路的滤波电容。
⑵ 行启动电源
LA76810的脚为行启动电源供给端，同接+5V稳压电源，外接开关电源提供的+9V启动电压。

## Slide 17
第三节 行扫描后级电路
行扫描后级电路包括行激励级和行输出级，它们都工作在开关状态，由于行激励级和行输出级的功率都较大，所以都采用分立元件电路。在各种类型的彩色电视机中，其行扫描后级电路的结构差异并不是很大，分析其中的一种，融会贯通就能分析其它机型的电路。图7-6所示为长虹H2158K型机的行扫描后级电路。

## Slide 18
CN-12机芯的行扫描后级电路印制板实物见图7-7所示。

## Slide 19
长虹H2158K型机的行扫描后级电路中主要元件的作用见表7-4所示。
表7-4 长虹H2158K型机行扫描后级电路主要元件的作用

## Slide 20
一、行激励级
行激励级主要是指图7-6中行激励变压器T401以前的电路部分。行激励电路工作于开关状态，对行频脉冲信号进行幅度放大，使其有足够的功率驱动行输出管工作在开关状态，本电路中，行激励级采用反极性激励方式。
行激励级信号处理的流程为：LA76810脚输出的行频激励脉冲信号经R406、C404、R401耦合到行激励管V431的基极，经放大后的行频矩形脉冲信号由V431的集电极输出，送到激励变压器T401的初级。
二、行输出级
对彩色电视机的行输出级，这里主要从行输出级的工作过程和行输出变压器两个方面进行分析。
1．行偏转电流的形成
由行激励变压器次级送来的行频脉冲信号，经L431后送到行输出管V432的基极，使行输出管工作在行频开关状态。在行输出管、行逆程电容、阻尼二极管和行偏转线圈的共同作用下，在行偏转线圈中形成行频锯齿波电流，则行偏转线圈产生垂直方向的磁场，使电子束作水平方向的扫描。行偏转线圈中锯齿波电流的形成过程与黑白电视机相似，这里不再重述。不过与黑白电视机不同的是：彩色电视机的行输出级一般没有专门的阻尼二极管，而将阻尼二极管设置在行输出管中，并在行输出管中还设置有一个小的阻尼电阻，例如图7-6中的行输出管V432。

## Slide 21
彩色电视机中同样可以通过改变行逆程电容容量的大小来调整行幅和高压。在图7-6中，行逆程电容有两个，分别是C438和C436，通过电路板上的一根连接线使C436并接在C438两端。如果电视机的行幅过大，可以用断线钳剪断该连接线，让C436断开，使逆程电容的容量减小，从而减小电视机的行幅，同时高压和亮度会有所提升。
彩色电视机的行输出级需要与整机小信号处理、CPU等其它电路之间进行信号传输，并通过行输出变压器向显像管等输出各种电压。在长虹H2158K型机中，行输出级与其它电路的信号传输和电压供给情况见表7-5所示。
表7-5 长虹H2158K型机行输出级与其它电路的信号传输和电压供给

## Slide 22
2.彩色电视机的行输出变压器
行输出变压器是电视机的“变电站”，也是电视机的“二次电源”。由表7-5可知，彩色电视机的行输出变压器需要向显像管提供灯丝、加速极、聚焦极、高压阳极等电极的供电电压，还需要向视放末级提供工作电压（有的彩色电视机此电压由开关电源直接提供），并向整机小信号处理集成电路和微处理器（CPU）提供行逆程脉冲信号。所以，行输出变压器是电视机中非常重要的器件。
⑴ 彩色电视机行输出变压器的结构与组成
图7-8所示为彩色电视机的行输出变压器，除阳极高压引出线外，它还有专用的加速极和聚焦极电压引出线，并在行输出变压器上设置有专用的加速极电压调节和聚焦极电压调节旋扭。

## Slide 23
彩色电视机的行输出变压器有多种，不同品牌和型号的电视机使用的行输出变压器也不尽相同，但其基本结构和绕组相差不大。
⑵ 彩色电视机行输出变压器的绕组
各种类型的彩色电视机行输出变压器都有一些基本的绕组，分别是一次绕组、灯丝绕组、视放绕组、行逆程脉冲绕组和高压绕组，其作用和特性如下：
① 一次绕组
一次绕组指行输出变压器的初级绕组，它是行输出变压器最基本的绕组。一次绕组的一端接行输出管的集电极，另一端接行输出级的供电电源（+130V左右）。行输出级工作于开关状态中，行输出管集电极产生的行逆程脉冲电压送到一次绕组，通过变压在行输出变压器的其它绕组上得到需要的电压。
② 灯丝绕组
灯丝绕组是专为显像管提供灯丝电压的绕组。正常工作时，行输出变压器的灯丝绕组上产生6.3V的交流脉冲电压，提供给彩色显像管的灯丝。各种彩色电视机的行输出变压器灯丝绕组提供的电压都为6.3V交流脉冲电压。
③ 视放绕组
视放绕组输出的脉冲电压经过整流滤波后，提供给电视机的视放末级，充当视放末级的电源。它提供给视放末级的电压一般为+190V左右，不过，不同电视机的视放电源电压大小有差异。
④ 行逆程脉冲绕组
行逆程脉冲绕组的主要作用是向AFC电路和CPU提供行逆程脉冲信号。

## Slide 24
⑤ 高压绕组
高压绕组输出的电压为20～30KV，提供给显像管的高压阳极。高压绕组的供电特点有两点：第一，高压绕组的供电为高电压、小电流；第二，高压绕组输出的电压不需要外加整流滤波元件，高压整流二极管一般都设置在行输出变压器内部，高压滤波电容由显像管的内外石墨层的分布电容来担任。
在行输出变压器中，聚焦电压和加速极电压取自于高压绕组，它们都通过高压绕组的抽头输出再分压后取得。聚焦电压值大致为高压的30%左右，一般的彩色电视机中，聚焦电压值在6KV～9KV之间。加速极电压一般在400V～800V之间。
加速极电压影响光栅的亮度，聚焦极电压影响图像的清晰度，所以在行输出变压器上设置有加速极电压和聚焦极电压的调节电位器，见图7-8所示。不过这两个电位器在出厂时都已经调试好，并进行了胶封，在一般情况下不要随意调整。
以上几个绕组是彩色电视机行输出变压器的基本绕组，各种彩色电视机行输出变压器都含有这几个绕组。但是，不同型号的行输出变压器，在几个基本绕组的基础上，可能会增加1～2个其它功能的绕组，大家要学会根据电路结构和特点去分析这些绕组的作用，这里不一一叙述。

## Slide 25
⑶ 彩色电视机行输出变压器的内部结构
长虹CN-12机芯中采用的行输出变压器型号是BSD66J，其内部结构和引脚如图7-9所示。
从图中可以清楚地看到高压绕组的连接和聚焦电压、加速极电压的取出情况，不过在电路图中，有时将行输出变压器简记为图7-6中的样式。
图中，③、⑩之间为一次绕组，①、②之间为灯丝绕组，⑧、⑩之间为视放绕组，磁芯的右边部分为高压绕组，在高压绕组中串接有多个整流二极管。聚焦（FOCUS）电压和加速极（SCREEN）电压由高压绕组抽头端经过二极管整流，再经电阻分压后输出。

## Slide 26
第四节 场输出级电路
场扫描后级主要指场输出级电路，在彩色电视机中，场输出级功能采用专用的集成电路来完成。整机信号处理电路输出的场频锯齿波信号直接送入专用的场输出集成电路中，经过集成电路的放大处理后，场频锯齿波电流送到场偏转线圈。下边以长虹H2158K型机的场输出电路进行介绍。
一、场输出集成电路LA7840
长虹H2158K型机的场输出电路采用专用集成电路LA7840。几款集成电路LA7840、LA7841、LA7845和LA7846等是在彩色电视机中用得较多的场输出集成电路，它们的电路结构和功能完全相同，只是后几种在输出电流或输出功率上有所提高。LA7840的外形和内部结构如图7-10所示。

## Slide 27
LA7840内部含有一个场频锯齿波放大器、一个泵电源和过热保护电路。场频锯齿波放大器由前置放大器和OTL功放场输出电路组成，前置放大器为差分输入方式，有同相输入和反相输入两个输入端。泵电源的作用是在场扫描逆程期间实现自举升压，从而提高场频脉冲放大器的动态范围。
场输出集成电路LA7840共有7个引脚，各引脚的功能、在路电阻和在路实测电压见表7-6所示。
表7-6 集成电路LA76810的引脚功能、在路实测电阻、电压

## Slide 28
二、场输出电路实例分析
长虹H2158K型机的场输出电路如图7-11所示。
1．信号流程
电路的信号流程为：由LA76810脚送来的场频锯齿波信号经R302送入集成电路LA7840的⑤脚，在集成电路内部进行场激励和场输出功率放大后，由②脚输出送到场偏转线圈“V DY”，再经耦合电容C306，反馈电阻R304后到地形成回路。
集成电路LA7840的⑦脚输出场逆程脉冲信号，提供给CPU用作字符同步。

## Slide 29
2．主要元件作用
图7-11中主要元件的的作用见表7-7所示。
表7-7 长虹H2158K场输出电路主要元件的作用

## Slide 30
3．泵电源供电
所谓场输出级的泵电源供电，是指在场锯齿波正程期间，使场输出级的供电为正常的电源供电；而在场锯齿波逆程期间，场输出级变为2倍电源供电。泵电源供电原理类似于分立元件OTL功率放大器的自举升压电路。泵电源供电是通过改变③脚的供电电压值来实现的，分析如下：
⑴ 场频锯齿波的正程阶段
隔离二极管VD301导通，+25V通过VD301向集成电路LA7840的③脚供电。此时，⑦脚无场逆程式脉冲输出，⑦脚电压为0V。同时，+25V电压对C302充电（下“+”上“-”），使C302上充得25V电压。
⑵ 场频锯齿波的逆程阶段
隔离二极管VD301截止，同时⑦脚输出幅度达25V的场逆程脉冲，该25V的脉冲电压与C302上充得的25V电压相叠加后，得到2倍电源电压（50V）加到LA7840的③脚。

## Slide 31
第五节 彩色显像管及自动消磁电路
一、彩色显像管
彩色显像管和黑白显像管都属于阴极射线管，它们的结构和工作原理有很多相同之处：显像管内都抽成真空，都是通过电子枪发射的电子束高速轰击屏幕上的荧光粉而发光的，都是在偏转线圈产生的偏转磁场作用下，通过电子扫描在屏幕上形成满幅光栅。但是，彩色显像管与黑白显像管又有较大的差别，彩色电视机一般都采用自会聚显像管，其结构如图7-12所示。

## Slide 32
1．荧光屏
彩色显像管的荧光屏玻璃内壁上涂有红、绿、蓝三基色荧光粉像素点，每一种基色的荧光粉呈很细小的竖直条状，相互靠近的红、绿、蓝三条构成一组，如图7-13所示。
2．电子枪
彩色显像管具有红、绿、蓝三个电子枪，三个电子枪呈一字形排列。三基色电子枪发射的电子束打到荧光屏上对应的荧光粉条上，屏幕上就显示相应颜色的图像。
彩色显像管每一个电子枪的组成与黑白显像管相同，都由灯丝、阴极、栅极、加速极、聚焦极和高压阳极组成。彩色显像管各电极所需的供电电压与黑白显像管不同，其供电电压值见表7-8所示，并且不同屏幕尺寸的显像管的供电电压也有差异，显像管对角线尺寸越大，需要的加速极电压、聚焦极电压和高压也会越高。
3．阴罩板
彩色显像管内设置有一个阴罩板，它的作用是保证三个电子枪所发射的电子束能够准确地击中所对应的荧光粉条，使荧光屏上重现的颜色准确。阴罩板为很薄的钢板，上边分布有略50万个小槽孔，阴罩板设置在靠近荧光屏内壁1cm处，见图7-13所示。红、绿、蓝三个电子枪发射的电子束通过阴罩板的小槽孔后，只能轰击到对应的荧光粉上，电子束如果发生偏移，则会被阴罩板阻挡住，不会轰击到屏幕上，从而保证了重现颜色的准确性。

## Slide 33
表7-8 彩色显像管各电极的供电电压

## Slide 34
4．双聚焦极和动态聚焦
一般的彩色显像管只有一个聚焦极，即采用单聚焦方式，通过聚焦电压的调整来确保屏幕中央部分的聚焦质量，使图像清晰明亮，同时也尽量使屏幕四周聚焦良好。在纯平和镜面彩色显像管中，对聚焦要求更高，屏幕中央的聚焦与屏幕四周边沿的聚焦性能很难兼顾。当屏幕中央聚焦良好时，很难保证屏幕四周和边沿的聚焦性能，导致屏幕边沿部分散焦、图像模糊不清的现象，所以这类电视机通过设置双聚焦来解决这个问题。
采用双聚焦的显像管具有两个聚焦极，一个为主聚焦，主要用于调整和保证屏幕中央部分的聚焦良好，简称中心聚焦，它一般采用静态聚焦方式，其聚焦电压是一个固定电压值；另一个是边角聚焦，用于保证屏幕四周和边沿部分的聚焦良好，它是一个动态聚焦，其电压值是在一定直流电压的基础上再加上一个行频脉冲抛物波电压，即电压值随行频脉冲抛物波电压而变化。
采用双聚焦方式的电视机，行输出变压器上有两个聚焦电压输出，其聚焦电路如图7-14所示。行输出变压器的中心聚焦和边角聚焦的两个调节电位器是并联的，中心聚焦是由聚焦电位器中心抽头输出的一个固定电压，而边角聚焦是在聚焦电位器中心抽头输出的固定电压的基础上，由C2耦合加入一个行抛物波脉冲电压（C1是高频旁路电容），所以其电压值是随行频脉冲抛物波电压而变化的。

## Slide 35
在有的彩色电视机中，中心聚焦也采用动态聚焦方式，聚焦效果会更好，但电路也相应复杂一些。
5．偏转线圈组件
彩色显像管的偏转线圈组件包含行场偏转线圈、色纯度调节和会聚调节磁环组件几个部分，如图7-15所示。
⑴ 行场偏转线圈
彩色显像管的行场偏转线圈由橡胶楔子固定在显像管上，在显像管出厂前已经进行了精密的调试和校正，并用粘合剂进行粘合固定，它与彩色显像管是一个整体，技术人员和维修人员不能对它进行拆卸和调节。
⑵ 色纯度调节
色纯度是指彩色显像管显示每一基色光栅时，其颜色的纯正程度。彩色显像管要求色纯度良好，显示红、绿、蓝单色光栅时，不能含有任何杂色。色纯度可以通过调节色纯磁环的位置来调节，色纯磁环由两片磁性圆形组成。
不过需要注意：色纯磁环在显像管出厂时也已经调试并固定好，使用和维修中一般不需要调整，否则会破坏显像管的色纯度效果。

## Slide 36
⑶ 会聚磁铁组件
会聚磁铁组件的作用是保证三个电子枪发射的电子束实现良好的会聚，通过阴罩板的槽孔后，准确地击中三基色荧光粉点（条）。会聚磁铁组件由两片4极磁环和两片6极磁环叠装后组成。

## Slide 37
同样需要注意：会聚磁铁组件在显像管出厂时也已经调试并固定好，使用和维修中一般不需要调整。
6．显像管管座
显像管管座的作用是实现显像管管脚与电路板之间的连接。常用的彩色显像管管座是GZS系列，如图7-16所示。彩色显像管的管座分单聚焦管座和双聚焦管座两类，分别适用于单聚焦显像管和双聚焦显像管。
单聚焦管座又分粗管座和细管座两种，粗管座有10个连接引脚，细管座有8个连接引脚，其中都包括一个聚焦引脚。双聚焦管座有10个引出脚，包括两个聚焦引脚。几种管座的引脚功能见表7-9所示。
表7-9 常用管座的引脚功能

## Slide 39
二、自动消磁电路
显像管的电子扫描是靠偏转线圈产生的磁场来实现的，如果有其它磁场的存在，则会影响电子束的扫描，电子束不能准确击中对应的荧光粉，造成色纯度不良，特别在显像管的四角和边沿区域容易出现偏色现象。而显像管内的阴罩板、防爆钢带和金属屏蔽板等金属材料，长期在扫描偏转磁场的作用下，容易产生剩磁，影响色纯度。
自动消磁电路的作用是消除彩色显像管阴罩板、防爆钢带和金属屏蔽板等金属材料上的剩磁，保证显像管的色纯度良好。
自动消磁电路由消磁线圈、消磁电阻和电源开关三部分组成，如图7-17所示。消磁电阻是一个具有正温度系数的热敏电阻，一般有18Ω和27Ω两种，常温下电阻值为标称阻值，温度升高时，其电阻值会迅速增大。消磁线圈呈长条状，外缠绕有黑色绝缘胶带，环形一周紧贴在显像管的防爆钢带和金属屏蔽板上，如图7-18所示，消磁线圈的直流电阻约为9Ω左右。

## Slide 40
消磁电路在每次开机时对显像管的金属材料进行消磁，而在正常工作时它不起作用，也不影响电视机的工作。其工作过程为：当电源开关接通开机时，由于消磁电阻阻值小，消磁线圈中有较大的交流电流，产生较强的交变磁场，对金属材料进行反复磁化，随着开机时间的增长，在大电流下，消磁电阻的阻值迅速增大，达到几千欧，使消磁线圈中的交流电流迅速减小，交变磁场也变得很低，从而使金属材料上原来的剩磁经反复磁化后也变为接近为零，达到消磁的效果。整个消磁过程时间很短，一般为2～4s。

## Slide 41
本章小结
1．彩色电视机的扫描电路的基本要求与黑白电视机相似，彩色电视机的扫描电路结构由集成化的小信号处理、分立元件行扫描后级和专用集成场输出级三大部分组成。
2．在单片电视机中，扫描小信号处理集成部分包括同步电路、行振荡、两级AFC、行预激励、场振荡和场锯齿波形成等电路。
3．CN-12机芯是以超大规模集成电路LA76810为整机小信号处理电路，它可以完成彩色电视机的几乎所有的小信号处理功能，包括图像中频处理、伴音中频处理、亮度信号处理、色度信号处理以及扫描小信号处理等。
4．彩色电视机的行扫描后级电路大致结构与黑白电视机基本相同，但电路要复杂一些，它与其它电路的联系和连接也比黑白电视机的行扫描后级电路更多，要会分析彩色电视机的行扫描后级电路。
5．彩色电视机的场输出级电路一般采用专用集成电路，CN-12机芯的场输出级采用集成电路LA7840。
6．彩色显像管与黑白显像管差异较大，它有红、绿、蓝三个电子枪，显像管内有阴罩板，偏转线圈组件是调试好后固定在显像管上的，不能调整和拆卸。为了保证色纯度，要为彩色显像管设置自动消磁电路。

## Slide 42
练习与习题七
一、填空题：
1．行扫描电路需要提供 信号，以消除行逆程期间在显像管上出现的回扫干扰亮线。在PAL制中，行扫描电路还需要向彩色解码器提供 信号。
2．在单片彩色电视机中，对扫描部分实现了集成化，其常见的电路形式为： 、 、 。
3．在单片集成电路电视机中，常采用“晶振”电路来作为行振荡电路， “晶振”电路一般设计在 。
4．在多制式的彩色电视机中，采用“晶振”可以保证色副载波频率与行振荡频率保持同步：在PAL制中，色副载波频率为 ，对应的行频为 ；在NTSC制中，色副载波频率为 ，对应的行频为 。
5．早期的电视机常采用施密特触发器作行振荡电路，施密特触发器一般设置在集成电路内部，但需要给它外设 电路。
6．长虹A3机芯所用的整机小信号处理集成电路是 ，长虹A6机芯所用的整机小信号处理集成电路是 ，长虹CN-12机芯所用的整机小信号处理集成电路是 。
7．LA76810中，经过行预激励后的行频脉冲输出引脚为 ，LA76810的场频激励脉冲输出引脚为 。

## Slide 43
8．彩色电视机的行输出变压器采用软引线输出显像管的供电电压，这种软引线除高压引线外，还具有 引线和 引线。彩色电视机的行输出变压器上有两个调节电位器，分别用于调整 电压和 电压。
9．彩色显像管的加速极电压一般为 ，聚焦极电压一般为 ，阳极高压一般为 。
10．显像管的加速极电压高低影响 ，显像管的聚焦极电压高低影响 。
11．在长虹CN-12机芯中，场输出集成电路的型号是 。
12．彩色显像管具有 三个电子枪，三个电子枪呈 形排列。
13．彩色显像管的偏转线圈组件包括 、 、 等几个组成部分组成。
14．消磁电阻是具有 温度系数的 电阻，常用的消磁电阻常温下的阻值为 和 。
15．正常消磁线圈的直流电阻约为 。
二、判断题：
1．黑白电视机中，行同步采用单AFC方式，近期生产的单片集成电路彩色电视机中，行同步采用双AFC方式。 （ ）
2．LA76810中的AFC采用单AFC方式。 （ ）
3．在“晶振”分频式的行振荡电路中，如果行频脉冲严格同步，经过分频得到的场频脉冲也会是同步的。（ ）

## Slide 44
4．在彩色电视机中，行激励级和行输出级都工作在开关状态。（ ）
5．黑白显像管和彩色显像管都属于阴极射线管。（ ）
6．显像管的荧光屏尺寸越大，需要的加速极电压、聚焦极电压和阳极高压就越高。（ ）
7．在双聚焦显像管中，一般中心聚焦电压是一个固定电压，边角聚焦电压是一个数值变化的电压。（ ）
三、简答题：
1．在采用双AFC方式的集成扫描电路中，AFC1和AFC2各起什么作用？
2．扫描电路的集成化中，集成扫描前级一般包含哪些功能？
3．彩色电视机的行输出变压器一般具有哪些绕组？
4．在行输出变压器中，行逆程脉冲绕组具有什么作用？
5．彩色显像管中，阴罩板具有什么作用？
6．在双聚焦显像管中，两个聚焦的作用有什么不同？
7．自动消磁电路的作用是什么？自动消磁电路由哪些元件组成？