## Slide 1
第八章 彩色电视机信号处理电路分析
学习要点
.高频信号处理电路
.中频信号处理电路
.AV/TV切换电路
.伴音电路
.亮度信号处理电路
.色度信号处理电路
.末级视放电路

## Slide 2
第一节 彩色电视机信号处理电路概述
前面我们学习了黑白电视机的信号处理电路，那么，在分析彩色电视机信号处理电路之前，先对彩色电视机的信号处理电路作一个了解，以便理解信号处理的主要过程。
彩色电视机信号处理电路的基本方框图如图8-1所示。
由图8-1可以看到，信号处理电路由高频信号处理电路（电子调谐器）、中频信号处理电路（图像中放及视频检波）、伴音电路（伴音中放、伴音鉴频和伴音功放）、彩色解码器和末级视放等组成。彩色解码器包括亮度信号处理电路（4.43MHZ陷波器、亮度信号处理）和色度信号处理电路（4.43MHZ带通滤波器、色度信号处理和矩阵电路）两个部分。
信号处理电路的信号流程简述如下：
高频电视信号由电视天线接收后送入电调谐高频头，在全频道电调谐高频头中经高放后与本机振荡信号混频得到图像中频信号，其频带宽度为8MHZ，包含图像中频信号和伴音中频信号。我国采用PAL-D制，其图像中频信号的载频为38MHZ，伴音中频信号的载频为31.5MHZ。高频头输出的中频信号，经过声表面波滤波器SAWF滤波后输入到中频信号处理电路，在中频信号处理电路中首先将图像中频信号放大，再进行视频检波，得到视频全电视信号和6.5MHZ第二伴音中频信号，然后分成两路：一路经

## Slide 3
过6.5MHZ带通滤波器，选出6.5MHZ的第二伴音中频信号送入伴音电路，经过伴音电路中的伴音中放、鉴频器后得到伴音音频信号，音频信号再送入伴音功放电路进行功率放大，最后送给扬声器还原出声音；另一路经过6.5MHZ陷波器，吸收掉6.5MHZ的第二伴音中频信号，取出0～6MHZ的视频全电视信号，它包含亮度信号、色度信号、复合同步信号及色同步信号。视频全电视信号经过分离后，分别送往亮度信号处理电路、色度信号处理电路及扫描电路。具体处理过程是：第一，经过4.43MHZ带通滤波器，从0～6MHZ的视频全电视信号中取出4.43MHZ±1.3MHZ的色度信号(包含色差信号和色同步信号),送往色度信号处理电路。经处理得到的红色差（R-Y）、绿色差（G-Y）、蓝色差（B-Y）三个色差信号，在矩阵电路中与亮度信号（Y）实行矩阵变换得到红（R）、绿（G）、蓝（B）三基色信号，再送入末级视放电路放大后加到显像管的三个阴极。第二，经过4.43MHZ的陷波器，滤去视频全
电视信号中的4.43MHZ的色度信号，送往亮度信号处理电路，得到能形成黑白图像的亮度信号（Y）。第三，经过同步分离电路后取出行、场同步信号，行同步信号送到行振荡电路，场同步信号送到场振荡电路，以实现图像的行、场同步。

## Slide 4
图8-1 彩色电视机信号处理电路的基本方框图

## Slide 5
第二节 高频信号处理电路
一、电调谐高频头
彩色电视机中使用的电调谐全频道高频头与黑白电视机中使用的机械高频头功能相同，整个装置屏蔽在一个金属盒子内。
1．电调谐全频道高频头的特点
彩色电视机采用超小型全频道电调谐高频调谐器（简称电调谐高频头），它与黑白电视机中的机械式高频头相比，具有如下特点，见表8-1所示。
表8-1 电调谐全频道高频头的特点

## Slide 6
2．电调谐高频头的类型
电调谐高频头的类型见表8-2所示
表8-2 电调谐高频头的类型

## Slide 7
3．电调谐高频头的组成
（1）电调谐高频头实物图
电调谐高频头实物图如图8-2所示。

## Slide 8
（2）电调谐高频头的组成方框图
电调谐高频头的组成方框图如图8-3所示，主要由VHF输入回路、VHF高放、VHF混频、VHF本振和UHF输入回路、UHF高放、UHF混频、UHF本振组成，就是将V头和U头有机结合在一起。

## Slide 9
4．电调谐高频头各引出脚的功能
常用的电调谐高频头有8个引出脚，分别命名为BM、BL、BH、BU、 BS0、BS1、VT或（BT）、AGC、AFT和IF等，这些引出脚的功能如表8-3所示。
表8-3 电调谐高频头各引出脚的功能

## Slide 10
从表8-3可以看出，不同类型的高频头，引出脚的个数、排列顺序和功能都是不同的，并且高频头的电源电压常见的有12V和5V之分，因此，更换时要采用同型号的高频头。
二、高频信号处理电路分析
下面以长虹H2158K彩色电视机的高频信号处理电路为例进行分析。长虹H2158K彩色电视机的高频信号处理电路如图8-4所示。
1．高频信号处理电路的方框图
长虹H2158K彩色电视机的高频头，采用的是CATV电压合成式高频头。该电视机采用遥控自动选台，高频头的VT、BL、BH、BU电压都是由微处理器进行控制的，其高频信号处理电路的方框图如图8-5所示。

## Slide 11
图8-4 长虹H2158K彩色电视机的公共通道

## Slide 12
图8-5 高频信号处理电路的方框图
2．高频信号处理电路分析
（1）频段切换电压的提供微处理器（CPU）的脚为频段控制端（低电平有效），频段控制信号从这三个引脚输出，分别经过V105、V106、V107倒相放大后，输出5V频段切换电压供给高频头的BL、BH、BU端。
CPU的脚电压与高频头工作频段的关系见表8-4。

## Slide 13
由表可见，电路正常工作时，脚只有一个是低电平，其余两个均为高电平。
（2） 调谐电压的提供CPU⑧脚输出的脉宽调制电压经R144、R145分压后加于V141基极，由V141倒相放大后在其集电极得到32V的脉宽调制电压，再经R146、C147、R147、C148、R148、C149组成的三级RC积分电路作D/A变换后，得到一个0～32V的模拟电压，供给高频头的VT端。V141所需的+32V电压由130V主电源经R141、N141、C141组成的稳压电路提供。C145为高频滤波电容，C146为脉冲加速电容。
表8-4 CPU的脚电压与高频头工作频段的关系（“L”为低电平，“H”为高电平）

## Slide 14
第三节 中频信号处理电路
遥控彩色电视机的中频信号处理电路与红岩SQ-352B型机的中频信号处理电路功能相同，性能要求一样，结构相似，由预中放电路、SAWF和集成中放电路组成。长虹H2158K彩色电视机的中频信号处理电路如图8-4所示，它由中频滤波电路、预中放电路、声表面波滤波器Z101和集成在超大规模集成电路LA76810中的中放电路等组成。
一、中频滤波电路
对于多制式彩色电视机而言，不管接收哪一种制式的电视节目，高频头输出的中频信号均包含图像中频、第一伴音中频和色度中频信号。不同制式彩色电视机的图像中频信号频率都是38MHZ，第一伴音中频和色度中频信号频率则有所不同，见表8-5所示。

## Slide 15
表8-5 多制式彩色电视机中各制式的主要频率(单位：MHZ)
中频滤波电路的作用是在制式切换电路的控制下，从高频头输出的中频信号中选出该制式的图像中频、第一伴音中频和色度中频信号，抑制掉干扰信号。

## Slide 16
长虹H2158K彩色电视机是多制式彩色电视机，中频滤波电路由C100、C101、C104、L101、开关管V102等组成，配合声表面波滤波器Z101形成所需的中放幅频特性。中频滤波电路的工作状态见表8-6所示。
表8-6 中频滤波电路的工作状态
二、信号流程
高频头输出的中频信号（IF信号）经制式切换后→R101、C108耦合→预中放管V101的基极→V101放大→Z101→LA76810的⑤、⑥脚，在LA76810的内部经中频放大（VIF）、视频同步检波→全电视信号和第二伴音中频信号分两路输出：一路从脚输出；另一路经LA76810内部的第二伴音中频（SIF）陷波及视频放大后从脚输出，同时又送入IF识别电路。
说明：在LA76810内部,同步检波器输出的全电视信号和第二伴音中频信号还有一路送至中放AGC电路，LA76810内部的AGC电路为峰值AGC电路，检出的电压经③脚外接电容C204滤波形成IF AGC电压，控制中放电路的增益，再经RF AGC电路延迟后，从④脚输出RF AGC电压送入高频头的AGC端子，控制高放电路的增益。

## Slide 17
三、AFT电路
电视机工作时，由于高频头的本振频率可能发生偏移，从而无法保证高频头输出的38MHZ图像中频信号稳定，使接收质量变差，为了实现高频头的本振频率稳定，故为本振电路设置AFT电路。
AFT电路的作用是将电视机中实际的图像中频载波频率与标准图像中频（38MHZ）进行频率比较，产生一个误差直流电压（即AFT电压），去控制高频头中的本振频率，使之准确、稳定。在遥控彩色电视机中，AFT电压还送到CPU中，在自动搜索时作为控制频率精确方向和进行频道数据存储的依据。
长虹H2158K彩色电视机的AFT电路由移相网络L201和LA76810内部的鉴相器组成，如图8-4所示。在鉴相器中得到AFT控制电压，只有当高频头的本振频率正确时，鉴相器输出的AFT电压才为零；当高频头的本振频率偏离时，鉴相器就有AFT电压输出。AFT电压从⑩脚输出，送到CPU的脚，使CPU在自动搜台时，能将节目锁定在最佳位置；正常收看时，若本振频率发生偏离,AFT电压通过微调CPU输出的VT电压,控制高频头的本振频率,确保高频头输出的图像中频始终为38MHZ。
四、中频信号处理电路元件的作用
中频信号处理电路元件的作用见表8-7所示。

## Slide 18
表8-7 长虹H2158K彩色电视机的中频信号处理电路元件的作用

## Slide 19
第四节 AV/TV切换电路
高频电视信号从高频头输入，经过公共通道以后输出的全电视信号称为TV信号，而从一些视频设备（例如录像机、VCD、DVD等）送来的音、视频信号称为AV信号。AV信号输入方式有多种，常见的有Y、C复合以后的CVBS信号输入和Y/C信号分开输入（即S端子），虽然LA76810内部设有AV/TV切换开关，但它只能对一路TV信号和AV信号进行切换，如果有两路以上AV信号输入，则需要专门设置AV/TV切换电路。
一、集成电路HEF4052
长虹H2158K彩色电视机中的AV/TV切换电路如图8-6 所示，切换开关由集成电路HEF4052（NS803）担任。HEF4052有16个引出脚，内部有两组四选一开关，一组用于视频切换，另一组用于音频切换。
集成电路HEF4052各引出脚的功能见表8-8所示。

## Slide 20
表8-8 集成电路HEF4052各引出脚的功能

## Slide 21
二、AV/TV切换过程
集成电路HEF4052由CPU（D701）通过I2C总线进行控制，CPU的37、38脚输出的AV/TV切换电压分别加到HEF4052⑨、⑩脚，HEF4052⑨、⑩脚的控制电平有4种不同的组合方式，控制切换开关的4种状态，AV/TV切换过程见表8-9所示。
表8-9 AV/TV切换过程

## Slide 22
在S端子C信号输入端接有一只三极管VS23，受CPU37、38脚的TV/AV开关电压控制，在S状态时，VS23截止，对色信号无影响，在其他三种状态，VS23均饱和导通，将色信号输入端短路，以免造成对图象的干扰。
由HEF4052切换后的CVBS（或Y）信号从HEF405213脚输出，经CS81A耦合以后加于LA7681042脚。
而由HEF4052切换后的音频信号从HEF40523脚输出后分成二路：一路经CS41、CS45耦合后加于LA7681051脚；另一路经CS26耦合至射随器VS02基极，经VS02放大隔离后再经RS21、CS04加到电视机的音频信号输出端子AL OUT和AR OUT。
通过LA76810内部的AV/TV开关以后从LA7681040脚输出的全电视信号，经RS296A送到射随器VS01基极，经VS01放大隔离后再经CS30加到电视机的视频信号输出端子V OUT。值得注意的是虽然S端子输入信号时，Y信号通过HEF4052进行切换以后加于LA7681042脚，而C信号加于LA7681044脚，但是在LA76810内部将Y、C信号混合后从40脚输出的是全电视信号。这就可以保证各种输入状态下，电视机AV输出端子输出的信号都是CVBS信号。

## Slide 23
图8-6长虹H2158K彩色电视机中的AV/TV切换开关电路

## Slide 24
第五节 伴音电路
彩色电视机的伴音电路与黑白电视机的伴音电路作用相同，电路结构相似，其作用是从第二伴音中频信号中解调出音频信号，经过放大后去推动扬声器发出声音。伴音电路由限幅中放、鉴频器、去加重电路、音频切换开关、立体声处理电路、功率放大器组成，如图8-7所示。
下面以长虹H2158K彩色电视机的伴音电路为例进行分析，该机的伴音电路分两部分：一是集成在LA76810内的伴音解调电路，二是由LA4267担任伴音功放任务。

## Slide 25
一、伴音解调电路
长虹H2158K彩色电视机的伴音解调电路如图8-8 所示，主要包括限幅中放、鉴频器、去加重电路、音频切换开关SW和直流音量控制电路等。
图8-8 长虹H2158K的伴音解调电路
伴音解调电路集成块引脚和元件的作用见表8-10所示。

## Slide 26
表8-10 伴音解调电路集成块引脚和元件的作用
伴音解调电路中信号流程：LA76810的脚输出的第二伴音中频信号→C238、C240、L287组成高通滤波器→V231→LA76810的脚→LA76810内的限幅中放、鉴频器、去加重电路、音频切换开关SW和直流音量控制电路→LA76810的①输出音频信号。

## Slide 27
二、伴音功放电路
长虹H2158K彩色电视机的伴音功放电路如图8-9所示。伴音功放电路由集成电路LA4267担任，LA4267具有两路功放，本机只用了其中的一路。
图8-9 长虹H2158K彩色电视机的伴音功放电路
集成电路LA4267引脚功能见表8-11所示。

## Slide 28
表8-11 集成电路LA4267引脚功能
伴音功放电路外围元件作用见表8-12所示。
表8-12 伴音功放电路外围元件的作用

## Slide 29
表8-13 关机静音电路控制过程
伴音功放电路中信号流程：LA76810①脚输出的音频信号→R188B、C161、C181→LA4267⑤脚→LA4267内第二功放→LA4267脚→C183→扬声器

## Slide 30
第六节 亮度信号处理电路
彩色解码器是彩色电视机的核心电路，电路复杂，性能要求高，调试麻烦，检修难度大，所以现在的彩色电视机都采用集成解码器。目前的解码器都和电视机的其它小信号处理电路集成在一片超大规模集成电路中。彩色解码器的作用是把视频检波器输出的彩色全电视信号（FBAS）还原成红、绿、蓝（R、G、B）三基色信号。彩色解码器主要由亮/色分离电路、亮度信号处理电路、色度信号处理电路和基色矩阵电路等组成，如图8-10所示，各部分电路的作用见表8-14所示。
图8-10 彩色解码器的基本结构

## Slide 31
表8-14 彩色解码器各部分电路的作用
一、亮度信号处理电路的组成
亮度信号处理电路的组成方框如图8-11所示，它由色副载波陷波器、亮度（Y）信号延时、Y信号放大、黑电平箝位、亮度和对比度控制等电路组成。
图8-11 亮度信号处理电路的方框图

## Slide 32
陷波器的作用是从0～6MHZ的FBAS信号中滤除色度（C）信号，选出亮度（Y）信号。在多制式彩色电视机中，陷波器的中心频率可以自动校准，当接收PAL制或SECAM制信号时，陷波器的中心频率为4.43MHZ，当接收NTSC制信号时，陷波器的中心频率为3.58MHZ，在S端子输入时，陷波器自动断开。
由于亮度信号经过亮度处理电路的时间短，而色度信号经过色度处理电路的时间长，导致亮度信号比色度信号先到达基色矩阵电路，结果引起彩色镶边，因此，亮度信号要人为延时。不同的彩色电视制式，亮度延时也有差异， PAL制亮度延时为0.53us；NTSC制亮度延时为0.54 us；SECAM制亮度延时为0.64 us；当信号为S端子（Y与C分离）的PAL制时，亮度延时为0.37 us。
为了避免彩色电视机中因丢失直流成分出现色调失真，必须加入直流电平恢复电路，即在每一行的逆程时将消隐电平对齐，也称为黑电平箝位。
近期生产的彩色电视机，为提高图像质量，采用峰化挖芯电路提高图像清晰度，采用黑电平延伸电路提高图像的层次感。

## Slide 33
二、亮度信号处理电路分析
长虹H2158K彩色电视机的亮度信号处理电路如图8-12 所示，图中虚线框内“亮度处理电路”部分，它由黑电平箝位、视频开关、陷波、延时线、峰化挖芯和黑电平延伸等组成。
1．黑电平箝位电路
当输入为TV或AV全电视信号时，FBAS信号由AV/TV切换开关（NS803）切换以后，经CS81A耦合加到LA7681042脚，LA7681042脚内接箝位电路，在行同步脉冲到达时，箝位开关接通，CS81A被充电至箝位电压，这时LA7681042脚保持为箝位电平；行同步脉冲过了以后，箝位开关断开，LA7681042脚电位随信号而变化，由于CS81A充电时间常数小（充电快），放电时间常数大（放电慢），因此，在一行周期内，LA7681042脚直流电位几乎不变，这就将每一行逆程的同步脉冲对齐了，从而恢复了FBAS中失去的直流电平。
2．LA76810内部的视频切换开关
经箝位以后的FBAS信号被送到内部的视频切换开关，它在I2C总线控制下动作。在LA76810中， TV/AV全电视信号经AV/TV切换开关（NS803）切换以后从LA7681042脚输入，S端子的Y信号也从42脚输入，而S端子的C信号则从44脚输入，当输入为FBAS信号时，视频开关直接输出由42脚输入的FBAS信号；当输入为S端子信号时，视频开关将Y信号与C信号相加后输出，因此，不管采用什么输入方式，视频开关输出的均为FBAS信号。视频开关输出的FBAS信号分为四路：第一路经色度陷波器后去亮度处理电路；第二路经带通滤波后去色度处理电路；第三路去同步分离电路；第四路从LA7681040脚输出去视频输出端子或去SECAM制解调电路（本机没有装SECAM解码集成电路）。

## Slide 34
图8-12 长虹H2158K彩色电视机的彩色解码电路

## Slide 35
3．LA76810内部亮度信号流程：LA76810内视频开关→陷波→延时线→峰化挖芯电路→黑电平延伸→对比度、亮度控制电路，在这里与色差信号进行矩阵处理。LA7681045脚外接电阻R225和电容C246组成确定黑电平延伸量大小的箝位电路，在黑电平峰值期间，C246被充电，而在这以外的时间，C246通过R225放电，如果RC乘积变小，C246的放电速度就变快，45脚电平就升高，黑电平扩展程度也会变大。
三、自动亮度控制电路
自动亮度控制电路（即ABL电路）的作用是自动限制显像管阴极束电流，避免过大的束电流轰击荧光粉而损坏显象管荧光屏。长虹H2158K彩色电视机的ABL电路如图8-13所示。
图8-13 长虹H2158K彩色电视机的ABL电路

## Slide 36
ABL电路接在LA7681013脚与行输出变压器高压包的低压端之间，从图中可以看出，显像管阴极束电流的完整回路是：+5V-1→R423、R424→FBT的高压绕组及硅堆→显象管阳极→阴极→末极视放管→地。
电视机光栅正常时，阴极束电流小，流过R423、R424电流小，VD405截止，ABL电路不工作。当光栅很亮时，阴极束电流大，流过R423、R424电流大，VD405导通→LA7681013脚电压下降→LA76810内部的亮度控制电路起控→CRT亮度下降。电路中VD403、VD405为两只箝位二极管，将LA7681013脚电压箝位在0V～+5V之间，以保护LA76810。C444为滤波电容，使加到LA7681013脚的电压不受干扰。C422为交流旁路电容，将高压包低压端的行脉冲交流接地。
第七节 色度信号处理电路
一、色度信号处理电路的组成和作用
我国的电视广播采用PAL-D制进行信号传输，PAL-D制色度信号处理电路的方框图如图8-14所示，色度信号处理电路包括色度通道（由色度带通滤波器、色度放大器、延时解调电路和V、U同步检波器构成）、副载波恢复电路（由色同步选通、鉴相器、压控晶振VCO、7.8KHZ识别放大、双稳态电路和PAL开关构成）和解码矩阵电路（由G-Y矩阵和基色矩阵电路构成）。

## Slide 37
图8-14 PAL-D制色度信号处理电路方框图
色度信号处理电路中各方框的作用见表8-15所示。

## Slide 38
表8-15 色度信号处理电路的各方框的作用

## Slide 39
二、色度信号处理电路分析
长虹H2158K彩色电视机的色度信号处理电路如图8-12 所示，图中虚线框内“色度处理电路”部分，它由色度通道（带通、色度选择、ACC、解调、箝位、SW、一行延时）、副载波恢复电路（APC1、VCO1、APC2、VCO2、色调TINT、PAL开关）等组成。色度信号处理电路主要集成在LA76810中。
1．LA76810内部色度信号流程：
LA76810内视频开关→色度带通滤波器（取出色度信号，阻止亮度信号通过）→色度选择开关（与S端子从LA76810的44脚进入的色度信号进行选择）→ACC电路→解调电路（在PAL开关提供的色副载波信号作用下，解调出两色差信号，）→箝位→SW切换开关（与LA76810的34脚和35脚输入的SECAM制两色差信号进行切换）→一行基带延时电路→低通→色差箝位→亮度、对比度控制电路→R、G、B矩阵→OSD/RGB开关（与CPU送来的字符R、G、B信号进行切换）→亮暗平衡→从19、20、21脚输出R、G、B三基色信号。
2．副载波恢复电路
长虹H2158K彩色电视机采用多制式接收方式，为什么只用了一只4.43MHz晶振？
是因为经ACC放大后的色度信号另一路送至色同步选通电路，选出色同步信号去控制色副载波的频率和相位。LA76810的38脚外接的4.43MHz晶振与内部电路（VCO1）产生PAL制解调所需的4.43MHZ副载波信号，然后将VCO1输出的4.43MHZ副载波信号固定倍频，再可变分频，最后送往锁相环APC2鉴相，产生的误差电压经36脚外接的电容C274滤波后去锁定VCO2的振荡频率，就能得到不同制式所需要的副载波信号，因此，由APC2控制的VCO2的振荡频率就能与色同步信号频率（即副载波频率）保持一致。VCO2输出的振荡信号经色调控制以后，再经PAL开关送到U/V同步检波器。

## Slide 40
如果VCO2的振荡信号与色副载波之间存在差异，则VCO2输出的信号在APC1中与色同步信号鉴相，输出的的误差电压经39脚外接的R234、C256、C254滤波以后去控制VCO1的可变分频系数，最终实现VCO2输出的振荡信号与色副载波同步。
说明：a. LA76810的34脚和35脚为SECAM制解码器解调输出的两个色差信号的输入端，由于本机没有装SECAM制解码器，故用电容C260、C266将这两脚对地交流短路，以免出现干扰。
b.LA76810的37脚有两个作用：第一是在接收SECAM制信号时，输出4.43MHz副载波到SECAM制解码器，作为SECAM制的参考信号；第二是在接受PAL制信号或NTSC制信号太弱时，对PAL/NTSC解码器起消色作用，以免出现彩色噪声干扰。
三、解码矩阵电路
LA76810的14、15、16三个脚为字符RGB信号输入端，经内部箝位和OSD对比度控制（即增益控制）后送往OSD/RGB开关，LA76810内部矩阵（R/G/B矩阵）电路产生的图像RGB信号也送到OSD/RGB开关，图像和字符RGB信号在OSD/RGB开关中进行切换，该开关受17脚字符消隐脉冲电平的控制。当17脚为低电平时，OSD/RGB开关接通图像RGB信号；当17脚为高电平时，OSD/RGB开关接通字符RGB信号。OSD/RGB开关输出的RGB信号，经亮暗平衡调整后从19、20、21脚输出，送到末级视放电路。

## Slide 41
第八节 末级视放电路
彩色电视机的末级视放电路具有如下特点，见表8-16所示。
表8-16 末级视放电路的特点
一、末级视放电路
长虹H2158K彩色电视机的末级视放电路如图8-15所示，由图可知，该机由于采用I2C总线控制技术，电路中没有用于调节亮平衡和暗平衡的电位器，亮、暗平衡的调节由软件通过I2C总线进行，使电路结构变得简单。
图中V901、V902、V903为三只视放管，分别对红、绿、蓝三基色信号进行放大，三个视放电路结构完全一样。以绿色视放管为例介绍电路中各元件的作用：V902为绿色视放管，基极通过隔离电阻RW02和接插件XS601A接到LA76810的解码输出端脚，发射极接负反馈电阻R905和高频提升电容C902，集电极的R915为负载电阻，由行输出级提供190V供电电压，集电极与显像管阴极之间接有隔离电阻R918，在显像管内部打火时起保护作用。

## Slide 42
图8-15 长虹H2158K彩色电视机的末级视放电路

## Slide 43
C902，集电极的R915为负载电阻，由行输出级提供190V供电电压，集电极与显像管阴极之间接有隔离电阻R918，在显像管内部打火时起保护作用。
二、恒压偏置电路
该机采用了恒压偏置电路，由V905及其偏置组成并联稳压电路。9V电压经R910和R912分压，再经D904、D905降压，在V905的基极上形成固定电压，V905的发射极便稳定在比基极高0.7V左右的电压上，这个电压分别经R903/R904、R905/R906、R907/R908分压后，为三只视放管V901、V902、V903的发射极提供偏置电压，保证了三只视放管发射极偏置的稳定。
其工作原理是：如果CRT亮度↑→三只视放管发射极电流↑→三只视放管的发射极电位↑→V905发射极电位↑→V905发射极电流↑→R909上的压降↑→三只视放管的发射极电位↓。
三、亮点消除电路
该机的亮点消除电路有泄放式和截止式两种类型，它们各自的作用、电路结构和工作过程见表8-17所示。

## Slide 44
表8-17 亮点消除电路

## Slide 45
本章小结
1．信号处理电路由高频信号处理电路、中频信号处理电路、伴音电路、亮度信号处理电路、色度信号处理电路和末级视放电路等组成。
2．彩色电视机使用的电调谐高频头与黑白电视机使用的机械高频头功能相同，内部组成也差不多，但电调谐高频头具有明显的优点：一是利用变容二极管的结电容作为调谐回路的电容，只要改变加在变容二极管两端的负压，便可实现电压调谐；二是将甚高频头（VHF）与特高频头（UHF）有机结合在一起，用金属盒子屏蔽起来，其波段切换是利用开关二极管的开关特性来切换调谐回路中的电感，故控制开关二极管的偏置电压就能实现波段切换。
3．遥控彩色电视机的CATV高频头有两种：一种是电压合成式，由微处理器输出脉宽调制电压VT进行调谐和三个波段切换电压进行波段切换；另一种是频率合成式，用I2C总线控制。长虹H2158K彩色电视机的高频头采用电压合成式。
4．中频滤波电路的作用是在制式切换电路的控制下，从高频头输出的中频信号中选出该制式的图像中频、第一伴音中频和色度中频信号，抑制掉干扰信号。
5．长虹H2158K彩色电视机中的AV/TV切换开关电路由集成块HEF4052（NS803）担任，由I2C总线进行控制。HEF4052内部有两组四选一开关，一组用于视频切换，另一组用于音频切换。

## Slide 46
6．伴音电路由限幅中放、鉴频器、去加重电路、音频切换开关、立体声处理电路、功率放大器等组成。
7．彩色电视机的彩色解码器包括亮度信号处理电路和色度信号处理电路。彩色解码器的作用是把视频检波器输出的彩色全电视信号还原成红、绿、蓝（R、G、B）三基色信号。
8．亮度信号处理电路的作用是从彩色全电视信号中选出亮度信号，然后对亮度信号进行放大、延时、补偿，同时进行亮度和对比度的控制后送到基色矩阵电路。
9．色度信号处理电路的作用是从彩色全电视信号中解调出R-Y、G-Y、B-Y三个色差信号。色度信号处理电路包括色度通道、副载波恢复电路和解码矩阵电路。
10．彩色电视的末级视放电路具有三大特点：（1）末级视放是电压放大器；（2）末级视放用190V～200V供电；（3）末级视放采用直接耦合。

## Slide 47
练习与习题八
一、填空题
1．信号处理电路由 、 、 、 、
和 组成。
2．CATV高频头分为 和 两种。
3．LA76810内部的AFT电路包括 和 两部分
4．伴音电路由 、 、 、 、 和 组成。
5．LA4267的③脚是 控制端，由CPU的静音电压控制。在静音状态时，LA4267的③脚为 ___ 电平。
6．彩色解码器的作用是 。
7．亮度信号处理电路由 、 、 、 和
组成。
8．ABL电路的作用是 。
9．色度信号处理电路由 、 和 组成。
二、判断题
1．在电调谐高频头中，只要改变调谐回路中变容二极管两端的反向电压，就可实现选台。（ ）
2．电调谐高频头是一个一体化高频头。（ ）
3．CATV高频头能接收所有增补频道电视节目。（ ）

## Slide 48
4．长虹H2158K彩色电视机的高频头采用频率合成式。（ ）
5．频率合成式高频头的BS0、BS1端，输入的是模拟电压。（ ）
6．长虹H2158K彩色电视机能接收各种制式的电视节目。（ ）
7．LA4267是立体声功放电路。（ ）
8．长虹H2158K彩色电视机采用的是截止式亮点消除电路。（ ）
三、选择题
1．电压合成式高频头的波段切换电压包括（ ）
a.BL、BH、BU b.BT、BL、BH c.BL 、BH 、VT
2．无论是电压合成式还是频率合成式高频头，调谐电压输入端都是（ ）
a.VT b. AGC c.IF
3．LA76810内部的AGC电路为（ ）AGC
a.峰值 b. 键控 c.延迟
4．长虹H2158K彩色电视机的伴音电路由（ ）完成。
a.LA76810 b. LA4267 c.LA76810和LA4267
5．LA76810内部的视频切换开关不管采用什么输入方式，输出的均是（ ）信号。
a.FBAS b. Y c.FS
6．长虹H2158K彩色电视机的开机消亮点电路采用的是（ ）。
a.泄放式 b. 截止式 c.衰减式

## Slide 49
四、简答题
1．彩色电视机使用的电调谐高频头有什么优点？
2．试分析长虹H2158K彩色电视机高频头各引脚的作用。
3．彩色电视机中的制式切换电路有什么作用？
4．分析长虹H2158K彩色电视机中的AV/TV切换开关电路HEF4052的工作过程。
5．分析长虹H2158K彩色电视机的伴音信号流程。
6．亮度信号处理电路有什么作用？
7．分析长虹H2158K彩色电视机的ABL电路的工作过程。
8．解码矩阵电路有什么作用？
9．彩色电视的末级视放有什么特点？
10．分析长虹H2158K彩色电视机的关机消亮点电路的工作过程。