## Slide 1
第九章 遥控系统电路分析
学习要点
1.遥控系统的作用、组成和工作原理
2．微处理器及正常工作条件
3．长虹H2158K遥控系统电路

## Slide 2
第一节 彩色电视机遥控系统的功能与组成
一、彩色电视机遥控系统的基本功能
什么是遥控？遥控是在一定距离对某种设备进行人为或自动的操作控制。遥控信号可以用导线、无线电波、超声波或红外线来传递，故可分为有线与无线遥控。彩色电视机采用红外遥控系统。
彩色电视机遥控系统的作用是在距离电视机一定范围内，通过操作遥控发射器，对电视机进行控制。
彩色电视机遥控系统的基本功能见表9-1所示。

## Slide 3
表9-1 彩色电视机遥控系统的基本功能

## Slide 4
二、电压合成式红外线遥控系统的组成
彩色电视机中的红外线遥控系统分为电压合成式和频率合成式两类，一般普及型遥控彩色电视机采用电压合成式，新型大屏幕遥控彩色电视机则采用频率合成式。频率合成式遥控系统虽然具有搜索选台快捷、准确、稳定的优点，但是遥控电路复杂，制作成本高并且要对现在广泛使用的高频调谐器进行改造，因而仅限于高档彩色电视机中使用，这里不作讨论。
图9-1 电压合成式遥控系统组成方框图

## Slide 5
彩色电视机的电压合成式遥控系统，是以一块专用的微处理器为核心，将高频头各接收频道所需的调谐电压、频段切换电压及其它控制电压以数字信号的形式存储在可编程可擦写存储器中。遥控操作时，通过特定的指令，传到控制中心的微处理器，由微处理器从可编程可擦写存储器中取出相对应的数字信号，经D/A变换电路变成直流控制电压，实现特定的控制功能。电压合成式遥控系统的组成框图如图9-1所示，由图可知，它由红外遥控发射器、红外遥控接收器、微处理器（CPU）、存储器及外围电路组成。
第二节 电压合成式遥控系统的基本原理
一、红外遥控发射器
遥控信号的发送与接收分别由红外遥控发射器和红外遥控接收器完成，二者之间的信息传递，选择不易受日光干扰、透射能力与绕射能力弱，波长为940nm的红外光为载体。

## Slide 6
红外线遥控发射器俗称遥控板，主要由专用编码调制集成电路（微处理器），晶体振荡器、键盘矩阵电路、驱动三极管和红外发光二极管组成，如图9-2所示。当按下键盘的某一按键时，微处理器将用户输入的键控指令转换成能被微处理器直接使用的二进制编码指令脉冲，这种数字编码指令脉冲又通过码元调制器调制在一个频率为38KHZ的载波上，调制信号通过驱动三极管放大后加到红外发光二极管上，驱动红外发光二极管发出被调制的红外光脉冲。
图9-2 遥控发射器组成方框图

## Slide 7
二、红外遥控接收器
红外遥控接收器的作用是从红外光遥控信号中取出控制指令，送给微处理器，以实现各种控制功能。早期的红外遥控接收器大多使用夏普公司的集成电路CX20106A，它在使用时，需要外接红外光电二极管及其它外围元件，典型应用电路如图9-3所示。它们需要金属外壳封装，否则容易受到外界的干扰。
图9-3 由CX20106A组成的红外遥控接收器

## Slide 8
为了提高红外遥控接收器的抗干扰能力和控制灵敏度，近几年，彩色电视机的红外遥控接收器采用厚膜组件。下面以香港飞达电子公司生产的厚膜组件HS0038为例进行介绍，其内部电路组成如图9-4所示，它的典型应用电路如图9-5所示。
图9-4 厚膜组件HS0038内部电路方框图

## Slide 9
图9-5 HS0038典型应用电路
由图9-4可见，厚膜组件HS0038主要由红外光电接收二极管VD、AGC放大器、带通滤波器、控制电路、比较器、输入触发器、施密特触发器及输出级等组成。所有元件都封装在一个塑料盒内，只有三个引脚：①脚为接地端；②脚为+5V电源供给端；③脚为指令脉冲输出端，指令脉冲输出直接加到微处理器的遥控脉冲信号输入端。
厚膜组件HS0038内部各方框的作用见表9-2所示。

## Slide 10
表9-2 厚膜组件HS0038内部各方框的作用

## Slide 11
三、微处理器
微处理器（CPU）是遥控系统的核心，它既是控制中心，又是各种合成电压信号和开关控制信号的发源地，主要由运算器、控制器、存储器和输入输出接口电路等组成，将这些电路集成于一个大规模集成电路之中，如图9-6所示。
图9-6 微处理器的基本组成
微处理器（CPU）各部分的作用见表9-3所示。

## Slide 12
表9-3 微处理器（CPU）各部分的作用
在彩色电视机的遥控系统中，使用了三种存储器，它们分别是只读存储器（ROM），随机存储器（RAM）和可编程可擦写存储器（E2PROM）。这三种存储器各自特点见表9-4所示。

## Slide 13
表9-4 彩色电视机遥控系统中存储器的特点
四、微处理器正常工作的条件
微处理器要正常工作，必须同时具备五个条件，见表9-5所示。

## Slide 14
表9-5 微处理器要正常工作的条件

## Slide 15
五、遥控系统的基本工作过程
当用户按下功能操作键后，CPU收到来自遥控发射器或面板键盘矩阵送来的代表用户指令的二进制指令码，先暂时存放在寄存器中，然后从ROM中找出解码程序送到运算器中进行运算。在运算器中，将输入的指令码与ROM中预先写入的各种功能程序的码值进行逐个比较、运算、识别，形成指令地址码，并按该地址码在ROM的对应单元里取出操作指令和程序存放到RAM中。每条指令又分为多项操作程序，微处理器将按操作程序自动逐条地执行，形成相应的控制脉冲输出到接口电路，同时将相关数据存入外部的E2PROM中。
第三节 长虹H2158K彩色电视机遥控系统电路分析
长虹H2158K彩色电视机的遥控系统主要由微处理器CHT0410-5P78，存储器ST24C08，遥控接收组件HS0038及外围电路组成，如图9-7所示。 遥控系统的核心是微处理器CHT0410-5P78，它是一个双列直插式大规模集成电路。采用I2C总线控制方式，对存储器ST24C08和TV小信号处理集成电路LA76810进行控制，而电源的开机/待机，高频调谐器的控制，制式切换及TV/AV1/AV2/S端子的切换设有专门的输出通道和接口电路。

## Slide 16
一、微处理器LC863320A（CHT0410）介绍
微处理器（CPU）是整机控制的中心，彩色电视机具有的一切功能及操作程序都离不开微处理器。微处理器必须写入相应的操作程序才能使用，空白微处理器一旦写入具有自己特点的操作程序后，就不能改变了，电视机生产厂家在空白的微处理器芯片中写入不同的操作程序，就拥有了具有自己特色的芯片。长虹CN-12机芯选用日本三洋公司推出的8bit单片微处理器LC863320A，并按CN-12机芯控制功能的要求及检修调试要求，进行编程掩膜于LC863320A的ROM中，从而形成了CN-12机芯专用微处理器，厂家将其命名为CHT0410。可见，LC863320A与CHT0410二者不能互换。
LC863320A是日本三洋公司推出的8bit单片微处理器，是“LC8633XX”系列中的一种，该系列产品还有LC863316A、LC863324A、LC863328A及LC863332A等。这类微处理器的硬件结构基本相同，只是内部ROM的容量不同，CPU型号的后两位数实际上反映了芯片内ROM的容量，LC863320A的ROM为20KB，而其它几种型号CPU的ROM分别为16KB、24KB、28KB及32KB。
1. “LC8633XX”系列微处理器的特点：
最小指令执行时间为0.9us；RAM容量为512KB；可编程可擦写ROM容量分别为16KB、20KB、24KB、28KB及32KB等；屏显RAM容量为352×9bit；内含5路8bitA/D转换器；两个16bit定时器/计数器；15个中断源；3组20路I/O端口；具有ROM校正功能及I2C总线控制功能。

## Slide 17
图9-7 长虹H2158K彩色电视机的遥控系统

## Slide 18
2. CHT0410各引脚功能及检修数据
CHT0410各引脚功能及检修数据见表9-6所示。
表9-6 CHT0410各引脚功能及检修数据

## Slide 19
二、长虹H2158K彩色电视机的遥控电路分析
微处理器D701的型号为CHT0410-5P78,储存器D702型号为ST24C08,现在按照微处理器的引脚顺序介绍各种控制功能。

## Slide 23
本章小结
1．彩色电视中的红外线遥控系统分为电压合成式和频率合成式两类，一般普及型遥控彩色电视机采用电压合成式，新型大屏幕遥控彩色电视机则采用频率合成式。电压合成式遥控系统由红外遥控发射器、红外遥控接收器、微处理器（CPU）、存储器及外围电路组成。
2．红外遥控发射器俗称遥控板，主要由专用编码调制集成电路（微处理器），晶体振荡器、键盘矩阵电路、驱动三极管和红外发光二极管组成。
3．红外遥控接收器的作用是从红外光遥控信号中取出控制指令，送给微处理器，以实现各种控制功能。彩色电视机的红外线遥控接收器多采用厚膜组件HS0038，它主要由红外光电接收二极管、AGC放大器、带通滤波器、控制电路、比较器、输入触发器、施密特触发器及输出级等组成。
4．微处理器（CPU）是遥控系统的核心，它既是控制中心，又是各种合成电压信号和开关控制信号的发生源，主要由运算器、控制器、存储器和输入输出接口电路等组成，将这些电路集成于一个大规模集成电路之中。
5．采用I2C总线控制的微处理器要正常工作，必须同时具备五个条件：（1）+5V供电电压正常；（2） 复位电路工作正常；（3） 系统时钟振荡电路正常；（4） 键扫描电路中按键无短路；（5） I2C总线输出端无对地短路，并且上拉电阻无开路。

## Slide 24
6．遥控系统的基本工作过程：当用户按下功能操作键后，CPU收到来自遥控发射器或面板键盘矩阵送来的代表用户指令的二进制指令码，先暂时存放在寄存器中，然后从ROM中找出解码程序送到运算器中进行运算。在运算器中，将输入的指令码与ROM中预先写入的各种功能程序的码值进行逐个比较、运算、识别，形成指令地址码，并按该地址码在ROM的对应单元里取出操作指令和程序存放到RAM中。每条指令又分为多项操作程序，微处理器将按操作程序自动逐条地执行，形成相应的控制脉冲输出到接口电路，同时将相关数据存入外部的E2PROM中。
7．长虹H2158K彩色电视机的遥控系统主要由微处理器CHT0410-5P78，存储器ST24C08，遥控接收组件HS0038及外围电路组成。采用I2C总线控制方式，对存储器ST24C08和TV小信号处理集成电路LA76810进行控制，电源的开机/待机，高频调谐器的控制，伴音制式切换及TV/AV1/AV2切换设有专门的输出通道和接口电路。

## Slide 25
练习与习题九
填空题
1．彩色电视机遥控系统的基本功能是 、 、 、 和 。
2．彩色电视机的电台预置有 和 两种。
3．彩色电视机的模拟量控制信号是一种 电压，而工作状态控制信号是一种 电压。
4．彩色电视机中的遥控系统分为 和 两类。普及型彩色电视机采用
遥控系统，新型大屏幕遥控彩色电视机则采用 遥控系统。
5．彩色电视机中的存储器有 种，它们分别是 、 、 。
中的数据是固化的，不能改写； 中数据可不停地变化，但不具备记忆功能，断电会全部消失； 中数据可随时改写，且断电不会消失。
6．长虹H2158K彩色电视机的遥控系统主要由
、 、 和 __ 组成，其的核心是 。

## Slide 26
二、选择题
1．彩色电视机采用（ ）遥控系统。
a.红外线 b.超声波 c.无线电波
2．电压合成式遥控系统的彩色电视机，将调谐电压、波段切换电压及控制电压以数字信号的形式存储在（ ）中。
a.RAM b.ROM c. E2PROM
3．电压合成式遥控发射器中的晶体振荡频率为（ ）KHZ。
a.38 b.455 c. 450
4．红外遥控接收器HS0038是一个厚膜组件，它的三个引脚依次是（ ）。
a.地、电源、输出 b.电源、地、输出 c. 输出、电源、地
三、判断题
1．彩色电视机遥控选台时，控制系统只输出与该台号对应的调谐电压VT。（ ）
2．彩色电视机的模拟量控制就是控制亮度、对比度、色饱和度和音量。（ ）

## Slide 27
3．按下彩色电视机的屏显键，屏幕即显示反映当前工作状态的字符信息。（ ）
4．遥控发射器中的红外发光二极管发出的是红外光脉冲信号。（ ）
5．红外遥控接收器CX20106A使用时，不需外接红外光电二极管。（ ）
6．红外遥控接收器HS0038是一个厚膜组件，它只有三个引脚。（ ）
7．彩色电视机中的微处理器，待机时，5V供电电压可消失。（ ）
8．LC863320A与CHT0410二者能直接代换。（ ）
四、简答题
1．电压合成式遥控系统主要由哪几部分组成，各部分有何作用？
2．微处理器主要由哪几部分组成，各部分有什么作用？
3．微处理器要正常工作，必须具备哪五个条件？
4．简述遥控系统的基本工作过程。
5．长虹H2158K彩色电视机的微处理器，刚通电时，复位电压是如何复位的？