## Slide 1: 第二章
数字终端技术

## Slide 2: 教学重点
1．理解模拟信号数字化的方法，脉冲编码调制（PCM）基本原理;
2．理解取样定理，会计算取样频率和编码率;
3．理解时分多路复用原理，30/32路PCM基群帧结构，建立数字信号帧的概念;
4．了解差值脉码调制（DPCM），自适应差值脉码调制（ADPCM）、增量调制（ΔM）的基本原理;
5．了解30/32路PCM数字通信系统的组成。

## Slide 3
掌握脉冲编码调制（PCM）基本原理。
序 号 | 内 容 | 学 时
1 | 2.1 概述 | 1
2 | 2.2 脉冲编码调制（PCM） | 2
3 | 2.3 自适应差值脉码调制(ADPCM） | 2
4 | 2.4 时分多路复用通信 | 1
5 | 习题和小结 | 
6 | 本章讲授学时 | 6
学时分配
教学难点

## Slide 4: 第二章 数字终端技术
2.1 概述
2.2 脉冲编码调制（PCM）
2.3 自适应差值脉码调制（ADPCM）
2.4 时分多路复用通信
本章小结

## Slide 5: 2.1 概述
一、引入相关概念
二、脉码调制
三、模拟信号数字化
四、压缩编码

## Slide 6: 一、引入相关概念
1．数字通信：是以数字信号作为载体来传递信息的通信方式。
2．数字通信的任务：是将各种信息变换成数字信号后在数字通信系统中传输。
3．数字终端技术：是指由发或收的终端设备来完成的，将连续信号或离散信号变换成数字的基带信号的技术。

## Slide 7: 二、脉码调制
1．脉码调制或PCM （Pulse Code Modulation） ：是脉冲编码调制的简称。是实现模拟信号数字化的最基本最常用的一种方法。
2．脉码调制的任务：是把时间连续、取值连续的模拟信号转换成为时间离散、取值离散的数字信号，并按一定规律组合编码，形成PCM信号序列。
3．模拟信号数字化过程一般用抽样、量化和编码三个步骤来完成。

## Slide 8
4．脉冲编码调制通信系统的方框图如图2.1所示。
图 2.1 脉码调制通信系统方框图
5．解码器的任务与PCM调制器的任务相反，将接收到的数字信号还原成模拟信号，滤波器滤除离散脉冲中的谐波分量。

## Slide 9: 三、模拟信号数字化
模拟信号变换成数字信号的过程如图2.2所示。图中模拟信号极性为正时用“0”表示，极性为负时用“1”表示，采用8421码。

## Slide 10
图 2.2 将模拟信号转换成数字信号的过程

## Slide 11: 四、压缩编码
由分析可知，许多信号（例如语言信号）在大多数情况下相邻两个样值幅度变化并不很大。利用这一特点，有一种信源编码的方法，可以对当前样值与上一个样值的差值进行编码，这种方法称为差值编码。
因为“差值”的幅度远小于当前样值，编码时可以用较少的码位来表示，这就达到了降低信息编码位数、减少信道传输压力的目的，这种编码方法又称为压缩编码。

## Slide 12: 2.2 脉冲编码调制（PCM）
一、取样
二、量化
三、编码
四、解码
五、实用PCM编、解码集成块

## Slide 13: 一、取样
取样就是在信号的通路上加一个开关，按一定的速率进行开关动作，当开关闭合时，信号通过，开关断开时，信号被阻挡，这样就使通过开关后的信号变成了离散的不同幅度的脉冲信号，如图2.3所示。我们将此信号称为脉冲幅度调制（PAM）信号。
本节主要学习脉冲编码调制的三个过程：取样、量化、编码。

## Slide 14
图 2.3 取样示意图
从示意图可见，提取信号样值的时间间隔越短，就越能正确地重现信号，但是缩短时间间隔会导致数据量的增加；如果取样时间过长，可能造成频谱混叠，无法恢复原来的模拟信号。

## Slide 15
因此应根据奈奎斯特取样定理（简称取样定理）来确定取样时间。取样定理描述为：
式中，fh为模拟信号的最高频率，fs为取样开关的频率，如果fs=2fh称为奈奎斯特速率。

## Slide 16
举例：
在电话中传送数字化声音信号，声音信号的频带限制在300~3400Hz，fh=3400Hz。其取样频率fs>3400×2，选定fs=8000Hz， 。用此取样频率可在接收端无失真地恢复出话音信号。

## Slide 17: 二、量化
量化：用有限个数的幅度取样值来取代原模拟信号无限个数的幅度取样值。把这种取代称为量化。
用有限个量化值表示无限个取样值，总是含有误差的。由于量化而导致量化值和样值的差称为量化误差，用e(t)表示，即
e(t) = 量化值 - 样值
量化误差在重现信号时将会以噪声的形式表现出来，由此而产生的噪声称为量化噪声。
量化分为均匀量化和非均匀量化，把每个量化值用数字码（或码组）表示，这个过程称为编码。实际设备中，量化和编码是一起完成的。

## Slide 18
1．均匀量化
均匀量化的实质是不管信号的大小，量化级差都相同。其量化特性曲线如图2.4(a) 所示。
量化误差与输入电压的关系曲线如图2.4(b)所示。
该量化特性曲线共分8个量化级，量化输出取其量化级的中间值。
当输入信号幅度在-4δ～+4δ之间，量化误差的绝对值都不会超过，这段范围称为量化的未过载区。当输入电压幅度u(t)>4δ或u(t)<-4δ时，量化误差值线性增大，超过，这段范围称为量化的过载区。

## Slide 19
图2.4 均匀量化特性曲线及误差特性曲线

## Slide 20
2．非均匀量化
非均匀量化是对大小信号采用不同的量化级差，即在大信号时采大量化级差，小信号时采用小量化级差。
图2.5示出了均匀量化和非均匀量化的区别，图2.5(a)中为均匀量化，均化级差固定，不随信号的大小变化。图2.5(b)为非均匀量化，小信号时量化级差小，大信号时量化级差大。

## Slide 21
图2.5 均匀和非均匀量化

## Slide 22
(1)压缩与扩张
实现非均匀量化的方法之一是采用压缩扩张技术，其特点是在发送端对输入模拟信号进行压缩处理后再均匀量化，在接收端进行相应的扩张处理。
压缩特性和扩张特性可用框图2.6表示。
图2.6 压缩与扩张特性

## Slide 23
综上所述，非均匀量化的具体实现，关键在于压缩-扩张特性。
目前应用较广的是A律和μ律压扩特性。A律用13折线来近似，μ律用15折线来近似，我国采用的是13折线A律的压扩特性。
(2) 13折线A律压缩特性
以A为参量的压扩特性叫做A律特性，A律特性的表示式为：

## Slide 24
选A=87.6，作出的特性曲线如图2.7所示:
图2.7 13折线A律压扩特性

## Slide 25
在图中，我们可分析出：
① x轴0～1（归一化）范围内以1/2递减规律将线段分成8个不均匀区间，分段点分别为1/2、1/4，…，1/128。
8条斜率不同的折线，各折线的斜率列于下表中。

## Slide 26
由于第①、②段的斜率相同（相当于同一段线）。由函数的对称性可知，当输入信号为负值时的折线与输入信号为正值时呈对称关系。这样，正负两边合起来共有13段折线，13折线因此得名。

## Slide 27
②将x轴和y轴分成八大段仍不够，还要将每个大段再均匀分成16小段。它对应为均匀量化。在第一大段内均分成16小段，每一小段的宽度为1/128÷16=1/2048,这是最小的量化间隔，用△表示，即△=1/2048。
为了使用方便，将x轴数值以△为单位标注，在x=1处标为2048△，在x=1/2处标为1024△，依次类推。我们把13折线A律压扩特性x轴座标放大重画如图2.8所示。

## Slide 28
图2.8 13折线A律幅度量化分段方案

## Slide 29
13折线A律的压扩特性曲线就是非均匀量化器的输入输出特性。在正负对称的全部动态范围内，共分成8段，每段又分成16个等级，正负对称，即共有8×16×2=256个量化级差。量化后的信噪比满足系统的要求。因为28=256，所以这256个量化级差只需8位二进制数码来表示就够了。

## Slide 30: 三、编码
编码是模拟信号数字化的第三步，由于非均匀量化将整个动态范围分成256个量化级差，因而用8位二进制来进行编码。
一个8位码组由极性码、段落码和段内码组成，如图2.9列出了8位码组的排列方式和名称。

## Slide 31
图2.9 8位码组排列
各码组的涵义如下：
图中第一位码a1为极性码，取值为“1”或“0”，分别代表信号的正、负极性。

## Slide 32
第二位到第四位a2、a3、a4组成三位码组（23=8种状态，对应8个大折线段），称作段落码。它代表输入信号归一化绝对值所在段落的起始值，即信号的幅度属8个大段中的哪个折线范围内。
第五位到第八位a5～aS称作段内码，它将每个大折线段又均匀地分为16个小段（24=16个小段），表示输入信号落在某大折线段的哪个均匀小段内。

## Slide 33
PCM编码最常用的是逐次反馈折叠二进制编码，在此介绍13折线A律8位码组的编码方法。具体的编码程序是：
①先判断样值信号的正负极性，确定极性码a1；
②根据样值大小，利用折叠对分的方法，确定样值位于哪个大段落范围从而确定段落码a2，a3，a4，由权值确定段落码的方法如图2.10所示。
③根据样值的大小确定位于大段落内的哪个小段范围，定出段内码a5、a6、a7、a8，方法和确定段落码大致相同，它是由段落起始电平，然后逐次增加段落差，最后接近样值的方法来确定段内码。
1.编码方法

## Slide 34
图2.10 段落码的编码过程

## Slide 35
段内码a5 ～ a8的权值由下式确定：
Iw5=段落起始电平+ 段落差
Iw6=段落起始电平+ 段落差+ 段落差
Iw7=段落起始电平+ 段落差+ 段落差+ 段落差
Iw8=段落起始电平+ 段落差+ 段落差+ 段落差+ 段落差

## Slide 36
根据编码方法构成的逐次反馈型编码器如图2.11所示。该编码器主要由极性判决，全波整流，幅度比较和本地解码器（7bit串/并记忆电路，7/11bit变换电路，11bit位权电流产生器）组成。
输入样值信号一般是幅度受到调制的双极性窄脉冲序列。
幅度比较电路即比较器，是编码器的核心电路 。 其任务是把取样脉冲量化值变成二进制码。当Is和位权电流Iw送入比较器输入端后，比较器在7个位定时脉冲D2、D3、D4、D5、D6、D7、D8控制下，每比较一次输出一位码，这样每一个量化样值经过7次逐次反馈比较后，输出 a2a3a4a5a6a7a87位码组。
2.逐次反馈型编码器构成

## Slide 37
图2.11 逐次反馈型编码器构成

## Slide 38
例题2.1：
解：极性码a1：∵输入信号为正电平，∴a1=1
段落码a2~a4:由图2.10知IW=128△
∵Is=1270△>128△ ∴a2=1 ∴Iw3=512△
Is=1270△>512△ ∴a3=1 ∴Iw4=1024△
Is=1270△>1024△ ∴a4=1 ∴a2~a4=111
说明该样值属于第⑧大段，参看图2.8，其段落起始电平=段落差=1024△， δ8=64△。
设输入信号取样值为+1270△，试采用逐次对分比较法编码器将其按13折线A律压扩特性编成8位二进制码，并计算量化误差。

## Slide 39
IW8=1024+ 1024△+ 1024△=1216△
∵IS=1270△>1216△ ∴a8=1
∴取样值为+1270△的PCM码为11110011。
求段内码a5 ~ a8, 由式2.4：
IW5=1024+ 1024△=1536△
∵IS=1270△<1536△ ∴a5=0
IW6=1024+ 1024△=1280△
∵IS=1270△<1280△ ∴a6=0
IW7=1024+ 1024△=1152△
∵IS=1270△>1152△ ∴a7=1

## Slide 40
在接收端，
解码电平 = 码字电平
∴量化误差= =22△

## Slide 41: 四、解码
解码是编码的逆变换，其任务是把接收到的PCM码还原成幅度受调制的脉冲信号，即重建PAM信号，然后通过低通滤波器恢复成原模拟信号。这种从数字信号到模拟信号的变换也称数字/模拟变换（D/A变换）
解调器的种类很多，通常普遍采用的是梯形电阻网络解码方式，即非线性解码器。其方框如图 2.12所示。

## Slide 42
图2.12 非线性解码器方框图

## Slide 43
PCM信号首先经串/并变换电路将串行码变为并行码，其中极性码经极性控制译成正、负控制信号，剩余的a2a3……a87位电平码变换成11位线性码。但考虑到减小量化误差的要求，再附加一个第12位，使最小段落的量化误差不超过半个量化级。
这样在解码中代码变换就变为由7bit变为12bit 。7/12变换器输出到寄存读出器，其作用是缓冲解码的时间，把存入的信号在确定的时刻一齐读出到解码网络中，解码网络由标准电流源和梯形电阻网络组成。
解码器的工作原理：

## Slide 44: 五、实用PCM编、解码器集成块
随着PCM通信方式发展的需要，以及大规模集成电路和发展，编解码器这个PCM通信方式的心脏部份已经集成化。
用一块集成块便可以完成单路PCM数字通信，如用时分多址（TDMA）的方式，很容易构成PCM基群或更高次群的数字通信系统，实现PCM多路数字通信。

## Slide 45
图2.13 单路编解码器构成的PCM系统方框图
图 2.13是由单路编解码器构成的PCM系统方框图。

## Slide 46
该系统由每个单路的语音信号各自进行抽样、量化和编码，输出数字信号。各路输出信号通过合路传输电路，汇合成一个串行的数字流在信道上传输。在收端同样用解码器进行反变换。

## Slide 47: 2.3 自适应差值脉码调制ADPCM
一、差值脉码调制DPCM的原理
二、自适应差值脉码调制（ADPCM）
三、增量调制（△M）

## Slide 48: 回顾：
PCM编码是按样值幅度独立地进行编码，不考虑相邻二个样值的相关性如何。
需要寻求在保证相同质量指标的条件下，降低数字化话音数码率，以提高数字通信系统的频带利用率的方法，即话音压缩编码技术 。
结论：
PCM编码方式虽然能提供很高的通信质量，但都要采用8位编码，传输速率为64kbit/s，占据的频带宽度为64kHz。大大高于模拟通信所占的频带宽度 。

## Slide 49
话音压缩编码技术：是指低于64kbit/s数码率的话音编码方法。
话音压缩编码的方法有许多种，自适应差值脉码调制（ADPCM）就是其中之一。它能在32kbit/s数码率的条件下达到符合64kbit/s(PCM)数码率的话音质量要求。
ADPCM是在差值脉码调制（DPCM）基础上发展起来的，在学习ADPCM工作原理之前先学习DPCM。

## Slide 50: 一、差值脉码调制DPCM的原理
把话音样值分成二个成份：一个成份与过去的样值有关，因而是可以预测的；另一个成份是不可预测的。可预测的成份是由过去一些适当数字样值加权后得到，不可预测的成份可看成是预测误差（简称差值）。这样就可以不必传输原始的信息取样序列，只需传送差值序列就行了。由于样值差值的动态范围远小于样值本身的动态范围，这样就可以在保证话音质量的前提下，降低数码率。接收端只要把收到的差值信号序列叠加到预测序列上，就可以恢复出原始的信号序列。
设想：
由传送样值差值实现通信的方法称为是差值脉码调制（DPCM）。由图2.15说明DPCM的基本原理。

## Slide 51
图2.14 样值差值序列与样值序列的恢复

## Slide 52
图2.14(a) 中，设话音信号样值序列为S(0)，S(1)、S(2)……S(n)，设d(i)为本时刻样值S(i)与前邻样值S(i-1)之差值，即d(i)=S(i)-S(i-1)，如图(b)所示（在t=0时刻，前邻时刻（-T）的样值为零，故d(0)=S(0)。
从图(a)可知：
S(0)=d(0)；
S(1)=d(0)+d(1)=s(0)+d(1)；
S(2)=d(0)+d(1)+ d(2)=s(1) +d(2)；
S(3)=d(0)+d(1)+ d(2) + d(3)=s(2)+d(3)；
……………………………………
S(n)==s(n-1)+d(n)
1.差值脉码调制（DPCM）原理

## Slide 53
从上式与图(a)可以看出，样值S(n)等于过去到现在的所有差值的积累。由此可以设想，假若信道是理想的，在发端发送差值脉冲序列d(0)、d(1)、d(2)……见图(b)，那么在收端就有可能恢复原始样值序列S(0)、S(1)、S(2)……。即在接收端将前一样值S（n-1）（所有过去差值之累积）记忆一个抽样周期T（这可由迟延T回路完成，见图(c)，然后与本时刻的d(n)叠加，就可恢复出S(n)=S(n-1)+d(n)。

## Slide 54
图2.15 DPCM原理方框图
2.差值脉码调制（DPCM）框图

## Slide 55
信号f(t)经低通滤波器限带后，进行取样而变成离散的样值信号S(n)，分别送入减法器和预测器。预测器即为所有过去(n-1)个样值累加器。得到的预测值即是相邻的前一时刻的样值，该时刻的样值S(n)与预测值S(n-1)相减，得出的差值d(n)，经量化、编码送入信道。信道中传输的信号就是差值（DPCM）信号。传输到接收端后，经再生处理、解码变成差值信号d(n), 再与接收端预测器取得的所有过去（n-1）个样值信号累加的预测信号S(n-1)相加而得到S(n)，经低通滤波器后恢复原信号f(t)。
工作过程：

## Slide 56: 二、自适应差值脉码调制（ADPCM）
在DPCM方式的基础上采取一些自适应措施来提高DPCM方式的质量，这种方式称为自适应差值脉码调制（ADPCM）。
ADPCM原理与图2.15相似，但图中的量化和预测器应改为自适应量化和自适应预测器。
自适应量化是指量化器的量化级差随输入差值电平d(n)的大小自动改变，输入差值电平大的时候，量化级差大；输入差值电平小的时候，量化级差小，从而减小量化噪声。

## Slide 57
自适应差值脉码调制（ADPCM）也有集成电路，广泛用于各种数字通信设备。
自适应系统的增加可以大大提高DPCM系统的编码动态范围和信噪比，从而提高系统的传输性能。
自适应预测器中的预测（累加）系数是随样值输入信号S(n)的大小自动变化，精确地逼近样值信号，从而达到减小差值信号d(n)的目的。

## Slide 58: 三、增量调制（△M）
增量调制△M是差值脉冲编码调制（DPCM）的一个特例。它是指在差值脉冲编码调制中用一位二进制码来表示信号幅度的增减。
增量调制△M的基本思想是用一个阶梯波来逼近一个模拟信号 。如图2.16所示。逼近方法是将现抽样时刻的抽样值u1(tn)与前一抽样时刻的阶梯波形值u2(tn-1)相比较，若u1(tn)> u2(tn-1)，则u2(t)增加一个台阶△U；若u1(tn)< u2(tn-1)，则u2(t)减小一个台阶△U。抽样时刻的间隔为△t，是一个常数。图中的阶梯波u2(t)就是按这一原则形成的。由图可见，△t和△u取得越小，u2(t)就越逼近u1(t)。这就是增量调制的基本原理。

## Slide 59
图2.16 阶梯波逼近连续波

## Slide 60
在增量凋制中，编码器是根据误差信号d=u(tn)- u2(tn-1)的正负编码的，当d>0时，编成“1”码，当d<0时，则编成“0”码。“1”码是一个正脉冲，“0”码是一个负脉冲。△M增量调制编码输出如图2.16坐标下边所示。
增量调制的设备简单，但传输质量较差，应用也较少。但现在已有较大的改进，应用在逐渐普及。

## Slide 61: 2.4 时分多路复用通信
一、多路复用的基本概念
二、30/32路时分复用PCM系统
三、数字复接技术

## Slide 62: 一、多路复用的基本概念
1．频分多路复用（FDM）
频分制多路通信是频率分割制多路通信。它是将输入端各路信号的频率搬移（调制）到不同的高频段后，再汇合起来送至信道上传输。在接收端用滤波器将各路频率再分开，完成多路复用。
频分多路复用可用图2.17(a) 表示。它广泛应用于无线电广播，长途载波电话以及第一代TACS模拟制移动电话等领域。

## Slide 63
图2.17A 频分多路
频分复用
频率
时间
频率 1
频率 2
频率 3
频率 4
频率 5

## Slide 64
时分制多路复用是时间分割制多路复用的简称。在这个系统中，各路信号共用一个信道，轮流在不同的时间间隙进行传输。其特点是：各路信号在时间上互不重迭，但将同时占据全部频域，因为经时间分割而形的各路样值脉冲都有无限宽的频谱，如图2.17(b)所示。
时分多路复用是通过取样来实现的。为形象地说明复用情况，我们以图2.18为例说明。
2．时分多路复用（TDM）

## Slide 65: 时分复用
频率
时间
B
C
D
B
C
D
B
C
D
B
C
D
A
A
A
A
在 TDM 帧中的位置不变
TDM 帧
TDM 帧
TDM 帧
TDM 帧
…
TDM 帧
图2.17B 时分多路

## Slide 66
图2.18 PCM时分多路复用示意图

## Slide 67
图中C1、C2、C3表示三路输入信号。各路的接通时间内电子开关K1、K2不停地旋转来完成。电子开关接通时刻相当于对信号进行取样，再经过PCM编码、传输和解码最后由开关送给对应的C`1、C`2、C`3接收端。为了使收、发两端能在时间上对应准确，即C1、C2、C3端和C`1、C`2、C`3端能无误地对应接通，在输入端一定要加入起始标志码，在接收端要设置标志识别装置。若相应时隙发生错误码时，识别装置应有自动调整能力使它调整到正确位置。
工作原理：

## Slide 68
3．码分多路复用
码分多路是用一些伪随机码作信息的载体，不同路的信息被调制到不同的伪随机码上，根据伪随机码的相关特性（即自相关性强，互相关性弱）。在接收端采用相关接收就可提取出自相关性强的本路信号，同时排除互相关性弱的其它路信号，将不同路的信息区分开来。
码分多路复用用于第三代CDMA制移动通信系统。
时分多路复用广泛在用于PCM数字通信系统，GSM制数字移动通信系统等领域。

## Slide 69: 二、30/32路时分复用PCM系统
在数字通信中，常将多路信源信号组合成具有不同数码率的群路信号。国际电信咨询委员会（CCITT）推荐了两类群路数码率系列和数字复接等级，并建议以24路或30/32路为基础群。我国采用30/32路制式为基础群，简称基群或一次群。
数字信号的传输通常按取样脉冲的重复周期Ts划分为许多帧，一帧所占时间由各路时隙之和构成，每个时隙又反映每个样值编码所占有的时间宽度。
1．30/32路基群帧结构
30/32路PCM基群的帧和复帧结构示意图如图2.19所示。

## Slide 70
图2.19 PCM30/32制式帧结构

## Slide 71
30/32路PCM基群的帧和复帧组成：
1．帧路数为32，编号为0~31，分别以TS0，TS2……TS31表示。
2．每个路时隙的比特数为8，编号为1~8；
3．TS1 ~ TS15和TS17 ~ TS31共30个时隙供通话用，编号为1~30；
4．TS0的8个比特用作帧同步码、监视码；TS16用来传送信令码。
每帧宽32×8=256比特；每时隙宽为8×0.488=3.91μs，每帧长为32×3.91=125μs ；由于每一帧125μs传送256比特，这样可算得30/32路PCM基群的数字码率为：

## Slide 72
PCM30/32路设备构成有两种方式。一种是群路集中编译码方式；另一种是单路编译码器方式。
群路集中编译码方式的基本工作过程是将30路抽样序列合成后再由一个编码器进行编码。如图2.20所示。
发送端信号经过放大（调节话音电平）、低通滤波（限制话音频带，防止折叠噪声的产生），抽样、合路及编码。按帧结构排列，最后经码型变换电路变换成适宜于信道传输的码型送往信道。
接收端先整形再生，再经码型反变换电路恢复成原始编码码型，再由分离电路、解码，恢复出每一路的PCM信号，然后经低通滤波器重建信号，最后经放大等输出。

## Slide 73
图2.20 集中编码方式PCM30/32方框图

## Slide 74
2．PCM30/32路系统的构成
单路集成编解码器构成的30/32路PCM系统如图2.21 所示。单片集成块包括低通滤波（收、发），A/D和D/A变换等部份。与集中编码方式不同之处是各路分别取样、编码然后再合路，与各种信令按时隙汇总。收端则先分路之后再分别解码，重新还原模拟信号。使用单路编解码器很容易以数字合成方式构成PCM基群或更高次群系统。同时单路编解码器出现故障只影响本路而不影响整个系统。在系统中使用单路编解码器时，上下话路变得灵活。所以目前单路编解码器在PCM系统的设备中使用越来越多。

## Slide 75
图2.21 单片集成编解码器构成的PCM30/32方框图

## Slide 76: 三、数字复接技术
PCM复用是直接将多路信号编码复用。即将多路模拟话音信号按125μS的周期分别进行抽样，然后合在一起统一编码形成多路数字信号。
1．数字复接的基本概念
数字复接是将几个低次群在时间的空隙迭加合成高次群。例如将四个一次群合成二次群，四个二次群合成三次群等。图2.22是数字复接的原理示意图。

## Slide 77
图2.22 数字复接的原理示意图

## Slide 78
图中低次群（1）与低次群（2）的速率完全相同，首先将各低次群的脉宽缩窄，以便留出空隙进行复接，然后对低次群（2）进行时间位移，就是将低次群（2）的脉冲信号移到低次群（1）的脉
数字复接的原理 ：
冲信号控制隙中（如波形B`所示），最后将低次群（1）和低次群（2）合成为高次群C。

## Slide 79
经CCITT推荐在我国使用的数字复接等级与数码率如图2.23所示。
以30/32为基群结构，每话路的数码率为64kb/s，基群的数码率为2.048Mb/s。二次群的数码率为8.448Mb/s，8.448Mb/s÷4=2.112Mb/s，不等于基群的数码率。
数字复接优点：数码率提高了，克服了PCM复用的缺点，目前这种方法被广泛采用。

## Slide 80
图2.23 CCITT推荐数码率系列和数字复接等级

## Slide 81
2．数字复接系统构成和方法
数字复接系统由数字复接器和数字分接器二部份构成，如图2.24所示。
（1）数字复接系统的构成
数字复接器的功能是把4个支路（低次群）合成一个高次群。它是由定时、码速调整（或变换）和复接等单元组成的。
数字分接器的功能是把高次群分解成原来的低次群，它是由定时、同步、分接和恢复等单元组成。

## Slide 82
图2.24 数字复接系统框图

## Slide 83
（2）同步复接和异步复接
数字复接的方法有两种：同步复接和异步复接。
同步复接是用一个高稳定的主时钟来控制被复接的几个低次群，使这几个低次群的数码率统一在主时钟的频率上，这样就使几个低次群系统达到同步的目的，可直接复接。
异步复接是各低次群各自使用自己的时钟，由于各低次群的时钟频率不一定相等，使得各低次群的数码率不完全相同（这是不同步的），因而先要进行码速调整，使各低次群获得同步再复接。

## Slide 84: 本章小结
一、模拟信号数字化
二、压缩编码
三、PCM时分复用30/32路数字通信系统
四、数字复接

## Slide 85
一、模拟信号数字化
模拟信号数字化最常用的方法就是脉冲编码调制（PCM），它包含了取样，量化，编码三个过程。
（1）取样：将模拟信号每隔一段时间取一个样值，使模拟信号在时间上离散的过程称为取样。取样要满足取样定理，才能在D/A变换中重现原信号，即fs≥2fh，fs为取样开关频率，fh为模拟信号最高频率。

## Slide 86
（2）量化：用有限个量化值表示无限个取样量值称为量化，表示过程中的误差为量化误差。量化分成均匀量化和非均匀量化。均匀量化的量化级差相等，但在小信号时量化误差大（即量化噪声大）是它的一大缺点。非均匀量化的量化级差不相等，在小信号时量化级差小，大信号时量化级差大，在我国采用13折线A律压扩特性来表示非均匀量化。

## Slide 87
二、压缩编码
压缩编码的主要目的是在保证质量的前提下，减少数字信号的信息量。压缩编码方法相当多，本章主要介绍了差值脉码调制（DPCM），用传输前后二个样值信号差值的方法来减少信息量。自适应差值脉码调制（ADPCM）是一种实用技术，可以将PCM调制64bit/s的数码率降至32kbit/s。自适应主要是能根据输入信号的大小，自动调节量化级差和预测系数，从而提高压缩编码的质量。增量调制（△M）是差值脉码调制（DPCM）的一个特例，只用一位二进制编码来表示差值信号。

## Slide 88
三、 PCM时分复用30/32路数字通信系统
PCM时分复用30/32路数字通信系统是一个基本的数字通信系统，每帧分成32个时隙，共有30个话路时隙和一个同步路时隙及一个信令路时隙。它的构成可以采用集中编码和分路编码，一般常用分路编码方案。
数字复接是扩大通信容量的一种技术，它与PCM复用不同之处是基群数码没有改变，复接后改变了高次群的数码率。数字复接系统由数字复接和数字分接部份构成，数字复接的方法有同步复接和异步复接。
四、数字复接

## Slide 89
本章结束
祝：同学们学习进步！