## Slide 1: 第八章
光纤通信系统

## Slide 2: 教学重点
1．数字光纤通信系统的组成和各部分的原理;
2．波分复用（WDM）工作原理;
3．光纤通信的优点和应用，光纤的结构和分类，光纤的连接技术。

## Slide 3
掌握波分复用（WDM）原理。
序 号 | 内 容 | 学 时
1 | 8.1 概 述 | 2
2 | 8.2 光纤和光缆 | 2
3 | 8.3 光纤通信终端设备 | 2
4 | 习题和小结 | 
5 | 本章讲授学时 | 6
学时分配
教学难点

## Slide 4: 第八章 光纤通信系统
8.1 概 述
8.2 光纤和光缆
8.3 光纤通信终端设备
本章小结

## Slide 5: 8.1 概 述
一、光纤通信的特点和发展趋势
二、光纤通信系统的组成

## Slide 6: 一、光纤通信的特点和发展趋势
从1970年美国康宁公司研制出损耗为20dB/km的光纤开始，光纤通信的历史也才只有30多年的时间，它所以能够得到飞速的发展应用，与电通信相比，它有如下的突出优点：
光纤通信是以光波为载频，以光导纤维为传输介质的一种通信方式。用光代替电进行通信不仅是传输手段和形式上的变化，而是电信史上一场深刻的革命。它不仅为电信网提供了几乎无限的带宽资源，而且触发了一系列观念上的重大转变。尽管光纤通信已经为世界电信的面貌带来了巨大的变化，但仅是拉开了一个序幕，它将对未来世界产生更加深刻而长远的影响。

## Slide 7
1．传输频带宽、通信容量大
我们知道，载波频率越高通信容量越大。目前使用的光波频率比微波频率高103～104倍，所以通信容量约可增加103～104倍。
2．损耗低
目前实用的光纤均为SiO2（石英）系光纤，要减小光纤损耗，主要是靠提高玻璃纤维的纯度来达到，由于目前制成的SiO2玻璃介质的纯度极高，所以光纤的损耗极低。在光波长λ＝1.55μm附近，衰减有最低点，可低至0.2dB/km，已接近理论极限值。

## Slide 8
由于光纤的损耗低，因此，中继距离可以很长，在通信线路中可减少中继站的数量，降低成本并且提高了通信质量。例如：对于400Mb/s速率的光纤通信，可以实现100km以上的无中继传输，而同样速率的电缆传输，无中继传输仅为1.6km左右。
3．不受电磁干扰
因为光纤是非金属的介质材料，因此，它不受电磁干扰。电缆通信中的干扰、串话现象在光纤通信中不复存在。

## Slide 9
4．线径细、重量轻
由于光纤的直径很小，只有0.1mm左右，因此制成光缆后，直径要比电缆细，而且重量也轻。这样在长途干线或市干线上，空间利用率高，而且便于制造多芯光缆。
光纤通信除上述主要优点之外，还有抗化学腐蚀等特点。当然，光纤本身也有缺点，如光纤质地脆、机械强度低；要求比较好的切断、连接技术；分路、耦合比较麻烦等。但随着技术的不断发展，这些问题都是可以克服的。

## Slide 10
光纤通信的出现和发展已经深刻地改变了电信网的面貌，然而从整体看，光纤通信的巨大潜力尚未开发，光纤通信技术仍处于方兴未艾的发展阶段，各种新技术、新器件和新构思仍在不断涌现。目前在中国沿海地区城市兴起的“数字城市”、“信息化城市”的基本核心就是光纤到户，建立宽带业务通信网。可以设想，当每个家庭都有一对光纤与电信网相连时，电信网为用户提供的服务将不仅仅是一路电话，也不仅仅是数据和传真业务，而是带宽扩展几万倍的巨大信息资源。

## Slide 11
二、光纤通信系统的组成
光纤通信属于有线通信的范畴，它仍然分成数字光纤通信和模拟光纤通信两类。
数字光纤通信系统一般是指以传送数字话音为主的光纤通信系统，它主要由PCM终端设备、数字复用设备、光端机、光缆和光中继设备组成，如图8.1所示。

## Slide 12
话音的数字比特率规定为64kbit/s。PCM终端设备都带有复接功能，其输出口的数字比特率为2048kbit/s，即包含30路话音信号。PCM终端设备采用时分复用的方法将各路话音信号一一排序，在2048kb/s的数字码流中包含了帧定位信号、30路话音以及它们的信令信号三部分信息。数字复用设备把基群或低次群的数字信号复接成高次群的数字信号，同时包括了它的逆过程。
图8.1 数字光纤通信系统

## Slide 13
光端机的主要任务是实现电－光变换和光－电变换。用于光－电变换的主要器件是LED电光二极管和LD激光二极管；光－电变换的主要器件为PIN光电二极管和APD雪崩光电二极管。在对光进行直接强度调制的光纤通信系统里，除了这些光电子器件外，还必须有驱动电路、自动功率控制电路（APC）、自动温度控制电路（ATC）、自动增益控制电路（AGC）、放大电路、偏置控制电路、均衡电路、判决电路和其它保护电路等。

## Slide 14
在数字光纤通信系统里，被传输的光信号必须克服长连“0”或长连“1”带来的问题，因为这时，接收机从输入信号码中提取定时信息会变得困难。因此，在光端机内必须设置码型变换电路，以便将适宜于
在电缆上传输的数字信号或者是适宜在电路内部处理的数字信号变成适宜在光纤上传输的数字信号，在接收端，则需做相应的逆变换。

## Slide 15
光中继器则较为简单，它只实现来自两个方向的光－电变换和电－光变换。目前已有直接对光进行放大的器件（掺铒光纤放大器），实现整个系统的光传输。在长距离光纤通信系统中，必须每隔一个中继段设置一个中继器，适时地将信号检测后重新整形判决。
光纤是信息传输的媒介，目前一般采用1.3μm的长波长单模光纤，组成光缆的光纤芯线一般在8芯到48芯之间。

## Slide 16
二、光纤的损耗
一、结构与分类
8.2 光纤和光缆
三、光纤的连接

## Slide 17
光缆由多根光纤芯组成，每条光纤由纤心和包层组成。纤芯所采用的材料为石英（SiO2），衰减量为0.2～6dB/km，它的结构如图8.2所示。
一、结构与分类
1．光缆和光纤的结构
图8.2 光纤和光缆

## Slide 18
光纤包层的直径为125μm，纤芯的直径根据用途不同在10μm（单模光纤，高速长距离通信用）～50μm（多模光纤，区内通信、设备间通信用）。光纤对拉力的承受能力强。不容易折断，但在弯折时容易折断，所以在外面包了两层保护层。

## Slide 19
第一层的外径为400μm，采用紫外线硬化树脂材料，外层用尼龙包裹构成第二层，外径为900μm，为了便于识别，将尼龙着上颜色。包有两层保护层的光纤称为芯线。芯线由一条或多条基准线整齐地排列成带状结构，将芯线或者带状芯线放在聚乙烯上切开的空槽中，并在外边包上坚固的外皮称为光缆。在聚乙烯的中心部分使用了类似钢琴线一样的加强构件，防止光缆被拉伸。外皮是根据用于陆地或海底的需要采用了不同的材料，所以外径也有所不同。

## Slide 20
2．光纤的分类
光纤的分类方法很多，对于目前通信上用的石英系列光纤，常从以下两个方面来分类：
(1)按照光纤导光的折射率不同分成阶跃光纤和渐变光纤两类。这两种导光折射率变化如图8.3(a)、(b)所示。
图8.3 光纤的传输模式

## Slide 21
阶跃光纤纤芯和包层导光的折射率是突变分布的形式，这种光纤带宽较窄，适合小容量短距离通信。渐变光纤的纤芯导光的折射率分布近似抛物线型，此类光纤频带较宽，适合于中容量、中距离通信。
（2）按照传输光波的模式不同，又可分成单模光纤和多模光纤，如图8.3所示。

## Slide 22
图8.3 光纤的传输模式

## Slide 23
所谓模式，实质上是电磁场的一种分布形式。模式不同，其电磁场的分布形式不同。
①单模光纤（SM）单模光纤的纤芯直径很小，约为4～10μm，理论上只传输一种模式。由于单模光纤只传输主模，从而完全避免了模式色散，使得这种光纤的传输频带很宽，传输容量很大，适用于大容量、长距离的光纤通信。单模光纤是当前研究和应用的重点，也是光纤通信与光波技术发展的必然趋势。

## Slide 24
②多模光纤（MM）在一定的工作波长下，当有多个模式在光纤中传输时，称这种光纤为多模光纤。多模光纤的纤芯直径一般为50～75μm，包层直径为100～200μm。这种光纤的传输性能较差，带宽比较窄，传输容量也比较小。渐变型多模光纤的带
宽虽然比不上单模光纤，但它的芯线直径大，对接头和活动联接器的要求不高，使用起来比单模光纤方便，所以在局域网中大量使用。

## Slide 25: 二、光纤的损耗
光在光纤中传输会有损耗，这个损耗包括两个方面。一是因材料、结构引起光的吸收和散射造成的损耗；二是组成系统时产生的损耗，例如插接件连接损耗、接头弯曲损耗等。
1．光纤的损耗特性
光波在光纤中传输，随着传输距离的增加，光功率逐渐下降，这就是光纤的传输损耗。光纤每单位长度的损耗，直接关系到光纤通信系统传输距离的长短。形成光纤损耗的原因很多，有来自光纤本身的损耗，也有光纤与光源的耦合损耗以及光纤之间的连接损耗。

## Slide 26
光纤本身损耗的原因主要有吸收损耗和散射损耗两类。
造成吸收损耗的原因很多，但都与光纤材料有关。对于超高纯度的石英光纤来说，在1.55μm附近，有损耗的最低点。
(1)吸收损耗是光波通过光纤的材料时，有一部分能量变成热能，从而造成光功率的损失。
(2)散射损耗是由于光纤的材料、形状、折射率分布等的缺陷或不均匀，使光纤中传导的光发生散射，由此产生的损耗为散射损耗。

## Slide 27
综合以上两种损耗发现，在0.8～0.9μm波段内，损耗约为2dB/km左右；在1.31μm损耗为0.5dB/km，而在1.55μm处，损耗可降至0.2dB/km，这已接近了SiO2光纤的理论极限值。
2．组成系统时产生的损耗
在光发射机和光接收机之间用光纤连接时，通常有插接件连接和光纤熔接连接两种方式。

## Slide 28
光插接件是用精度高的机械结构使光纤纤芯紧密接触，接触得越紧，则插接件损失越小。单模光纤使用光插接件时，连接损耗可以在0.5dB以下，但在实际中会因插接件端面不干净，或有损伤而使损耗大大增加。所以使用时应注意清洁光插接件的表面，不使用时应用罩子套上光插接件。
光纤熔接连接是将光纤的纤芯对齐后用电弧将纤芯熔化接在一起，接头损耗对单模光纤来说可以做到0.1dB以下。施工时应注意，不要让光纤过度弯曲，否则光纤的损耗会大大增加。

## Slide 29: 三、光纤的连接
光纤有两种连接，一种是永久性连接，类似于电线电缆中的焊接；另一种是活动连接，类似于交流电源插头和插座的连接。光纤的连接应满足如下要求：
①连接损耗要小。接头的插入损耗大小直接影响光纤系统的无中继距离，一般要求连接损耗要小于0.3dB。
②连接点要有一定的机械强度，保证连接可靠，并能承受一定的拉力。
③操作应简便，以便在条件较差的施工现场快捷地完成连接。

## Slide 30
图8.4 光纤连接不当的原因

## Slide 31
图8.4示出了由于光纤连接不当而造成损耗增加的情况。光纤端面之间有空隙造成折射，见图8.4（a）；光纤端面之间的角偏差见图8.4（b）；接驳的两条芯线的直径不等，见图8.4（c）；两根光纤的轴线不重合，见图8.4（d）；以及端面不平整或受到污染等。
1．活动光纤连接器
图8.5（a）示出了单芯、双芯、装卸式四连活动光纤器结构图。这些连接器可以进行平均损耗为0.1dB的单模光纤连接。

## Slide 32
图8.5 连接技术(光连接器、熔接)

## Slide 33
活动光纤连接器通常由下述三部分组成：
①光纤端接元件：保护和定位光纤端面；
②对准规：定位光纤端接元件对，使其耦合最佳；
③连接器外壳：保护光学接触元件不受环境的影响，将对准规和光纤端接元件固定在相应位置，并端接光缆护套和应变元件。

## Slide 34: 2．光纤的连接方法
下面介绍几种光纤的连接方法。
这种方法需用一根具有比被接光纤的软化点温度低的玻璃套管，其内孔径略大于光纤芯的外径。当将玻璃管加热到它的软化点时，表面张力产生作用，使它可以缩成一根实心棒。连接过程如下：将一根裸光纤的一端插入套管中；对玻璃棒的中心部分加热，使其塌陷，卡住这根光纤的一端，形成一个精密适配的管座；将第二条光纤插入管中和光黏合剂结合固定在合适的位置上，并使光纤端面间指数匹配。
(1)坍陷套管连接法

## Slide 35
V型槽拼接头主要部分有V型槽、压条和套管三部分。裸光纤的两头紧密接触，一起被压入V型槽中，再由套管将V型槽和压条一起套住。
(2)V型槽拼接法
电弧熔接法是将两个端头的芯线紧密接触，然后用高压电弧对其加热，使两端头表面熔化而连接。如图8.5（b）照片所示。照片的上下所看到的端子是电弧用电极端子，由电弧的放电能量进行熔接。市售的光纤熔接机都是采用电弧熔接法，这种连接方法广泛用于现场施工中。
(3)电弧熔解法

## Slide 36: 8.3 光纤通信终端设备
一、光发射机
三、波分复用技术(WDM)
二、光接收机
四、光中继器

## Slide 37: 一、光发射机
光纤通信系统由光发射机、光中继器和光接收机组成。本节主要介绍构成光纤通信终端的光发射机和光接收机。同时介绍光中继器和波分复用的一些基本概念。
在光纤通信系统中，光发射机的作用是把从PCM多路复用设备送来的电信号，转变为光信号，送入光纤线路进行传输。

## Slide 38
1．对光发射机的要求
(1)合适的输出光功率
光发射机的输出光功率，通常是指耦合进光纤的功率，亦称入纤光功率。入纤功率越大，可通信的距离就越长。但光功率太大也会使系统工作在非线性状态，对通信产生不良影响。因此，要求光源应有合适的光功率输出，一般在0.01～5mW之间。同时还要求输出光功率保持恒定，在环境温度变化或器件老化的过程中，稳定度要求在5％～10％之间。

## Slide 39
(2)较好的消光比Ext
消光比的定义为：
Ext＝全“０”码的平均光功率P0全“1”码的平均光功率P1 (8.1)
一个被调制的好光源，应该在“0”码时没有光功率输出，否则它将使光纤系统产生噪声，从而使接收机灵敏度降低。要求消光比越小越好，一般要求Ext≤10％。

## Slide 40
(3)调制特性好
所谓调制特性好，即要求调制效率和调制频率要高，以满足大容量、高速率光纤通信系统的需要。目前，半导体激光器可以实现的最高调制频率为10GHz。实际上已有调制速率达20Gb/s的报道。
除此之外，还要求电路尽量简单、成本低、光源寿命长等。

## Slide 41
2．光发射机组成框图
光发射机组成框图如图8.6所示，它由光源、光源驱动与控制电路、信道编码电路三部分组成。可见除了光源和光源驱动电路外，信道编码电路与普通数字通信机发送电路基本相同。
图8.6 光发射机组成框图

## Slide 42
(1)光源
光发送部分的核心是产生激光或荧光的光源，它是组成光纤通信系统的重要器件。目前，用于光纤通信的光源，有半导体激光器（LD）和半导体发光二极管（LED），均属于半导体器件。它们的共同特点是体积小、重量轻、耗电量小。
LD和LED相比，其主要区别表现在于，前者发出的是激光，后者发出的是荧光。因此，LED的谱线宽度较宽，调制速率较低；与光纤的耦合效率也较低；但是，LED也有许多优点：它的输出特性曲线线性较好，使用寿命长，成本低，适用于短距离、小容量的传输系统。而LD一般适用于长距离、大容量的传输系统。

## Slide 43
(2)信道编码电路
信道编码电路对基带信号的波型和码型进行变换，使其适合在光纤中传输。
①均衡器 由PCM端机送来的HDB3或CMI码流，首先需要均衡，用于补偿由电缆传输产生的衰减和畸变，以便正确译码。
②码型变换 由均衡器输出的HDB3或CMI码，在数字电路中为了处理方便，需要通过码型变换电路，将其变换为非归零码（即NRZ码）。

## Slide 44
③扰码 若信码流中出现长连“0”或长连“1”的情况，将会给时钟信号的提取带来困难；为了避免出现这种情况，加一扰码电路，它可有规律地破坏长连“0”和连“1”的码流，达到0、1等概率出现。经扰码以后的信号再进行线路编码。
④时钟提取 由于码型变换和时钟提取过程都需要以时钟信号作为依据，因此，在均衡电路之后，由时钟提取电路提取时钟信号，供码型变换和扰码电路使用。

## Slide 45
⑤编码 如上所述，经过扰码以后的码流，尽量使得1、0的个数均等，便于接收端提取时钟信号。另外，为了便于不间断业务的误码监测、区间通信联络、监控及克服直流分量的波动，在实际的光纤通信系
统中，都对经过扰码以后的信码流重新进行编码，以满足上述要求。经过编码以后，变为适合光纤线路传送的线路码型。

## Slide 46
(3)光源驱动与控制电路
①光源驱动电路 它用已编码的数字信号来调制发光器件的发光强度，完成电/光变换任务。
②APC（自动光输出功率控制电路）它有三个作用，一是使光输出信号电平保持稳定；二是防止光源因电流过大而损坏；三是防止输出功率过大，致使光源的输出噪声增加，系统的性能变差。
③ATC（自动温度控制电路） 对激光二极管而言，结温高的时候光输出功率会下降，在APC的作用下控制电流就会自动增加，使结温进一步升高，造成恶性循环而导致激光二极管损坏。ATC电路能对温度进行自动控制。

## Slide 47
④光监测电路 用于监测激光器发出的功率，经放大器放大后控制激光器的偏置电流，使其输出的平均功率保持恒定。
二、光接收机
光接收机的任务是将光纤传输后的光信号，还原成电的数字信号。对光接收机的要求主要有接收机灵敏度、动态范围和频率响应。

## Slide 48: 1．主要技术指标
(1)光接收机灵敏度
光接收机灵敏度是接收机被调整到最佳状态时，在满足给定的误码率指标条件下，接收机接收微弱信号的能力。通常用最低平均光功率 Pmin 来描述。光接收机灵敏度中的光功率采用相对值，工程上常用 dBm 来表示，即
Sr＝10lg（Pmin/10－3） (8.2)
式中Pmin为在满足给定的误码率指标条件下最低接收光功率；10－3指1mW光功率。如果一部光接收机，在满足给定的误码率指标下所需的平均光功率低，说明这部光接收机在微弱的输入光条件下，就能正常工作。

## Slide 49
目前，140Mbit/s光端机的接收灵敏度，在保证系统误码指标为10－11条件下，我国邮电部的技术指标为－36～－40dBm。
(2)接收机的动态范围
光接收机的动态范围D，是在保证系统的误码率指标要求下，接收机的最低光功率和最大允许光功率之比，单位为dB，即
D＝10lg（Pmax/Pmin） (8.3)

## Slide 50
光接收机要求有一个动态范围，是因为当环境温度变化时，光纤的损耗将产生变化；随着时间的增长，光源输出光功率亦将变化。这样，原来按标准化设计的光接收机便可能失效。因此，要求光接收机有一个动态范围，低于这个动态范围的下限（即灵敏度），将会产生过大的误码；高于这个动态范围的上限，在判决时亦造成过大的误码。显然，一台质量好的接收机应有较宽的动态范围。
目前，140Mbit/s光接收机的动态范围，我国邮电部的技术指标为－12dB。

## Slide 51
2．光接收机组成框图
光接收机组成框图如图8.7所示，它由光电检测器、光信号接收电路、信道解码电路三部分组成。除了光电检测器、光信号接收电路外，信道解码电路部分与数字通信机的接收电路基本相同。
图8.7 光接收机组成框图

## Slide 52
光电检测器的作用，是利用光电二极管将光信号转变为电信号。目前在光纤通信中广泛使用的光电检波管是半导体光电二极管，它具有尺寸小、灵敏度高、响应速度快以及工作寿命长等优点。光电检测器件一般有光电二极管（PIN）和雪崩二极管（APD）。与PIN相比较，APD是一种具有增益的光电检测器，响应度较高，效果较好。
(1)光电检测器
在0.85μm波段，目前主要是用硅半导体材料做光电二极管，而在1.35μm波段是用锗半导体材料做光电二极管。

## Slide 53
(2)光信号接收电路
光信号接收电路主要有以下三个作用：
①低噪声放大。由于从光电检测器出来的电信号非常微弱，在对其进行放大时首先必须考虑的是抑制放大器的内部噪声。我们知道，制作高灵敏度光接收机时，必须使热噪声最小，因此光接收电路首先应该是低噪声电路。
②给光电二极管提供稳定的反向偏压。光电二极管只需5～8V的非临界电压，雪崩二极管一般情况下要求偏压为100～400V，需要反复调试。

## Slide 54
③自动增益控制。虽然光纤信道是恒参信道，但仍有可能因为系统内的光电器件性能变化、控制电路的不稳定以及器件的更换等原因，使光接收电路所接收到的信号电平发生波动，因此光接收机必须有自动增益控制的功能。
(3)信道解码电路
信道解码电路是与发端的信道编码电路完全对应的电路，即包含解码电路、解扰电路和码型反变换电路。此处不再重复叙述它的原理功能。

## Slide 55: 三、波分复用技术(WDM)
由于光纤具有很宽的带宽，因此可在一根光纤中传输多个波长的光载波，这就是波分复用。它类似于无线电信道的频分复用。采用这种技术可以扩大光纤通信的容量。
在长距离光纤通信中，波分复用具有很好的经济性。因为线路的投资很大，占总投资的70％～80％，采用波分复用，成倍地增加光纤线路的传输总量，提高了线路的利用率。许多国家大力研究波分复用光纤通信技术，且已研制出实用的波分复用系统。图8.8所示的方框图就是在一根光纤上单向传输N个光波波长的波分复用系统。

## Slide 56
图8.8 单向传输的波分复用系统

## Slide 57
这N个系统在发端有N台光发射机（即有N个不同波长的光源）。这N个光信号通过复用器——合波器，将来自N台光发射机的光信号合并起来，耦合进入同一根光纤中传输。当这些被合并的光波传到接收端后，又通过一个复用器——分波器，将合并的信号分开，再分别送到各自相应的光电检波器通道中，从而实现在一根光纤上传输多个光源光信号的目的。通过这样的复用方式，使一根光纤的实际传输量得到成倍地增加，提高了光纤通信系统的经济效益。

## Slide 58: 四、光中继器
1．光中继器的作用
光脉冲信号从光发射机输出经光纤传输若干距离后，由于光纤的损耗和色散的影响，将使光脉冲信号的幅度受到衰落，波形出现失真。这样，就限制了光脉冲信号在光纤中长距离的传输。
为此需在光波信号传输过一定距离以后，加一个光中继器，以放大信号，恢复失真的波形，使光脉冲得到再生。

## Slide 59
2．光中继器的构成方框图
中继器有的是机架式，可放在机房中；有的是箱式，可以直埋在地下或架在架空光缆的杆上。可视实际需要选用。
光中继器一般可分为光－光中继器和光－电－光中继器两种，前者就是光放大器，后者是由能够完成光－电变换的光接收端机和能够完成电－光变换的光发送端机组成。
(1)光－电－光中继器
实用的光纤光－电－光中继器，如图8.9所示。

## Slide 60
它把光信号经过光电检测器变成电信号，然后对幅度受到衰减、波形发生畸变的电信号，进行中继均衡放大、再生，补偿光纤的衰减，消除失真和噪声的影响，恢复成原发送端的光脉冲信号后，继续向前传输。
图8.9 光－电－光中继器原理方框图

## Slide 61
(2)掺铒光纤放大器
光放大器省去了光－电转换过程，可以对光信号直接进行放大，实现了光纤通信系统的全光传输，比较有代表性的是掺铒光纤（EDF）放大器，它的出现深刻地改变着光纤通信的面貌，是光纤通信发展史上一个新的里程碑。
掺铒光纤放大器的原理如图8.10所示，在光纤的纤芯中掺入了铒元素。当从端面用波长为1.48μm或者0.98μm的光入射进行激励时，则对从端面射入的波长为1.55μm的光具有放大作用，掺铒光纤的长度约为20～40m，1.48μm或者0.98μm激励光的功率为数十毫瓦。

## Slide 62
图8.10 掺铒光纤放大器原理

## Slide 63
掺铒光纤放大器如图8.11所示，它由放大媒体掺铒光纤(EDF)、激励用半导体激光器(LD)、合波连接器(WDM)、光隔离器和光滤波器组成。
合波连接器(WDM)是使信号光和激励光汇合在一起并入射EDF的装置。光隔离器是让信号沿一个方向通过，因为当光波在光放大器的输入、输出部分发生反射时，多重反射光将被光放大器放大并产生振荡，使放大性能受到破坏，所以用光隔离器防止产生自激振荡。光滤波器的作用是将光放大器所产生的自然辐射光中不含信号光的波长区域遮断，改善信噪比。

## Slide 64
图8.11 掺铒光纤放大器的组成

## Slide 65: 本章小结
一、光缆和光纤
二、光发射机
三、光接收机
四、光中继器

## Slide 66
光纤通信系统主要由发射机、接收机、中继器组成，传输媒介为光导纤维。信号处理部分主要是光的发送和光的检测。
根据导光的模式不同，光纤可分为单模光纤和多模光纤，多模光纤又可分成阶跃型和渐变型。单模光纤纤芯直径小，传输损耗小，使用比较广泛。多模光纤纤芯直径较大，连接时对接头和连接器要求不高，仍大量用于局域网中。光纤的传输损耗有两类，一是光纤本身的损耗，二是连接时产生的损耗。所以要正确地连接光纤。连接的方法有两种，一种是采用活动连接器，二是弧焊连接。
一、光缆和光纤

## Slide 67
二、光发射机
光发射机的主要技术指标有两个，一是输出光功率，二是消光比。光发射机由三部分组成：光源、光驱动电路和信道编码电路。
光接收机的主要技术指标是接收灵敏度和接收的动态范围。光接收机由光电检测器和信道解码电路组成。
三、光接收机

## Slide 68
光中继器有两类：光－电－光中继器和由掺铒光放大器组成的光中继器。由掺铒光放大器组成的光中继器可实现光纤通信系统的全光传输。
四、光中继器

## Slide 69
本章结束
祝：同学们学习进步！