## Slide 1
第4章 PLC步进指令的应用
4.1 步进指令及步进程序的编程方法
4.2 步进指令的单流程控制举例
4.3 步进指令的选择结构流程控制
4.4 步进指令的并行结构流程控制

## Slide 2
4.1 步进指令及步进程序的编程方法
4.1.1 三台电动机顺序启动控制线路
某设备有3台电动机，控制要求是：按下启动按钮，第一台电动机M1启动；运行5s后，第二台电动机M2启动；M2运行15s后，第三台电动机M3启动。按下停止按钮，3台电动机全部停机。
表4.1 输入/输出端口分配
输 入 |  |  | 输 出 |  | 
输入继电器 | 输入元件 | 作 用 | 输出继电器 | 输出元件 | 控制对象
X1 | SB1 | 启动按钮 | Y1 | 接触器KM1 | M1
X2 | SB2 | 停止按钮 | Y2 | 接触器KM2 | M2
 |  |  | Y3 | 接触器KM3 | M3

## Slide 3
4.1.2 工序图
图4.1 三台电动机顺序启动控制线路
图4.2 工序图

## Slide 4
初始状态继电器 | 回零状态继电器 | 通用状态继电器 | 保持状态继电器 | 报警状态继电器
S0～S9 共10点 | S10～S19 共10点 | S20～S499 共480点 | S500～S899 共400点 | S900～S999 共100点
4.1.3 状态继电器S
在步进程序中要使用状态继电器，FX2N系列的PLC共有状态继电器1000个点，分为5类，状态继电器元件分类如表4.2所示。
表4.2 状态继电器S分类

## Slide 5
4.1.4 状态流程图
状态流程图是描述顺序控制功能的图解表示法（见图4.3），状态流程图主要由状态（工步）、动作、有向连线、转换条件组成。
图4.3 状态流程图

## Slide 6
步进指令的使用说明如下。
（1）STL指令是将步进接点接到左母线，步进接点只有常开接点。步进接点接通，需要用SET指令进行置位。步进接点如同主控指令一样，将左母线移到新的临时位置，即移到步进接点右边，相当于临时母线。所以，步进指令后的接点必须使用“取”指令。
（2）步进接点具有主控功能。步进接点接通，与之相连的电路被执行；步进接点断开，与之相连的电路停止执行。若要在步进接点断开时仍然保持线圈的输出，要使用置位指令SET而不要使用输出指令OUT。
（3）RET指令称为“步进返回”指令，其功能是返回到原来左母线的位置。RET指令仅在最后一个状态的末行使用一次，否则程序报错不能运行。
4.1.5 步进指令STL、RET
表4.3 STL、RET指令
助记符 | 指令名称 | 电 路 表 示 | 操 作 元 件 | 步数
STL | 步进接点 | 在左母线上连接S的常开接点 | 状态继电器S | 1
RET | 步进返回 | 返回左母线 |  | 1

## Slide 7
4.1.6 步进梯形图和指令表程序
图4.4 三台电动机顺序启动的步进程序

## Slide 8
4.2 步进指令的单流程控制举例
4.2.1 运料小车单流程控制
图4.7 运料小车工作示意图
图4.8 状态流程图

## Slide 9
输 入 |  |  | 输 出 |  | 
输入继电器 | 输入元件 | 作 用 | 输出继电器 | 输出元件 | 控制对象
X1 | SQ1 | 右限位开关 | Y0 | 接触器KM1 | 右行
X2 | SQ2 | 左限位开关 | Y1 | 接触器KM2 | 左行
X3 | SB | 启动按钮 | Y2 | 接触器KM3 | 装料
 |  |  | Y3 | 接触器KM4 | 卸料
表4.4 输入/输出端口分配表
图4.9 运料小车控制线路

## Slide 10
4.2.2 实习操作：运料小车单流程控制程序
图4.10 运料小车程序

## Slide 11
4.3 步进指令的选择结构流程控制
4.3.1 选择不同运行方式的运料小车
1．运料小车的选择方式
运料小车在左面装料处（X3限位）从a、b、c三种原料中选择一种装入，右行送料，自动将原料对应卸在A（X4限位）、B（X5限位）、C（X6限位）处，左行返回装料处。

## Slide 12
用开关X1、X0的状态组合选择在何处卸料。
X1X0 = 11，即X1、X0均闭合，选择卸在A处；
X1X0 = 10，即X1闭合、X0断开，选择卸在B处；
X1X0 = 01，即X1断开、X0闭合，选择卸在C处。
图4.12 选择结构的状态流程图

## Slide 13
输 入 |  |  | 输 出 |  | 
输入继电器 | 输 入 元 件 | 作 用 | 输出继电器 | 输 出 元 件 | 控 制 对 象
X0 | SB1 | 选择开关 | Y0 | 接触器KM1 | 右行
X1 | SB2 | 选择开关 | Y1 | 接触器KM2 | 左行
X2 | SB3 | 启动按钮 |  |  | 
X3 | SQ1 | 左限位 |  |  | 
X4 | SQ2 | A处位置 |  |  | 
X5 | SQ3 | B处位置 |  |  | 
X6 | SQ4 | C处位置 |  |  | 
表4.5 输入/输出端口分配表

## Slide 14
4.3.2 实习操作：选择不同运行方式的运料小车控制程序

## Slide 15
图4.14 运料小车控制程序

## Slide 16
4.4 步进指令的并行结构流程控制
4.4.1 十字路口交通信号灯
交通信号灯一个周期（120s）的时序图如图4.15所示。南北信号灯和东西信号灯同时工作，0～50s期间，南北信号绿灯亮，东西信号红灯亮；50～60s期间，南北信号黄灯亮，东西信号红灯亮；60～110s期间，南北信号红灯亮，东西信号绿灯亮；110～120s期间，南北信号红灯亮，东西信号黄灯亮。
图4.15 交通信号灯的时序图

## Slide 17
图4.16 交通信号灯控制线路图
交通信号灯控制线路

## Slide 18
状态流程图
图4.17 状态流程图

## Slide 20
图4.18 交通信号灯控制程序梯形图

## Slide 21
THE END