## Slide 1
第5章 PLC功能指令的应用
5.1 用数据传送指令实现电动机的Y-△降压启动控制
5.2 用跳转指令实现选择运行程序段
5.3 算术运算指令与单按钮的功率控制
5.4 字逻辑运算指令及应用
5.5 子程序调用指令及应用
5.6 循环指令及应用
5.7 比较指令的应用与时钟控制程序
5.9 数码显示及应用
5.8 循环移位指令及应用

## Slide 2
5.1 用数据传送指令实现电动机的Y-△降压启动控制
5.1.1 位元件与字元件
1．位元件
只具有接通（ON或1）或断开（OFF或0）两种状态的元件称为位元件。
2．字元件
字元件是位元件的有序集合。FX系列的字元件最少4位，最多32位。
表5.1 字元件范围
符 号 | 表 示 内 容
KnX | 输入继电器位元件组合的字元件，也称为输入位组件
KnY | 输出继电器位元件组合的字元件，也称为输出位组件
KnM | 辅助继电器位元件组合的字元件，也称为辅助位组件
KnS | 状态继电器位元件组合的字元件，也称为状态位组件
T | 定时器T的当前值寄存器
C | 计数器C的当前值寄存器
D | 数据寄存器
V、Z | 变址寄存器

## Slide 3
指令适用范围 |  | KnY0 | 包含的位元件最高位～最低位 | 位元件个数
N取值1～8 适用 32位指令 | N取值1～4 适用 16位指令 | K1Y0 | Y3～Y0 | 4
 |  | K2Y0 | Y7～Y0 | 8
 |  | K3Y0 | Y13～Y0 | 12
 |  | K4Y0 | Y17～Y0 | 16
 | N取值5～8 只能使用 32位指令 | K5Y0 | Y23～Y0 | 20
 |  | K6Y0 | Y27～Y0 | 24
 |  | K7Y0 | Y33～Y0 | 28
 |  | K8Y0 | Y37～Y0 | 32
（1）位组件。多个位元件按一定规律的组合叫位组件，例如输出位组件KnY0，K表示十进制，n表示组数，n的取值为1～8，每组有4个位元件，Y0是输出位组件的最低位。KnY0的全部组合及适用指令范围如表5.2所示。
表5.2 KnY0的全部组合及适用指令范围

## Slide 4
通 用 | 停电保持用（可用程序变更） | 停电保持专用（不可变更） | 特 殊 用 | 变 址 用
D0～D199 共200点 | D200～D511 共312点 | D512～D7999 共7488点 | D8000～D8195 共106点 | V7-V0，Z7-Z0 共16点
（2）数据寄存器D、V、Z
图5.1 16位与32位数据寄存器
表5.3 数据寄存器D、V、Z元件编号与功能
16位数据寄存器所能表示的有符号数的范围为K−32 768～32 767。
32位数据寄存器所能表示的有符号数的范围为K−2 147 483 648～ 2 147 483 647

## Slide 5
功能指令的使用说明：
（1）FX2N系列PLC功能指令编号为FNC0～FNC246，实际有130个功能指令。
（2）功能指令分为16位指令和32位指令。功能指令默认是16位指令，加上前缀D是32位指令，例如DMOV。
（3）功能指令默认是连续执行方式，加上后缀P表示为脉冲执行方式，例如MOVP。
（4）多数功能指令有操作数。执行指令后其内容不变的称为源操作数，用S表示。被刷新内容的称为目标操作数，用D表示。
5.1.2 数据传送指令MOV
表5.4 MOV指令
传 送 指 令 |  | 操 作 数 | 
D（32位） | FNC12 MOV | S（源） | K、H、KnX、KnY、KnM、KnS、T、C、D、V、Z
P（脉冲型） |  | D（目标） | KnY、KnM、KnS、T、C、D、V、Z
图5.2 功能指令格式

## Slide 6
5.1.3 数据传送指令应用举例
【例题5.1】 设有8盏指示灯，控制要求是：当X0接通时，全部灯亮；当X1接通时，奇数灯亮；当X2接通时，偶数灯亮；当X3接通时，全部灯灭。试设计电路并用数据传送指令编写程序。
【解】 控制线路图如图5.3所示。
图5.3 例题5.1控制线路图

## Slide 7
图5.4 例题5.1程序图
输 入 端 口 | 输出位组件 K2Y0 |  |  |  |  |  |  |  | 传 送 数 据
 | Y7 | Y6 | Y5 | Y4 | Y3 | Y2 | Y1 | Y0 | 
X0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | H0FF
X1 | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | H0AA
X2 |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● | H55
X3 |  |  |  |  |  |  |  |  | H0
表5.5 例题5.1控制关系表

## Slide 8
5.1.4 区间复位指令ZRST
表5.6 ZRST指令
区间复位指令 |  | 操 作 数 | 操作数范围
P | FNC40 ZRST | D1、D2 | Y、M、S、T、C、D
图5.5 区间复位指令ZRST
如图5.5所示，当指令语句“ZRST Y0 Y3”执行时将Y0、Y1、Y2、Y3全部复位为0状态。

## Slide 9
5.1.5 实习操作：电动机Y-△降压启动控制线路与程序
图5.6 Y-△降压启动控制线路

## Slide 10
表5.7 Y-△降压启动过程和传送控制数据表
操 作 元 件 | 状 态 | 输 入 端 口 | 输出端口/负载 |  |  |  | 传 送 数 据
 |  |  | Y3/KM3 | Y2/KM2 | Y1/KM1 | Y0/HL | 
SB2 | 形启动 T0延时10s | X2 | 0 | 1 | 1 | 1 | K7
 | T0延时到 T1延时1s |  | 0 | 0 | 1 | 1 | K3
 | T1延时到 △形运转 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | K10
SB1 | 停止 | X1 | 0 | 0 | 0 | 0 | K0
KH | 过载保护 | X0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K1

## Slide 11
图5.7 Y-△降压启动程序梯形图

## Slide 12
5.2 用跳转指令实现选择运行程序段
图5.8 手动/自动程序跳转
应用跳转指令的程序结构如图5.8所示。X3是手动/自动选择开关的信号输入端。当X3未接通时，执行手动程序段，反之执行自动程序段。X3的常开/常闭接点起联锁作用，使手动、自动两个程序段只能选择其一。

## Slide 13
条件跳转指令 |  | 操 作 数 | 程 序 步
P | FNC0 CJ | 标号 P0～P127 P63表示跳到END | CJ 3步 标号P 1步
5.2.1 条件跳转指令CJ
表5.8 CJ指令
1．标号P的说明
（1）FX2N系列PLC的标号P有128点（P0～P127），用于分支和跳转程序。
（2）标号P放置在左母线的左边，一个标号只能出现一次，如出现两次或两次以上，程序报错。标号P占一步步长。
2．跳转指令CJ的说明
（1）如果跳转条件满足，则执行跳转指令，程序跳到以标号P为入口的程序段中执行。否则不执行跳转指令，按顺序执行下一条指令。
（2）多个跳转指令可以使用同一个标号。
（3）如果用M8000作为控制跳转的条件，CJ则变成无条件跳转指令。

## Slide 14
5.2.2 条件跳转指令应用举例
【例题5.2】 某台设备具有手动/自动两种操作方式。SB3是操作方式选择开关，当SB3处于断开状态时，选择手动操作方式；当SB3处于接通状态时，选择自动操作方式，不同操作方式进程如下：
手动操作方式进程：按启动按钮SB2，电动机运转；按停止按钮SB1，电动机停机。
自动操作方式进程：按启动按钮SB2，电动机连续运转1min后，自动停机。按停止按钮SB1，电动机立即停机。
图5.9 例题5.2控制线路图

## Slide 15
【解】 根据控制要求，设计程序梯形图如图5.10所示。
图5.10 例题5.2程序梯形图

## Slide 16
5.3 算术运算指令与单按钮的功率控制
加 法 指 令 |  | 操 作 数 | 
D | FNC20 ADD | S1、S2 | K、H、KnX、KnY、KnM、KnS、T、C、D、V、Z
P |  | D | KnY、KnM、KnS、T、C、D、V、Z
5.3.1 加法指令ADD
表5.10 ADD指令
1. 加法指令ADD的说明
（1）加法运算是代数运算。
（2）若相加结果为0，则零标志位M8020 = 1，可用来判断两个数是否为相反数。
（3）加法指令可以进行32位操作方式。

## Slide 17
图5.11 32位加法指令操作数的构成
例如指令语句“DADD D0 D10 D20”的操作数构成如图5.11所示。被加数的低16位在D0中，高16位在D1中；加数的低16位在D10中，高16位在D11中；“和”的低16位在D20中，高16位在D21中。

## Slide 18
2．加法指令ADD举例
图5.12 加法指令ADD的举例1
图5.13 加法指令ADD的举例2
图5.14 加法指令ADD的举例3

## Slide 19
减 法 指 令 |  | 操 作 数 | 
D | FNC21 SUB | S1、S2 | K、H、KnX、KnY、KnM、KnS、T、C、D、V、Z
P |  | D | KnY、KnM、KnS、T、C、D、V、Z
5.3.2 减法指令SUB
表5.11 SUB指令
1．减法指令SUB的说明
（1）减法运算是代数运算。
（2）若相减结果为0时，则零标志位M8020 = 1，可用来判断两个数是否相等。
（3）SUB可以进行32位操作方式，例如指令语句：DSUB D0 D10 D20。

## Slide 20
2．减法指令SUB举例
两个数据寄存器中存储的数据相减，程序如图5.15所示。如果X0接点闭合，执行数据传送指令。如果X1接点闭合，执行减法指令，减法运算的结果差（8−2 = 6）存在D30中。
图5.15 减法指令SUB的举例

## Slide 21
5.3.3 乘法指令MUL
表5.12 MUL指令
乘 法 指 令 |  | 操 作 数 | 
D | FNC22 MUL | S1、S2 | K、H、KnX、KnY、KnM、KnS、T、C、D、V、Z
P |  | D | KnY、KnM、KnS、T、C、D、V、Z
1．乘法指令MUL的说明
（1）乘法运算是代数运算。
（2）16位数乘法：源操作数S1、S2是16位，目标操作数D占用32位。
图5.16 16位乘法的积占用32位
例如乘法指令语句“MUL D0 D10 D20”，被乘数存储在D0，乘数存储在D10，积则存储在D21、D20组件中。操作数结构如图5.16所示。

## Slide 22
2．乘法指令MUL举例
运行监控模式的程序梯形图如图5.17所示。如果X0接点闭合，执行数据传送指令。如果X1接点闭合，执行乘法指令，乘法运算的结果（8×2 = 16）存储在D31、D30目标操作数中。图5.17中D31存储的数据为0，D30存储的数据为16。
图5.17 乘法指令MUL的举例

## Slide 23
除 法 指 令 |  | 操 作 数 | 
D | FNC23 DIV | S1、S2 | K、H、KnX、KnY、KnM、KnS、T、C、D、V、Z
P |  | D | KnY、KnM、KnS、T、C、D、V、Z
5.3.4 除法指令DIV
表5.13 DIV指令
1．除法指令DIV的说明
（1）除法运算是代数运算。
（2）16位数除法：源操作数S1、S2是16位，目标操作数D占用32位。除法运算的结果商存储在目标操作数的低16位，余数存储在目标操作数的高16位中。
（3）32位除法：源操作数S1、S2是32位，但目标操作数却是64位。除法运算的结果商存储在目标操作数的低32位，余数存储在目标操作数的高32位。

## Slide 24
例如除法指令语句“DIV D0 D10 D20”，被除数存储在D0，除数存储在D10，商存储在D20，余数存储在D21，操作数的结构如图5.18所示。
图5.18 16位除法的商和余数构成32位目标操作数

## Slide 25
2．除法指令DIV举例
运行监控模式的程序梯形图如图5.19所示。如果X0接点闭合，执行数据传送指令。如果X1接点闭合，执行除法指令。除法运算结果的商7存储在D30，余数1存储在D31。可以看出，数据除2后根据余数为1或为0可判断数据的奇偶性。
图5.19 除法指令DIV的举例

## Slide 26
加1指令 |  | 操 作 数 | 
D | FNC24 INC | D | KnY、KnM、KnS、T、C、D、V、Z
P |  |  | 
5.3.5 加1指令INC
表5.14 INC指令
1．加1指令INC的说明
（1）INC指令的执行结果不影响零标志位M8020。
（2）在实际控制中通常不使用每个扫描周期目标操作数都要加1的连续执行方式，所以，INC指令经常使用脉冲操作方式。
减1指令DEC和加1指令INC执行方式相似。

## Slide 27
2．加1指令INC举例
运行监控模式的程序梯形图如图5.20所示。开机初始脉冲M8002将数据寄存器D10清0。在X0接点闭合的那个扫描周期执行加1指令，D10的数据被加1后存储，即（D10）+1→（D10）。图中X0共接通5次，D10中存储的数据由0增加到5。
图5.20 加1指令INC的举例

## Slide 28
5.3.6 实习操作：单按钮的功率控制程序
1．单按钮的功率控制线路和控制要求
单按钮的功率控制线路如图5.21所示。控制要求是：加热功率有7个挡位可调，大小分别是0.5kW、1kW、1.5kW、2kW、2.5kW、3kW和3.5kW。有1个功率选择按钮SB1和1个停止按钮SB2。第一次按SB1选择功率第1挡，第二次按SB1选择功率第2挡……第八次按SB1或按SB2时，停止加热。
图5.21 单按钮的功率控制线路

## Slide 29
输出功率（kW） | 字元件 K1M0 |  |  |  | 按SB1次数
 | M3 | M2 | M1 | M0 | 
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2
1.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4
2.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5
3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6
3.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8
2．单按钮功率控制的工序
表5.16 单按钮功率控制的工序

## Slide 30
3．单按钮的功率控制程序
图5.22 单按钮的功率控制程序

## Slide 31
5.4 字逻辑运算指令及应用
字“与”指令 |  | 操 作 数 | 
D | FNC26 WAND | S1、S2 | K、H、KnX、KnY、KnM、KnS、T、C、D、V、Z
P |  | D | KnY、KnM、KnS、T、C、D、V、Z
5.4.1 逻辑字“与”指令WAND
表5.17 WAND指令
1．字“与”指令WAND的说明
（1）S1、S2为作相“与”逻辑运算的源操作数，D为存储“与”逻辑运算结果的目标操作数。
（2）字“与”指令的功能是将两个源操作数的数据，进行二进制按位相“与”，并将运算结果存入目标操作数。

## Slide 32
2．字“与”指令WAND举例
假设要求用输入继电器X0～X4的位状态去控制输出继电器Y0～Y4，可用字元件K2X0去控制字元件K2Y0。对字元件多余的控制位X5、X6和X7，可与0相“与”进行屏蔽。程序如图5.23所示。
图5.23 应用字“与”指令的程序
图5.24 字“与”指令的位运算过程

## Slide 33
字“或”指令 |  | 操 作 数 | 
D | FNC27 WOR | S1、S2 | K、H、KnX、KnY、KnM、KnS、T、C、D、V、Z
P |  | D | KnY、KnM、KnS、T、C、D、V、Z
5.4.2 逻辑字“或”指令WOR
表5.18 WOR指令
1．字“或”指令WOR的说明
（1）S1、S2为两个相“或”的源操作数，D为存储“或”逻辑结果的目标操作数。
（2）指令的功能是将两个源操作数的数据，进行二进制按位相“或”，并将运算结果存入目标操作数。

## Slide 34
2．字“或”指令WOR举例
要求用输入继电器组成的字元件K2X0去控制由输出继电器组成的字元件K2Y0，但Y3、Y4位不受字元件K2X0的控制而始终处于ON状态。可用字“或”指令屏蔽X3、X4位，程序如图5.25所示。
图5.26 字“或”指令的位运算过程
图5.25 应用字“或”指令的程序

## Slide 35
字“异或”指令 |  | 操 作 数 | 
D | FNC28 WXOR | S1、S2 | K、H、KnX、KnY、KnM、KnS、T、C、D、V、Z
P |  | D | KnY、KnM、KnS、T、C、D、V、Z
5.4.3 逻辑字“异或”指令WXOR
表5.19 WXOR指令
1．字“异或”指令WXOR的说明
（1）S1、S2为两个相“异或”的源操作数，D为存储“异或”逻辑结果的目标操作数。
（2）指令的功能是将两个源操作数的数据，进行二进制按位相“异或”，并将运算结果存入目标操作数。

## Slide 36
2．字“异或”指令WXOR举例
要求用输入继电器组成的字元件K2X0的相反状态去控制由输出继电器组成的字元件K2Y0，即X某位为“1”时，Y的相应位为“0”；X某位为“0”时，Y的相应位为“1”。程序如图5.27所示。
图5.27 应用字“异或”指令的程序
图5.28 字“异或”指令运算过程

## Slide 37
5.5 子程序调用指令及应用
图5.29 子程序调用与返回结构

## Slide 38
指令助记符 |  | 操 作 数 | 程 序 步
P | FNC1 CALL | 标号 P0～P62 标号 P64～P127 | CALL 3步 标号P 1步
 | FNC2 SRET | 无 | SRET 1步
 | FNC6 FEND | 无 | FEND 1步
5.5.1 子程序指令CALL、SRET与主程序结束指令FEND
表5.20 CALL、SRET、FEND指令
FEND指令表示主程序结束。END是指整个程序（包括主程序和子程序）结束。一个完整的程序可以没有子程序，但一定要有主程序。
子程序编写在FEND指令的后面，以标号P开头，以返回指令SRET结束。
如果子程序调用条件满足，则中断主程序去执行子程序，标号是被调用子程序的入口地址。在子程序结束处一定要使用返回指令SRET，意思是返回主程序中断处去继续执行主程序的下一条指令语句。
在子程序中，使用定时器的范围是T192～T199。
如果在子程序中再调用其他子程序称为子程序嵌套，嵌套总数可达5级。
标号P63相当于END。
子程序调用指令CALL与跳转指令CJ不能使用相同的标号。

## Slide 39
5.5.2 实习操作：子程序调用举例
图5.30 应用子程序调用指令的程序
程序功能是：X1、X2、X3分别接通时，将相应的数据传送到D0、D10，然后调用子程序；在子程序中，将D0、D10存储的数据相加，运算结果存储在D20，用D20存储数据控制输出字元件K1Y0。

## Slide 40
5.6 循环指令及应用
指令助记符 |  | 操 作 数 | 程序步
循环开始 | FNC8 FOR | K、H、KnX、KnY、KnM、KnS、T、C、D、V、Z | 3
循环结束 | FNC9 NEXT | 无 | 1
5.6.1 循环指令FOR、NEXT
1．循环指令FOR、NEXT的说明
FOR、NEXT指令必须成对出现，缺一不可。位于FOR、NEXT之间的程序称为循环体，在一个扫描周期内，循环体反复被执行。FOR指令的操作数用于指定循环的次数，只有执行完循环次数后，才执行NEXT的下一条指令语句。循环指令的结构如图5.31所示，图中指定循环次数为10次 。

## Slide 41
2．循环指令FOR、NEXT举例
【例题5.3】 求 0+1+2+3+…+100 的和，并将和存入D0。
【解】 用循环指令编写的程序如图5.32所示，D1作为循环增量。
图5.32 应用循环指令求和的程序

## Slide 42
【例题5.4】 求0+1+2+3+…+100 的和，并将和存入D0。
图5.33 应用循环嵌套求和的程序

## Slide 43
循环指令的脉冲执行方式
图5.34 循环指令的脉冲执行方式
在本例中，每按下一次按钮接通X0时，执行一次循环指令，数据寄存器D0中存储的数据就增加10。

## Slide 44
5.6.2 变址寄存器V、Z
图5.35 变址操作举例

## Slide 45
5.6.3 实习操作：循环、变址和子程序调用举例
设数据寄存器D0、D1、D2、D3存储数据分别为2，3，−1，7。求它们的代数和，将运算结果存入D10，并用此结果控制输出位组件K1Y0。X0是计算控制端，X1是清0控制端，操作程序如图5.36所示。

## Slide 46
图5.36 应用循环、变址、子程序调用指令求和的程序

## Slide 47
5.7 比较指令的应用与时钟控制程序
5.7.1 接点比较指令
 | FNC编号 | 助 记 符 | 比 较 条 件 | 逻 辑 功 能
取 比 较 接 点 | 224 | LD= | S1=S2 | S1与S2相等
 | 225 | LD> | S1>S2 | S1大于S2
 | 226 | LD< | S1<S2 | S1小于S2
 | 228 | LD<> | S1≠ S2 | S1与S2不相等
 | 229 | LD<= | S1≤ S2 | S1小于等于S2
 | 230 | LD>= | S1≥ S2 | S1大于等于S2
表5.22 16位数据接点比较指令表
比较指令是根据运算比较结果，去控制相应的对象。比较类指令包括三种，即接点比较指令，组件比较指令CMP和区间比较指令ZCP。

## Slide 48
 | FNC编号 | 助 记 符 | 比 较 条 件 | 逻 辑 功 能
串 联 比 较 接 点 | 232 | AND= | S1=S2 | S1与S2相等
 | 233 | AND > | S1>S2 | S1大于S2
 | 234 | AND < | S1<S2 | S1小于S2
 | 236 | AND <> | S1≠ S2 | S1与S2不相等
 | 237 | AND <= | S1≤ S2 | S1小于等于S2
 | 238 | AND >= | S1≥ S2 | S1大于等于S2
并 联 比 较 接 点 | 240 | OR= | S1=S2 | S1与S2相等
 | 241 | OR> | S1>S2 | S1大于S2
 | 242 | OR< | S1<S2 | S1小于S2
 | 244 | OR<> | S1≠ S2 | S1与S2不相等
 | 245 | OR<= | S1≤ S2 | S1小于等于S2
 | 246 | OR>= | S1≥ S2 | S1大于等于S2
图5.37 接点相等比较指令

## Slide 49
工 作 方 式 | 工作方式选择 |  | 输入按钮作用 |  |  | 输出继电器动作过程
 | X1 | X0 | X2 | X3 | X4 | 
手动 | 0 | 0 | 点动Y0 | 点动Y1 |  | Y0、Y1点动
自动1 | 0 | 1 | 启动 | 停止 | 过载 | Y0启动后10sY1启动
自动2 | 1 | 0 | 启动 | 停止 | 过载 | Y0启动后20sY1启动
自动3 | 1 | 1 | 启动 | 停止 | 过载 | Y0启动后30sY1启动
【例题5.5】 某台设备有两台电动机，受输出继电器Y0、Y1控制；设手动、自动1、自动2和自动3四挡工作方式；使用X0～X4输入端，其中X0、X1接工作方式选择开关，X2、X3接启动/停止按钮，X4接过载保护。在手动方式中采用点动操作，在3挡自动方式中，Y0启动后分别延时10s、20s、和30s后再启动Y1，用接点比较指令编写程序和分析程序。
【解】 根据题意列出控制关系，如表5.23所示。
表5.23 例题5.5控制关系

## Slide 51
图5.38 例题5.5

## Slide 52
5.7.2 组件比较指令CMP
表5.24 CMP指令
比 较 指 令 |  | 操 作 数 | 
D | FNC10 CMP | S1、S2 | K、H、KnX、KnY、KnM、KnS、T、C、D、V、Z
P |  | D | Y、M、S
1．组件比较指令CMP的说明
标志位的规则：
若（D0）>（D10），则M0置1，M1、M2为0；
若（D0）=（D10），则M1置1，M0、M2为0；
若（D0）<（D10），则M2置1，M0、M1为0。
图5.39 组件比较指令CMP应用

## Slide 53
工 件 规 格 | 光电信号输入控制字K1X0 |  |  |  | 光电转换数据
 | X3 | X2 | X1 | X0 | 
小 | 0 | 0 | 0 | 1 | K1
中 | 0 | 0 | 1 | 1 | K3
大 | 0 | 1 | 1 | 1 | K7
【例题5.6】 如图5.40所示的传送带输送大、中、小三种规格的工件，用连接X0、X1、X2端子的光电传感器判别工件规格，然后启动分别连接Y0、Y1、Y2端子的相应操作机构；连接X3的光电传感器用于复位操作机构。用比较指令CMP编写工件规格判别程序。
2．组件比较指令CMP举例
图5.40 传送带工作台
表5.25 工件规格与光电信号转换关系

## Slide 54
图5.41 传送带工件规格判别程序

## Slide 55
5.7.3 区间比较指令ZCP
表5.26 ZCP指令
比 较 指 令 |  | 操 作 数 | 
D | FNC11 ZCP | S1、S2、S3 | K、H、KnX、KnY、KnM、KnS、T、C、D、V、Z
P |  | D | Y、M、S
1．区间比较指令ZCP的说明
区间比较指令的格式为“ ZCP S1 S2 S3 D”。
图5.42 区间比较指令ZCP应用
标志位的规则：
若K100 >（D0），则M0置1，M1、M2为0；
若K100≤（D0）≤K500，则M1置1，M0、M2为0；
若K500 <（D10），则M2置1，M0、M1为0。

## Slide 56
2．区间比较指令ZCP举例
【例题5.7】 用如图5.43所示的传送带输送工件，数量为20个。连接X0端子的光电传感器对工件进行计数。当计件数量小于15时，指示灯常亮；当计件数量等于或大于15以上时，指示灯闪烁；当计件数量为20时，10s后传送带停机，同时指示灯熄灭。设计PLC控制线路并用区间比较指令ZCP编写程序。
图5.43 传送带工作台
图5.44 例题5.7传送带的控制线路图

## Slide 57
图5.45 传送带的PLC控制程序

## Slide 58
5.7.5 马路照明灯时钟控制程序
1．时钟专用的特殊辅助继电器和特殊数据寄存器
表5.28 特殊辅助继电器功能
表5.29 特殊数据寄存器功能
特殊辅助继电器 | 作 用 | 功 能
M8015 | 时钟停止和改写 | =1时钟停止，改写时钟数据
M8016 | 时钟显示停止 | =1停止显示
M8017 | 秒复位清0 | 上升沿时修正秒数
M8018 | 内装RTC检测 | 平时为1
M8019 | 内装RTC错误 | 改写时间数据超出范围时=1
特殊数据寄存器 | 作 用 | 范 围
D8013 | 秒 | 0～59
D8014 | 分 | 0～59
D8015 | 时 | 0～23
D8016 | 日 | 1～31
D8017 | 月 | 1～12
D8018 | 年 | 公历4位
D8019 | 星期 | 0～6（周日～周六）

## Slide 59
2．设定时钟信息
图5.46 设定时钟信息的程序

## Slide 60
3．马路照明灯时钟控制程序
图5.47 马路照明灯时钟控制程序
设马路照明灯由PLC输出端口Y0、Y1各控制一半。每年夏季（7～9月）每天19时0分至次日0时0分灯全部开，0时0分至5时30分开一半灯。其余季节每天18时0分至次日0时0分灯全部开，0时0分至7时0各开一半灯。

## Slide 61
5.8 循环移位指令及应用
5.8.1 循环左移指令ROL
表5.30 ROL指令
循环左移指令 |  | 操 作 数 | 
D | FNC31 ROL | D | KnY、KnM、KnS、T、C、D、V、Z（Kn位组件中n = 4/8）
P |  | n | n≤16（16位指令），n≤32（32位指令）
设（D0）循环前为H1302，则执行“ROLP D0 K4”指令后，（D0）为H3021，进位标志位（M8022）为1。执行过程如图5.48所示。
图5.48 循环左移指令ROL执行过程

## Slide 62
【例题5.8】 循环左移指令ROL的应用举例如图5.49所示。求输出位组件K4Y0在一个循环周期中各位状态的变化。
图5.49 循环左移指令举例
表5.31 例题5.8各位状态的变化

## Slide 63
5.8.2 循环右移指令ROR
表5.32 ROR指令
循环右移指令 |  | 操 作 数 | 
D | FNC30 ROR | D | KnY、KnM、KnS、T、C、D、V、Z（Kn位组件中n = 4/8）
P |  | n | n≤16（16位指令），n≤32（32位指令）
图5.50 循环右移指令ROR执行过程

## Slide 64
【例题5.9】 循环右移指令ROR的应用举例如图5.51所示。求输出位组件K4Y0在一个循环周期中各位状态的变化。
图5.51 循环右移指令举例
表5.33 例题5.9各位状态的变化

## Slide 65
输 入 |  |  | 输 出 | 
输入继电器 | 输 入 元 件 | 作 用 | 输出继电器 | 控 制 对 象
X0 | SB1 | 启动按钮 | Y7～Y0 | HL8～HL1
X1 | SB2 | 停止按钮 | Y17～Y10 | HL16～HL9
 |  |  | Y27～Y20 | H24～HL17
【例题5.10】 利用PLC实现流水灯控制。某灯光招牌有24个灯，要求按下启动按钮X0时，灯以正、反序每0.1s间隔轮流点亮；按下停止按钮X1时，停止工作。
【解】 由于输出动作频繁，应选择晶体管或晶闸管输出类型的PLC。流水灯控制需要2个输入端口，24个输出端口。输入、输出端口的分配如表5.34所示。
表5.34 输入/输出端口分配表

## Slide 66
图5.52 例题5.10

## Slide 67
5.8.3 位左移指令SFTL
表5.35 SFTL指令
循环左移指令 |  | 操 作 数 |  |  | 
P | FNC35 SFTL | S | X、Y、M、S | n1、n2 | K、H
 |  | D | Y、M、S |  | 1≤n2≤n1≤1024
1．位左移指令SFTL的说明
（1）S为移位的源操作数的最低位，D为被移位的目标操作数的最低位。n1为目标操作数个数，n2为源操作数个数。
（2）位左移就是源操作数从目标操作数的低位移入n2位，目标操作数各位向高位方向移n2位，目标操作数中的高n2位溢出。源操作数各位状态不变。
（3）在指令的连续执行方式中，每一个扫描周期都会移位一次。在实际控制中，常采用脉冲执行方式。

## Slide 68
位左移指令SFTL的应用示例梯形图如图5.53所示。
图5.53 位左移指令SFTL示例梯形图
图5.54 位左移指令SFTL示例过程

## Slide 69
2．位左移指令SFTL举例
【例题5.11】 位左移指令SFTL的程序梯形图如图5.53所示。设Y17～Y0的初始状态为0，X3～X0的位状态为1011。求数次执行位左移指令SFTL后，Y17～Y0各位状态的变化。
表5.36 例题5.11各位状态的变化
【解】 Y17～Y0各位状态的变化如表5.36所示。第一次执行左移指令SFTL后，（K4Y0）= H0B，第二次执行左移指令SFTL后，（K4Y0）= H0BB，依次类推。

## Slide 70
5.8.4 位右移指令SFTR
表5.37 SFTR指令
循环左移指令 |  | 操 作 数 |  |  | 
P | FNC34 SFTR | S | X、Y、M、S | n1、n2 | K、H
 |  | D | Y、M、S |  | 1≤n2≤n1≤1024
1．位右移指令SFTR的说明
（1）S为移位的源操作数的最低位，D为被移位的目标操作数的最低位。n1为目标操作数个数，n2为源操作数个数。
（2）位右移就是源操作数从目标操作数的高位移入n2位，目标操作数各位向低位方向移n2位，目标操作数中的低n2位溢出。源操作数各位状态不变。

## Slide 71
位右移指令SFTR的应用示例梯形图如图5.55所示。
图5.55 位右移指令SFTR示例梯形图
图5.56 位右移指令SFTR示例过程

## Slide 72
【例题5.12】 位右移指令SFTR的程序梯形图如图5.55所示。设Y17～Y0的初始状态为0，X3～X0的位状态为1011。求数次执行位右移指令SFTR后，Y17～Y0各位状态的变化。
2．位右移指令SFTR举例
【解】 Y17～Y0各位状态的变化如表5.38所示。在未执行位右移指令SFTR前，（K4Y0）= 0，第一次执行左移指令SFTR后，（K4Y0）= H0B000，第二次执行左移指令SFTL后，（K4Y0）= H0BB00，依次类推。
表5.38 例题5.12各位状态的变化

## Slide 73
【例题5.13】 某台设备有8台电动机，为了减小电动机同时启动对电源的影响，利用位移指令实现间隔10s的顺序通电控制。按下停止按钮时，同时停止工作。
【解】 控制线路需要2个输入端口，8个输出端口。输入、输出端口的分配如表5.39所示。
表5.39 输入/输出端口分配表
输 入 |  |  | 输 出 | 
输入继电器 | 输 入 元 件 | 作 用 | 输出继电器 | 控 制 对 象
X0 | SB1 | 启动按钮 | Y7～Y0 | 8个接触器
X1 | SB2 | 停止按钮 |  | 

## Slide 74
图5.57 例题5.13 程序梯形图

## Slide 75
5.9 数码显示及应用
5.9.1 七段数码显示
图5.58 七段数码管
1．七段数码管与显示代码

## Slide 76
十进制数字 |  | 七段显示电平 |  |  |  |  |  |  | 十六进制 显示代码
 | 二进制表示 | g | f | e | d | c | b | a | 
0 | 0000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | H3F
1 | 0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | H06
2 | 0010 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | H5B
3 | 0011 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | H4F
4 | 0100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | H66
5 | 0101 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | H6D
6 | 0110 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | H7D
7 | 0111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | H27
8 | 1000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | H7F
9 | 1001 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | H6F
表5.40 十进制数字与七段显示电平和显示代码逻辑关系

## Slide 77
2．数码管应用举例
【例题5.14】 设计一个用数码显示的5人智力竞赛抢答器。某参赛选手抢先按下自己的按钮时，则显示该选手的号码，同时联锁其他参赛选手的输入信号无效。主持人按复位按钮清除显示数码后，比赛继续进行。
【解】 控制线路如图5.59所示。
图5.59 智力竞赛抢答器控制线路图

## Slide 78
图5.60 智力竞赛抢答器程序梯形图

## Slide 79
表5.42 SEGD指令
5.9.2 七段编码指令SEGD
七段编码指令 |  | 操 作 数 | 
P | FNC73 SEGD | S | K、H 、KnX、KnY、KnM、KnS、T、C、D、V、Z
 |  | D | KnY、KnM、KnS、T、C、D、V、Z
七段编码指令SEGD的说明：
（1）S为要编码的源操作组件，D为存储七段编码的目标操作数。
（2）SEGD指令是对4位二进制数编码，如果源操作组件大于4位，只对最低4位编码。
（3）SEGD指令的编码范围为十六进制数字0～9、A～F。

## Slide 80
SEGD指令的应用举例如图5.61所示。
图5.61 七段编码指令SEGD应用举例
当X0接通的那个周期，对数字5执行七段编码指令，并将编码H6D存入输出位组件K2Y0，即输出继电器Y7～Y0的位状态为 0110 1101。
当X1接通的那个周期，对（D0）= 1执行七段编码指令，输出继电器Y7～Y0的位状态为 0000 0110。

## Slide 81
5.9.3 BCD码指令BCD
1．8421BCD编码
例如，十进制数21的二进制形式是0001 0101，对高4位应用SEGD指令编码，则得到“1”的七段显示码；对低4位应用SEGD指令编码，则得到“5”的七段显示码，显示的数码“15”是十六进制数，而不是十进制数21。
显然，要想显示“21”，就要先将二进制数0001 0101转换成反映十进制进位关系（即逢十进一）的0010 0001，然后对高4位“2”和低4位“1”分别用SEGD指令编出七段显示码。
这种用二进制形式反映十进制进位关系的代码称为BCD码，其中最常用的是8421BCD码。

## Slide 82
表5.43 十进制、十六进制、二进制与8421BCD码关系
十 进 制 数 | 十六进制数 | 二 进 制 数 | 8421BCD码
0 | 0 | 0000 | 0000
1 | 1 | 0001 | 0001
2 | 2 | 0010 | 0010
3 | 3 | 0011 | 0011
4 | 4 | 0100 | 0100
5 | 5 | 0101 | 0101
6 | 6 | 0110 | 0110
7 | 7 | 0111 | 0111
8 | 8 | 1000 | 1000
9 | 9 | 1001 | 1001
10 | A | 1010 | 0001 0000
11 | B | 1011 | 0001 0001
12 | C | 1100 | 0001 0010
13 | D | 1101 | 0001 0011
14 | E | 1110 | 0001 0100
15 | F | 1111 | 0001 0101

## Slide 83
表5.43 十进制、十六进制、二进制与8421BCD码关系
16 | 10 | 1 0000 | 0001 0110
17 | 11 | 1 0001 | 0001 0111
20 | 14 | 1 0100 | 0010 0000
50 | 32 | 11 0010 | 0101 0000
100 | 64 | 110 0100 | 0001 0000 0000
150 | 96 | 1001 0110 | 0001 0101 0000
258 | 102 | 1 0000 0010 | 0010 0101 1000
从表中可以看出，8421BCD码从低位起每4位为一组，高位不足4位补0，每组表示1位十进制数。8421BCD码与二进制数的形式相同，但概念完全不同，虽然在一组8421BCD码中，每位的进位也是二进制，但在组与组之间的进位，8421BCD码则是十进制。

## Slide 84
2．BCD码转换指令BCD
要想正确地显示十进制数码，必须先用BCD转换指令将二进制形式的数据转换成8421BCD码，再利用SEGD指令编成七段显示码，最后输出控制数码管发光。
表5.44 BCD指令
BCD码转换指令 |  | 操 作 数 | 
D | FNC18 BCD | S | KnX、KnY、KnM、KnS、T、C、D、V、Z
P |  | D | KnY、KnM、KnS、T、C、D、V、Z
BCD转换指令的说明：
（1）S为要转换的源操作数，D为存储BCD编码的目标操作数。
（2）BCD指令是将源操作数的数据转换成8421BCD码存入目标操作数中。在目标操作数中每4位表示1位十进制数，从低至高分别表示个位、十位、百位、千位……。16位数据表示的范围为0～9 999，32位数据表示的范围为0～99 999 999。

## Slide 85
BCD指令的应用举例如图5.62所示。当X0接通时，先将K5028存入D0，然后将（D0）= 5028编为BCD码存入输出位组件K4Y0，执行过程如图5.63所示。
图5.62 BCD转换指令BCD应用举例
图5.63 BCD转换指令BCD应用过程

## Slide 86
5.9.4 多位数码显示
【例题5.15】 某停车场最多可停50辆车，用两位数码管显示停车数量。用出入传感器检测进出车辆数，每进一辆车停车数量增1，每出一辆车减1。场内停车数量小于45时，入口处绿灯亮，允许入场；等于和大于45时，绿灯闪烁，提醒待进车辆注意将满场；等于50时，红灯亮，禁止车辆入场。
【解】 停车场PLC控制线路图如图5.64所示。
图5.64 停车场控制线路图

## Slide 87
图5.65 停车场PLC程序梯形图

## Slide 88
停车场输入、输出器件位置示意图如图5.66所示。
图5.66 停车场输入/输出设备位置示意图

## Slide 89
THE END