## Slide 1: 电子与信息技术专业教学课程 单片机原理与应用
2008年7月

## Slide 2
第一章 单片机概述
1.1 单片机的组成
1.2 单片机的特点
1.3 单片机的应用领域
1.4 单片机的发展方向
1.5 MCS-51系列单片机产品
1.6 单片机技术的学习方法

## Slide 3: 1.1 单片机的组成
单片机又称单片微型计算机，是将中央处理
器、存储器、输入/输出接口电路集成到同一块芯片
上，具有独特功能的微型计算机 。

## Slide 4
即CPU，是单片机的核心部件。包括算术逻辑单元ALU（Arithmetic Logic Unit）和控制器。
计算机的记忆部件，用于存放程序和数据。 分只读存储器（ROM）和随机存储器（RAM）。
又称I/O接口电路，用来连接CPU和输入/输出设备，完成信号转换与驱动、数据传输和控制等功能。

## Slide 5: 1.2 单片机的特点
·抗干扰性强
·高可靠性
·控制功能强
·指令系统简单

## Slide 6: 1.3 单片机的应用领域
      ·智能控制
      ·办公自动化领域
      ·商业营销领域
      ·工业自动化
      ·家用电器领域

## Slide 7: 1.4 单片机的发展方向
1.低功耗CMOS化
上个世纪80年代，作为主流的MCS-51系列单片机（如
8031）功耗达600mW以上，而现在的单片机普遍都在100mW
左右。
2.微型单片化
现在的单片机产品普遍要求体积小、重量轻，所以大多
数单片机具有多种封装形式，其中SMD（表面封装）越来越受
欢迎。
3.主流与多种产品共存
现在虽然单片机的产品繁多，各具特色，但8位机仍以
80C51为核心的单片机占主流，兼容其结构和指令系统的有
PHILIP公司、ATMEL公司、中国台湾WINBOND公司等产
品。

## Slide 8: 1.5 MCS-51系列单片机产品
MCS-51系列单片机是美国INTE公司于1980年推出的产品，8051是早期的最典型的代表作, MCS-51内核实际上已经成为一个8位单片机的标准。继8位单片机之后，16位单片机也有很大的发展，例如Intel公司推出的MCS-96系列单片机。与MCS-51相比，MCS-96字长增加了一倍，另外其指令系统、中断系统、定时器、I/O接口电路等其它性能也有很大的提高。

## Slide 9: 1.6 单片机技术的学习方法
一、学习条件和环境
硬件环境：个人计算机（PC）1台
常用工具1套（含万用表）
单片机仿真器或实验开发板1台
软件环境：用于编辑、编译、调试源程序的工具软
件1套（如“伟福”模拟调试软件或者Kile c软件）
用于下载目标代码的ISP（在系统编程）下
载软件1套

## Slide 10
二、学习方法
1． 熟悉单片机的内部资源
2． 熟悉单片机的指令系统
3．理论与实践相结合
4．软件设计与硬件电路设计相结合

## Slide 11: 三、单片机实验开发板
右图
是一种ISP
单片机实
验开发板

## Slide 12: 测试与练习一
1.举例说明单片机的一般组成。
2.举例说明单片机应用在哪些领域？
3.通过因特网查找Philips（现更名为NXP半导体）、
Microchip、ATMEL等公司的单片机产品系列，哪些产品是
属于MCS-51单片机系列？并搜索相关主要技术参数，归纳
产品特点。