## Slide 1: 第3章 指令系统与汇编语言程序设计
3.1 寻址方式
3.2 指令系统
3.3 汇编语言程序的汇编与调试
3.4 汇编语言程序设计举例
3.5 计算机中的数据编码

## Slide 2: 3.1 寻址方式
寻址方式是指在指令执行过程中，如何找到操作数有效地
址的方法。绝大多数指令执行时都需要使用操作数，而操作数
可以指一个直接参与指令运行的数据，也可以指一个寄存器，
还可以指一个存储器单元。MCS-51单片机指令系统提供了7种
不同的寻址方式。

## Slide 3: 一、寻址方式 见动画五—寻址方式。
立即寻址方式
直接寻址方式
寄存器寻址方式
寻址方式 寄存器间接寻址方式
相对寻址方式
变址寻址方式
位寻址方式

## Slide 4: 3.2 指令系统
数据传送指令（29）
算术运算指令（24）
指令系统 逻辑运算指令（24）
程序控制指令（22）
位操作指令 （12）

## Slide 5: 描述指令的一些符号的意义：
符 号 | 意 义
R n (n = 0～7) | 当前工作寄存器组R0～R7中的某一个寄存器
@R i(i= 0～7) | 作间接寻址的寄存器,“@”是间接寻址标识符
direct | 内部RAM的8位地址,可以是单元地址(00H～7FH)或特殊功能寄存器地址
# data | 8位立即数,其中“#”是立即数标识符
# data16 | 16位立即数
addr11 | 11位目的地址。用于ACALL和AJMP指令中,转移范围为2KB
addr16 | 16位目的地址。用于LCALL和LJMP指令中,转移范围为64KB
rel | 相对转移指令中的8位偏移地址,范围是-128～+127
DPTR | 数据指针,用作16位的地址寄存器
bit | 内部RAM或特殊功能寄存器中的直接寻址位
rrr | 在操作码中,表示R0～R7寄存器的编码
A | 累加器,写作“A”时,是寄存器寻址;写作“ACC”时,是直接寻址
B | 特殊功能寄存器，用于MUL和DIV指令中
/ | 位操作数的前缀,表示对该位操作数取反
(存储单元地址) | 表示某存储单元的内容
(间址寄存器) | 由寄存器间接寻址的单元中的内容

## Slide 6
数据传送指令实现计算机内不同存储区域之间的信息传
递。MCS-51指令系统中共有29条数据传送指令,不同存储单元之
间的数据传递如图所示。

## Slide 7
1.内部RAM、特殊功能寄存器之间的数据传送 (使用“MOV”作为操作码助记符,共有16条 )
2．累加器与外部RAM之间的数据传送(这类指令的操作码助记符为“MOVX”,对外部RAM单元只能使用间接寻址方式,即可以使用DPTR和Ri作间址寄存器。)
3．程序存储器中的数据传送到累加器A的指令(这类指令的数据传送是单向的,只能从程序存储器向累加器传送数据。指令助记符为“MOVC”,共两条指令。 )
4．内部RAM单元与累加器A之间数据交换指令（包括三种指令：字节交换指令、半字节交换指令、累加器A的高4位与低4位交换指令。）
5．堆栈操作指令（包括进栈、出栈指令）

## Slide 8
(1)立即数传送指令。
MOV A, # data ; A←data
MOV direct, # data ; (direct)←data
MOV Rn, # data ; Rn ←data
MOV @ Ri, # data ; (Ri)←data
MOV DPTR, # data16 ; DPH ←data 高8位,DPL←data 低8位
例1 分析下列指令的寻址方式以及指令执行后存储单元和寄存
器的内容。
MOV A, # 20H ；
目的操作数采用寄存器寻址，A=20H
MOV 32H, # 23H ；
目的操作数采用直接寻址，(32H)=23H
MOV R4, # 2FH ；
目的操作数采用寄存器寻址，R4=2FH
MOV @ R0, # 5AH ；
目的操作数采用寄存器间接寻址， (R0)=5AH
MOV DPTR, # 203FH ；
目的操作数采用寄存器寻址， DPTR=203FH

## Slide 9
(2)内部RAM 单元之间的数据传送指令。
MOV direct1，direct2 ；(direct1)←(direct2)
MOV direct，Rn ；(direct)←Rn
MOV Rn，direct ；Rn←(direct)
MOV direct，@ Ri ；(direct)←(Ri)
MOV @ Ri，direct ；(Ri)←(direct)
例2 分析指令的寻址方式和执行结果
MOV P2，R2；
目的操作数采用直接寻址，源操作数为寄存器寻址；
P2=R2，该指令等价于MOV 0A0H，R2
MOV 2FH，30H；
两个操作数均采用直接寻址，(2FH)= (30H)
MOV 20H，@ R1；
目的操作数为直接寻址，源操作数为寄存器间接寻址，执行
结果：(20H)= (R1)

## Slide 10
(3)与累加器有关的数据传送指令
MOV A，Rn ；A←Rn
MOV Rn，A ；Rn←A
MOV A，direct ；A←(direct)
MOV direct，A ；(direct)←A
MOV A，@ Ri ；A←(Ri)
MOV @ Ri，A ；(Ri)←A
例3 分析下列指令的寻址方式和执行结果
MOV A，R5 ；
两操作数均采用寄存器寻址，A=R5
MOV A，0F0H ；
原操作数为直接寻址，A=（0F0H）
MOV A，@ R1 ；
源操作数为寄存器间接寻址，A=（R1）

## Slide 11
这类指令的操作码助记符为“MOVX”,对外部RAM单元只
能使用间接寻址方式,即可以使用DPTR和Ri作间址寄存器。
MOVX A，@ DPTR ；A←(DPTR)
MOVX @ DPTR，A ；(DPTR)←A
MOVX A，@ Ri ；A ←(Ri)
MOVX @ Ri，A ；(Ri)←A
例3.4 已知DPTR=2000H，片外RAM (2000H)=05H，
R1=0F0H，片外RAM (0F0H)=0A0H。
MOVX A，@ DPTR ；指令执行后，A=05H
MOVX @ R1，A ；指令执行后，片外RAM(0F0H)=05H

## Slide 12
这类指令助记符为“MOVC”,共两条指令。
MOVC A，@A+DPTR ；A←(A＋DPTR)
MOVC A，@A+PC ；A←(A＋PC)
例3.5 把累加器A中的十六进制数字00H～0FH转换成ASCII码。
INC A ;调整偏移量(数据表的首地址与MOVC指令间隔1个单元)
MOVC A，@ A + PC ;查表取数
RET ;子程序返回
DB 30H,31H,32H,33H,34H ;在程序存储器中顺序存放
DB 35H,36H,37H,38H,39H ;0～F的ASCII码
DB 41H,42H,43H,44H,45H,46H
如果累加器A=0FH，则执行INC A 后，A=10H，程序存储器取出MOVC指令后，PC = 2001H，则A + PC=2011H，于是执行 MOVC 指令后A=(2011H)=46H，即将累加器A中十六进制数字F 转换成相应的ASCII 码46H。

## Slide 13: (1)字节交换指令
XCH A，Rn ; A← →Rn
XCH A，direct ; A← →(direct)
XCH A，@ Ri ; A← →(Ri)
(2)半字节交换指令
XCHD A，@ Ri ；
A(D3～ D0)← →(Ri)(D3～ D0)，即累加器A的低4位与Ri间址的内部RAM单元的低4位交换。
(3)累加器A的高4位与低4位交换指令
SWAP A ; A(D3～ D0)← →A(D7～ D4)

## Slide 14
(1)进栈指令
PUSH direct ;SP←SP + 1，(SP)←(direct)
(2)出栈指令
POP direct ; (direct)←(SP)，SP←SP – 1
例3.8 已知SP = 3AH，DPTR= 1234H，则
PUSH DPL ；SP←SP + 1=3BH，(3BH)=34H
POP DPH ；SP←SP + 1=3CH，(3CH)=12H
执行指令后，SP=3CH，(3CH)=12H，(3BH)=34H

## Slide 15
加减运算指令
算术运算指令 乘除法指令
十进制调整指令

## Slide 16: (1)加法指令ADD (Addition)
指令格式：ADD A,source
指令功能：将累加器和源操作数相加,结果送累加器A,源操作数不变。
源操作数有4种寻址方式,所以ADD指令有4种形式:
ADD A， Rn ；A+Rn→A
ADD A， direct ；A+(direct)→A
ADD A， @Ri ；A+(Ri)→A
ADD A， #data ；A+data→A
例如,A = 0C0H，R1 = 0AFH,执行ADD A，R1 指令。
11000000
+ 10101111
01101111
ADD指令影响程序状态字PSW的CY、AC、OV位。

## Slide 17: (2)带进位加法指令ADDC (Addition with Carry)
指令格式与加法指令相同,指令功能是将累加器A、不同寻址方式的源操作数以及进位标志CY相加,运算结果送累加器A。带进位加法指令共4条:
ADDC A， Rn ；A+Rn+CY→A
ADDC A， direct ；A+(direct) +CY→A
ADDC A， @Ri ；A+(Ri) +CY→A
ADDC A， #data ；A+data+CY→A
ADDC指令对状态标志位的影响同ADD指令。

## Slide 18: (3)带借位减法指令SUBB (Subtraction with Borrow)
与加法指令相似,目的操作数为累加器A,源操作数有4种寻址方式。所以带借位减法指令有4种形式:
SUBB A， Rn ；A-Rn-CY→A
SUBB A， direct ；A-(direct)-CY→A
SUBB A， @Ri ；A-(Ri)-CY→A
SUBB A， #data ；A-data-CY→A
例如,若A = 0C0H，R0 = 7AH，CY = 1，
执行指令：SUBB A,R0
执行结果为：A = 45H，CY = 0，AC = 1，OV= 1。
若进行不减借位的减法运算,只需将借(进)位标志CY清零,例如CLR C。带借位减法指令对状态标志位的影响与加法指令相同。

## Slide 19: (4)加1指令INC (INCrement destination by one)
指令格式:INC dest
执行操作是把dest的内容加1,结果送回原单元。
加1指令共有以下5种形式:
INC A ;A + 1→A
INC Rn ;Rn + 1→Rn
INC direct ;(direct)+ 1→(direct)
INC @ Ri ;(Ri)+ 1→(Ri)
INC DPTR ;DPTR + 1→DPTR
加1指令主要用于修改地址指针和计数次数,它对CY、AC、OV 没有影响。

## Slide 20: (5)减1指令DEC (Decrement)
减1指令与加1指令格式相似，只有一个操作数，该指令共有4种形式：
DEC A ；A-1→A
DEC Rn ；Rn1→Rn
DEC direct ；(direct)-1→(direct)
DEC @Ri ；(Ri)-1→(Ri)
这类指令不影响CY、AC、OV。

## Slide 21: (1)乘法指令MUL
指令格式:MUL AB
指令功能:把累加器A和寄存器B中的无符号数相乘,所得16
位乘积的低位字节存入A中,高位字节存入B中。
例如 A = 1AH,B = 20H,执行指令MUL AB
执行结果为A = 40H,B = 03H,OV = 1,CY = 0
乘法运算影响PSW的状态,进位标志位CY总是清0。
(2)除法指令DIV
指令格式:DIV AB
指令功能是用A中8位无符号数除以B中8位无符号数,所得商
存入A中,余数存入B中,并将CY和OV置0。只有当除数B = 0
时,OV置1，表示除法的结果无意义。
例如 A = 0F4H,B = 0AH,执行指令DIV AB
执行结果为A = 18H,B = 04H,OV = 0,CY = 0

## Slide 22: 3. 十进制调整指令
功能：把A中的数作为两个BCD数相加之和进行调整,得到
两位正确的BCD数。
形式：DA A
例如：73-54=19
先执行9AH-54H，得到补熟46H，再执行73H+46H=0B9H,最
后执行调整指令将0B9H加上60H得到19H，即得到正确的BCD
数。

## Slide 23
逻辑与运算指令（6条）
逻辑或运算指令（6条）
逻辑运算指令 逻辑异或运算指令（6条）
累加器清0和取反指令（2条）
循环移位指令（4条）

## Slide 24: 这类指令的助记符为ANL
ANL A，Rn ;A∧Rn→A
ANL A,direct ; A∧(direct)→A
ANL A,@Ri ;A∧(Ri)→A
ANL A, # data ;A∧data→A
ANL direct,A ;(direct)∧A→(direct)
ANL direct, # data ;(direct)∧data→(direct)
例如：若A=0A6H，R1=0A4H，执行ANL A,R1 后,
A = 0A4H
逻辑与运算常用作字节清零或位清零。

## Slide 25: 这类指令的助记符为ORL
ORL A, Rn ;A∨Rn→A
ORL A, direct ;A∨(direct)→A
ORL A, @Ri ;A∨(Ri)→A
ORL A, # data ;A∨data→A
ORL direct, A ;(direct)∨A→(direct)
ORL direct, # data ;(direct)∨data→(direct)
例如 把累加器A的低4位传送到P0口的低4位,但P0口的高4
位保持不变。
PUSH ACC ;累加器内容入栈
ANL A, # 0FH ;屏蔽A 的高4 位
ANL P0, # 0F0H ;屏蔽P0 口的低4 位
ORL P0,A ;传送A 的低4 位
POP ACC ;恢复累加器内容
逻辑或运算可以实现对某个单元的某些位置1,其余位不变。

## Slide 26
XRL A,Rn ;ARn→A
XRL A,direct ;A(direct)→A
XRL A,@Ri ;A(Ri)→A
XRL A, # data ;Adata→A
XRL direct,A ;(direct)A→(direct)
XRL direct, # data ;(direct)data→(direct)
例如：若A=7FH，R1=0A5H，则执行指令 XRL A，R1后，
A=0DAH。
逻辑异或运算可以用来比较两个数据是否相等。当两个数据异
或结果为0,则表示相等,否则表示不相等。

## Slide 27
累加器清0指令： CLR A ；0→A
累加器按位取反指令： CPL A ；→A
例如：若 A=55H，则执行指令：
CPL A ；执行结果A=0AAH
CLR A ；执行结果A=00H

## Slide 28: (1)循环右移指令:RR A
功能：将累加器A的内容逐位循环右移一位。如图所示：
例如，若A=6AH=01101010B，执行RR A 指令后，A=35H。
(2)循环左移指令:RL A
功能：将累加器A的内容逐位左移一位，如图所示：
例如，若A=0A3H=10100011B，执行 RL A 指令后，A=47B。

## Slide 29: (3)带进位循环右移指令:RRC A
功能：将累加器A的内容和进位位一起逐位循环右移一位，如图所示：
例如，若A=4BH=01001011B,CY=1,执行 RRL A 指令后，A=0A5H,CY=1。
(4)带进位循环左移指令:RLC A
功能：将累加器A的内容和进位位一起逐位循环左移一位，如图所示：
此两操作影响CY位。

## Slide 30
无条件转移指令
条件转移指令
程序控制指令
调用和返回指令
空操作指令
NOP ；PC+1→PC
操作：该指令不执行任何操作,常用于程序的等待或时间的延迟。

## Slide 31
相对转移指令:SJMP rel
绝对转移指令:AJMP addr11
无条件转移指令
长转移指令:LJMP addr16 ;addr16→PC
间接转移指令:JMP @ A + DPTR ;
A + DPTR→PC
操作：PC+2→PC,addr11→PC(D10～D0)
例如,若转移指令首地址2456H,即PC = 2456H,执行指令AJMP 26AH 后,PC = 226AH,程序转向226AH单元执行。
该指令把16位地址addr16装入程序计数器PC，转移范围可达64 KB。LJMP与AJMP指令都是直接寻址方式。
该指令采用基址变址寻址方式,转移地址由数据指针DPTR和累加器A的内容相加形成。
例如,设A = A0H，DPTR = 45A0H
执行指令JMP @ A+ DPTR 后，
PC =4640H。

## Slide 32
该指令采用相对寻址方式,目的地址= PC + rel。
相对转移指令的操作数有两种形式:偏移量和目标地址。如
果是目标地址,则在程序汇编时由汇编程序自动计算并填入偏移
量。
向高地址方向转移:rel=目标地址-(首地址+2) = 地址差-2
向低地址方向转移:rel=(目标地址-(首地址+2))补
例如,若转移指令的首地址为0100H，地址标号LOOP所指单
元为0120H，则执行指令SJMP LOOP，偏移量为:
rel = 0120H - (0100H + 2)= 1EH
指令机器码为801E。

## Slide 33
累加器判零转移指令
比较转移指令
条件转移指令
减1不为0转移指令
位控制转移指令
JZ rel ；若A=0,则PC+2+rel→PC，否则PC+2→PC
JNZ rel ；若A≠0,则PC+2+rel→PC，否则PC+2→PC
例如,设A = 01H,执行指令:
JZ TABLE1 ;A = 0,转向TABLE1,A≠0,执行下一条指令
DEC A ;A - 1→A
JZ TABLE2 ;A = 0,转向TABLE2 执行
CJNE A，direct，rel ; A≠(direct)，则转移
CJNE A，#data，rel ; A≠data，则转移
CJNE Rn，#data，rel ; Rn≠data，则转移
CJNE @Ri，#data，rel ; (Ri)≠data，则转移
DJNZ Rn,rel ;
Rn-1→Rn,若Rn≠0,则PC+2+rel→PC，否则PC+2→PC
DJNZ direct,rel ;
(direct)-1→(direct),若(direct)≠0,则PC+3+rel→PC，否PC+3→PC
JC rel ;若CY = 1,则PC + 2 + rel→PC,否则PC + 2→PC
JNC rel ;若CY = 0,则PC + 2 + rel→PC,否则PC + 2→PC
JB bit,rel ;若(bit)= 1,则PC + 3 + rel→PC,否则PC + 3→PC
JNB bit,rel ;若(bit)= 0,则PC + 3 + rel→PC,否则PC + 3→PC
JBC bit,rel ;若(bit)= 1,则PC + 3 + rel→PC,且(bit)= 0,否则PC+ 3→PC

## Slide 34
绝对调用指令:ACALL addr11
调用和返回指令 长调用指令:LCALL addr16
返回指令
操作过程:
PC←PC + 2 ;取出指令
SP←SP + 1 , (SP)←PC (D7～ D0)
SP←SP + 1, (SP)←PC (D15～ D8) ;断点地址入栈
PC (D10～ D0)←addr11,PC (D15～ D11)不变 ;进入子程序
例如，若SP = 60H,PC = 2100H,子程序sub1首地址为23A0H。执行下面指令:
2100H:ACALL sub1 ;指令代码是71A0H
执行过程:
PC= PC + 2 = 2102H,将PC 压栈,即(61H)= 02H,(62H) = 21H,SP = 62H;用指令提供的11 位地址01110100000B (3A0H)替换PC 的低11位,形成目的地址0010001110100000B，即进入sub1子程序。
操作过程：
PC←PC + 3 ;取出指令
SP←SP + 1,(SP)←PC (D7～ D0)
SP←SP + 1,(SP)←PC (D15～ D8) ;断点地址入栈
PC←addr16 ;进入子程序
RET ；子程序返回指令
RETI ；中断返回指令
操作过程：
(SP)→PC (D15～D8) , SP-1→SP , (SP)→PC (D7～ D0) , SP - 1→SP

## Slide 35
位传送指令
位操作指令 置位/复位指令
位逻辑运算指令
MOV C，bit ；(bit) →CY
MOV bit，C ；CY→(bit)
例如, 把20H位传送到30H位。
MOV 10H,C ;暂存CY内容
MOV C,20H ;20H位送CY
MOV 30H,C ;CY送30H位
MOV C,10H ;恢复CY 内容
CLR C ;0→CY
CLR bit ;0→(bit)
SETB C ;1→CY
SETB bit ;1→(bit)
例如, P0 = 01011010B,CY = 0,执行指令:
SETB C
SETB P0. 0
CLR P0. 3
执行结果为:CY = 1,P0 =01010011B
ANL C,bit ;CY∧(bit)→CY
ANL C, / bit ;CY ∧ (/bit) → CY
ORL C,bit ;CY∨(bit)→CY
ORL C, / bit ;CY ∨ (/bit) →CY
CPL C ; (/CY) →CY
CPL bit ; (/bit) →(bit)
例：设D、E、F代表位地址，计算F = D E =(/D)E+ D(/E)。
MOV C,E
ANL C, / D ; (/D)E →CY
MOV F,C
MOV C,D
ANL C, / E ;D(/E) →CY
ORL C,F ;D(/E) + (/D)E →CY
MOV F,C ;D E→F

## Slide 36: 3.3 汇编语言程序的汇编与调试
一、汇编语言程序的一般组成与设计方法
源程序、汇编程序和目标程序之间的关系为：
汇编语言源程序
汇编程序
目标程序

## Slide 37: 1．汇编语言的语句种类和格式
基本类型 | 格式
可执行指令语句 | [标号:] <操作码> [操作数表][;注释] 例如：ADD A，R1
伪指令语句 | [标号] <定义符> [参数表][;注释] 例如：ORG 1000H
宏指令语句 | 用来代替汇编语言源程序中重复使用的程序的一种语句

## Slide 38: 2．汇编语言程序设计
所谓汇编语言程序设计，就是使用汇编语言指令来编写计算机程序。一个高质量的汇编语言源程序，应该具备以下几点：
①结构简明、清晰，便于理解。
②便于阅读、修改和调试，具有较好的维护性。
③具有较高的可靠性。
④程序应该是高效率的。
用汇编语言进行程序设计的步骤可以概括如下:
① 分析问题,确定算法。
② 根据算法,画出程序流程图。
③ 合理地分配存储空间和寄存器。
④ 编写程序。
⑤ 上机调试程序。

## Slide 39: 3．流程图
在下一节中会着重介绍流程图画法及意义。
基本图形框 | 符号 | 意义
起止框 |  | 表示程序的开始或结束
矩形框 |  | 表示计算或处理等基本操作
判断框 |  | 用来判断给出的条件是否成立,根据判断的结果决定程序的流向
流线 |  | 表示程序的流向
连接点 |  | 表示相关两框的连接处,圆圈内数字相同表示连接在一起

## Slide 40: 二、伪指令
伪指令又称伪操作,是源程序发送给汇编程序的指令。下面介绍MCS-51汇编
程序中常用的伪指令。
常用伪指令 | 指令格式 | 功能
赋值伪指令EQU | <符号名>EQU <赋值项> | 赋值后的符号可以作地址使用,也可以作立即数使用
定义字节伪指令DB | [<标号>] DB <表达式表> | 把表达式表中的字节数据存入从标号开始的连续存储单元中
定义字伪指令DW | [<标号>] DW <表达式表> | 把表达式表中的16 位数据存入由标号开始的连续存储单元,低地址单元存放高字节,高地址单元存放低字节
存储区定义伪指令DS | [<标号>]DS <表达式> | 通知汇编程序,从指定的地址开始,保留指定数目的字节单元作为存储区,供程序运行使用
位定义伪指令BIT | <符号名> BIT <位地址> | 给符号名赋以位地址
设置起始地址伪指令ORG | [<标号>]ORG <表达式> | 指定目标程序或数据块在存储器中的起始地址
汇编结束伪指令END | END | 用于终止源程序的汇编工作

## Slide 41: 三、汇编与调试
汇 编 | 机器汇编 | 指先将汇编语言源程序输入计算机,再利用汇编程序将其翻译成二进制代码的目标文件(. OBJ)的过程
 | 手工汇编 | 指通过人工查找指令表,将每一条指令的机器代码查出,并分配存储空间,计算地址偏移量,得到目标文件的过程
调 试 |  | 
编写汇编语言程序
建立源程序文件.ASM
编成目标程序文件.OBJ
传送到单片机

## Slide 42: 一.汇编语言程序结构
见动画六

## Slide 43: 二.汇编语言程序举例
例1 编程实现如图所示的逻辑功能。其中20H、2FH、2AH是位
地址。
分析：逻辑电路的功能是P1.0=
程序如下：
MOV C,20H ;20H 位送CY
ANL C,2FH ;CY 逻辑与2FH 位
CPL C ;CY 取反
ORL C,2AH ;CY 逻辑或2AH 位
MOV P1.0,C ;结果送P1.0

## Slide 44: 例2 比较内部RAM 30H和31H单元中无符号数的大小,使得30H单元存放大数,31H单元存放小数。
分析:先清进位位,然后两数作带借位减法,根据借位标志判断两 数大小。程序流程图如右图所示。
程序：
START： CLR C
MOV A,30H
SUBB A,31H
JNC DONE
;若无借位,即(30H)≥(31H)时转DONE
MOV A,30H
XCH A,31H
;有借位,即(30H)<(31H),交换(30H)与(31H)
MOV 30H,A
DONE: SJMP DONE

## Slide 45: 例3 编程统计累加器A中“1”的个数。
分析:首先判断累加器A 是否为0,若A = 0,则程序结束;否则,先清CY,再将A
带进位循环左移一位,判断进位位CY 是否为1,为1 则计数,不为1 则继续循环
判断A 是否为0,重复这一过程,直至A = 0。程序流程图如图所示。

## Slide 46: 程序：
MOV R1, # 0 ;计数器R1清0
PUSH ACC ;保护ACC
LOOP1: JZ DONE ;若A = 0,程序结束
CLR C ;进位位清0
RLC A ;累加器A带进位循环左移一位
JNC LOOP1 ;CY = 0,则继续循环
INC R1 ;CY = 1,则计数器R1加1
SJMP LOOP1
DONE: POP ACC ;恢复ACC
SJMP ＄
END

## Slide 47: 任务演示
任务T3：算术、逻辑运算模拟系统软件设计。
见动画十一

## Slide 48: 3.5 计算机中的数据编码
一、带符号数的编码表示
在计算机中，常常需要表示正数和负数，如何表
示数据的符号位？如何表示带符号数？
1.机器数的概念
为了表示带符号的数，可以把数的最高位作为符号位处
理,其余各位表示数值本身。一般 “1”表示负号，“0”表示正号。
这种把符号数码化了的数称为机器数，而把原来符号未进
行数码化的数称为机器数的真值。
如：+1001110和-1001110是真值，01001110和11001110
是机器数。

## Slide 49: 2.补码
补码表示带符号数的规则如下：
(1) 最高位表示符号，“0”表示正号，“1”表示负号；其余位
表示数值位。
(2) 正数补码的数值位与二进制真值相同。
(3) 负数补码的数值位是其二进制真值取反后加1。
例1 用补码表示八位带符号数。
X=+1010 （X）补=00001010
X=-1010 （X）补=11110110
X=+0001100 （X）补=00001100
X=-0001100 （X）补=11110100
X=+1111111 （X）补=01111111
X=-1111111 （X）补=10000001

## Slide 50
X=+1 （X）补=00000001
X=-1 （X）补=11111111
X=+0 （X）补=00000000
X=-0 （X）补=00000000
X=-10000000 （X）补=28+（-10000000）=10000000

## Slide 51
补码可以直接参加运算，符号位与数值位一起参加运算。例
如：补码加法的公式是（X）补+（Y）补=（X+Y）补。
例2 已知（X）补=00111010，（Y）补=10011101，求
（X+Y）补。
解： （X）补： 0 0 1 1 1 0 1 0
（Y）补： 1 0 0 1 1 1 0 1
（X）补+（Y）补： 1 1 0 1 0 1 1 1
即（X+Y）补=11010111。
该例表示＋58与－99两个十进制真值相加，等于－41，它的
补码正好是11010111。

## Slide 52
计算机中，由于机器码的位数是固定的，所以计算机中数的
表示范围有限。若两数运算的结果超出了给定的取值范围，则
发生运算溢出。
例3 （X）补=11000100，（Y）补＝10001000，求
（X+Y）补。
解： （X）补： 1 1 0 0 0 1 0 0
（Y）补： 1 0 0 0 1 0 0 0
（X）补+（Y）补：1 0 1 0 0 1 1 0 0
进位自动丢失，即（X+Y）补=01001100。
两个负数相加，结果为正数，这显然是错误的，出错的原
因是运算发生了溢出。

## Slide 53: 二、BCD码(Binary Coded Decimal)
见动画七。

## Slide 54: 测试与练习三
1.名词解释：寻址方式、操作数、汇编语言、机器码、伪指
令、汇编、算术运算、逻辑运算、散转、子程序、程序流程
图。
2.写出指令运行的结果。
(1)已知内部RAM（32H）＝60H，外部RAM（60H）＝
0F0H，DPTR=0100H，ROM（01F0H）＝78H，试问执行下
列程序段后累加器A的内容。
ORG 0100H
MOV R0，#32H
MOV A，@R0
MOV R1，A
MOVX A，@R1
MOVC A，@A+DPTR