## Slide 1: 第4章 中断系统、定时器/计数器和串行口
4.1 中断系统
4.2 定时器/计数
4.3 串行口

## Slide 2: 4.1 中断系统
一、输入/输出方式及中断的概念
1.输入/输出方式
CPU与外设的信息交换称为输入/输出。输入/输出方式有三
种。
无条件传送方式
数据的传送取决于程序执行输入/输出指令，而与外设的状态无关。它适合于与CPU同步的快速设备或状态已知外设，软、硬件系统简单。如：驱动继电器、驱动数码显示器等。

## Slide 3
查询方式
中断方式
查询方式是一种条件传送。在传送数据前，首先读取外设状态信息，并加以测试判断。其特点是：在硬件上不仅要考虑数据信息的传送，而且还要考虑状态信息的输入；在查询过程中CPU的利用率不高，适合于实时性能要求不高的情况下。
中断方式也是一种条件传送。CPU可以与外设同时工作，并执行与外设无关的操作，一旦外设需要服务，就主动向CPU提出申请，CPU暂停现在的操作去执行对外设的输入输出程序，执行完毕又返回继续执行现在的操作。 应用范围较广。

## Slide 4
  2．中断的概念
  (1) 中断: CPU正在执行程序的过程中，由于CPU之外的某种原因，有
  必要暂停该程序的执行，转而去执行相应的处理程序，待处理程序结
  束之后，再返回原程序断点处继续运行的过程。
  (2) 中断系统: 实现中断过程的软、硬件系统。
  (3) 中断源: 提出中断申请的来源。中断源一般有外设、定时时钟、
  故障源等。
  (4) 主程序与中断服务程序: CPU执行的当前程序称为主程序。CPU转
  去对突发事件的处理程序，称为中断服务程序。
  (5) 中断优先级: 当多个中断源同时申请中断时，为了使CPU能够按照
  用户的规定先处理最紧急的，然后再处理其他事件，中断系统设置有
  中断优先权排队电路，通过用户的设置，排在前面的中断源称为高级
  中断，排在后面的称为低级中断。
  (6) 中断嵌套: 当CPU响应某一中断源请求而进入中断处理时，若更高
  级别的中断源发出申请，则CPU暂停现行的中断服务程序，去响应优
  先级更高的中断，待更高级别的中断处理完毕后，再返回低级中断服
  务程序，继续原先的处理，这个过程称为中断嵌套。

## Slide 5: 二、89S51中断系统结构
89S51中断系统有5个中断源，2级中断优先级。结构框图
如图所示。

## Slide 6
中断请求标志寄存器是由定时器控制寄存器（TCON）和串
行口控制寄存器（SCON）的若干位构成，如图所示。

## Slide 7
中断允许控制寄存器IE：控制着中断的允许与禁止。

## Slide 8
中断优先级控制寄存器IP ：89S51有2级中断优先级，每一个
中断源都可以软件设置为高级中断或低级中断，由中断优先级
控制寄存器IP控制。相应位置“1”时，此中断为高级中断，清
“0”时设置为低级中断。

## Slide 9: 三、中断的处理过程
89S51中断的处理过程：

## Slide 10: 1.中断查询
CPU在每个机器周期结束时查询中断源是否有中断申请，若没有，则继续当前任务；若有，则自动设置相应中断请求标志位。
中断源 | 有效的申请信号 | 设置的标志位
外部中断0 | IT0位=0时， 引脚为低电平申请中断；IT0位=1时， 引脚有1到0的负跳变信号申请中断 | IE0=1
定时器T0中断 | 当T0计满溢出时申请中断 | TF0=1
外部中断1 | IT1位=0时， 引脚为低电平申请中断；IT1位=1时， 引脚有1到0的负跳变信号申请中断 | IE1=1
定时器T1中断 | 当T1计满溢出时申请中断 | TF1=1
串行口中断 | 当发送完一帧数据时申请中断 | TI=1
 | 当接收完一帧数据时申请中断 | RI=1

## Slide 11
2.中断的响应条件
中断请求标志为1；
CPU中断开放，即EA=1且相应中断允许位=1
无同级或更高优先级中断正在被服务；
为保证指令执行得正确，必须现行指令执行完，若现行指令为中断返回RETI或访问IE、IP寄存器指令，必须执行完该指令和紧接着的下一条指令后才能响应中断。
注：上述只要有一个条件不满足，就不会立即响应中断。

## Slide 12
3.响应中断
首先设置相应的优先级状态触
发器，以便屏蔽后面的同级或低级
中断请求。
保护现行程序断点地址，即把
当前PC的内容送入堆栈（硬件执行
LCALL指令）。
进入指定的中断服务程序入口
地址。
89S51规定各中断源有相应的
服务程序入口地址：
中断源 | 中断服务程序入口地址
外部中断0 | 0003H
定时器T0中断 | 000BH
外部中断1 | 0013H
定时器T1中断 | 001BH
串行口中断 | 0023H

## Slide 13
4.执行中断服务程序
中断服务程序的设计不仅要考虑完成相应的服务任务，而且
还要考虑现场保护与现场恢复，以便保护主程序中不应破坏的
数据。
5.中断返回
中断返回指令RETI的作用如下:
(1) 清除响应时设置的优先级状态触发器；
(2) 恢复主程序断点地址，即把堆栈的内容送给PC。
6.中断请求的撤除
CPU响应某中断后，在返回之前必须撤除上一次中断请求，
否则会错误地引起另一次中断的发生。

## Slide 14: 四、外部中断源的扩展
89S51单片机只有两个外部中断源，在实际应用中可能
会遇到CPU对多个外设进行服务的情况，此时系统需要扩展外
部中断源。
外部中断源的扩展有两种方式：
1.利用查询方式扩展外部中断源。
2.利用定时器扩展外部中断源。

## Slide 15: 任务演示
任务T4——单片机与打印机的数据传送。
见动画十二——单片机与打印机数据传送

## Slide 16: 4.2 定时器/计数器
89S51单片机内部集成有两个16位定时器/计数器T0、T1。
一、定时器/计数器T0、T1的结构
1.定时器的总体结构
定时器/计数器T0、T1的结构如图所示。
特殊功能寄存器TH0,TLO.TH1,TL1

## Slide 17: 2.定时器方式寄存器TMOD
特殊功能寄存器TMOD用于控制定时器/计数器的启动方
式、计数脉冲源的选择、工作方式的选择。其各位含义如图
所示。

## Slide 18: 3.定时器控制寄存器TCON
各位含义如图所示。

## Slide 19: 二、定时器/计数器T0、T1的工作方式
定时器/计数器的基本工作过程如图所示。

## Slide 20: 1.方式0
T0、T1定时器/计数器的方式0相同，为13位计数器结构，方
式0的原理图如图所示。
TH0最高位进位（即溢出）时，设置TF0=1，申请中断。响应中断后，系统自动对TF0复位。
当C/ =0，为定时功能；当C/ =1，为计数功能。
这三者为启动控制

## Slide 21
定时时间t与计数器的位数、设置的计数初值（又称时间常
数）、时钟频率有关。计算公式如下：
t=（计数最大值―x初值）×机器周期
=（2¹³―x初值）×12/fosc
其中：x初值：时间常数；fosc：时钟频率。若fosc=12MHz，则方式0的最大定时时间 T=（2¹³―0）×12/fosc=8.192（ms）

## Slide 22
例1 若设置定时器T1工作在方式0、定时功能，定时时间
t=5ms，启动由TR1控制。写出初始化程序。
解：方式0：设置M1、M0=00； 定时功能：设置C/ =0；
TR1启动：设置GATE=0；
定时时间t=5ms：由上述公式计算x初=3192=110001111000B，将
x初值的低5位（11000B）送给TL1的低5位，TL1的高3位补0，
将x初值的其余高位（1100011B）送给TH1，即设置TH1=63H，
TL1=18H。
初始化程序如下：
START：MOV TMOD，#00H ；设置T1方式0，定时功能
MOV TH1，#63H ；送时间常数
MOV TL1，#18H
SETB TR1 ；启动T1工作

## Slide 23: 2.方式1
T0、T1定时器/计数器的方式1相同，为16位计数器结构。方
式1的原理图如下图所示。
方式1与方式0的唯一区别在于计数位数不同，其它工作过程
相同。

## Slide 24
方式1的定时时间计算公式如下：
t=（计数最大值―x初值）×机器周期
=（ ―x初值）×12/fosc
若fosc=12MHz，则方式1的最大定时时间
T=（ ―0）×12/fosc=65.536（ms）

## Slide 25
例2 若设置定时器T0工作在方式1、计数功能，计数数目为
10000次，启动由 引脚控制。写出初始化程序。
解：方式1：设置M1、M0=01；计数功能：设置C/ =1；
控制启动：设置GATE=1；
计数10000次：x初值=216―10000=55536=0D8F0H，将
x初值的低8位送给TL0，将x初值的其余高位送给TH0，即设置
TH0=0D8H，TL0=0F0H。
初始化程序如下：
START：MOV TMOD，#0DH ；设置T0方式1，计数功能
MOV TH0，#0D8H ；送计数初值
MOV TL0，#0F0H
SETB TR0 ；置TR0=1，T0启动由引脚控制

## Slide 26: 3.方式2
T0、T1定时器/计数器的方式2相同，为可重栽时间常数的8
位计数器结构。方式2的原理图如图所示。
TH0作为重载时间常数寄存器，当TL0计满溢出后，设置TF0=1申请中断，同时将TH0中的数据自动装载到TL0中重新工作。

## Slide 27
定时时间计算公式如下：
t=（计数最大值―x初值）×机器周期
=（ ―x初值）×12/fosc
若fosc=12MHz，则方式2的最大定时时间
T=（ ―0）×12/fosc=0.256（ms）

## Slide 28: 4.方式3
T1设置为方式3时，停止工作；T0设置为方式3时，分成两个
独立的8位定时器/计数器。T0方式3原理图如图所示。

## Slide 29: 任务演示
任务T5 —生产线零件打包机控制。
见动画十三——生产线零件打包机控制

## Slide 30: 课堂实践
利用T0定时功能，在P1.0引脚上产生周期为100ms的方波信
号，设fosc=12MHz。
见动画十四——方波发生器

## Slide 31: 4.3 串行口
一、串行通信的基本概念
并行通信 | 单位信息(通常为一个字节)的各位数据同时传送 |  | 
串行通信 | 分类 | 同步通信 | 发送和接收同步进行,从而实现数据的不间断传送
 |  | 异步通信 | 发送与接收没有用同步时钟同步,传送过程中数据之间有间隔
 | 传送方式 | 单工 | 
 |  | 半双工 | 
 |  | 全双工 | 

## Slide 32: 2.波特率的概念
每秒传送数据的位数称为波特率（Baud Rate），单位为波特，即位/秒（b/s）。波特率的倒数称为位传送时间，用Td表示，单位为秒（s）。
例如：传送速率每秒10帧数据，每一帧数据11位，则传送波特率为
10帧/秒×11位/帧=110b/s
位传送时间Td=9.1ms。

## Slide 33: 二、串行口的结构
1.串口的总体结构
通过设置特殊功能寄存器SCON、PCON来控制串行口的工作方式与波特率。

## Slide 34: 2.串口控制寄存器SCON
数据格式如下：
SM0、SM1：串行口工作方式选择位。可以设置4种工作方
式。
 | 9FH | 9EH | 9DH | 9CH | 9BH | 9AH | 99H | 98H
98H | SM0 | SM1 | SM2 | REN | TB8 | RB8 | TI | RI
SM0SM1 | 工作方式 | 功能说明 | 波特率
00 | 方式0 | 8位移位寄存器方式 | fosc/12
01 | 方式1 | 8位异步通信方式 | T1溢出率的16或32分频
10 | 方式2 | 9位异步通信方式 | fosc的32或64分频
11 | 方式3 | 9位异步通信方式 | T1溢出率的16或32分频
串行接收允许位。由软件设置1允许接收，设为0禁止接收
在9位异步通信方式下，由于缓冲器只有8位，故用TB8作为发送的第9位，RB8作为接收的第9位。
发送中断标志与接收中断标志。

## Slide 35
SM2：允许方式2、3多机通信控制位。
串口工作方式 | SM2位 | 功能说明
方式0 | SM2=0 | 此位无意义，设为0
方式1 | SM2=1 | 只有接收到有效的停止位，才将数据送入接收缓冲器保存，并置RI=1，否则数据丢失，不置位RI
 | SM2=0 | 无论是否接收到有效的停止位，都将数据保存，并置位RI
方式2、3 | SM2=1 | 只有接收到第9位为1，才将数据送入接收缓冲器保存，并置RI=1，否则数据丢失，不置位RI
 | SM2=0 | 无论是否接收到第9位为1，都将数据保存，并置位RI

## Slide 36: 3.电源控制寄存器PCON
用来控制串行口的波特率倍增，以及在CHMOS系列单片机
中实现电源控制，其格式如下：
87H | SMOD |  |  |  |  |  | PD | IDL
波特率倍增位。当SMOD＝1时，使串行口波特率加倍。

## Slide 37: 三、串行口方式0
1.方式0的工作过程
（1）发送过程
① CPU将数据送入发送缓冲器SBUF后，自动启动串口发送。
② 8位数据以固定的波特率（fosc/12），低位在前，从RXD引
脚串行输出，TXD引脚发送移位时钟信号（频率为fosc/12），每
个移位时钟对应一个输出的数据位。
③ 8位数据发送完毕，置位TI=1，申请中断，通知CPU再发送
下一个数据。
（2）接收过程
① 软件设置REN=1时，启动接收过程。
② 串行口以fosc/12固定的波特率，从RXD引脚串行输入数据
（低位在前），TXD引脚输出移位时钟信号。
③ 当8位数据接收完毕，将数据送入接收缓冲器SBUF，并置
位RI=1，申请中断，通知CPU取走数据。

## Slide 38: 四、串行口方式1、2、3
1.方式1的工作过程
（1）发送过程
① CPU将数据送入发送缓冲器SBUF后，启动串行口发送。
② 以指定的波特率，串行发送一位起始位、8位数据位（低
位在前）、一位停止位。
③ 一帧数据发送完毕，置位TI=1，申请中断，通知CPU再
发送下一个数据。在未发送下一帧数据时，TXD引脚始终为高
电平。
（2）接收过程
① 软件设置REN=1时，启动接收过程，串行口检测RXD引脚，当检测到
有1到0的负跳变（起始位到来）时，开始接收数据。
② 串行口以指定的波特率，从RXD引脚串行输入8位数据（低位在
前）、一位停止位。
③ 当数据接收完毕，当数据接收完毕，必须同时满足RI=0、SM2=0或接
收到有效的停止位，才将8位数据送入接收缓冲器SBUF保存，并置位
RI=1，申请中断，通知CPU取走数据 。

## Slide 39: 2.方式2、3的工作过程
其发送和接受过程与方式1类似。

## Slide 40: 任务演示
任务T6 —单片机双机通讯。
见动画十五——单片机双机通信

## Slide 41: 测试与练习四
初始化编程题
（1）设置外部中断1中断允许，高级中断，边沿触发方
式。写出初始化程序段。
（2）设置定时器T1工作方式2，定时工作，时间常数初值
为＃20H，软件启动定时，溢出允许中断，低级中断。写出
初始化程序段。