## Slide 1: 第5章 单片机系统的扩展与接口
5.1 概 述
5.2 存储器扩展
5.3 并行I/O口扩展
5.4 显示与键盘接口
5.5 A/D与D/A转换接口

## Slide 2: 5.1 概 述
一、扩展系统总线结构
单片机系统扩展有并行扩展和串行扩展两种方法。并行扩
展通过单片机的三总线(地址总线AB、数据总线DB、控制总线
CB)来实现，串行扩展是利用SPI三总线和I²C双总线的串行系统
扩展。

## Slide 3
单片机外部并行扩展的总线结构如下图所示：
用于传送单片机送出的地址信号，以便进行存储单元和I/O端口的选择。地址总线的位数决定着可访问的存储器或I/O口的容量。MCS-51单片机地址总线由P2、P0口提供，宽度为16位，故可寻址范围为64 KB。
用于在单片机与存储器之间或单片机与I/O端口之间传送数据。数据总线是双向的。
实质上是一组控制信号线，包括片外系统扩展用控制线和片外信号对单片机的控制线。

## Slide 4
  单片机的三总线引脚结构
地址锁存允许信号，输出。用于低字节地址锁存
外部程序存储器读选通信号，输出。
外部存储器访问允许信号，输入。当为低电平时，只访问外部程序存储器
外部中断0、中断1，输入信号
外部数据存储器读/写选通信号

## Slide 5: 二、外部扩展能力
1.片外存储器的扩展能力
外部可扩展的数据存储器和程序存储器的最大容量都是
64 KB。目前在一些需要扩展大容量存储器的场合（如汉字库系
统），采用页面访问技术可以实现超过64 KB的扩展。
2. I/O口的扩展能力
在扩展数量不多且功能简单的I/O口时，常常采用锁存器
或缓冲器；采用可编程接口芯片来扩展I/O口，可以完成复杂的
接口功能，如：扩展并行I/O口采用8255、8155，扩展串行I/O口
采用8251，扩展定时器/计数器采用8253等。

## Slide 6: 5.2 存储器扩展
一、程序存储器扩展
1.程序存储器种类
（1）掩膜ROM 用户只能读出程序，而不能更改其中的内
容。适合应用于大批量的生产。
（2）PROM（可编程ROM） PROM芯片在出厂时没有任何
信息，用户可以用专门的编程器将程序写到芯片中去。该芯片
只能写入一次，不能进行修改。
（3）EPROM（可擦除PROM） EPROM芯片允许用户用紫
外线反复擦除写入。
（4）EEPROM（电擦除EPROM） EEPROM芯片可以用电信
号擦除或写入程序，适合在应用系统中进行在线改写。
（5）FlashROM（快闪式ROM） 最大特点是必须按块(Block)
擦除 ，目前被广泛用在PC机的主板上，用来保存BIOS程序，
便于进行程序的升级。

## Slide 7: 2.程序存储器扩展
见动画八——程序存储器扩展

## Slide 8: 二、数据存储器扩展
见动画九——数据存储器扩展

## Slide 9: 5.3 并行I/O口扩展
一、I/O接口电路概述
1. I/O接口电路的功能
(1)实现地址译码
(2)实现信息转换
(3)实现数据缓冲与锁存
(4)实现通信联络

## Slide 10: 2. I/O接口的组成
是一种最基本的信息，可以分为数字量和模拟量
作为单片机与外设之间交换信息的联络信号
单片机发给外设的命令，用于控制外设的工作

## Slide 11: 二、简单I/O扩展电路
1.利用锁存器扩展输出接口
74LS377芯片是一个具有使能控制端的8位锁存器。其信号
引脚如图所示。
锁存器的工作原理：使能端 =0
时，加到74LS377引脚CK的脉冲信号
的上升沿将在D0～D7引脚上出现的数
据写入锁存器锁存。使能端 =1或时钟
信号CK=0时，锁存器输出锁存的内
容。

## Slide 12: 扩展单输出接口的连接电路如图：
每当执行MOVX @Ri，A指令，在写信号 的上升沿，单
片机将累加器A的内容通过数据总线锁存在74LS377中，并向外
设输出。

## Slide 13: 2.利用三态缓冲器扩展输入接口
外设输入的数据和状态信号，可以通过数据输入三态缓冲器
传送给单片机。通常使用的典型芯片是74LS244，该芯片为双4
位三态数据缓冲器，其引脚如图所示。

## Slide 14: 使用74LS244扩展单输入接口的电路如图：

## Slide 15
例5.6 用锁存缓冲器74LS373扩展输入接口，输入10个数据
存入RAM 1000H～1009H单元。
解：接口电路如图 ：

## Slide 16
用I/O口线P1.0作为片选信号之一。当P1.0=0时，选通外部
RAM 6264，其地址为0000H～1FFFH；当P1.0=1时，选通I/O
口。输入10个数据存入外部RAM 1000H～1009H单元的程序如
下：
中断服务程序：
ORG 0003H ；外部中断0入口地址
AJMP INT
INT： ORG 0060H
SETB P1.0 ；指向I/O口
MOVX A，@DPTR ；读I/O口数据
CLR P1.0 ；指向外部RAM
MOVX @DPTR，A ；存入数据
INC DPTR ；调整数据指针
SETB FO ；置标志位FO
RETI

## Slide 17
主程序：
MAIN： CLR IT0 ；外部中断0选为电平触发方式
MOV DPTR，#1000H ；置数据区首地址
SETB EA ；开中断
SETB EX0 ；外部中断0允许
MOV R7，#0H ；设置计数器初值
LOOP： CLR FO ；清除自定义标志位
JNB FO，$ ；等待中断
INC R7
CJNE R7，#0AH，LOOP ；10个字节未输入完继续
CLR EA ；数据输入完，关中断
CLR EX0
SJMP $

## Slide 18: 三、可编程并行接口芯片8255的扩展电路
8255的结构和引脚功能
8255是一个40引脚的双列直插式集成电路芯片，其引脚如
下图（a）所示。其内部结构由四部分组成，如下图（b）所
示。
端口电路
A组和B组控制逻辑

## Slide 19
2. 8255的控制字
8255有两种控制字，工作
方式控制字用来设置各端口的
工作方式，C口置/复位控制字
用来对C口的任意一位进行置
位和复位操作。CPU将两种控
制字都写入8255的控制寄存
器，用控制字的最高位标识是
哪一种控制字。
（1）工作方式控制字的格式
如右图

## Slide 20
（2）置位/复位控制字
端口C的任意一位都可以通过置位/复位控制字来置位或复位。
这项功能主要用于控制。8255的置位/复位控制字格式如图

## Slide 21
3. 8255与单片机的连接
8255方式0与89S51的连接

## Slide 22: 4.三种工作方式的工作原理和应用举例
(1)方式0
在这种工作方式下，端口A、端口B和端口C的两个4位口可
以由程序选定作为输入或输出。方式0一般用于无条件传送方式
的接口电路，这时不需要状态端口，三个端口都可以作为数据
端口。
例 将8255端口C的8根线接8个发光二极管，用端口C方式0
输出控制8个发光二极管依次亮灭。设8255的控制字寄存器端口
地址为7FFFH，端口C地址为7FFEH，编写控制程序。

## Slide 23
电路图

## Slide 24
程序如下：
MOV DPTR，#7FFFH ；控制字寄存器端口地址送DPTR
MOV A，#80H ；置方式控制字，C口方式0输出
MOVX @DPTR，A
MOV DPTR，#7FFEH ；端口C地址送DPTR
MOV A，#0FEH ；控制第一个发光二极管发光
LOOP：MOVX @DPTR，A ；将累加器送入端口C，控制发
光二极管
ACALL DELAY ；延时
RL A ；控制下一个发光二极管
SJMP LOOP
DELAY：…… ；延时子程序(略)

## Slide 25: （2）方式1
是一种选通的I/O方式，A口、B口作为数据输入/输出通道，
C口的某些位作为联络信号，用于联络和中断，其功能是固定
的，不能由程序改变。C口余下未使用的位仍可以作为输入或输
出使用。
方式1输入的状态控制信号
A组输入 B组输入
选通输入
输入缓冲器满
中断请求信号
中断允许信号

## Slide 26
方式1输出的控制信号
A组输出 B组输出
输出缓冲器满信号
外设应答信号

## Slide 27
例 端口A连接8个开关，端口B连接8个发光二极管，用单稳电
路产生响应，接口如图5.28所示。设计控制程序，使得改变端口
A的开关输入状态，用选通信号通知CPU，将A口的状态由PB7～
PB0输出，驱动相应的发光二极管，使发光二极管显示开关状态。
电路图：

## Slide 28
控制程序如下：
主程序：
ORG 8000H
MAIN： MOV DPTR，#7FFFH
MOV A，#94H ；A口为方式0输入，B口为方式1输出
MOVX @DPTR，A
MOV A，#05H ；PC2置1，允许端口B中断
MOVX @DPTR，A
SETB EA ；开中断
SETB IT0 ；外部中断INT0为边沿触发方式
SETB EX0 ；外部中断0允许
SJMP $ ；等待中断
中断服务程序：
ORG 0003H ；外部中断0入口地址
AJMP INT
ORG 0060H
INT： MOV DPTR，#7FFCH ；端口A地址送DPTR
MOVX A，@DPTR ；读端口A状态
INC DPTR
CPL A
MOVX @DPTR，A ；将端口A状态送端口B，控制发光二极管
RETI

## Slide 29: （3）方式2
双向输入/输出方式，只用于端口A，它用端口C的PC3～PC7
作控制总线，此时端口B可用于方式0或方式1。方式2可用于程
序查询方式，也可用于中断方式。
方式2控制字和状态控制信号：

## Slide 30: 四、利用可编程接口芯片8155扩展I/O口
8155的结构与接口信号
8155芯片是一个40引脚双列直插式集成电路芯片，其引脚排
列和内部组成如图 :

## Slide 31: 2. 8155的命令状态字
8155的命令状态寄存器实际上是两个寄存器，分别存放命令
和状态字。
(1)命令字

## Slide 32
(2)状态字

## Slide 33: 3. 8155与MCS-51单片机的连接
8155与MCS-51连接的
主要麻烦在IO/信号上。
因为IO/是8155的特有信
号，MCS-51单片机上没
有相应的信号。 IO/信号
的形成有多种方法，不同
的形成方法对应着不同的
编址方式。下面介绍比较
常用的两种方法。
上图：或非门产生IO/信
号
下图：高位地址直接作
I/O信号

## Slide 34: 4. 8155的定时器/计数器
8155的定时器/计数器是一个14位的减法计数器，由两个8位寄
存器组成，其中高两位(M2、M1)用于定义计数器输出的信号形
式，其结构如图 :
M1 | M2 | T13 | T12 | T11 | T10 | T9 | T8
输出方式
计数器高6位
T7 | T6 | T5 | T4 | T3 | T2 | T1 | T0
计数器低8位
M2 M1=00 单个方波
M2 M1=01 连续方波
M2 M1=10 单个脉冲
M2 M1=11 连续脉冲

## Slide 35
8155定时器/计数器的工作方式由命令字中的高两位D7 D6进
行控制。
D7 D6=00 无操作
D7 D6=01 停止计数
D7 D6=10 计数器减为0后停止
D7 D6=11 开始计数

## Slide 36: 任务演示
任务T8—数据采集和分析系统之并行I/O口扩展
见动画十六——并行I/O扩展

## Slide 37: 5.4 显示与键盘接口
一、LED显示接口
显示器是常用的输出设备之一，目前使用较多的显示器有
LED数码显示、LCD液晶显示、CRT显示器等。
1. LED显示器如何工作
(1)发光二极管的工作原理
当V2接低电平时，若V1接高电平，二极管发光；若V1接低
电平，二极管不发光。当V2接高电平时，V1为任何电平，二极
管均不发光。

## Slide 38
(2)笔段式LED显示器结构
通常所说的LED显示器由8个发光二极管组成，其引脚及笔段
排列如图所示。其中a～g段用于显示数字、字符的笔划，dp显示
小数点，而3、8引脚连接，作为公共端。LED显示器的发光二极
管有共阳极和共阴极两种连接方法。

## Slide 39
从LED显示器的结构可以看出，不同笔段的组合就可以构成
不同的字符。 LED显示器共阴级编码见表 :

## Slide 40: (3)LED驱动电路
CPU与LED显示器连接时一般可以采用分立元件（如：三极
管）或驱动芯片来增强驱动能力。

## Slide 41: 2.静态LED显示接口
LED静态显示接口电路由笔段代码锁存器、笔段译码器（由
软件译码的LED静态显示接口电路不需要译码器）等部分组成。
(1)软件译码方式的LED接口电路
驱动程序如下：
MOV DPTR，#1000H ；取笔段代码表首地址，送入DPTR
MOVC A，@A+DPTR ；将相应笔段代码送到累加器A中
MOV P0，A ；将取出的笔段代码送P0口
ORG 1000H
DB C0H，0F9H，0A4H，0B0H，99H，… ；笔段代码表

## Slide 42
(2)硬件译码方式的LED显示接口
该电路使用CD4511作为锁存/译码/驱动电路。

## Slide 43
显示驱动程序如下：
MOV R0，#30H ；取显示缓冲区首地址
MOV DPTR，#8000H ；将LED显示器个位端口地址送
DPTR
DISP： MOV A，@R0
MOVX @DPTR，A ；显示数
INC R0
INC DPTR
CJNE R0，#34H，DISP

## Slide 44: 3.动态LED显示接口
静态显示接口虽然显示程序简单，但由于占用过多的I/O口
线，不适合多位LED显示器接口。实际应用中，多位LED显示
器通常是采用动态扫描的方法进行显示。
动态LED显示电路一般由三个部分组成，即显示器、字形锁
存驱动器和字位锁存驱动器。

## Slide 45
利用P0口和P1口的显示接口电路 ：

## Slide 46
显示驱动程序为：
MOV R0，#70H ；将缓冲区首址送R0
MOV R3，#01H ；将位控码初值送R3
LD0： MOV A，@R0 ；取出显示数据
ADD A，#10H ；调整偏移量
MOVC A，@A+PC ；查表取字形代码
MOV P1，A ；从P1口输出字形
MOV P0，R3 ；通过P0口输出字位，并锁存
ACALL DL ；延时1ms
INC R0 ；转向下一缓冲单元
MOV A，R3
JB ACC.4，LD1 ；判断是否到最高位，到则返回
RL A ；向显示器高位移位
MOV R3，A ；位控码送R3保存
AJMP LD0 ；继续扫描
LD1： RET
DSEG DB 3FH，06H，5BH，4FH，……；字形代码表
DL： …… ； 延时程序(略)

## Slide 47
二、键盘接口
1.键盘接口需要解决的问题
(1)键盘电路形式。
(2)键盘按键编码和按键功能。
(3)键盘监控方式。
(4)按键去抖动问题。

## Slide 48: 2.简单键盘接口电路
简单键盘接口电路采用直接编码输入方式，每一个按键独立
地接入一根输入线，如图所示：

## Slide 49: 3.矩阵式键盘接口电路
矩阵式键盘输入电路一般由输出锁存器(行线)、输入缓冲
器(列线)和键盘开关矩阵三个部分组成，如图所示。

## Slide 50: 任务演示
任务T9——数据采集和分析系统之显示与键盘接口。
见动画十七 ——显示与键盘接口

## Slide 51: 三、LCD显示器的工作原理及接口技术
1.LCD显示器的结构
LCD(Liquid Crystal Device)显示器，即液晶显示器，属于一
种利用光反射的被动显示器件，适合在明亮场合下使用。LCD
显示器具有体积小、重量轻、工作电压低、功能耗小等特点，
广泛用作各类电子设备(如钟表、计算器、BP机、手机等)的显
示器件。
LCD显示器分为动态散射型和场效应型两大类，而场效应型
又分为反射式场效应型和透射式场效应型。

## Slide 52: 2. LCD显示器驱动电路
在LCD显示驱动电路中，最常用的方法是将交流驱动信号与
显示控制信号异或后接上电极，而交流驱动信号接下电极，如
图所示：

## Slide 53
LCD显示驱动电路也分为静态显示驱动和动态显示驱动两种
方式。LCD显示驱动方式与LCD电极连接方式有关。图(a)可以
使用静态显示驱动方式，图(b)只能使用动态显示驱动方式。

## Slide 54: 5.5 A/D与D/A转换接口
一、A/D转换接口
1. A/D转换简介
A/D转换器是将模拟量转换成数字量的器件，简称ADC。
A/D转换器的种类繁多，就其位数来分，有8位、10位、12位、
16位等。位数越多，其分辨率越高，价格也越贵。按照其转换
方式可分为四种，即：逐次逼近式A/D转换器、双积分式转换器、
计数式A/D转换器和并行式A/D转换器。

## Slide 55: 2. ADC0809转换器的结构
ADC0809是采用CMOS工艺制成的带有8通道模拟输入的8位
逐次逼近式A/D转换器。ADC0809采用28脚DIP封装，片内有8
路模拟开关及地址锁存与译码电路、8位A/D转换和三态输出缓
冲器。其内部结构和引脚分配如图所示。
8路模拟输入
模拟通道选择线
地址锁存允许信号
转换启动信号
数据输出线
输出允许信号
转换结束信号
基准电压输入

## Slide 56: 3. ADC0809与CPU的连接和编程
ADC0809和89S51单片机接口电路 。

## Slide 57
ADC0809与单片机的连接电路中需要考虑转换数据的传送
问题。启动A/D转换后，单片机可以用查询方式（将EOC接到一
条I/O线上）或者中断方式（将EOC接到或上）了解A/D转换是
否结束；也可以使用定时传送方式实现转换数据的传送。上图
是采用中断方式进行数据传送。
采用中断控制方式采集数据的程序如下：
ORG 0000H
AJMP MAIN ；跳转主程序
ORG 0013H ；外部中断1入口地址
LJMP INT1 ；跳转中断服务程序
主程序：
MAIN：MOV R0，#30H ；数据区首地址
MOV R1，#08H ；置通道数
SETB IT1 ；选择为边沿触发方式
SETB EA ；中断允许
SETB EX1 ；允许中断
MOV DPTR，#7FF8H ；通道0地址

## Slide 58
NEXT：SETB FO ；置中断标志
MOVX @DPTR，A ；启动A/D转换
LOOP：JB FO，LOOP ；等待中断
DJNZ R1，NEXT
SJMP $
中断服务程序：
INT1： MOVX A，@DPTR ；数据采样
MOV @R0，A ；转换结果存入内部RAM
INC DPTR ；指向下一模拟通道
INC R0 ；指向数据区下一单元
CLR FO ；清中断标志
RETI ；中断返回
上述程序如果采用查询方式，应如何修改程序？

## Slide 59: 二、D/A转换接口
1. D/A转换器概述
D/A转换器（简称DAC）是一种将数字信号转换成模拟信号
的器件，其原理结构框图如图所示。
D/A转换器的输出模拟电压V0可以与输入数字量D和参考电
压Vref的关系如下：
V0=（D/2n）·Vref
其中：
n 为二进制位数
D=dn-1·2ⁿ¯¹+ dn-2·2ⁿ¯² +……+d1·2¹ +d0·2º (其中di=0,1)

## Slide 60: 2. DAC0832转换器的结构
DAC0832芯片采用20引脚双列直插式封装。其内部结构和引
脚排列如图所示。
8位数据输入线
片选信号输入线
允许输入锁存信号
输入锁存器写选通输入线
数据传送控制信号输入线
DAC寄存器写选通信号输入线
模拟电流输出线1 、2
反馈信号输入线
参考电压输入线
模拟地
数字地

## Slide 61: 3. DAC0832与单片机的接口和编程
DAC0832与单片机的接口由八条数据输入线、两个写选通信
号 和 、片选信号 、允许输入锁存信号ILE和传送控制信
号 组成。有3种工作方式：
(1)直通方式 将 、 、 和 接地，ILE接高电平。
(2)单缓冲方式 两个寄存器中的一个工作在直通状态，另一个
处于受控的锁存状态。
(3)双缓冲方式 两个寄存器都处于受控的锁存状态。

## Slide 62
例 DAC0832以单缓冲方式与89S51单片机接口。

## Slide 63
设输入寄存器的端口地址为7FFFH。则以下指令可将存放在
累加器A中的数字量转换为模拟量。
MOV DPTR，#7FFFH
MOVX @DPTR，A
下面的程序可以使DAC0832输出连续锯齿波电压：
START：MOV DPTR，#7FFFH ；输入寄存器端口地址
MOV A，#00H ；转换初值
LOOP：MOVX @DPTR，A ；D/A转换
INC A ；转换值增量
NOP ；延时
NOP
SJMP LOOP

## Slide 64
例 DAC0832双缓
冲方式与89S51单片
机接口。
D/A转换器的输入锁
存器地址为7FFFH，
DAC寄存器地址为
0BFFFH，于是完成一
次数/模转换的程序段如
下：
MOV DPTR ，#7FFFH
MOVX @DPTRA
MOV DPTR，#0BFFFH
MOVX @DPTR，A

## Slide 65: 任务演示
任务T10——数据采集和分析系统之A/D与D/A接口。
见动画十八 ——A/D与D/A接口

## Slide 66: 测试与练习五
系统设计题：
（1）用线选法对8031扩展两片2716 EPROM芯片。
（2）通过89S51的P1口和译码器74LS138设计一个含有8位
LED显示器和16个键的键盘和显示接口电路。