## Slide 1
第二篇 电视机的电路分析与故障维修
第六章 图像显示部分的工作原理及故障维修
第一节 黑白显像管及偏转线圈
第二节 彩色显像管及其典型工作条件
本章小节
第三节 视放末级电路分析及检修故障
第四节 彩色显像管及附属电路的故障检测

## Slide 2
第一节 黑白显像管及偏转线圈
一、黑白显像管的外形及内部构造
二、偏转线圈

## Slide 3
一、黑白显像管的外形及内部构造
黑白显像管的外形和内部构造反映了阴极射线管类显示器的基本特征，它主要由管壳、电子枪、荧光屏等部分构成。
第一节 黑白显像管及偏转线圈

## Slide 4
一、黑白显像管的外形及内部构造
1．管壳
管壳（玻壳）采用全玻璃结构。
2．电子枪
组成： 灯丝、阴极、栅极、第一阳极、第二阳极、第三阳极和第四阳极等。
作用：发射被视频信号调制的高速聚焦电子束。
第一节 黑白显像管及偏转线圈

## Slide 5
一、黑白显像管的外形及内部构造
（1）灯丝（F）
由钨丝组成，加上额定电压，钨丝通过电流时发热，将阴极烘热，使之发射电子。
（2）阴极（K）
它是一个金属圆筒，筒内罩着灯丝，筒上涂有易于发射电子的金属氧化物，它是电子源。
（3）栅极（G）
电位低于阴极。
调制曲线
第一节 黑白显像管及偏转线圈

## Slide 6
一、黑白显像管的外形及内部构造
（4）第一阳极（A1）加速极：对阴极电子加速起作用。
（6）第三阳极（A3）也称聚焦极，加有 0 ~ 500 V 的可调正电压，使电子束聚焦在屏幕上。
（5）第二阳极（A2）和第四阳极（A4）也叫高压阳极其作用是加速和聚焦电子束。
第一节 黑白显像管及偏转线圈

## Slide 7
一、黑白显像管的外形及内部构造
3．荧光屏
（1）荧光粉层 ：受电子束轰击发光。
（2）铝膜：荧光粉幕后很薄的一层。
作用：
吸收荧光屏的电子形成束电流的通路；
发射荧光屏发出的漫射光，增加向前亮度；
过滤电荷，只能通过质量很小的电子，保护荧光屏不被离子轰击损坏。
第一节 黑白显像管及偏转线圈

## Slide 8
一、黑白显像管的外形及内部构造
4．显像原理
第一节 黑白显像管及偏转线圈

## Slide 9
二、偏转线圈
偏转线圈套在显像管的管颈和管锥体相连接处。
行偏转线圈通有行频锯齿波电流，产生在垂直方向线性变化的磁场，使电子束作水平方向扫描。
场偏转线圈通有场频锯齿波电流，产生水平方向变化的磁场，使电子束作垂直方向扫描。在行扫描和场扫描共同作用下，屏幕上呈现一幅矩形的光栅。
第一节 黑白显像管及偏转线圈

## Slide 10
二、偏转线圈
1．偏转线圈的结构
（1）偏转线圈的整体结构。
（2）行偏转线圈结构。
行偏转线圈有两组，上、下各一组，彼此并联或串联。其形状呈喇叭形，以便套紧在管颈锥部，提高偏转效率，并可减少前后端磁场的影响，其结构如图所示。行偏转线圈的外侧套上一个磁环，起磁屏蔽作用，以减少自身磁场的对外辐射和防止外磁场对它的干扰。
第一节 黑白显像管及偏转线圈

## Slide 11
二、偏转线圈
（3）场偏转线圈结构
场偏转线圈也是上、下各一组，互相串联或并联。场偏转线圈多是环形线圈，如图所示，线圈绕在磁环上，以提高磁感应强度。
第一节 黑白显像管及偏转线圈

## Slide 12
二、偏转线圈
2．电子束偏转的原理及光栅的形成
第一节 黑白显像管及偏转线圈

## Slide 13
第二节 彩色显像管及其典型工作条件
一、三枪三束自会聚彩色显像管
二、单枪三束“特丽龙”彩色显像管

## Slide 14
一、三枪三束自会聚彩色显像管
1．自会聚管的电子枪
第二节 彩色显像管及其典型工作条件

## Slide 15
一、三枪三束自会聚彩色显像管
2．自会聚管的荫罩板
（1）荫罩板与荫罩孔
荫罩板指安裝在电子枪与熒光屏之间的一块刻有数十万个小孔的薄钢板。荫罩板中刻有的小孔称为荫罩孔。
第二节 彩色显像管及其典型工作条件

## Slide 16
一、三枪三束自会聚彩色显像管
（2）荫罩板的作用
当三个电子束能在荫罩孔准确会聚时，它们就会击中各自对应的荧光粉，发出红、绿、蓝三色光，所以称荫罩板为彩色显像管中的造色机构，如图所示。
第二节 彩色显像管及其典型工作条件

## Slide 17
一、三枪三束自会聚彩色显像管
（3）特点
由图可知，自会聚彩色显像管采用的是槽形荫罩板，它的优点是可使荫罩板和显示屏间的距离缩小到仅 4 mm，而且由于采用了沟槽狀的柵栏結构大大提高了电子束的通透效率，縮小了点距，使显示的画面更加鲜艳。
第二节 彩色显像管及其典型工作条件

## Slide 18
一、三枪三束自会聚彩色显像管
3．自会聚管的荧光屏
（1）自会聚彩色显像管荧光屏的构成
（2）点距
是指显像管兩个最接近的同色熒光点（条）之間的直线距离，它的单位为 mm 毫米，点距越小越好。
第二节 彩色显像管及其典型工作条件

## Slide 19
一、三枪三束自会聚彩色显像管
4．自会聚管的偏转线圈和会聚磁铁组合件
第二节 彩色显像管及其典型工作条件

## Slide 20
二、单枪三束“特丽龙”彩色显像管
第二节 彩色显像管及其典型工作条件

## Slide 21
二、单枪三束“特丽龙”彩色显像管
1．单枪三束管的电子枪
（1）结构
一个电子枪，三个独立的阴极，按一字形水平排列，同时发出三注电子束，中间为绿束，两侧为红、蓝束。
（2）特点
三注电子束处于同一平面，只要在一个方向上调节两侧的红、蓝电子束，即可实现会聚，使会聚电路简化；只有一个电子枪，管颈有效口径较大，可获得较大直径的电子透镜，使电子束密度高，有利于提高荧光屏幕的亮度。
第二节 彩色显像管及其典型工作条件

## Slide 22
二、单枪三束“特丽龙”彩色显像管
2．单枪三束管的荫罩板
（1）结构
采用垂直栅条形状的荫罩板和垂直相间的条纹状荧光粉条，所以单枪三束管又可称为栅网管。栅网式的荫罩板上面是一些细小的长栅格，显像点呈现垂直条状。
（2）特点
其优点是消除了纵向点距，使电子通透率高，可达到更高的亮度和对比度，使色彩更加鲜艳饱满。
缺点是由于在荫罩板上的金属丝没有横向的连接，无法保证整个屏幕的稳定性，栅条的振动有可能导致画面的颤抖，需采用两条水平金属线来固定栅条的位置。
第二节 彩色显像管及其典型工作条件

## Slide 23
二、单枪三束“特丽龙”彩色显像管
3．单枪三束管的荧光屏
近期的彩管都呈现出向平板显示方向发展。屏幕越来越平，其四角为方角，尺寸越来越大。
第二节 彩色显像管及其典型工作条件

## Slide 24
三、彩色显像管的典型工作条件
结合表分析自会聚彩色显像管的典型工作电压。
第二节 彩色显像管及其典型工作条件

## Slide 25
第三节 视放末级电路分析及故障检修
一、彩色电视机末级视放的技术要求
二、典型视放末级的电路分析
三、末级视放电路的故障检修

## Slide 26
一、彩色电视机末级视放的技术要求
1．足够的增益：将 1 VP-P 左右的图像信号放大至：
黑白显像管 60 VP-P ~ 100 VP-P；
彩色显像管 180 V P-P 以上。
2．足够的带宽：6 MHz。
3．非线性失真小。
4．便于进行白平衡调整。
第三节 视放末级电路分析及故障检修

## Slide 27
二、典型视放末级的电路分析
长虹 R2118 型机末级视放电路为不兼有矩阵变换功能的视放末级电路，如图。
第三节 视放末级电路分析及故障检修

## Slide 28
三、末级视放电路的故障检修
彩色电视机中的末级视放电路的故障现象比较复杂，下面仅对末级视放引起的常见故障现象讨论如下。
1．无光栅、有伴音，显像管阴极电压过高
检测各视放管基极电压，区分故障是因解码集成电路引起的还是由亮度通
道或末级视放电路造成的。
2．光栅较亮且亮度失控
检测显像管的三个阴极电压，若均为零，再检测三个视放管的集电极电压也为零，故障原因可能是视放电源电路中的整流二极管或滤波电容损坏。
若视放电源输入端电压正常，而三个视放管的集电极电压均降到 50 V 左右，应检查发射极电压若只有 3 ~ 4 V，说明故障在发射极电压的供给电路。
第三节 视放末级电路分析及故障检修

## Slide 29
三、末级视放电路的故障检修
若检测三个阴极的电压基本正常，光栅调不暗，可检查加速极电压是否太高。
1．光栅呈现某一基色，很亮且有回归线
只有某一基色的荧光粉发光，而另外两个基色均不发光、有回归线。产生这种故障现象的原因是与荧屏屏显示出的基色所对应的视放管被击穿。
2．光栅呈现某一补色（缺少某一基色）
（1）故障原因：
① 视放输出管集电极到显像管阴极的限流电阻中有一个开路。
② 视放输出管中有一个开路或截止，使相应的阴极电压太高。
③ 某一组灯丝断路。
④ 某一阴极的发射能力太低。
⑤ 某一基色的荧光粉发光效率严重下降。
第三节 视放末级电路分析及故障检修

## Slide 30
三、末级视放电路的故障检修
（2）检测方法
检测显像管三个阴极的直流电压，若某一脚的直流电压为 190 V 左右，再检测其基极电压。如果基极电压正常，则可能是该视放管开路；如果基极电压为零或很低，则可能是它的基色信号或色差信号输出电路出现故障，也可能是接插件中有关部分接触不良。
如果显像管三个阴极的直流电压基本正常，则需要检测每一个阴极的电流，以一基色的荧光粉很暗或接近不发光，说明某种荧光粉的发光效率已严重下降。
第三节 视放末级电路分析及故障检修

## Slide 31
三、末级视放电路的故障检修
白平衡不良的调整
（1）白平衡不良的故障现象
接收彩色信号时仍可呈现各种色调，但各种色调均有不同程度的失真。
（2）白平衡调整
各种机型白平衡不良的调整方法基本相同，现通过动画演示介绍一般的调整步骤。
第三节 视放末级电路分析及故障检修

## Slide 32
第四节 彩色显像管及附属电路的故障维修
一、关机亮点消除电路
二、过压保护电路
三、消磁线圈与自动消磁电路
四、彩色显像管故障的判断及维修
五、彩色显像管的更换

## Slide 33
一、关机亮点消除电路
长虹 R2118A 型机中的关机亮点消除电路组成：V610、R610、VD610、VD611、VD612、VD613、C610 等
第四节 彩色显像管及附属电路的故障维修

## Slide 34
二、过压保护电路
长虹 R2118A 末级视放电路中的过压保护电路。共有两处：
第一处在图中的显像管插座 XP603 (型号是GZS8-1-6F) 内部。
作用：避免显像管供电电路中出现瞬间的过电压而导致管内打火，危及到显像管和末级视放管的安全。
1
第四节 彩色显像管及附属电路的故障维修

## Slide 35
二、过压保护电路
第二处是 FD 为放电管：VD620、VD621和VD622。安装在阴极的供电电路与地线之间，通过管外放电释放瞬间过高电压，避免它对显像管和视放管带来的危害。仍然是根据巴申定律设汁的，由于放电间隙很小，放电电压相对较低，更有利于对视放管的保护。
1
第四节 彩色显像管及附属电路的故障维修

## Slide 36
三、消磁线圈与自动消磁电路
1．消磁与色纯
1
安装消磁线圈是使其在通电瞬间产生一个逐渐变至为零的交变磁场，使管内金属件剩磁减少到不再影响电子束运动轨迹的程度，以消除地磁场等对彩色电视机色纯度的影响。
第四节 彩色显像管及附属电路的故障维修

## Slide 37
三、消磁线圈与自动消磁电路
2．消磁电路的构成及基本工作原理
1
（1）电路的构成
由电源开关、正温度系数的热敏电阻、消磁线圈三部分构成，电路原理如图。
第四节 彩色显像管及附属电路的故障维修

## Slide 38
三、消磁线圈与自动消磁电路
（2）工作原理
1
消磁电流波形
自制条形磁铁消磁器
第四节 彩色显像管及附属电路的故障维修

## Slide 39
四、彩色显像管故障的判断及维修
显像管的常见故障有衰老、碰极、极间打火、断极和慢性漏气等，现将故障特征及检查方法介绍如下：
1
1．衰老
彩色显像管的—般寿命可达 20 000 小时，但经过长时间的使用后毕竟是要逐步老化或损坏的。
（1）老化的原因
慢性漏气、阴极发射能力下降、荧光粉发光效率降低等。
（2）老化的故障特征
刚开机的一段时间内光栅较暗、图像较淡，若将亮度旋钮调得很大，聚焦变坏。过一段时间后又可能逐渐正常。
第四节 彩色显像管及附属电路的故障维修

## Slide 40
四、彩色显像管故障的判断及维修
（4）采取的补救措施
1
可通过适当提高灯丝电压或降低阴极电压的方法来增加亮度。灯丝电压可由 6.3 V 提高到 8 V 左右。
2．碰极
（1）灯丝与阴极相碰
（2）栅极与阴极相碰
（3）栅极与加速极相碰
第四节 彩色显像管及附属电路的故障维修

## Slide 41
四、彩色显像管故障的判断及维修
3．极间打火
1
现象：管内呈现紫红色辉光，可听到“啪、啪”声，荧光屏上出现密集的白条或白点。
对于偶然打火的显像管可采取加强外部电路保护措施的方法来解决，或者设法调整电路元件，适当降低打火电极的电压。但对于严重打火的显像管，则只能采取换新的办法。
第四节 彩色显像管及附属电路的故障维修

## Slide 42
四、彩色显像管故障的判断及维修
4．断极
1
彩色显像管的断极通常是由电极引线与管脚或管帽脱开而引起的。脱开的电极不同，故障现象不同。断极故障无法维修，但需确诊，然后更换。
5．漏气
最初为真空度不良，管颈内出现紫光；后来出现粉红色辉光，发生严重打火现象；很严重时，灯丝迅速氧化烧断，并有灰白色颗粒沉积在玻璃上。当出现以上现象时，已无法维修，只能换新。
第四节 彩色显像管及附属电路的故障维修

## Slide 43
五、彩色显像管的更换
拆卸顺序和步骤
1
右图绘出了常见机型的显像管拆卸过程。
第四节 彩色显像管及附属电路的故障维修

## Slide 44
五、彩色显像管的更换
（1）卸下后壳。
1
（2）卸下相联接的插头。第二阳极高压帽在拆卸前要先放电，防止电击和由此引起的损坏。
（3）取出显像管周围妨碍操作的各种元器件，包括主线路板、电子预选器及此部件的安装支架。
（4）取下显像管管颈上的有关附件(如果新显像管上全部附件齐全，则可不取)。
（5）取下自动消磁线圈。
（6）松开显像管紧固螺钉，小心地取出显像管，取出的显像管要置于安全处。
第四节 彩色显像管及附属电路的故障维修

## Slide 45
本章小结
视放与显像管电路，是使电视机重现彩色图像的电路。通过本章学习，应着重把握如下知识点：
1．黑白显像管的构造
包括管壳、电子枪和荧光屏。
2．偏转线圈的结构：包括行偏转线圈和场偏转线圈。
3．电子束偏转原理

## Slide 46
本章小结
4．三枪三束自会聚彩色显像管
（1）自会聚管的电子枪
（2）自会聚管的荫罩板
（3）自会聚管的荧光屏
（4）自会聚管的偏转线圈和会聚磁铁组合件
5．单枪三束“特丽龙”彩色显像管
（1）单枪三束管的电子枪
（2）单枪三束管的荫罩板
（3）单枪三束管的荧光屏

## Slide 47
本章小结
6．彩色显像管的典型工作条件
7．彩色电视机末级视放的技术要求
8．典型视放末级的电路分析
（1）无光栅、有伴音，显像管阴极电压过高
（2）光栅较亮且亮度失控
（3）光栅呈现某一基色，很亮且有回归线
（4）光栅呈现某一补色（缺少某一基色）
9．末级视放电路的故障检修
10．关机亮点消除电路

## Slide 48
本章小结
11．过压保护电路
12．消磁线圈与自动消磁电路
13．彩色显像管故障的判断及维修
（1）消磁与色纯
（2）自动消磁电路的构成及基本工作理
（1）衰老
（2）碰极
（3）极间打火
（4）断极
（5）漏气

## Slide 49
本章小结
14．彩色显像管的更换
（1）更换显像管的准备工作
（2）拆卸顺序和步骤