## Slide 1
第二篇 电视机的电路分析与故障维修
第九章 整机的故障检修
第一节 整机故障的检修步骤及注意事项
第二节 整机故障的分类及常见故障的检修
本章小节

## Slide 2
一、整机故障检修的基本原则
二、整机故障检修的主要步骤
三、整机检修中需要注意的几个问题
第一节 整机故障的检修步骤及注意事项

## Slide 3
一、整机故障检修的基本原则
检测整机故障的基本原则是：
仔细观察、认真思索、正确分析、准确判断
第一节 整机故障的检修步骤及注意事项

## Slide 4
二、整机故障检修的主要步骤
1．全面了解故障情况
“问诊”是重要的一步，即通过向用户询问，全面了解故障电视机的情况。
询问内容大体如下：
（1）故障发生的经过
（2）故障电视机的使用年限
（3）用户所在地交流电网的波动情况
（4）电视机的使用环境
（5）故障电视机是否送他人修理过。
第一节 整机故障的检修步骤及注意事项

## Slide 5
二、整机故障检修的主要步骤
2．直观检测，初步判定故障范围
直观检测不仅可以排除假故障的可能性，更重要的是对“问诊”时初步作出的结论进行核实。这有两种可能性：第一种可能性是直观检测的结果与“问诊”时下的结论一致。即故障判定在某一电路中，可作好对这一电路进行仔细检测的准备工作；第二种可能性是直观检测的结果与“问诊”时结论不一致，这就需要对“问诊”时下的结论进行修正，从而保证下一步的检测工作大方向正确。
第一节 整机故障的检修步骤及注意事项

## Slide 6
二、整机故障检修的主要步骤
3．缩小故障范围，找到故障点
要求按照正确的检测程序，选择符合故障特点的检测方法。一般方法是，先从大范围压缩到小范围，再由小范围压缩到某一点，即最终准确判定某一故障元件。对于集成电路电视机，第一步需要判定是以哪一个集成块为中心的一部分电路出故障；第二步则需要判定是以哪一些功能方框为中心的电路区段出故障，即以某一信号的处理过程为主线将有关功能方框串起来；第三步判定在故障区段内是外部还是内部出故障，一般规律是先查外部后查内部，最后确定故障点。
第一节 整机故障的检修步骤及注意事项

## Slide 7
二、整机故障检修的主要步骤
4．检修完成后的整机调试和检修记录
（1）检修完成后的试用
试用一段时间，这是为了达到以下两个目的：
a．元件老化处理。这种老化处理会有利于性能的稳定、有益无害。
b．避免隐患未除。在电视机检修中有时会有这样的情况：更换了已经损坏的某个元件后，电视机暂时恢复正常，但工作数小时后旧病复发，新换上去的元件又被烧坏。这说明导致该元件损坏的另一故障未被发现，对故障原因的探索有待向更深的层次进行。
第一节 整机故障的检修步骤及注意事项

## Slide 8
二、整机故障检修的主要步骤
（2）修复后的整机调试
在更换故障元件时，要仔细检查、认真调试，力争使其恢复到原有的水平。
（3）检修记录
检修记录可将维修经验不断的积累并上升到理论的高度，总结出许多有价值、有规律性的东西，从而使自己成为一名具有较高技术素养的维修者。
第一节 整机故障的检修步骤及注意事项

## Slide 9
三、整机检修中需要注意的几个问题
可以走的捷径要走，能够避免的麻烦要尽力避免，做到该快则快、该慢则慢、快而不乱。以下几点先后顺序供检修时参考。
1．先外后内
所谓“先外后内”是指在处理电视机故障时，一般要先检查机箱外部可能出现的种种故障，再打开后盖检查内部电路。如电源插头内部断线导致“三无”故障，或有线电视网络的用户线断线而导致无图无声故障。
对于集成电路部分的检修也要注意先外后内，即先要确认外部分立元件无故障，再检查集成块内部电路。
第一节 整机故障的检修步骤及注意事项

## Slide 10
三、整机检修中需要注意的几个问题
2．先简后繁
在多起故障同时或相继出现的情况下，要按照电源、光栅、图像、彩色、伴音的顺序进行查找。在处理具体故障时，可以采取先简后繁或先易后难的顺序进行，即：
（1）先处理常见故障，后处理特殊故障。
（2）明显故障，单刀直入；复杂故障，按部就班。
（3）先采用简便易行的检测方法，若不能准确判断故障时，再采用贵重检测仪器或操作过程比较复杂的检测方法。
第一节 整机故障的检修步骤及注意事项

## Slide 11
三、整机检修中需要注意的几个问题
3．先研究电路、后采取行动
（1）非典型电路故障电视机的检修
在处理非典型电路电视机的故障时，一定要先把准备重点检修部分的电路图看懂，再采取检修行动，否则检修工作容易陷人盲目和混乱之中。在识读这些陌生电路时，可以采取以下方法：
a．查找集成电路手册，明确各引出脚的功能和基本的信号流程，了解各引出脚的典型电压检测值。
b．清理供电系统，明确被分析电路的直流供电情况。
c．如果一时查找不到图中集成电路的技术资料，可采取与典型电路分段对照的方法，弄清信号的进口和出口，弄清主要引出脚的功能。
第一节 整机故障的检修步骤及注意事项

## Slide 12
三、整机检修中需要注意的几个问题
（2）无图纸故障电视机的检修
在处理此类故障时仍然要坚持先研究电路后采取行动的原则。但此时的电路不是来自现成的图纸，而是根据实物逐步绘制而成，绘出被重点怀疑部分的电路图。
仔细研究绘出的电路，查阅可供借鉴的资料，在图上标出可供检测时参考的电压数据，然后逐点检测、分析，只要细心，故障点是可以找到的。
第一节 整机故障的检修步骤及注意事项

## Slide 13
第二节 整机故障的分类及常见故障的检修
一、光栅类故障的检修
二、图像及彩色类故障的检修
三、伴音机类故障的检修
四、遥控类故障的检修

## Slide 14
彩色电视机会出现各种故障现象，导致故障的原因也是各不相同的。本节将从整机的角度，把遥控彩色电视机的故障分为光、图、色、声、遥控五类，并分类介绍一些常见故障的检修方法。
现将光栅类故障所涉及的主要电路及故障原因分析如下：
一、光栅类故障的检修
1．由电源电路故障而引起的无光栅故障
常见的故障现象是“三无”，即无光栅、无图像、无伴音，检测各路直流电压均无输出。
第二节 整机故障的分类及常见故障的检修

## Slide 15
2．由行扫描电路故障而引起的无光栅故障
由于行扫描电路是工作在高电压、大电流、大功耗状态下，因而发生故障的机会较多。如果遇到无光栅故障时，应首先检查这一部分，而且要特别谨慎，避免故障范围扩大。
一、光栅类故障的检修
3．由场扫描电路故障引起的光栅类故障
由场扫描电路故障引起的光栅类故障，其故障现象往往是一条水平亮线或光栅场幅不满，一般不牵连机内的其他电路。但是，如果场输出级设有保护电路或有控制电路，则会造成无光栅或光栅很暗的现象。
第二节 整机故障的分类及常见故障的检修

## Slide 16
4．由亮度电路、显像管及周围电路引起的光栅故障
如果光栅故障是由亮度电路、显像管及周围电路引起，此时电视机可能会有伴音，还可能会有第二阳极电压。其主要的故障特征是显像管部分管脚电压异常，造成无光栅或光栅亮度异常。
一、光栅类故障的检修
5．由微处理器控制系统故障而引起的光栅故障
如果光栅故障是由于微处理器控制系统的故障而引起，可分成两类：一类是由于遥控系统的供电电路、开机复位电路、过载保护电路等导致无光栅；另一类是由于模拟量控制电路中的亮度控制、对比度控制等出现故障造成光栅异常。
第二节 整机故障的分类及常见故障的检修

## Slide 17
6．由保护电路故障引起的无光栅故障
当电路出现使显像管阳极电压过高或束电流过大时，保护电路就动作，使集成电路的行扫描前级无激励脉冲信号输出，致使行输出电路停止工作，也会造成无光栅故障。因此，检修具有保护电路的机型时，必须先检查保护电路是否动作，然后再分析和处理其他故障，这样可以少走弯路。
一、光栅类故障的检修
第二节 整机故障的分类及常见故障的检修

## Slide 18
1．由高频调谐器引起的图像及彩色类故障
通常表现为收不到或收不好图像及伴音，处理这类故障首先要区分是高频调谐器本身故障，还是遥控调谐选台电路故障。
二、图像及彩色类故障的检修
2．由图像通道引起的图像及彩色类故障
此类故障通常表现为图像或彩色的质量缺陷，图像不稳或色彩时有时无等，有时会影响到伴音，一般不会影响光栅。检修是根据光栅上的故障特征，仔细分析确定故障部位。
第二节 整机故障的分类及常见故障的检修

## Slide 19
3．由解码器引起的彩色类故障
该类故障表现为无彩色或彩色畸变。处理时首先确认公共信号通道输出的彩色全电视信号和扫描电路送来的辅助信号是否正常，然后对彩色解码器中的有关电路进行仔细检查，避免走弯路和使故障复杂化。
二、图像及彩色类故障的检修
第二节 整机故障的分类及常见故障的检修

## Slide 20
伴音类故障的现象为：有图像无伴音、伴音轻、伴音失真、伴音时有时无或时大时小、音量失控、伴音中有交流声、伴音干扰图像等。伴音类故障所涉及的主要电路是伴音通道，但有时也会是因公共通道的故障而引起，还可能是由于微处理器相关控制电路不正常所致，要区别对待。
三、伴音机类故障的检修
第二节 整机故障的分类及常见故障的检修

## Slide 21
遥控类故障的现象可以分为不能遥控、某一项控制失效、自动搜索不锁台、无记忆、无字符、CPU 失控等。遥控类故障所涉及的主要电路是 CPU 及系统控制电路，由于 CPU 对电视机各主要电路均有控制作用，因此 CPU 的故障常通过其他电路表现出来，如无光栅、无图像、无彩色、不能接收某个频段的电视节目，等等。在检修工作中需要充分注意控制电路的这一特点，减少误判，才能尽快找到故障点。
四、遥控类故障的检修
第二节 整机故障的分类及常见故障的检修

## Slide 22
本章小结
通过“整机故障检修”这部分内容的学习，为以后彩电技能实训提供了必要的有关动手操作方面的知识准备。先将本章知识要点归纳如下：
1．整机故障检修的基本原则
2．整机故障检修的主要步骤
仔细观察、认真思索、正确分析、准确判断。
（1）全面了解故障情况；
（2）直观检测，初步判定故障范围；
（3）缩小故障范围，找到故障点；

## Slide 23
本章小结
① 检修完成后的试用；
② 修复后的整机调试；
③ 检修记录。
（4）检修完成后的整机调试和检修记录。
3．整机检修中需要注意的几个问题
（1）先外后内
（2）先简后繁
（3）先研究电路、后采取行动

## Slide 24
本章小结
（1）由电源电路故障而引起的无光栅故障；
（2）由行扫描电路故障而引起的无光栅故障；
（3）由场扫描电路故障引起的光栅类故障；
（4）由亮度电路、显像管及周围电路引起的光栅故障；
（5）由微处理器控制系统故障而引起的光栅故障；
（6）由保护电路故障引起的无光栅故障。
4．光栅类故障的检修

## Slide 25
本章小结
（1）由高频调谐器引起的图像及彩色类故障；
（2）由图像通道引起的图像及彩色类故障；
（3）由解码器引起的彩色类故障。
5．图像及彩色类故障的检修
6．伴音机类故障的检修
7．遥控类故障的检修
8．长虹 R2118A 型机常见故障的检修