## Slide 1
第一篇 电视技术基础知识
第一章 光和色的基本知识
第一节 光的特性与光源
第二节 色度学的基本知识
本章小节

## Slide 2
第一节 光的特性与光源
一、光的特性
二、可见光谱与白光源

## Slide 3
光是一种客观存在的物质，兼有波动性和粒子性，以电磁波的形式传播。
一、光的特性
波长为380 nm ～ 780 nm的电磁波称为可见光。
人眼对380 nm ～ 780 nm不同波长的光还有彩色感觉。随着波长的缩短和频率的升高，依次为：红、橙、黄、绿、青、蓝、紫。
第一节 光的特性与光源

## Slide 4
二、可见光谱与白光源
太阳光是最常见的白光，分解如图，可以分解出红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七种不同波长的彩色光。
1．白光的分解
第一节 光的特性与光源

## Slide 5
2．标准光源
二、可见光谱与白光源
A 白光源
B 白光源
C 白光源
D65 白光源
E 白光源
(E白光源为方便计算的假想等能光源)
在近代照明技术中，按国际规定选用了如下五种标准白光源：
第一节 光的特性与光源

## Slide 6
第二节 色度学的基础知识
一、彩色三要素
二、景物的彩色
三、三基色原理
四、显像三基色与亮度方程

## Slide 7
描述一个完整的彩色需三个物理量：亮度、色调、色饱和度。
1．亮度 是光作用于人眼时引起的明亮程度的感觉。
一、彩色三要素
低亮度
高亮度
第二节 色度学的基础知识

## Slide 8
一、彩色三要素
2．色调 指光的颜色。红、橙、黄、绿、青、蓝、紫等不同颜色分别表示不同的色调，是彩色的重要属性。
第二节 色度学的基础知识

## Slide 9
一、彩色三要素
3．色饱和度 色饱和度又称色浓度，是指彩色所呈现的深浅程度。
色饱和度越高，颜色越深，反之则越浅。
色调和色饱和度又合称为色度。它既反应了颜色的类别，又反应了颜色的深浅程度。
饱和度高
饱和度低
第二节 色度学的基础知识

## Slide 10
自然界实际景物本身是不发光的，他们的颜色是在特定光源照射下所反射的一定光谱成份作用于人眼而引起的视觉效果。
景物呈现的颜色取决于两个条件：一是景物表面的光学属性，即它对不同波长的光吸收、反射或透射的特性；另一个是光源的光谱成分。
如：蜜蜂在红色光下，它的腹部发出红色。
人眼所看到的物体颜色除了是因相应的单色光照射外，还可以由红、蓝、绿三种波长的单色光按适当的比例混合而成，这就是对彩色电视技术有着重要意义的三基色原理。
二、景物的彩色
第二节 色度学的基础知识

## Slide 11
通过实验得到：
（1）选择三种基色，按不同比例相加混合可以引起几乎所有自然界的彩色感觉。
（2）三基色必须互相独立，电视技术中规定以红、绿、蓝为三基色，分别用 R、G、B 表示。
相加混色效果 | 彩色分解效果
红 + 绿 = 黄 | 黄 = 红 + 绿
红 + 蓝 = 紫（也称品色） | 紫 = 红 + 蓝
绿 + 蓝 = 青 | 青 = 绿 + 蓝
三、三基色原理
绿
黄（红+绿）
红
蓝
紫（红+蓝）
青（绿+蓝）
白（红+绿+蓝）
第二节 色度学的基础知识

## Slide 12
混色原理

## Slide 13
（3）混合色的亮度等于参与混色的基色的亮度总和。
（4）混合色的色度（包括色调和色饱和度）由三基色比例决定。
三基色原理是彩色电视实现的基础。
三、三基色原理
第二节 色度学的基础知识

## Slide 14
1．显像三基色
实际彩色显像管荧光粉发出的红[Re]、绿[Ge]、蓝[Be]三基色光称为显像三基色。
显像三基色的混色方程：
F = Re[Re] + Ge[Ge] + Be[Be]
式中，[Re]、[Ge]、[Be] 为三基色单位；Re、Ge、Be 为三色系数。
四、显像三基色与亮度方程
第二节 色度学的基础知识

## Slide 15
2．亮度方程
用 1953 年美国 NTSC 制的一套显像三基色荧光粉确定的亮度方程为：
Y = 0.3 [Re] + 0.9 [Ge] + 0.11[Be]
式中三个系数分别表示显像三基色各为一个单位时光通量的数值，也表示混配任何彩色时三基色各自对亮度的贡献。为简便，通常写成：
Y = 0.3 R + 0.59 G + 0.11 B
第二节 色度学的基础知识
四、显像三基色与亮度方程

## Slide 16
本章小结
彩色电视机原理与维修技术是以一定的光学知识为理论基础。通过本章的学习，应对如下知识有所收获：
1．可见光：人们眼睛可看到的那一小部分光。
其波长范围为 380 nm ～ 780 nm。
3．亮度方程
Y = 0.3 [Re] + 0.9 [Ge] + 0.11[Be]
2．彩色三要素：亮度、色调、色饱和度。

## Slide 17
本章小结
4．三基色原理
（1）三种基色按不同比例相加混合可以引起几乎所有自然界的彩色感觉。
（2）三基色必须互相独立，电视技术中规定以红、绿、蓝为三基色，分别用 R、G 、B 表示。
相加混色效果为：
红 + 绿 ＝ 黄
红 + 蓝 ＝ 紫
绿 + 蓝 ＝ 青
（3）混合色的亮度等于参与混色的基色的亮度总和。
（4）混合色的色度由三基色比例决定。