## Slide 1
项目七 手机指令秘笈的使用
所谓手机指令密技是利用手机本身键盘，输入操作指令，不需任何检修仪对手机功能进行测试及程序设定。 通过手机指令密技操作，可以既简单又方便地解决软件故障及设置错误引起的故障 。
例如：诺基亚手机使用密技：
输入*＃06＃，可显示15位数字的手机串号，它是手机的“机身号”,即IMEI。
输入*#0000#，会显示几行内容：
第一行——软件版本；
第二行——软件发布日期；
第三行——手机型号；

## Slide 2
输入*＃92702689＃，显示内容如下：
(1)SerialNO：(序列号)，即IMEI产地码；
(2)Made：(手机制造日期)；
(3)Purchasingdate：(购买日期)；
可自行输入购买日期，mmyy前面是月份，后面是年份，此选项一旦输入，则无法再更改。因此，在购买几时，如果你通过此秘技发现此项有记录，那这机器—定是旧的了；
(4)Repaired：(修理日期)；
(5)TransferUserdata?(更改使用者数据？)；

## Slide 3
输入*3370＃激活EFR(全速)模式(全速增强型编码模式，可改善话音质量但会耗电)；
输入#3370＃关闭EFR(全速)模式；
输入*4720＃激活HR(半速)模式，话音质量变低，但是大大延长电池使用时间(大概30％左右)，需要网支持。
输入＃4720＃关闭HR(半速)模式。

## Slide 4
摩托罗拉手机使用密技：
按*#06#可显示IMEI号(不包括6200，7500，8200)。
对于摩托罗拉系列手机，如开机出现“输入开机密码”，当输入原设定密码“1234'’不能解密时，可尝试以下办法：当屏幕出现“输入开机密码”时按菜单键，再按OK键，输入“000000”，此时，开机密码就会直接显示在显示屏上。
摩托罗拉V680型CDMA手机解锁指令：在键盘输入“25*#”，再按录音键两次键入“071082”，进入Test mode，再进入COMMON，向下选lnutialize carrier，找编辑提示，复位选“是”，重新开机即可。
摩托罗拉V730型CDMA手机解锁指令：在键盘键入“25*#”，再按录音键三次，键入“071082”，出现菜单选第三“data port”进入子菜单，选第二项“Vodiagusbds”后自动复位，密码变为原始密码，重新开机即可。

## Slide 5
以上仅例举部分手机的指令密技，希望能起到抛砖引玉之效，更多指令密技请见教材和有关资料。请学生们注意收集手机的指令密技，并恰当地使用它们。