## Slide 1: 项目十三 手机显示故障的检修
手机显示故障一般原因如下：
1.显示屏损坏或显示排线断裂；
2.显示排线内联座接触不良或显示接口导电橡胶接触不良;
3.显示屏接口各脚电压不正常；
4.屏显外围电路不正常；
5.电源IC、CPU等虚焊或损坏；
6.软件故障。

## Slide 2
例1: 诺基亚7210手机无显示
处理方法：诺基亚7210手机接打电话正常而无显示，首先检测显示屏，把显示屏接在一个正常的诺基亚7210手机主板上加电开机，显示屏显示正常，说明故障在主板上；然后检测CPU屏显数据输出到屏显接口之间的元件，主要有R308和R309，R308和R309一端接CPU屏显数据输出，另一端接显示屏内联接口（X302）的5脚和4脚。同时还要观察显示接口是否有变形、虚焊的地方，如图所示。检测发现R308断路，此类是故障R308和R309虚焊或损坏的居多，加焊或更换R308故障排除。

## Slide 3
例2： 三星CDMA A399手机进水后屏不显
处理方法：此手机有明显进水痕迹，先用清洗液清洗，然后参考显示原理图，测试显示部分的供电，有正常的供电电压，用正常显示屏替代仍无显示，说明主板的显示部分电路有故障。检测CPU MSM3100C芯片(U100)屏显数据输出到显示插口(CN255)之间的元件是否有损坏，仔细观察，发现CN255显示插口上方阻容元件有变色的，如图所示，用万用表测试电容，有漏电的现象，更换已损坏的阻容元件，故障消失。