## Slide 1: 项目十二 手机发射故障的检修
手机开机时，接收到基站的载波信号后，然后向基站发射入网请求信号，建立手机与基站系统之间的信息交换。手机的发射电路一旦出现故障，就不能建立这种信息交换。手机显示“发射重拨”，长时间显示“拨号中……”等故障现象。
如何判断手机是否有发射信号呢?一只手拿起固定电话机的手柄，将其放在耳边，另一只手用手机拨打电话（如“112”号码），若在固定电话机的听筒里听不到干扰声，则说明手机无发射信号。
检测如下 : 发射电路 、逻辑/音频电路、软件

## Slide 2: 例1： 摩托罗拉V70手机有信号，发射有大电流
处理方法：给手机加上直流稳压电源电压，拨打“112”，发现整机发射电流达400—450mA，用手触摸功放，温度异常，怀疑功放损坏，如图所示为该手机功放集成块。可以看出，型号为EV581，与三星A188手机的功放(15P、19P)很相似，易损坏，不耐高温，有些机型体现出的故障现象是发射关机。更换功放，故障即可消失。

## Slide 3: 例2： 摩托罗拉V70手机拨打电话时，显示“通话失败”
处理方法：给手机加上直流稳压电源电压，拨打“112”，发现整机发射电流仅100mA左右变化，此故障是明显的发射电路故障，如图所示为该手机故障检测点。在检测射频电路供电和功放供电正常的情况下，先用观察法检查，发现发射信号传输通路上的元件L350和 R350可能虚焊，补焊后，故障排除。