## Slide 1: 项目十 手机不开机故障的检修
引起手机不开机的故障与下列电路有关：①手机的电源电路。②逻辑电路，包括微处理器 (CPU)、字库(FLASH)、码片(EEPROM)。③晶体振荡电路。这三种电路称为手机的准开机条件，也称开机三要素。
将手机不开机故障用外加直流稳压电源的整机工作电流来分类，可分为四种：①无任何偏转电流(均指加直流稳压电源表头,以下均同)；②有（30～80）毫安的电流；③有大电流但不开机；④开机电流正常，但不定时地关机。
直流稳压电源

## Slide 2: 例1 ：三星 T108手机不开机
逻辑供电 模块
整机供电模块

## Slide 3: 例2： 厦新A8手机不开机或开机困难
给手机加3.6V直流稳压电源电压，按开机键，观察手机的开机电流, 若无整机工作电流，可用万用表测试电源模块复位电压测试点TP512是否为2.8V，若无，补焊或更换电源IC。如图所示为厦新A8电源模块复位电压测试点。

## Slide 4: 例3：朗讯PS618手机不能开机
该机是正常使用过程中突然不能开机。加外电源电压，按开机键无任何开机电流，检测32.768KHz的晶体和19.2MHz的晶体波形正常，怀疑是由软件故障引起的，用LT-48重写码片,发现写不进去，说明码片已经损坏，更换码片。重新调出PS618手机的码片数据，写入码片，重新焊上，故障消失。

## Slide 5: 例4： TCL6898型手机不开机
32.768KHz的晶体
13MHz晶体
码片（EEPROM）
字库