## Slide 1: 项目十五 手机音频故障的检修
引起手机听筒无声、音轻、杂音，话筒不送话、声音弱、有回音，振铃异常，振子不振动等故障与手机的听筒、话筒、振铃、振子本身的损坏有密切关系，与音频IC更是密不可分的；特别是折叠式手机（如摩托罗拉V系列），其听筒、话筒、振铃都是通过排线安装在上翻盖内，如果出现音频故障，与主板上的排线插口以及软连接排线还有直接关系。
音频电路故障分析与检修如下：受话电路、送话电路 、振铃电路 、振动电路 。

## Slide 2: 例1：摩托罗拉CDMA V680手机无振铃
处理方法：摩托罗拉V680属于V系列手机，其听筒、振铃、振子实物如图所示。首先取下振铃，用万用表检测其好坏，经检查，振铃正常，再仔细观察排线，发现排线上有个小裂口，如果排线上的裂口增大，显示电路以及听筒也会出问题。V系列手机中，排线是一种FPC合成材料，而且还是一种软连线，是连接主板和上翻盖的关键，排线长时间褶皱，就容易出现裂口，也容易产生听筒无声、无振铃的故障，这是折叠机的常见故障。更换排线，故障消失。

## Slide 3: 例2：摩托罗拉CDMA V680手机送话声音小
处理方法：首先取下送话器，用万用表R×100欧姆挡检测，有灵敏度指示，然后仔细检查送话器周围的电阻和电容元件，此电阻和电容元件起着低通滤波的作用，如果有丢失的元件，或有虚焊的元件，或者有腐蚀变性的元件，都将改变滤波器的参数，从而影响滤波效果。如图所示，经检查后，发现有腐蚀变性的电阻，更换后故障消失。