## Slide 1: 项目十一 手机不入网故障的检修
“不入网”故障是指手机接收不到基站发射的信号时，显示屏显示“无网络”字样。
按照手机系统理论，手机的接收超前于发射，是手机找系统而不是系统找手机，接收决定发射，也就是说手机是先接收后发射。这是手机的入网原理。如果手机接收部分有故障，没有收到基地站的信道分配信息，发送通路就不能进入准备状态。
手机常见不入网故障原因有：射频供电不正常，接收电路不正常，频率合成电路不正常，逻辑/音频电路不正常，发射电路不正常，软件不正常。

## Slide 2: 例1：摩托罗拉T720i手机无网络故障一
处理方法：摩托罗拉T720i这款手机无网络、无接收、无发射的故障率非常高，多数情况下，是由于Q700（发射机频段切换使能控制管）损坏造成接收信号频段混乱而导致的故障，如图所示为该手机无网络故障检修点。Q700损坏会使Q701的发射VCO频段切换使能端失效，而接收一本振 (与发射VCO集成在一个芯片内)也会因VCO的4脚不正常而停止工作，因而导致无网络、无接收、无发射的故障，更换Q700，故障即可消除。

## Slide 3: 例２ ：摩托罗拉T720i手机无网络故障二
处理方法：给手机加直流稳压电源电压，按开机键，有400mA左右的整机工作电流，这个电流是不正常的。测V1(供SIM卡和中频IC)、V2(供音频模块)、V3(供CPU)的电压分别为5V，2.75V，1.8V，电压正常，测VREF为1.8V，不正常（供射频电压正常值为2.75V），判断为射频部分有短路的情况。射频供电管（Q240）输出的供电有RF-V1、RF-V2。RF-V1给13MHz供电，因为手机开机正常，所以RF-V2有短路的可能。先断电，用万用表电阻挡测Q240（射频供电管）的4脚对地电阻，发现电阻为零，确实RF-V2供电短路。断开负载U140(接收前端IC)，发现Q240的4脚对地电阻仍为零，说明不是U140短路，再断开另一负载U203(接收二本振)，测Q240的4脚对地电阻不为零，说明二本振已经对地短路。更换二本振，故障即可消除。