## Slide 1: 模块三 基本逻辑指令及应用
目的要求
（1）学习FX2N系列PLC的基本指令。
（2）掌握PLC的基本编程方法。
（3）掌握FX2N系列PLC基本指令的一般应用。

## Slide 2
模块三 基本逻辑指令及应用
一、FX2N系列PLC
的基本逻辑指令
表3-1 FX2N系列PLC
基本指令一览表

## Slide 3: 模块三 基本逻辑指令及应用
1．LD、LDI、OUT指令
一、FX2N系列PLC的基本逻辑指令

## Slide 4: 模块三 基本逻辑指令及应用
图3-2 AND，ANI指令示例程序
LD X000 ：取常开点X000
AND X002 ；与常开点X002串联
OUT Y000 ；输出到Y000线圈
LD Y000 ：取常开点Y000
ANI X003 ：与常闭点X003串联
OUT M100 ；输出到M100线圈
AND X001 ；与常开点X001串联
OUT Y004 ；输出到Y004线圈
2．AND、ANI指令
一、FX2N系列PLC的基本逻辑指令

## Slide 5: 模块三 基本逻辑指令及应用
3．OR、ORI指令
一、FX2N系列PLC的基本逻辑指令
LD X001 ：取常开点X001
OR X003 ；与常开点X003并联
ORI M101 ：与常闭点M101并联
OUT Y000 ；输出到Y000线圈
LDI Y000 ；取常闭点Y000
AND X007 ；与常开点X007串联
OR M100 ；与常开点M100并联
ANI X010 ；与常闭点X010串联
ORI M110 ；与常闭点M110并联
OUT M100 ；输出到M100线圈

## Slide 6: 模块三 基本逻辑指令及应用
一、FX2N系列PLC的基本逻辑指令
4．LDP、LDF、ANDP、ANDF、ORP、ORF指令

## Slide 7: 模块三 基本逻辑指令及应用
一、FX2N系列PLC的基本逻辑指令
4．LDP、LDF、ANDP、ANDF、ORP、ORF指令例程
LDP X001 ；取X001脉冲上升沿
SET Y000 ；置位Y000线圈
LDF X002 ；取X002脉冲下降沿
RST Y000 ；复位Y000线圈
LD X003 ；取常开点X003
ANDP X004 ；与X004脉冲上升沿
SET Y001 ；置位Y001线圈
LD X004 ：取常开点X004
ANDF X006 ；与X006脉冲下降沿
RST Y001 ；复位Y001线圈
LD X005 ；取常开点X005
OR X007 ；或常开点X007
SET Y002 ；置位Y002线圈
LDP X010 ；取X010脉冲上升沿
ORF X012 ；或X012脉冲下降沿
RST Y002 ；复位Y002线圈

## Slide 8
一、FX2N系列PLC的基本逻辑指令
5．ORB指令 6．ANB指令
图3-5 ANB，ORB指令示例程序
LD X000 ；取常开点X000
OR X003 ；与常开点X003并联
LDI X001 ；取常闭点X001
OR X002 ；与常开点X002并联
ANB ；两块电路串联
OR Y000 ；与常开点Y000并联
OUT Y000 ；输出到Y000线圈
LDI Y000 ；取常闭点Y000
ANI X004 ；与常闭点X004串联
LD M100 ；取常开点M100
ANI X007 ；与常闭点X007串联
ORB ；两块电路并联
OUT M100 ；输出到M100线圈

## Slide 9: 模块三 基本逻辑指令及应用
一、FX2N系列PLC的基本逻辑指令
7．PLS、PLF指令
LD X001 ；取常开点X001
PLS M0 ；脉冲输出到M0线圈
LD M0 ；取常开点M0
SET Y000 ；置位Y000线圈
LD X002 ；取常开点X002
PLF M1 ；下降沿脉冲输出到M1线圈
LD M1 ；取常开点M1
RST Y000 ；复位Y000线圈

## Slide 10: 模块三 基本逻辑指令及应用
一、FX2N系列PLC的基本逻辑指令
8．MPS、MRD、MPP指令
图3-8 两层栈示例程序
LD X000
MPS ；第一层入栈
AND X001
MPS ；第二层入栈
AND X002
OUT Y000
MPP ；第二层出栈
AND X003
OUT Y001
MPP ；第一层出栈
AND X004
MPS ；第一层入栈
AND X005
OUT Y002
MPP ；第一层出栈
AND X006
OUT Y003

## Slide 11: 模块三 基本逻辑指令及应用
一、FX2N系列PLC的基本逻辑指令
9．MC、MCR指令
LD X000 ；取常开点X000
MC N0 ；第0层主控开始
SP M100 ；主控线圈M100
LD X001 ；取常开点X001
OUT Y000 ；输出到Y000线圈
LD X002 ；取常开点X002
OUT Y001 ；输出到Y001线圈
MCR N0 ；主控结束

## Slide 12: 模块三 基本逻辑指令及应用
一、FX2N系列PLC的基本逻辑指令
10．INV指令
LD X000 ；取常开点X000
INV ；取反
OUT Y000 ；输出到Y000线圈
END ；程序结束

## Slide 13: 模块三 基本逻辑指令及应用
一、FX2N系列PLC的基本逻辑指令
11．SET、RST指令
LD X001 ；取常开点X001
SET Y000 ；置位Y000线圈
LD X000 ；取常开点X000
RST Y000 ；复位Y000线圈
RST Y001 ；复位Y001线圈
LD X002 ；取常开点X002
SET Y001 ；置位Y001线圈

## Slide 14: 模块三 基本逻辑指令及应用
二、编程注意事项
12．NOP 指令
① 留出一定的空间，待用。
② 将某些接点或电路短路。
③ 切断某些电路。
④ 变换部分电路。
13．END指令
一、FX2N系列PLC的基本逻辑指令
1．双线圈输出
2．程序的优化设计
3．编程元件的位置

## Slide 15: 模块三 基本逻辑指令及应用
课 堂 演 示
1-电动机; 2-飞轮; 3-转键离合器; 4-曲柄轴; 5-连杆; 6-滑块; 7-上模; 8-下模; 9-工作台; 10-复位弹簧; 11-电磁铁; 12-衔铁; 13-关闭器; 14-行程开关; 15-凸轮
曲柄压力机及常规控制

## Slide 16: 模块三 基本逻辑指令及应用
课 堂 演 示
模拟曲柄压力机硬件接线
及控制程序

## Slide 17: 模块三 基本逻辑指令及应用
技 能 训 练
使用
动合触点
的电机“启-保-停“
控制电路
及梯形图程序

## Slide 18: 模块三 基本逻辑指令及应用
技 能 训 练
使用
动断触点
的电机“启-保-停“
控制电路
及梯形图程序

## Slide 19: 模块三 基本逻辑指令及应用
议边学边
（1）根据图3-22所示的梯形图程序，写出指令表。

## Slide 20: 模块三 基本逻辑指令及应用
（2）根据指令表绘出下列程序的梯形图。
① LDI X004
ANI M3
LDP X024
AND M37
ORB
ORI X022
LD Y013
OR T10
ANI X012
ORF X007
ANB
OR X015
MPS
INV
OUT M34
MPP
ANI X017
OUT T21 K100
END
② LDP X002
AND M6
ORI M3
MPS
AND X012
MPS
AND X005
OUT M12
MPP
ANI X034
SET Y002
MRD
AND X002
OUT Y005
MPP
AND X001
OUT Y007
END
③ LD X007
ANDP X001
ORF X015
MC N0
SP M10
LD X003
AND M5
OUT Y010
LD X02l
SET Y006
MCR N0
LD X002
OUT Y010
END
议边学边