## Slide 1: 模块五 步进指令及状态编程法
目的要求
（1）掌握状态转移图SFC的绘制方法。
（2）学习三菱FX系列PLC的状态继电器S及其步进指令STL、RET。
（3）学会运用状态编程法编制简单顺序控制应用程序。
（4）掌握编程软件GX Developer V8在状态编程法中的一般应用情况。

## Slide 2: 模块五 步进指令及状态编程法
一、步进指令与状态转移图表示方法
1．FX2N系列步进指令
图5-1
步进指令的
表示方法

## Slide 3: 模块五 步进指令及状态编程法
一、步进指令与状态转移图表示方法
2．步进指令的使用说明
图5-2 栈操作指令在状态内的正确使用
图5-4 输出线圈的互锁
图5-3 状态内没有触点线圈的编程

## Slide 4: 模块五 步进指令及状态编程法
一、步进指令与状态转移图表示方法
3.状态转移图(SFC)的建立及其特点
图5-5 台车自动往返示意图
图5-6 台车自动往返顺序控制图
(1)按下启动钮SB，电机M正转，台车前进，碰到限位开关SQl后，电机M反转，台车后退。
(2)台车后退碰到限位开关SQ2后，台车电机M停转，台车停车5s后，第二次前进，碰到限位开关SQ3，再次后退。
(3)当后退再次碰到限位开关SQ2时，台车停止。
台车自动往返控制要求

## Slide 5: 模块五 步进指令 及状态编程法
一、步进指令与
状态转移图表示方法
3.状态转移图(SFC)的建立及其特点
台车自动往返SFC及特点
(1)SFC将复杂的任务或过程分解成了若干个工序(状态)。。
(2)相对某一个具体的工序来说，控制任务实现了简化。
(3) 只要弄清各工序成立的条件、工序转移的条件和转移的方向．就可以进行这类图形的设计。
(4)SFC容易理解，可读性强，能清晰地反映全部控制工艺过程。

## Slide 6: 模块五 步进指令及状态编程法
一、步进指令与状态转移图表示方法
台车自动往返控制状态转移图、步进梯形图、指令表

## Slide 7: 模块五 步进指令及状态编程法
二、编制SFC图的注意事项和规则
(1) 状态编程时必须使用指令STL。
(2)初始状态的软元件用S0～S9
(3) 编程顺序为先驱动，再转移
(4) 可使用多重（双线圈）输出
(5)负载的驱动、状态转移条件可能为多个元件的逻辑组合
1.编制SFC图的注意事项
(6)顺序状态转移用置位指令SET。
(7)在STL与RET指令之间不能使用MC、MCR指令。
(8)初始状态可由其他状态驱动，但运行开始必须用其他方法预先做好驱动，否则状态流程不可能向下进行。

## Slide 8: 模块五 步进指令及状态编程法
(1)若向上转移(称重复)、向非相连的下面转移或向其他流程状态转移(称跳转)，称为顺序不连续转移，顺序不连续转移的状态不能使用SET指令，要用OUT指令进行状态转移，并要在SFC图中用“”符号表示转移目标。
二、编制SFC图的注意事项和规则
2.编制SFC图的规则
图5-11 非连续转移在SFC图中的表示

## Slide 9: 模块五 步进指令及状态编程法
(2)在流程中要表示状态的自复位处理时，要用“”符号表示，自复位状态在程序中用RST指令表示。
二、编制SFC图的注意事项和规则
2.编制SFC图的规则
(3)SFC图中的转移条件不能使用ANB、ORB、MPS、MRD、MPP指令。应按图5-13(b)所示确定转移条件。

## Slide 10: 模块五 步进指令及状态编程法
二、编制SFC图的注意事项和规则
2.编制SFC图的规则
(4)状态转移图中的流程不能交叉

## Slide 11: 模块五 步进指令及状态编程法
二、编制SFC图的注意事项和规则
2.编制SFC图的规则
(5)若要对某个区间状态进行复位，可用区间复位指令ZRST按图5-15(a)处理；若要使某个状态中的输出禁止，可按图5-15(b)听示方法处理；若要使PLC的全部输出继电器Y断开，可用特殊辅助继电器M8034接成图5-15(c)电路，当M8034为ON时，PLC继续进行程序运算，但所有输出继电器Y都断开了。
图5-15 状态区域复位和输出禁止的处理

## Slide 12: 模块五 步进指令及状态编程法
1.选择性分支与汇合及其编程
三、多流程步进顺序控制
(1)选择性分支SFC图的特点
(2)选择性分支、汇合的编程
(3)选择性分支对应的步进梯形图

## Slide 13: 模块五 步进指令及状态编程法
2.并行分支与汇合的编程
三、多流程步进顺序控制
(1)并行分支状态转移图及其特点
(2)并行分支状态转移图的编程
(3)并行分支SFC图对应的状态梯形图

## Slide 14
3.带式运输机
原理及SFC
三、多流程步进顺序控制
模块五 步进指令及状态编程法

## Slide 15: 模块五 步进指令及 状态编程法
3.带式运输机
梯形图程序
三、多流程步进顺序控制

## Slide 16: 模块五 步进指令及状态编程法
四、利用GX Developer V8软件编制皮带运输机顺控程序

## Slide 17: 模块五 步进指令及状态编程法
课 堂 演 示
三台电机三种运行模式的控制电路

## Slide 18: 模块五 步进指令 及状态编程法
课 堂 演 示
图5-34 演示电路
状态转移图（SFC）

## Slide 19: 模块五 步进指令 及状态编程法
课 堂 演 示
图5-35 演示电路步进梯形图（STL）

## Slide 20: 模块五 步进指令及状态编程法
技 能 训 练
实训内容—专用钻床的PLC控制系统
实训目的
（1）掌握多流程步进顺序控制状态转移图的编制方法。
（2）学会运用专用软件GX Developer V8进行状态法编程。

## Slide 21: 模块五 步进指令及状态编程法
技 能 训 练
专用钻床输入输出继电器的I/O接线

## Slide 22: 模块五 步进指令及状态编程法
技 能 训 练
专用钻床参考状态转移图
参考编程手册绘制的SFC
软件GX Developer V8编辑的SFC

## Slide 23: 模块五 步进指令及状态编程法
技 能 训 练
参考编程手册绘制的专用钻床梯形图程序

## Slide 24: 模块五 步进指令及状态编程法
技 能 训 练
用GX Developer V8编辑的专用钻床梯形图程序

## Slide 25: 模块五 步进指令及状态编程法
边学边议
1．画出图5-41所示波形对应的顺序功能图。
2．小车在初始状态时停在中间，限位开关X000为ON，按下起动按钮X003，小车按图5-42所示的顺序运动，最后返回并停在初始位置。画出控制系统的顺序功能图，并编写梯形图程序。
图5-42 题2的图
图5-41 题1的波形图

## Slide 26: 模块五 步进指令及状态编程法
边学边议
3. 用STL指令编写出图5-43所示状态转移图的梯形图指令。
（a） (b) (c)
图5-43 题3的图

## Slide 27: 模块五 步进指令及状态编程法
边学边议
4．图5-44中的两条书室运输带顺序相连，按下起动按钮，2号运输带开始运行，10s后l号运输带自动起动。停机的顺序与起动的顺序刚好相反，间隔时间为8s。画出状态转移图，编写出梯形图程序。
图5-44 题4的图