## Slide 1: 模块二 FX系列PLC的基本结构
目的要求
（1）了解FX系列可编程控制器的硬件结构。
（2）了解FX系列可编程控制器常见应用系统的组成。
（3）掌握FX系列PLC常用编程元件的使用方法。
（4）了解编程软件GX Developer V8的一般应用情况。

## Slide 2: 模块二 FX系列PLC的基本结构
、FX系列PLC概述

## Slide 3: 模块二 FX系列 PLC的基本结构

## Slide 4: 模块二 FX系列PLC的基本结构
FX2N-□□M□-001型PLC典型输入外部配线

## Slide 5: 模块二 FX系列PLC的基本结构
AC电源，DC 24V输入 |  | DC电源，DC 24V输入 |  | 输入点数 | 输出点数 | 可连接的PLC
继电器输出 | 晶体管输出 | 继电器输出 | 晶体管输出 |  |  | 
FX2N-32ER | FX0N-32ET | － | － | 16 | 16 | FX1N和FX2N
FX0N-40ER | FX0N-40ET | FX0N-40ER-D | － | 24 | 16 | FX1N
FX2N-48ER | FX2N-48ET | － | － | 24 | 24 | FX1N和FX2N
－ | － | FX2N-48ER-D | FX2N-48ET-D | 24 | 24 | FX2N
FX1N和FX2N系列带电源的I/O扩展单元

## Slide 6: 模块二 FX系列PLC的基本结构
FX1N和FX2N系列不带电源的I/O扩展模块
输 入 模 块 | 继电器输出模块 | 晶体管输出模块 | 输 入 点 数 | 输 出 点 数
FX0N-8ER |  | － | 4 | 4
FX0N-8EX | － | － | 8 | －
FX0N-16EX | － | － | 16 | －
FX2N-16EX | － | － | 16 | －
－ | FX0N-8EYR | FX0N-8EYT | － | 8
－ | FX0N-16EYR | FX0N-16EYT | － | 16
－ | FX2N-16EYR | FX2N-16EYT | － | 16

## Slide 7: 模块二 FX系列PLC的基本结构
二、FX2N系列PLC的编程元件
1．输入（X）继电器
输出（Y）继电器
2．辅助继电器
（1）通用辅助继电器。
（2）掉电保持辅助继电器。
（3）特殊功能辅助继电器。
3．定时器T
（1）通用定时器。
（2）累积定时器。
4．计数器C
（1）16位加计数器。
（2）32位双向计数器。
（3）高速计数器。
5．状态寄存器S
（1）初始状态用：
（2）回归原点用
（3）一般通用
（4）保持用
6．数据寄存器D
（1）通用型数据寄存器
（2）保持型数据寄存器
（3）特殊功能寄存器
7．变址寄存器V和Z
8．指针
（1）用于子程序调用的“P”标号的指针
（2）用于中断服务程序入口的“I”标号指针
9．常数K/H

## Slide 8: 模块二 FX 系列PLC 的基本结构

## Slide 9: 模块二 FX系列PLC的基本结构
课 堂 演 示
双定时器PLC闪光控制电路
图2-6 PLC闪光控制电路
图2-8 演示电路程序

## Slide 10: 模块二 FX系列PLC的基本结构
技 能 训 练
实训内容—计数器、特殊功能辅助继电器（M）的应用
实训目的
（1）掌握PLC中计数器的一般使用方法。
（2）掌握典型用途特殊功能辅助继电器的使用方法。
（3）学会使用GX Developer V8编程软件在电脑上编辑梯形图程序。

## Slide 11: 模块二 FX系列PLC的基本结构
技 能 训 练
图2-9 输入输出继电器的
I/O接线图
图2-10 参考梯形图及指令表程序

## Slide 12: 模块二 FX系列PLC的基本结构
（1）三菱FX系列PLC是应用比较广泛的PLC之一，它由基本单元、扩展单元、扩展模块及特殊功能单元构成。其中基本单元内含CPU，是PLC的主机，扩展单元用于增加I/O点数，扩展模块用于改变I/O点的比例，特殊功能模块用于模拟量输入/输出、网络通信等。三菱FX2N系列PLC的编程元件有输入触点X、输出继电器Y、辅助继电器M、定时器T、计数器C、状态寄存器S、数据寄存器D、变址寄存器V和Z、指针P和I、常数K/H。
思考并将合适的答案填于空白处：
① 定时器的线圈 时开始定时，定时时间到时其常开触点 ，常闭触点 。
② 通用定时器的 时被复位，复位后其常开触点 ，常闭触点 ，当前值变为 。
③ 内部计数器的复位输入电路 、计数输入电路 ，当前值 设定值时，计数器的当前值加1；计数当前值等于设定值时，其常开触点 ，常闭触点 ；再来计数脉冲时当前值 ；复位输入电路 时，计数器被复位，复位后其常开触点 ，常闭触点 ，当前值为 。
④ OUT指令不能用于 继电器。
⑤ 是初始化脉冲，在 时，它“ON”一个扫描周期。当PLC处于RUN状态时，M8000一直为 。
⑥ 编程元件中只有 和 的元件号采用八进制数。
边学边议

## Slide 13: 模块二 FX系列PLC的基本结构
边学边议
（2）八进制数和十六进制数只是二进制数的一种较为方便的写法，但二进制数和BCD数是两个不同的概念，一个多位十进制数的BCD数和二进制数是不一样的。
例：十进制数96的BCD数和二进制数分别写成：
十进制数 96
BCD数 10010110
二进制数 01100000
在PLC的很多指令中，既有对二进制数的运算处理，也有对BCD数的运算处理，并且有二进制数和BCD数的相互转换指令，使用时应予以区分。
思考和计算，并把结果填入空格内。
① 十进制数37在不同数制中应分别写成：
二进制数________________________；
八进制数________________________；
十六进制数______________________；
BCD数_________________________。
② 二进制数01101100在不同数制中应分别写成：
十进制数________________________；
八进制数________________________；