## Slide 1: 单元0 安全用电与静电防护
电子信息系 陈卫

## Slide 2: 电的今天和电的发现
电的今天
在人们的日常工作和生活中，每天都离不开“电”。夜晚，电流通过电灯，发出光明，照亮千家万户，照耀着魅力的不夜城；人们坐在电视机前，欣赏着精彩的文艺演出，观看激动人心的体育比赛；在公司企业厂矿，是电流驱动机器，生产出钢铁、化工产品、饮用水、纺织品等人们生活必需品；微机、电冰箱、空调机、微波炉等和人们生活关系密切的电器，皆离不开“电”；地铁、电车满载着乘客，行驶在城市的各条道路上……。

## Slide 3: 电的今天和电的发现
电的发现
在2500 多年前，古希腊有位叫塞利斯的人发现，用毛皮摩擦琥珀后，这块被摩擦过的琥珀能吸引像绒毛、麦秆等一些轻小的物体。人们把琥珀的这种特殊神力称作“电”。
公元1600 年，英国医生吉尔伯特从事物理学方面的研究，发现了“电力”，“电吸引”等许多现象，著书《论磁石、磁体和地球大磁石》，全面论述了磁体和电吸引的全部研究工作。因此许多人称他是电学研究之父。

## Slide 4: 电的今天和电的发现
电的发现
1734 年法国人杜伐，做了玻璃棒与丝绸摩擦、松香与毛皮摩擦试验，发现这两根玻璃棒带电相互排斥，称为“玻璃电”（即正电）；把用毛皮摩擦过的松香靠近用丝绸摩擦过的玻璃棒，发现这两者相互吸引，于是他称松香所带的电为“松香电”（即负电）。即发现了同性电相互排斥、异性电相互吸引的现象。
1745年，普鲁士（德国的前身）的一位副主教克莱斯特利用一根导线将摩擦起电装置上的电引向装有铁钉的玻璃瓶，当他的手触及铁钉时，突然感到猛烈的一击。这是铁钉上聚集的电穿过人体，使人感受到强烈震动的放电现象。1746 年，荷兰人莱顿在上述实验的启发下做成了莱顿瓶。

## Slide 5: 电的今天和电的发现
电的发现
1747 年，美国电学家富兰克林给朋友的信中提出了“电流说”：认为电是一种没有重量的流体，存在于所有的物体之中；如果一个物体得到了比它正常的份量更多的电，它就被称之为带正电（或“阳电”）；如果一个物体少于它正常份量的电，它就被称之为带负电（或“阴电”）。1752 年富兰克林著名的风筝实验“捕捉天电”，证明天空的闪电和地面上的电是一回事。
1780年，意大利的解剖学教授伽伐尼通过一次极为普通的闪电，观察到解剖室内桌子上与钳子和镊子环接触的一只青蛙腿发生痉挛现象。他花费了整整12 年的时间，研究像青蛙腿这种肌肉运动中的电气作用。发现了电流回路的现象。肌肉的痉挛表明有电流通过，起到了电流指示器的作用。根据这种现象，他还制成了“伽伐尼电池”。

## Slide 6: 电的今天和电的发现
电的发现
1800 年春季，另一位意大利科学家伏打（认为电“是由于金属与某种潮湿的东西相接触才发生的”）发明了著名的“伏打电池”。电池是由一系列圆形锌片和银片相互交迭而成，在银片和锌片之间，用一种在盐水或其他导电溶液中浸过的纸板隔开。这只是一种原始的串联电池组。英国的化学家戴维（1778～1829）阐明了“伏打电池”的原理，指出这类电池的电流来自化学作用。
1820年丹麦物理学家奥斯特发现了电流的磁效应，从1820年到1831年，当时许多著名的科学家如法国的安培、菲涅尔、阿拉果和英国的沃拉斯顿等都纷纷投身于探索磁与电的关系之中。

## Slide 7: 电的今天和电的发现
电的发现
安培曾做了一个有名的实验，当线圈中通以电流时，发现铜环发生了偏转。
O
L
b
a

## Slide 8: 电的今天和电的发现
电的发现
1823年，瑞士物理学家科拉顿曾企图用磁铁在线圈中运动获得电流。他把一个线圈与电流计连成一个闭合回路。为了使磁铁不至于影响电流计中的小磁针，特意将电流计用长导线连后放在隔壁的房间里，他用磁棒在线圈中插入或拔出，然后一次又一次地跑到另一房间里去观察电流计是否偏转。由于感应电流的产生与存在是瞬时的暂态效应，他当然观察不到指针的偏转，发现电磁感应的机会也失之交臂。

## Slide 9: 电的今天和电的发现
电的发现
1831年，法拉第的电磁感应实验终于得到了突破性进展。法拉第设计在一个铁环上绕有A、B两组线圈，如图所示，B线圈抽头接成闭合回路，A线圈两端接于电池组。他把电流表放在眼前，当电源接通时，观察到电流表指针立即发生明显的摆动，而切断电流时指针向方向相反摆动，这表明线圈b中出现了感应电流，这就是著名的法拉第圆环实验。
A
B
1831年11月24日，法拉第向英国皇家学会报告了整个实验的情况，并把这种现象正式定名为“电磁感应”。

## Slide 10: 现代发电技术

## Slide 11: 单元0 安全用电与静电防护
基本要求：
1） 初步认识电力系统，能够区分强电系统和弱电系统；
2） 掌握安全用电知识和安全用电原则，面对意外触电事故具备紧急处置能力；
3） 掌握静电防护常识，树立静电防护意识，了解并认识各种静电防护设备及仪器。

## Slide 12: 任务0.1 认识电力系统
0.1.1 电力系统的分类
整个电力系统可划分为强电系统和弱电系统。
通常情况下，把电力、照明用的电能称为强电；
相对电力、照明用电相对而言，把传播信号、进行信息交换的电能称为弱电。

## Slide 13: 强电和弱电的处理对象
强电的处理对象是能源（电力），其特点是电压高、电流大、功耗大、频率低，主要考虑的问题是减小损耗、提高效率；
弱电的处理对象主要是信息，即信息的传送与控制，其特点是电压低、电流小、功率小、频率高，主要考虑的问题是信息传送的效果，如保真度、速度、广度和可靠性等。

## Slide 14: 0.1.2 电力网与输电电压
1. 电力网
通常发电机、配电装置、变压器、电力线路及各种用电设备连接在一起组成的统一整体称为电力系统。
电力系统中由各级电压等级的输配电线路及升降压变电所组成的部分，称为电力网。

## Slide 15: 0.1.2 电力网与输电电压
区域电力网与地方电力网
通常将电力网分为地方电网和区域电网。电压在110kV及以上、供电范围较广、输送功率较大的电力网，称为区域电力网。
电压在110kV以下、供电距离较短、输电功率较少的电力网，称为地方电力网。

## Slide 16: 0.1.2 电力网与输电电压
2. 输电电压
电力网还可分为低压、高压、超高压三段。通常把1kV以下的电力网称为低压电网，1～220kV的电力网称高压电网（如图0.1所示高压输电铁塔），330kV及以上称超高压电网。
电压标准以系统额定电压表示，有关输电与配电电压等级为（括号内为设备最高电压）：220／380（230／400）V，3（3.5）kV，10（11.5）kV，35（40.5）kV，63（69）kV，110（126）kV，220（252）kV，330（363）kV，500（550）kV，750 kV。
我们日常生活工作使用的是220／380 V 50Hz 交流电。

## Slide 17: 图0.1 高压输电铁塔

## Slide 18: 任务0.2 掌握安全用电知识
安全是在工作和生活用电时首要考虑的问题。在用电过程中，短路、电击和烧伤的可能性始终存在。电路在非正常工作条件下（如闪电雷击、电流电压突变、潮湿、绝缘层老化等），会出现电路短路而引发火灾。
当电压加在人体上的不同部位时，人体提供了一条电流通路，产生触电电流会对人体造成电击伤害。有些电气元件通常在高温下工作，意外接触会造成皮肤灼伤。因此在用电时必须树立安全意识。

## Slide 19: 0.2.1 电击与触电危险
1. 人体与电击
人体内的血管和血液构成了很好的导体（就像粗细不同的导线），当人体的不同部位上加上电压时，就会有电流沿血管流过人体，通过人体的电流是产生电击的原因。
电流路径与人体上加电的部位有关，流过人体的电流通路决定了哪些组织和器官将会受到影响，而电击的伤害程度与电压高低、电流大小、电流通过人体的路径、时间长短和人的体质状况等有直接关系。

## Slide 20: 0.2.1 电击与触电危险
2. 触电危险
当通过人体的电流超过人能忍受的安全数值时，会导致肌肉痉挛，使肺部停止呼吸，心肌失去收缩跳动的功能，导致心室颤动，“血泵”不起作用，全身血液循环停止。血液循环停止之后，引起细胞组织缺氧，在10～15秒种内，人便失去知觉；再过几分钟，人的神经细胞开始麻痹，继而导致死亡。
人体电阻一般在10kΩ ～ 50kΩ之间，且与测量部位有关。如果在出汗或手脚湿水时，人体电阻可能降到400Ω左右，此时触电就很危险。

## Slide 21: 0.2.1 电击与触电危险
3. 电流对人体的影响
电流产生人体的生理效应与电流的大小关系密切。当通过人体的电流非常小时，人体感觉轻微或没有感觉；当通过人体的电流稍大，人就会有“麻电”的感觉；当这电流达到8～10mA时，人就很难摆脱电压，形成了危险的触电事故；当这电流超过75mA时，在很短时间内就会使人窒息、心跳停止。
当加在人体上的电压大到一定数值时，就发生触电事故。因此，我国规定36伏及以下的电压为安全电压。超过36伏，就有触电死亡的危险。

## Slide 22: 表0.1 不同电击电流与人体生理效应

## Slide 23: 0.2.1 电击与触电危险
4. 电流通过人体的路径
触电时，电流在人体内是按电阻最小的路径通过的，人体血管和血液构成的电流通路电阻最小，因此电流在人体内是沿大小动脉、静脉血管流过人体。由于触电的身体部位通常是肢体的手、脚部位，则发生电击的三种基本电流通路如图0.2所示。

## Slide 24: 图0.2 （a）人体血管解剖图，（b）上肢触电电流通路图， （c）、（d）上下肢触电电流通路图，（e）下肢触电电流通路图
（a） （b） （c） （d） （e）

## Slide 25: 0.2.2 常见的触电类型
1. 缺乏安全用电知识
1）人误与火线接触
电线绝缘层老化破裂，其裸露处直接接触人体或通过其它导体间接接触人体。
潮湿空气、受潮物品、盐水溶液导电等，如湿手触开关或潮湿环境使用电气工具。
电器外壳未按要求接地，其内部火线漏电使外壳带电。
零线断开后，与电器连接的原零线部分通过电器与火线连通转化成了火线。
2）未做好绝缘保护而引起的触电
人站在绝缘物体上，却用手扶墙或其它接触其他导电体或与非绝缘人体接触。
人站在木桌、木椅上，而木桌、木椅却因潮湿等原因转化成为导体。

## Slide 26: 0.2.2 常见的触电类型
2. 电源插座未连接地线
用电仪器设备安装使用时机壳必须接地，通常采用三芯插头通过电源插座连接地线。如果电源插座未连接地线，如某些电风扇、电冰箱、空调、仪器仪表等金属外壳就未连接接地线，当电器长时间工作时会产生感应电流或发生漏电现象，人体接触设备的外壳就会发生触电，引起人身伤害事故。

## Slide 27: 0.2.2 常见的触电类型
3. 用电设备未及时检修
安装修理电灯、电线时，似懂非懂，私拉乱接，造成触电。
私设低压电网，用电捕鱼和捉老鼠，造成触电。
用“一线一地”安装电灯，极易造成触电事故。
误拾断落电线触电，同伴用手去拉触电者，造成多人受伤或死亡。
电灯安装的位置过低，碰撞打碎灯泡时，人手触及灯丝而引起触电。
在供电线路下或变压器旁边盲目施工，因碰撞电线或变压器而引起触电。
儿童在电线或电器附近追逐玩耍，误触电线电器而酿成大祸。

## Slide 28: 0.2.2 常见的触电类型
4. 高压触电
电弧触电：人与高压带电体距离到一定值时，高压带电体与人体之间会发生放电现象，导致放电电击。
跨步电压触电：高压电线断落地面上时，在距高压线不同距离的点之间存在电压，电流也从地面向大地深处逐步扩散，当人的双脚前后之间同时踩在带有不同电位的地表面两点时，就会引起跨步电压触电。此时必须以单腿跳跃移动。

## Slide 29: 0.2.3 安全用电原则
1. 线路、设备必须是合格产品
线路、电气、设备产品合格是保障安全用电的根本性措施，因此必须选择有安全认证标志的产品。特别是新装用电部门和企业，必须向当地供电部门申报；安装时，应由持证的合格电工按照供电部门的规划设计和标准施工；修理也必须找合格的电工。

## Slide 30: 0.2.2 常见的触电类型
2. 普及并树立安全用电意识
禁止私设电网、私拉乱接、带电接连接火线。
禁止带电移动、安装、检修电气设备。
禁止接触高于36V的带电体、靠近高压带电体。
禁止损坏电器设备中的绝缘体。
开关接在火线上，各种电器一定要按要求接地。
安装螺纹灯的灯头时，火线接中心、零线接金属螺纹端。
铺设室内电线时不要与其它金属导体接触，电线老化与破损时要及时更换修复。
不用湿手插拔插头、拨动开关、操作仪器，不站在金属或潮湿的地面上接触火线。
检修线路前，先把总电闸断开；在必须带电操作时，要注意与大地绝缘。
在电器设备检修前，先用测电笔检测接触点是否带电，并尽可能用单手操作。
正确使用各种电工工具，确保金属工具手柄上的绝缘性良好。
电路连接时，一定要最后连接最高电压点。

## Slide 31: 0.2.2 常见的触电类型
3. 安装合格的漏电保护器和空气开关
在配电系统中分级安装新型的电气安全装置——漏电保护器和空气开关，实行分级保护。
空气开关是一种限流控制开关，当电路中电流超过额定值时自动跳闸切断电路。即电路短路或用电器功率增加引起电流过大时，自动跳闸切断电路，起到保护和防电气火灾作用。
漏电保护器，是通过检测电路中零线和火线电流大小微小差异的开关控制器。当火线有漏电时（如人单线触电），通过进户火线的电流有微量通过人体流到大地，使通过进户零线的电流减小，引起绕在漏电保护器铁芯上磁通变化，从而控制开关瞬间自动跳闸，切断电路，实现在电路（或电器）绝缘受损发生对地短路或人体触电时安全的保护。

## Slide 32: 图0.3 用户配电箱空气开关和漏电保护器安装实物图
进户空气开关 漏电保护器 户内分线空气开关
通常漏电保护器和空气开关组合使用，安装于用户配电箱的进户回路上、楼层的分配电箱的电源进线上和全楼总配电箱的电源进线上，实行末端保护、支线保护和总保护。

## Slide 33: 0.2.2 常见的触电类型
4. 触电者的急救
用于人身安全保护时，漏电电流小于30mA视为安全；如大于30mA，则视为不安全，漏电保护器将产生保护动作。漏电保护器和空气开关的适用范围为交流50Hz额定电压220／380 V，额定电流为10～250 A 。
触电事故突发时，救助者应立即切断电源开关；如果做不到，应使用一切非导电材料（如干燥的木棒）尽量将人体与带电接触体分离。
拨打120急救电话，通知医疗机构派医护人员赶赴现场急救。
将电击受伤者移动到阴凉通风处平躺，对呼吸困难者实施人工呼吸，延长生命为医护人员救治赢得时间。
确认事故现场，等待医护人员急救处置。

## Slide 34: 引言
静电是一种常见的自然现象，具有特定的规律，既有有利的方面，也存在严重的危害。
静电的应用：激光打印机、静电复印机、静电喷涂、静电纺织、静电分选等也在相关领域得到有效应用。
静电的危害：因静电放电（Electro Static Discharge，ESD）导致加油站火灾、化工厂管道爆炸、烟花厂火药爆炸等严重事故；在电子工业中，每年因静电导致的产品损失极大，据资料统计，全世界每年因静电造成的损失约500亿美元，潜在的损失还不计其数，电子行业产品故障49%为静电所致。
静电放电是影响各类电子设备和电子元器件稳定性与可靠性的主要原因。
因此，我们必须充分认识静电的性质特点，趋利避害，有效地进行静电防护与控制。

## Slide 35: 0.3.1 静电的产生及其危害
1. 静电的产生
静电是一种电能，它存留于物体表面，是正负电荷在局部范围内失去平衡的结果，是通过电子或离子的转换而形成的。静电现象是电荷在产生和消失过程中产生的电现象的总称。
通常物体带有的正、负电荷是等量的，当其发生运动（摩擦、接触、冷冻、电解、温差等），一种物体会积聚正电荷，另一物体积聚负电荷，从而在物体上产生静电。
产生静电的主要途径为：摩擦、感应和传导。

## Slide 36: 1）摩擦起电
当两种不同的材料发生摩擦时，由于电子的转移会产生静电电荷。得到电子的物体带负电，失去电子的物体带正电。这一过程称为摩擦起电。
研究结果表明，不同的物质摩擦起电按如下顺序排列：
空气→人手→石棉→兔毛→玻璃→云母→人发→尼龙→羊毛→铅→丝绸→铝→纸→棉花→钢铁→木→琥珀→蜡→硬橡胶→镍／铜→黄铜／银→金/铂→硫磺→人造丝→聚酯→赛璐珞→奥纶→聚氨酯→聚乙烯→聚丙烯→聚氯乙烯→二氧化硅→聚四氟乙烯。
另外，任何两种不同物质的物体接触后再分离，也能产生静电。

## Slide 37: 表0.2 电子企业员工在不同湿度条件下活动产生的静电强度

## Slide 38: 2）感应起电
对导电材料而言，因电子能在它的表面自由流动，如将其置于电场中，由于同性相斥，异性相吸，正负电子就会转移，从而产生感应电。
E

## Slide 39: 3）传导
针对导电材料而言，因电子能在它的表面自由流动，如与带电物体接触，将发生电荷转移。

## Slide 40: 2. 静电的危害
1）静电危害的形式
静电在电子企业生产中是不可避免的，其危害形式有：
静电吸附尘埃，产生短路现象，导致电器损坏。
静电放电造成电磁干扰，引起电子设备的故障或误动作。
静电放电击穿集成电路和精密电子元件，形成软击穿或硬击穿故障。

## Slide 41: 静电击穿成因
电流型（功率型）击穿：有瞬间放电现象，通过电流形式击穿；
电压型（电场型）击穿：无放电回路，由高压电场击穿。
无论是静电电场，还是静电电流，都可能给器件造成致命的危害或潜在的损伤。随着大规模、超大规模集成电路的问世及其应用，人们逐渐发现，器件无缘无故地损坏或早期失效，这都是由于静电放电造成的。

## Slide 42: 表0.3 常用IC器件能承受的静电击穿电压

## Slide 43: 2）静电危害的特性
隐蔽性——人体不能直接感知静电，能感知的静电放电的电压要达2～3kV，所以静电具有隐蔽性。
潜在性——器件在受到ESD后并不马上失效，而会在使用过程中逐渐退化或突然失效，这时的器件是“带伤”工作，一旦在关键部位应用时失效，造成的损失就更大。
随机性——静电的产生和放电具有随机性，其损坏也具有随机性。一个元器件从生产、包装、贮藏和运输，一直到使用的整个过程中都可能遭受静电的危害。
复杂性——静电对电子器件影响的存在于产品的整个生命周期，其损伤形式、原因和程度具有复杂性。
严重性——静电放电问题表面上只影响了的用户，但实际上影响了电子行业的整个产业链，如：元器件质量问题、电子产品质量问题、产品维修及公司的声誉等等。

## Slide 44: 0.3.2 静电源与人体静电放电
1. 静电源
人体（移动静电源），人在活动时产生的静电电压从几千伏到几万伏不等。
地板、工作台面、鞋、服装、普通塑料包装袋、文件袋、泡沫包装盒，没有静电防护的印制电路板、未接地电烙铁和吸锡器等。
打印机、复印机、变压器、发电机等，工作时会产生感应静电。

## Slide 45: 2. 人体静电放电
经试验，人体带静电5万伏时没有不适的感觉，带上8万伏高压静电时依然面带微笑，10万伏（最高试验过12万伏）时也没有生命危险！
人体静电放电时，人体会有不同程度的反映，这种反映称为电击感度。
人体有感静电放电，其电压在3000伏以上，3000伏以下的静电，人并无异常不适感觉。

## Slide 46: 表0.4 人体静电电位和静电感度的关系

## Slide 47: 3. 静电放电模型
在世界工业界定义了四种静电放电的模型：
人体模型HBM（Human Body Model）、
机器模型MM（Machine Model）、
器件充电模型CDM（Charge Device Model）、
电场感应模型FIM（Field Induced Model）。

## Slide 48: 1）人体模型HBM
人体能贮存一定的静电荷，可等效为充电的电容。人体有电阻，其电阻依赖于人体肌肉组织、血液、电解质、体表接触状态等因素。其模型为电容电阻串联形式，DUT（Device Under Test）表示待测器件，该模型表征人体带电接触器件放电，Rb为等效人体电阻，Cb为等效人体电容。
表0.5 人体模型ESD等级

## Slide 49: 图0.5 4kV人体静电放电实际波形（500V/div，10ns/div）
美国海军1980年提出了一个电容值为100PF，电阻为1.5kΩ的“标准人体模型”。这一标准得到广泛采用。图0.5为静电测试仪按GJB548A-97 方法3015（等同于美国军标MIL-STD-883）测量得到的4kV人体静电放电实际波形。

## Slide 50: 2）机器模型MM
机器模型因在日本得到广泛应用，也叫日本模型。机器模型的等效电路与人体模型相似，等效电容Cb为200pF，为等效电阻为0Ω。机器模型的典型代表如带电绝缘的机器人手臂、车辆、绝缘导体等。

## Slide 51: 图0.7 400V通过500Ω放电电阻的放电波形

## Slide 52: 0.3.3 静电防治
1. 静电防治原则
工作环境的静电起电电压应控制在低于100V的范围。防静电技术遵循以下三项原则：
抑制：设计合理工艺过程，抑制静电的产生和电荷的聚集，以及采用接地的静电屏蔽罩对高压电源产生的静电场和某些对静电极敏感元器件进行感应静电的屏蔽隔离。
疏导：通过接地、空气增湿等技术手段，使静电即时向大地泄放，达到降低和消除静电的目的；
中和：将正负离子与静电源上的正负电荷中和，从而消除积累的静电。可安装静电消除器，产生异性离子来中和带电体的静电荷，并尽可能使带电物体表面光滑以及周围环境更加清洁，从而减少尖端放电的可能性。

## Slide 53: 2. 静电防护措施
静电防护在很大程度上是提高静电防护意识的问题，提高所有接触静电敏感器件人员的静电知识水平，建立防静电安全操作规程，掌握静电防护技术。
具体包括静电保护接地、场地环境的静电防护、人员的静电防护、设备的静电防护、静电检测仪表及防护措施的日常维护等六个方面。

## Slide 54: 1）静电保护接地
静电保护接地就是将带静电物体或有可能产生静电的物体（非绝缘体）通过导静电体与大地构成电气回路，将静电泄放到大地，这是防静电措施中最直接最有效方法。接地电阻一般应小于10Ω，接地可通过以下方法实施：
人体通过手腕带、防静电鞋服和防静电地板、地垫接地。
工作台面、防静电椅、测试仪器、工具夹、烙铁接地。
防静电转运车、箱、架尽可能接地。

## Slide 55: 防静电接地与接地地极埋设的技术标准和规范
SJ/T10630-1995 电子元器件制造防静电技术要求（电子行业静电标准）
SJ/T10694-1996 电子产品制造防静电系统测试方法（电子行业静电标准）
SJ/T10533-1994 电子设备制造防静电技术要求（电子行业静电标准）
GB12158-1990 防止静电事故通用导则（国家静电标准）
GJB2105-1998 电子产品防静电放电控制手册（国家军用静电标准）
GJB3007-1997 防静电工作区技术要求（国家军用静电标准）

## Slide 56: 2）场地环境的静电防护
防静电工作区的地面、墙壁及天花板，应根据防静电标准要求选用防静电材料。
防静电材料分为：导静电材料、静电耗散材料（抗静电材料）。2种材料可以从导电性上加以区分：
导静电材料：表面电阻RS≤1×105Ω、体积电阻RV≤ 1×104Ω。导静电材料用于没有强电对人体造成伤害的场合。
静电耗散材料：表面电阻1×105Ω＜RS≤1×1012 Ω、体积电阻1×104Ω＜RV≤1×1011 Ω。通常静电耗散材料制备的防静电用品（用具），使用在有220伏（或380伏）交直流强电的工作场所

## Slide 57: 3）人员的静电防护
对进入防静电工作区的人员要配备防静电腕带、防静电工作服、鞋袜等，必要时辅以防静电工作帽、手套、脚套等物品。
防静电腕带采用导静电材料制作，通过与皮肤直接接触，把人体静电直接导走，使人体的瞬时静电电压小于100V。注意使用时必须与皮肤良好接触。
防静电工作服是用导静电织物为面料缝制而成，导电纤维向大地泄放人体静电荷和由纤维的电晕放电中和静电荷。
防静电鞋、袜是用电阻变化小的导静电材料制作，把人体的静电通过鞋底泄漏到大地。防静电鞋的体积电阻应满足：0.5×105＜RV ＜1.0×109Ω。

## Slide 58: 4）设备的静电防护
对电子产品生产中固定安装使用的设备都应良好接地，工作通道涂防静电油漆，有的设备周围铺设防静电地垫，安装除静电设备，构成防静电工作区。
防静电安全工作台也是防静电工作区的基本组成部分，它由工作台、防静电桌垫和地垫、防静电工作椅、腕带接头和接大地线等组成。
使用静电屏蔽袋和防静电周转箱贮存、周转静电敏感器件。
防静电工作区温度应控制在15℃～20℃之间，相对湿度应在50%～70%，严格禁止在相对湿度小于30%的环境中操作静电敏感器件。

## Slide 59: 5）静电检测仪表

## Slide 60: 静电电位测量仪表
可在非接触情况下测量物体的静电电压，通常具有瞬时值普通模式测量、峰值保持模式测量和交流静电模式测量3种模式，测量距离为50mm。以便对生产工艺流程进行动态监测，发现问题及时处置解决。

## Slide 61: 静电手环在线监测仪
采用高精度电子元器件制作而成，具有精度高，反应速度快。抗干扰能力强，对于人体腕带接地系统有自动监测报警功能，可为防静电工作区域的腕带接地系统提供可靠监测的保障。当人体腕带接地系统工作正常时绿灯亮；接地系统断路时：有蜂鸣声，红灯闪烁。

## Slide 62: 表面电阻测试仪
提供简易量测导体、静电耗散及绝缘表面，平行检测条棒等。只需将测试仪放置在需测表面，按下红色按键，仪器上的十个指示灯103Ω～1012Ω或绝缘LED，将会准确显示被测物品的电阻值 。

## Slide 63: 6）防护措施的日常维护
安装完备的防静电设施只解决了硬件问题，还必须建立并实施严格的防静电制度和操作规程，在日常生产过程中，定期对不同岗位、各生产环节进行检查、维护，以保证静电防护措施的有效性。

## Slide 64: 3. 常用的防静电产品
1）个人防静电产品有防静电服、防静电披肩帽、防静电手套、防静电手腕带、防静电手鞋套等。

## Slide 65: 表0.7 腕带的接地电阻与人体静电峰值电压
特别注意，必须正确选择腕带接地电阻。腕带的使用要保证人体在任何情况下静电电压必须限定在100V以下，腕带的接地电阻必须在要求的范围内
可见要保证静电系统安全，腕带对地电阻应小于100MΩ。

## Slide 66: 2）静电敏感器件、组件应使用防静电包装袋。
图0.10 （a）防静电铝箔袋，（b）防静电屏蔽袋包装的组件

## Slide 67: 3）除静电设备有除静电离子风枪、除静电离子风机和离子风棒等。

## Slide 68: 除静电离子风枪
除静电离子风枪由外接高压产生器提供电源，枪嘴内的离子针放电，将通过的高压气流电离为大量正负离子，使离子风吹向除静电区域进行静电中和，同时吹除灰尘，并防止灰尘因静电再次吸附。离子风枪使用方便灵活，适合局部区域的静电消除。

## Slide 69: 除静电离子风机
除静电离子风机是一种可提供平衡离子气流的大范围区域的离子消除器，可消除或中和大范围集中物件或不易接触区域的静电荷，是精密电子产品、电子组装线、医药制造组装线、印刷、包装和细小产品成型的理想的静电消除器，风量可根据需要连续调节。根据安装方式可分为悬挂式、立式和卧式除静电离子风机。

## Slide 70: 除静电离子风棒
除静电离子风棒是一种棒式固定安装的除静电的专用设备，与配置的高压发生器和空气压缩机联用，离子风棒可产生大量的带有正负电荷的气流，经压缩气高速吹向除静电物品或静电区域进行静电中和，达到消除静电的目的。静电棒长度可以任意定做，可通过调节气阀任意调节风量大小，实现最佳除静电和除尘效果。