## Slide 1: 单元2 测量分析等效变换电阻电路
电子信息系 陈卫

## Slide 2: 单元2 测量分析等效变换电阻电路
基本要求：
1）建立电路等效变换的概念，掌握多种等效变换方法和电路模型：
电阻的串联和并联电路
Y形电路与△形电路
电源模型的等效变换
受控源模型
2）熟练掌握实验电路连接的方法，实现电路图与实物连接的相互转换；
3）熟练掌握使用电源和数字万用表测量电路各种状态参数的技能。

## Slide 3: 引 言
电路的等效变换方法在电子产品设计、调试优化和分析计算过程中具有重要作用。
运用电路等效方法，可以把多个元件组成的电路简化成一个或几个元件组成的电路，从而降低产品成本，提高可靠性，简化电路分析和故障检测维修。
运用等效变换分析电路，是电路分析中经常使用的方法，在电路理论中有着重要的地位。
主要方法有：电阻电路的等效变换、有源电路的等效变换、受控源的等效变换。

## Slide 4: 任务2.1 测量分析电阻的串、并、混联电路
任务目标：
1）掌握电阻串、并、混联电路连接的方法，熟练使用数字万用表测量分析相关参数；
2）掌握应用欧姆定律和基尔霍夫定律分析电阻的串、并、混联电路参数的方法；
3）建立等效电路的概念，掌握简化、优化电阻电路的等效变换方法；
4）在满足功能要求的条件下，能选择标称电阻代替串、并、混联电路中的等效电阻。

## Slide 5: 任务安排
任务2.1-1现有某电子产品的局部电路如图2.1所示，要求负载电流0.015A≤IL≤0.020A，请选择元器件连接电路，测量分析电位器应调节的阻值范围，并测量分析出IL分别为表2.1中的工作电流时的RP调节阻值，画出测量电路图，提出实验步骤。如果IL正常工作电流为0.018A，请问能否将R2和RP合并用一个电阻代替，并为合并电阻选择合适的标称电阻。

## Slide 6: 等效电路应用与等效条件
在实际应用中，经常使用限流电阻、可调电阻对输出的电流、电压进行调节，以满足负载的要求；在不同工作状态的测量分析、优化定型时，通常会对多个电阻进行合并，用一个等效电阻来替换，以减少电路元件。
电路等效的条件是相互等效的两个电路具有相同的电压、电流关系，是用简单电路替换复杂电路后外电路中的电压、电流及功率完全相同，其目的是简化电路。
电阻电路有两种基本形式：串联电路和并联电路。

## Slide 7: 2.1.1 电阻的串联
在现代数字集成电路电子产品中，大量采用串联电阻来得到不同的分压电压；在测量仪器仪表中，大量采用串联不同阻值的电阻来得到不同的测量量程。
若电路中有两个或两个以上的电阻首尾相接、中间没有分支，在电源的作用下，通过各电阻的电流都相同，则称这种连接方式为电阻的串联。

## Slide 8: 三个电阻串联的电路
设电流、电压参考方向如图2.2（a）所示，根据KVL和欧姆定律，有
即：串联电阻电路中总电压U等于每个电阻上的电压之和。
图2.2（b）电路

## Slide 9
电压U与电流I关系为：

## Slide 10: 电路等效
如果两个电路的端口电压U与电流I关系完全相同，则称两个电路等效。对图2.2所示电路，当两个电路等效时，则有：
电阻R称为R1、R2、R3串联的等效电阻。图（a）电路与图（b）电路互为等效电路，等效电路之间的相互替代称为等效变换。

## Slide 11: n个电阻的串联

## Slide 12: 例题2.1

## Slide 13: 2.1.2 电阻的并联
现实中的各种电器设备大都是以并联方式连接到电源线上的。为了分析方便，可将各种电器设备简化为并联的负载电阻，以便对电路特性进行分析测算。
若电路中有两个或两个以上的电阻，其首、尾两端分别连接于两个节点，在两个节点之间加上电压后，则每个电阻两端的电压都相同，此种连接方式称为电阻的并联。

## Slide 14: 三个电阻的并联电路

## Slide 15: n个电导并联

## Slide 16: 两个电阻的并联

## Slide 17: 并联电路的应用
在汽车照明电路中，采用了并联电路控制方式（如图2.5所示），其优点是各个支路控制独立，不会产生相互影响。当刹车灯亮时，不会影响照明灯；当关闭远光灯时，不会影响近光灯。

## Slide 18: 例题2.2
现有一个满刻度偏转电流为20 μA、内阻Rg为1kΩ表头，需制成量程为200mA的直流电流表，请问应如何连接电路并正确及参数？

## Slide 19: 例题2.2

## Slide 20: 2.1.3 电阻的混联
如果电阻电路中，既有电阻串联又有电阻并联，称此为电阻混联电路。对于电阻混联电路在实际工作中应用很广、形式多样，在分析简化时可应用等效的概念，逐次求出各串、并联部分的等效电路，最终将其简化成一个无分支的等效电阻。
在电阻串并混联电路中，对于给定的端口，如果已知端口电流I（或电压U），需要分析计算各个支路电流和电压，通常求解步骤是：
1）求出串并联混联电路对于给定端口的等效电阻R（或等效电导G）；
2）应用欧姆定律求端口的电压（或电流）；
3）应用电流和电压分配公式分别求出各电阻的电流和电压。

## Slide 21: 例题2.3
如图2.7所示电路中，
已知：R1=10Ω，
R2= R4=20Ω，
R3= R5=40Ω，U=12V，求：
1）ab端口的等效电阻；
2）端口电流I；
3）支路电流I2；
4）电压Uac。

## Slide 22: 例题2.3

## Slide 23: 例题2.4
在图2.1电路中，要求负载电流0.015A≤IL≤0.020a，试求滑线变阻器RP的调节范围？

## Slide 24: 例题2.4

## Slide 25: 实训题2.1
现有一磁电式微安表表头，内阻为1.5 kΩ，量程为100μA，现欲改装成量程为10V、100V的电压表，请完成相关电路设计和元器件的选择。