## Slide 1: 模块3 测量分析线性电路
电子信息系 陈卫

## Slide 2: 模块3 测量分析线性电路
基本要求：
1）掌握线性电阻电路的基本分析方法：支路电流法和节点电位法；
2）掌握线性电路相关参数的测量技能；
3）能运用叠加定理和戴维南定理分析计算惠斯通电桥的重要参数。

## Slide 3: 引 言
电路分析的目的是在已知电路结构、元器件及参数和电源电压（或电流）的条件下，根据元器件的约束特性与连接方式，计算出目标支路的电流、电压或相关电路参数。
支路电流和电压受元件的伏安特性约束，并服从基尔霍夫定律（KCL、KVL），合理运用元件约束特性和基尔霍夫定律，就能分析计算出需要的电路参数，这对电子产品的设计、调试优化和维修具有重要意义。
物理意义明确、可测量分析的方法有支路电流法和节点电位法。
同时，通过对线性电路分析计算，可推导出几个重要定理，
如叠加定理、戴维南定理，并成为分析电路的有力工具。

## Slide 4
任务一 支路电流的测量分析
任务目标
（1）连接惠斯通电桥，掌握支路电流的测量技能；
（2）掌握支路电流法分析求解支路电流及其相关参数的方法、步骤

## Slide 5
任务安排
根据如图3.1所示的惠斯通电桥选择元器件并连接电路，开展如下实验测量分析： （1）加电调节RP使Ubc=0V，使用数字万用表分别测量各支路电流值填入表3.1，分别验证各支路电流是否满足各节点的KCL方程。 （2）再加电调节RP使Ubc=1V，重复测量各支路电流值填入表3.1，观察会出现什么情况。（此问题无标准答案，主要激发学生的主动性，培养观察与思考、分析的综合能力）
图3.1 支路电流测量分析电路图

## Slide 6
在电子产品的调试和检测维修工作中，技术人员经常采用测量支路电流的方法来调试电路的工作点和分析排除故障。在电路分析时，以支路电流作为变量，分别对节点和网孔列写KCL方程和KVL方程，从而计算出支路电流及其相关电路参数的方法，此即为支路电流法。

## Slide 7
支路电流法的电路结构约束条件有如下两点。
（1）对于具有n个节点的电路，可以列写出n1个独立的KCL方程。
（2）若电路有n个节点、m条支路，则可以列写出mn+1个独立的路KVL方程。

## Slide 8
如图3.2所示的电路中，电阻和电源电压已知，共有4个节点、6条支路、3个网孔和7个回路。6条支路电流为I1～I6，其参考方向如图3.2所示。
图3.2 支路电流分析电路图

## Slide 9
支路电流法的一般步骤如下：
（1）对给定电路设定各支路电流的参考方向。
（2）选择n1个独立节点，写出n1个KCL方程。
（3）以网孔为独立回路，设定其绕行方向，写出各网孔回路的KVL方程；
（4）联立求解所列独立方程，得出各支路电流；
（5）由各支路电流结合元器件的约束特性，计算出路的相关参数。
注：支路电流法也适用于含有受控源的电路分析

## Slide 10
例题3.1 电路如图3.3所示，试用支路电流法写出求解各支路电流的联立方程组。
图3.3 例题3.1电路图

## Slide 11
解：在如图3.3所示的电路中，有2个节点、2个网孔、3条支路，设支路电流方向如图所示，顺时针方向绕行为网孔回路参考方向。则独立节点a的KCL方程为
两个网孔的KVL方程为
VCVS受控源的控制量U1满足
将以上4个方程联立即可求解各支路电流。

## Slide 12
任务二 节点电位的测量分析
任务目标
（1）掌握电路节点电压的测量和分析方法； （2）掌握运用节点电压法求解节点电压的方法，进而求解支路
电流、电压和功率

## Slide 13
任务安排
在完成实训题1.3的基础上，按图3.6所示的温度测量电路选择元器件连接电路，其中RT为精密型NTC热敏电阻MF51，以容器盛装温度高于90℃的水作为温度调节介质，将热敏电阻作防水处理后放入水中，分别测量在不同温度时节点a、节点b、节点c的电位值和支路电流I3填入表3.2，计算出对应温度的Ubc=b  c和RT值，然后与实训题1.3测量的结果进行对比分析，阐述自己的结论和依据。（注：学生可以发表任何观点进行讨论，不需要作任何限制和约束。）
图3.6 节点电位量分析电路图

## Slide 14
在电子产品的调试和检测维修工作中，还有一种简便实用的方法：以电子线路的共地点作为零电位参考点，直接测量各个检测点的电位来调试电路工作点和分析排除故障，其原理就是运用了节点电位法。
在电路分析时，选择一个节作为参考节点，其他节点相对于参考节点就成为独立节点，独立节点相对于参考节点的电压就是独立节点电位。以独立节点电位为变量列写独立KCL方程，这种对电路进行分析求解的方法称为节点电位法。参考节点的选择原则上是任意的，通常选择最低电位节点作为参考节点，独立方程的个数等于独立节点的个数。

## Slide 15
独立节点方程的一般形式可表示为：
自电导本节点电位+
=与该节点相连的所有电流源的代数和
（互电导邻节点电位）

## Slide 16
综上分析，节点电位法的一般步骤可归纳如下：
（1）选取考节点，并在电路图上画出接地符号；
（2）按独立节点个数建立节点电位方程，要注意自电导为正，互电导为负，电流源电流流入为正、流出为负；
（3）求解方程组，得出各节点电位值；
（4）设定各支路电流的参考方向，根据欧姆定律和各节点电位值求出各支路电流及电路的其他相关参数。

## Slide 17
例题3.2 用节点电位法求解如图3.8所示电路中的电流I。
图3.8 例题3.2电路图

## Slide 18
例题3.3 用节点电位法计算图3.9所示的电路中电流源的两端电压U。
图3.9 例题3.3电路图

## Slide 19
实训题3.1 自主设计方案、选择元器件参数型号，用节点电位法测量分析由光敏电阻构成的惠斯通电桥光亮度测量电路，如图3.10所示。要求预先写出实验报告。
图3.10 惠斯通电桥测量电路

## Slide 20
任务三 叠加定理分析应用
任务目标
（1）通过对双电源电阻电路电压、电流的测量分析，掌握叠加定理。 （2）掌握运用叠加定理分析计算电路相关参数的方法

## Slide 21
任务安排

## Slide 22
有些电路需要多组电压源。例如，计算机电源需提供+3.5V、±5.0V、±12.0V、+15.0V电压源；在高保真音响放大电路中，需要提供一个正的和一个负的电压源；各种不同频率的电信号（乐器和演唱者）通过放大电路，不同频率（直流信号频率为0）的电信号相互叠加形成的整体效果——和谐动听。在更直观的小灯亮度实验中，1节电池产生的亮度（如图3.14（a）所示）明显低于2节电池产生的亮度（如图3.14（b）所示）。在图3.14（b）所示的电路中，小灯得到了叠加的电池的电压和电流，从而发出更强的亮度。
图3.14 小灯亮度实验

## Slide 23
叠加定理体现了线性电路的基本性质，是分析线性电路的理论基础。其表述为：在线性电路中，所有独立源同时作用时，在每个支路中产生的响应电流或电压，等于各个电源单独作用该支路所产生的响应电流或电压的代数和。

## Slide 24
用叠加定理分析电路时，应注意以下几点。
（1）保持电路结构及元件参数不变。当一个独立源单独作用时，其他独立源应为零值，即独立电压源短路，独立电流源应开路。
（2）在叠加时，应注意各个响应分量的代数和必须具有统一的参考方向。
（3）用叠加定理分析含受控源的电路时，受控源应作为一般元件保留不变。
（4）叠加定理只适用于分析求解线性电路中的电压和电流，能用于计算电路的功率，因为功率与电流或电压之间是非线性关系，即平方关系。

## Slide 25
另外，线性电路还有一个重要的性质——齐次性，称为齐次定理。其表述为：在线性电路中，当全部激励（独立电压源或独立电流源）同时增大（或缩小）k倍（k为任意常数）时，其响应也相应增大（或缩小）k倍。齐次定理可以从叠加定理推得，当线性电路中只有一个激励时，根据齐次定理，响应与激励成正比，例如图3.14所示的小灯亮度实验。

## Slide 26
例题3.4 用叠加定理求解如图3.16（a）所示电路中R4的电压U。
图3.16 例题3.4电路图

## Slide 27
例题3.5 在如图3.17（a）所示的电路中，R1 = R2 = 15，试用叠加定理求
解电路的U和I。
图3.17 例题3.5电路图

## Slide 28
任务四 戴维南定理分析应用
任务目标
（1）通过对线性有源二端网络的测量分析，掌握戴维南定理。 （2）掌握应用戴维南定理测量、分析和简化变换为戴维南等效电路的方法

## Slide 29
任务安排
请任意选择一个直流稳压电源（如手机充电器、MP3充电器、随身听直流稳压电源等），将其视为线性有源二端网络，设计实验方案测量其戴维南等效电路

## Slide 30
在新电子产品的引进、消化和改进过程中，时常需要对未知的电子电路进行测试分析，戴维南定理为这种黑盒式的电子电路测试分析提供了有效的方法。在分析电路时，经常遇到只研究电路中某一支路的电流或电压的情况，此时采用戴维南定理会更加方便。在复杂电路的简化方面，戴维南定理也提供了很好的思路和方法。

## Slide 31
图3.21 有源二端网络

## Slide 32
戴维南定理表述为：任何一个线性有源二端网络N（如图3.22（a）所示），都可以用一个等效电压源UOC与串联等效电阻RO等效代替（如图3.22（b）所示）。其中，等效电压源UOC的电压等于有源二端网络的开路电压UOC，如图3.22（c）所示；串联等效电阻RO等于线性有源二端网络N中所有独立源均为零值时的等效内阻Rab，如图3.32（d）所示。串联等效电阻RO称为戴维南等效电阻，电压源UOC和电阻RO串联的支路称为戴维南等效电路。
图3.22 戴维南定理

## Slide 33
当电路中含有受控源，等效电阻不能用电阻串、并联公式计算时，可用下列两种方法求得：
 外加电压法：使网络N中所有独立源均为零值（保留受控源），成为一个无源二端网络N，然后在N两端钮上施加虚拟电压U，计算端钮上的电流I，
 短路电流法：保持网络N内所有独立源和受控源不变，分别求出有源网络N的开路电压UOC和短路电流ISC

## Slide 34
根据两种电源的等效代换，也可用实际电流源等效代替有源二端网络，即诺顿定理。
诺顿定理表述为：任何一个线性有源二端网络N，可以简化为等效电流源ISC与电导GO的并联，如图3.26所示。其中，等效电流源的电流等于有源二端网络的短路电流ISC，并联电导GO等于线性有源二端网络N中所有独立源均为零值时的等效电导。
戴维南定理和诺顿定理统称为等效电源定理。

## Slide 35
例题3.7 电路如图3.27（a）所示，求此线性有源二端网络的戴维南等效电路。
图3.27 例题3.7电路图

## Slide 36
例题3.8 试用戴维南定理求如图3.28（a）所示电路中的电流I和电压U。
图3.28 例题3.8电路图

## Slide 37
例题3.9* 求图3.29（a）所示电路的戴维南等效电路。
图3.29 例题3.9电路图

## Slide 38
内容小结：
1．支路电流法
2．节点电位（电压）法
3．叠加定理
4．戴维南定理