## Slide 1: 单元6 测量分析互感电路
电子信息系 陈卫

## Slide 2: 单元6 测量分析互感电路
学习要求：
本模块通过介绍测量分析互感耦合电路的几个典型工作任务，将达到如下目标：
（1）掌握耦合电感典型参数的概念与测量方法。
（2）掌握测量和判别耦合电感同名端的方法，并能正确识别和应用耦合电感元件。
（3）掌握测量理想变压器实用参数的方法，并能正确识别和应用变压器。
（4）掌握理想变压器的电压、电流及阻抗变换，并能正确选择和使用变压器。

## Slide 3
任务一 测量分析耦合电感元件
任务目标
（1）认识耦合电感元件，建立耦合电感元件模型。 （2）掌握耦合电感元件的互感系数和耦合系数的概念。 （3）掌握使用信号发生器、双踪示波器测量耦合系数的方法。 （4）掌握使用数字万用表静态检测耦合电感元件的方法

## Slide 4
任务安排
测量并计算互感系数M。选择1个互感线圈，用函数信号发生器产生频率为f的正弦交流信号作为激励，按图6.1所示连接电路，用示波器分别测量电阻电压uR和互感电压u（幅值、频率、初相，设uR的初相为零）记入表6.1，写出电阻电压uR和互感电压u表达式，计算出初级线圈电流i和互感系数M。（提示用式（6-4）可直接计算出M）
图6.1 互感系数M测量电路

## Slide 5
认识耦合电感元件
在电力传输系统中，传输相同距离的电能时，输送电压越高，其线路损失越小，传输的电能越大，但输送的高压电是不能直接使用的，必须通过变压器进行电压变换——降压输送和使用。日常生活中使用的手机充电器、MP3充电器以及电动车充电器等都需要将220V 50Hz的交流电降压变换成直流电进行充电利用。在高保真音响系统（HI-FI）中，各种音频电信号通过音频输出隔离变压器分别输出到高、中、低、超重低音扬声器。这些都离不开互感耦合电路——变压器和耦合电感元件的作用。如图6.2所示的分别为电力变压器、电源变压器和音频输出隔离变压器。

## Slide 6
图6.2 各种变压器

## Slide 7
耦合系数与互感系数
图6.3 交流互感电路原理图

## Slide 8
1．互感及互感电压
2．耦合系数
3．互感系数
耦合系数与互感系数

## Slide 9
例题6.1 在如图6.4所示的电路中，已知L1=L2=10mH，k=0.5，=104rad/s，正弦电流有效值I=1mA，求互感系数M和互感电压有效值U。
图6.4 互感元件电路图

## Slide 10
耦合电感元件的静态检测
耦合电感元件的静态检测分为线圈的通断检测和绝缘检测，可使用数字万用表的电阻挡进行检测。
1．线圈的通断检测
2．绝缘检测

## Slide 11
任务二 测量标记同名端
任务目标
（1）建立耦合线圈同名端的概念。 （2）掌握测量判断耦合线圈同名端的方法。 （3）掌握同名端在交变信号传输中的典型应用与互感电压极性的确定方法

## Slide 12
任务安排
学习测量标记同名端的方法，自主选择元器件、仪器、仪表，测量判断给定耦合电感（如图6.5所示）的同名端，要求写出实验报告
图6.5 各种耦合电感元件

## Slide 13
建立同名端的概念
两个互感线圈，当初级线圈中有正弦交流电流i时，次级线圈L2上会产生正弦交流互感电压。互感电压的极性与两耦合线圈的实际绕向和相对位置有关。
同名端可用标记“*”、“·”或“△”标出。

## Slide 14
测量标记同名端
互感线圈的同名端的确定原则为：如果两个互感线圈的电流i1和i2所产生的磁场是相互增强的，那么两电流同时流入（或流出）的端钮就是同名端；如果磁场相互削弱，则两电流同时流入（或流出）)的端钮就是异名端。请自己设定电流，判断图6.6（a）～（b）所示的两组耦合线圈的同名端。
图6.6 互感电压与线圈绕向的关系以及耦合电感的同名端标记

## Slide 15
例题6.2 在如图6.8所示的互感线圈图中，试根据线圈绕向判断并标记同名端。
图6.8 分析判断互感线圈同名端

## Slide 16
例题6.3 在图6.9所示的互感线圈中，线圈间的相对位置确定，但绕向不能确定，请按图示连接实验电路，判断同名端并分析测量结果（注意：数字电压表必须设定在最高直流电压挡位，限流电阻R≥1k，使用1节电池US =1.5V）。
图6.9 测量判断互感线圈同名端

## Slide 17
同名端的应用
同名端确定后，互感电压的极性就可以直接由电流流入同名端的方向来确定。在正弦交流电路中，经常需要对信号进行隔离耦合传输，此时耦合互感线圈就是最好的可选器件之一。
图6.10 耦合互感线圈同名端的应用

## Slide 18
例题6.4 在如图6.11（a）所示的互感电路中，已知两线圈的互感M=1H，电流源i(t)的波形如图6.11（b）所示，试求开路电压Ucd的波形。
图6.11 用互感电路实现波形变换

## Slide 19
例题6.5 在如图6.12所示的互感电路中，初级线圈和次级线圈均有电流，请写出互感线圈的端口电压u1和u2。
图6.12 例题6.5电路图

## Slide 20
实训题6.1 根据如图6.13所示的参考电路选用音频耦合线圈，自主设计实验，测量分析耦合互感元件在指定正弦信号激励（设定频率为2kHz）和有负载情况下的幅值、波形和相位特性。设US=1V，R=RL=100。要求写出实验报告，测量记录i1、i2、u1、u2的幅值（峰值或有效值）、初相位特性。设定i1初相位为零，计算出u1与i1、u2与i1、i2与i1、u2与u1之相位差。（提示：测量分析只针对端口电流和电压，不考虑自感L1、L2和互感M，理论模型分析可参见例题6.5。）
图6.13 实训题6.1有载耦合测量电路

## Slide 21
任务三 测量分析变压器
任务目标
（1）建立理想变压器的概念和模型。 （2）掌握测量铁芯变压器变比n的方法。 （3）掌握铁芯变压器的电压、电流及阻抗变换作用

## Slide 22
任务安排
测量分析变压器变比和输入阻抗。按如图6.16所示的电路选择变压器和电阻并连接测量电路，电阻RL取值分别为100和1k，初级线圈输入采用有效值为16V、50Hz正弦交流电，使用数字万用表交流挡分别测量u1、u2、i1、i2并填入表6.2，计算变压器变比 和输入阻抗 并验证阻抗变换
是否成立
图6.16 电路图

## Slide 23
认识变压器
变压器是一种利用互感耦合实现能量传输和信号传递的电气设备，通常由一个初级线圈和一个或几个次级线圈所组成。工作时，初级线圈（也称原绕组）接电源或信号源，次级线圈（也称副绕组）接负载，通过电磁耦合将能量传递给负载。
图6.17 变压器原理结构图

## Slide 24
理想变压器是铁芯变压器的理想化模型，是对互感元件的一种理想化抽象。理想变压器模型满足如下3个条件：
（1）耦合系数k=1，即全耦合、无漏磁通。
（2）自感系数L1、L2无穷大，但L1/L2为常数。
（3）无损耗，即线圈电阻为零，铁芯导磁率μ无穷大。
图6.18 理想变压器

## Slide 25
变压器的变比系数
由于理想变压器的自感系数L1、L2无穷大，由式（6-3）可知其对应的互感系数M也趋于无穷大，因此在理想变压器中自感系数和互感系数不再适合作为变压器的性能参数，必须选择新的性能指标。
图6.19 同名端相异的理想变压器

## Slide 26
变压器的阻抗变换
图6.20 理想变压器的阻抗变换

## Slide 27
例题6.6 现有某铁芯变压器按图6.20（a）所示的电路连接，初级线圈匝数N1=2000匝，次级线圈匝数N2=200匝，变压器输入正弦交流电电压有效值U1=220V，输出正弦交流电电流有效值I2=  2A，试求变压器变比n、次级电压有效值U2和初级电流有效值I1。
图6.20 理想变压器的阻抗变换

## Slide 28
例题6.7 某晶体管收音机输出变压器，N1=230匝，N2=80匝，原来配有音圈阻抗为8的电动扬声器，现在要改配为4扬声器，问该输出变压器次级线圈匝数应如何变动？
实训题6.2 某变压器生产企业根据市场电动车快速充电器的需求，拟设计开发新的变压器。技术指标为：输入交流电压220V，输出交流电压36V，功率50W，次级线圈N2=80，EI型铁芯，如图6.21所示。请为该型号变压器提出合理的导线参数和初级线圈参数。
图6.21 变压器EI型铁芯片

## Slide 29
内容小结
1．耦合电感元件的互感及互感电压
2．同名端的确定与作用
3．理想变压器