## Slide 1
机械制图
电子技术基础与实训
主讲：

## Slide 2: 第六章 模拟电路的应用
本章要求
了解单相半波、全波整流电路与滤波电路的工作过程 ；
理解硅稳压管稳压电路的稳压过程，三端集成稳压器的应用常识；
掌握桥式整流电容滤波电路的结构及输出电压的估算，带放大环节晶体管串联型稳压电路的结构、稳压过程及输出电压的调节范围 ；
掌握直流稳压电源的装配和调试，模拟式万用表的装配及故障的排除 。

## Slide 3: 例子 直流稳压电源
直流稳压电源是电子设备中的重要组成部分，用来将交流电网电压变为稳定的直流电压。对直流稳压电源的主要要求是：输入电压变化以及负载变化时，输出电压应保持稳定，即直流电源的电压调整率及输出电阻越小越好。此外，还要求纹波电压小。

## Slide 4
6.1 串联直流稳压电源率
6.2 集成稳压电源
实验—三端集成稳压器的应用
综合实训1—直流稳压电源的设计
与调试
综合实训2—指针式万用表的装配
与故障排除

## Slide 5
6.1 串联直流稳压电源
小功率直流稳压电源的功能是把交流电压变成稳定的、大小合适的直流电压，其基本结构如图所示。
小功率直流稳压电源的结构

## Slide 6
6.1.1 单相整流电路
把交流电转变成直流电的过程称为整流，能
完成此过程的电路称为整流电路。整流电路
的类型如表所示。
整流电路的类型
按其整流的相数分 | 单相整流电路 | 
 | 三相整流电路 | 
按整流后的输出波形分 | 半波整流电路 | 
 | 全波整流电路 | 变压器抽头式整流电路
 |  | 桥式整流电路

## Slide 7
6.1.1 单相整流电路
1.单相半波整流电路
单相半波整流电路的电路图
半波整流电路的工作波形

## Slide 8
6.1.1 单相整流电路
2.单相桥式整流电路
桥式整流电路
桥式整流电路的波形

## Slide 9
6.1.1 单相整流电路
2.单相桥式整流电路
将桥式整流电路的四个二极管制作在一起，封
装成为一个器件就称为整流桥，其外形和实物如
所示。A、B端接输入电压，C、D为直流输出端，
C为正极性端、D为负极性端。
整流桥外形
整流桥实物

## Slide 10: 例6-1
如图所示为单相桥式整流电路，负载电阻RL = 50，负载电压Uo = 100V，试求变压器副边电压，并根据计算结果选择整流二极管的型号。
单相桥式整流电路

## Slide 11: 例6-1
解：
每只二极管承受的最高反向电压：
整流电流的平均值：
流过每只二极管电流平均值：
根据每只二极管承受的最高反向电压和流过二极管电流平均值可选择整流二极管的型号为2CZ11C。

## Slide 12: 例6-2
一个纯电阻负载单相桥式整流电路接好以后，通电进行实验，一接通电源，二极管马上冒烟。试分析产生这种现象的原因。
解：
二极管冒烟说明流过二极管电流太大，二极管损坏。从电源变压器副边与二极管负载构成的回路来看，出现大电流的原因有以下两个方面。
（1）负载短路。如果负载短路，变压器副边电压经过二极管构成通路，二极管应过流烧坏。

## Slide 13: 例6-2
（2）如果负载没有短路，那就可能是桥路中的二极管接反了。
解：

## Slide 14
6.1.1 单相整流电路
3.单相整流电路的应用
采用集成运放的全波整流电路

## Slide 15
6.1.2 滤波电路
要获得平滑的直流电，需要对整流后的波形进行整形。用来对波形整形的电路称为滤波电路。常用的滤波电路有如图所示的5种形式。
滤波的类型

## Slide 16
6.1.2 滤波电路
1.电容滤波电路
单相半波整流电容滤波电路
（1）单相半波整流电容滤波电路
单相半波整流电容滤波电路的工作过程

## Slide 17
6.1.2 滤波电路
1.电容滤波电路
（2）单相桥式整流电容滤波电路
输出电压uo的波形
桥式整流加接滤波电容电路

## Slide 18: 例6-3
在如下图所示的单相桥式整流电容电路中，交流电源频率f = 50Hz，负载电阻RL = 40，负载电压Uo = 20V，试求变压器副边电压，并计算滤波电容的耐压值和电容量。

## Slide 19: 例6-3
解：
（1）由
可得
（2）当负载空载时，电容器承受最大电压，所以电容器的耐压值为
电容器的电容量应满足RLC ≥ (3～5)T/2，取RLC = 2T，T = 1/f，因此
根据计算结果选择1000μF/50V的电解电容。

## Slide 20
6.1.2 滤波电路
2.电感滤波电路
桥式整流电感滤波电路
桥式整流电感滤波电路的波形

## Slide 21: 6.1.3 稳压电路
当电网电压发生波动或负载电流变化比较大时，其输出电压仍会不稳定。为此，在整流滤波电路后面需要加上稳压电路，构成稳压电源。
并联型稳压电路
串联型稳压电路
Notes: <number>

## Slide 22: 6.1.3 稳压电路
1 .硅稳压管稳压电路
硅稳压管稳压电路
硅稳压管稳压电路是利用稳压管反向击穿电流在较大范围内变化时，稳压管两端电压变化很小的特性进行稳压的。
硅稳压管稳压电路结构简单，元件少，成本低，只能用于稳定电压要求不高且不可调、稳定度差的场合。
Notes: <number>

## Slide 23: 6.1.3 稳压电路
2 .串联型晶体管稳压电路
串联型晶体管稳压电路
Notes: <number>

## Slide 24: 6.1.3 稳压电路
提高稳压电源性能的措施
具有辅助电源的稳压电路
调整管采用复合管
Notes: <number>

## Slide 25: 6.1.3 稳压电路
提高稳压电源性能的措施
比较放大电路采用恒流源负载
比较放大电路采用差动放大电路
Notes: <number>

## Slide 26: 6.1.4 串联型稳压电源的应用
由集成运放构成的串联型稳压电源
Notes: <number>

## Slide 27
6.2 集成稳压电源
随着集成电路工艺的发展，稳压电源中的调整环节、放大环节、基准环节、取样环节和其他附属电路大都可以制作在同一块硅片内，形成集成稳压组件，称为集成稳压电路或集成稳压器。目前生产的集成稳压器很多，但使用比较广泛的是三端集成稳压器。三端集成稳压器根据输出电压是否可调，可分成固定式三端集成稳压器和可调式三端集成稳压器。

## Slide 28
6.2.1 三端固定式集成稳压器
6.2 集成稳压电源
1．三端固定式集成稳压器的型号
三端固定式集成稳压器CW78L××的含义如下:
C——代表国标。
W——稳压器。
78——产品序号：78输出正电压；79输出
负电压。

## Slide 29
6.2.1 三端固定式集成稳压器
6.2 集成稳压电源
L——输出电流：L为0.1A；M为0.5A；无
字母表示电流为1.5A。
××———用数字表示输出电压值。

## Slide 30
6.2.1 三端固定式集成稳压器
6.2 集成稳压电源
2．三端固定式集成稳压器的外形
CW7800系列集成稳压器
CW7900系列集成稳压器

## Slide 31
6.2.1 三端固定式集成稳压器
6.2 集成稳压电源
3．三端固定式集成稳压器的性能特点
① 输出电流超过1.5A（加散热器）。
② 不需要外接元件。
③ 内部有过热保护。
④ 内部有过流保护。
⑤ 调整管设有安全工作区保护。
⑥ 输出电压容差为4%。

## Slide 32
6.2.1 三端固定式集成稳压器
6.2 集成稳压电源
3．三端固定式集成稳压器的性能特点
⑦ 输出电压额定值有5V、6V、9V、12V、 15V、18V、24V等。

## Slide 33
6.2.1 三端固定式集成稳压器
6.2 集成稳压电源
4．三端固定式集成稳压器的基本应用电路
（1）固定输出电压电路
固定输出电压电路

## Slide 34
6.2.1 三端固定式集成稳压器
6.2 集成稳压电源
4．三端固定式集成稳压器的基本应用电路
（1）固定输出电压电路
固定输出电压修改电路

## Slide 35
6.2.1 三端固定式集成稳压器
6.2 集成稳压电源
4．三端固定式集成稳压器的基本应用电路
（2）输出电压的提高电路
输出电压的提高电路

## Slide 36
6.2.1 三端固定式集成稳压器
6.2 集成稳压电源
4．三端固定式集成稳压器的基本应用电路
（3）输出电流的扩流电路
输出电流的扩流电路

## Slide 37
6.2.1 三端固定式集成稳压器
6.2 集成稳压电源
5．三端固定式集成稳压器的实际应用电路
输出正负15电压的电路

## Slide 38: 6.2.2 三端可调式集成稳压器
三端可调式集成稳压器是第二代三端集成稳压器，其电压调整范围为1.2V～37C，最大输出电流为1.5Ａ。
1．三端可调式集成稳压器的型号
三端可调式集成稳压器CW117L的含义如下：
C——代表国标。
W——稳压器。

## Slide 39: 6.2.2 三端可调式集成稳压器
1．三端可调式集成稳压器的型号
1——产品类型：1为军工；2为工业；
3为一般民用。
17——产品序号：17为输出正电压；
37为输出负电压。
L——输出电流：L为0.1A；M为0.5A；
无字母表示电流为1.5A。

## Slide 40: 6.2.2 三端可调式集成稳压器
2．三端可调式集成稳压器的特点
三端可调式集成稳压器与固定式集成
稳压器相比，除电压连续可调外，还具有
输出电压稳定度、电压调整率、电流调整
率、纹波抑制比等都比固定式集成稳压器
的相应参数高的特点。

## Slide 41: 6.2.2 三端可调式集成稳压器
3．三端可调式集成稳压器的应用电路
三端可调式集成稳压器的应用电路

## Slide 42
1.熟悉三端集成稳压器的使用方法 。
2.了解集成稳压器的性能和特点 。
实验1 三端集成稳压器的应用
一 实验目的

## Slide 43
二 实验器材
示波器、万用表、自耦变压器、实训线路板、若干元器件 。
元器件表
编 号 | 名 称 | 参 数 | 编 号 | 名 称 | 参 数
T | 变压器 | 220V/24V | VD1～VD6 | 整流二极管 | 1N4007
C1 | 电解电容 | 2200μF/50V | C2 | 电解电容 | 10μF
C3 | 电解电容 | 470μF/25V | R1 | 电阻 | 200
R2 | 电阻 | 510 | CW7815 | 三端集成稳压器 | 输出+15V
Rp1 | 可调电阻 | 4.7k | Rp2 | 可调电阻 | 1k

## Slide 44
三 实验步骤
（1）用万用表检查元器件，确保元器件完好。
（2）在实验线路板上连接如下图所示的三端集成稳压器实验电路。
三端集成稳压器的实验电路

## Slide 45
三 实验步骤
（3）测量稳压电源输出直流电压Uo的可调范围。
① 用示波器观察A、B、C各点电压波形，并绘制在下表中，并分析其波形的合理性。
稳压电源各点的电压波形图
A点电压波形 | B点电压波形 | C点电压波形

## Slide 46
三 实验步骤
（3）测量稳压电源输出直流电压Uo的可调范围。
② 将负载接入电路，调节自耦变压器，使输入电压Ui = 220V；再调节Rp1，测输出电压Uo的最大值Uomax和最小值Uomin，填入下表中。
稳压电源输出直流电压Uo可调范围
输入电压Ui | 输出电压Uo | Uomax | Uomin

## Slide 47
三 实验步骤
（4）测量电路的稳压性能。
① 调节自耦变压器，使Ui = 220V，调节Rp1使Uo = 18V，再调节Rp2，使IL = 100mA。
② 重新调节自耦变压器，使Ui在(198～ 242）V的范围变化，测出相应的输出电压值，填入下表。
额定输入电压Ui | 220V | 
额定输出电压Uo | 18V | 
输入电压Ui |  | 
输出电压Uo |  | 
稳压电源输出直流电压的稳压性能

## Slide 48
四 实验报告
（1）整理实验数据，并分析各点波形。
（2）分析电路的稳压性能。
（3）说明实验中遇到的问题和解决办法。
（4）写出调整测试过程。
五 思考题
如果无输出电压或输出电压不可调，试说明原因和解
决办法。

## Slide 49
注意
（1）集成稳压器的输入端与输出端不能反接；若反接电压超过17V，将会损坏集成稳压器。
（2）输入端不能短路。。
（3）防止浮地故障。78系列三端集成稳压器的外壳为公共端，将其安装在设备上时应可靠接地。79系列外壳不是接地端。

## Slide 50
综合实训1 直流稳压电源的设计与调试
通过综合实训，应该掌握如下技能：
 焊（焊接、拆焊技术）；
 选（元器件识别、性能简易测试、筛选）；
 装（电子电路和电子产品装配能力）；
 调（电子电路与电子小产品调试能力）；
 测（正确使用电子仪器测量电参数）；
 读（电子电路读图能力）；
 写（培养编写实习报告的能力）；
 校（电子产品质量检验能力）；
 触（提前触及三大技术，与时尚数码产品接轨）。

## Slide 51
1.掌握焊接方法。
2.提高焊接水平 。
1 焊接实训
一 实训目的

## Slide 52
焊料：常用焊锡作焊料。
焊剂：作用是除去油污，防止焊件受热氧
化，增强焊锡的流动性。
焊接工具：电烙铁，选用20W～50W即可。
正确焊点示例和出现虚焊的实例如图所示。
二 焊接原理
标准焊点
虚焊点

## Slide 53
总思路为：先测量，作好记录；再清洁，挂锡
焊接；最后再检查测量。切忌马虎大意。
将加热好的电烙铁头与线路板成45°角，同时
接触焊接点和被焊元件脚1s～2s，再迅速将焊
锡丝触至焊接点与元件脚上，使焊锡溶后顺着
被焊接元件脚流至焊点上形成一个圆锥状，这
时抬起电烙铁。全过程是3s左右。焊好后要等
焊锡完全凝固才可以移动元件。焊接方法如图
所示。
三 焊接方法

## Slide 54
三 焊接方法
焊接方法示意图

## Slide 55
四 焊接练习
① 分立器件焊接练习（学会焊接分立式器件并熟练掌握焊接技巧）。
② 接插器件焊接练习（认识常用接插件，由于接插件引脚靠得较近，要防止短路）。
③ 拆件练习（学习拆件，以防在检测到有需要拆换的器件时，可以胸有成竹，不至于把电路板焊坏）。
④ 贴片器件焊接练习（进一步提高焊接水平，熟练贴片器件的焊接）。

## Slide 56
注意
（1） 防止触电及烫伤人、电源线、衣物等。
（2）电烙铁的温度和焊接的时间要适当，焊锡
量要适中，不要过多。
（3）烙铁头要同时接触元件脚和线路板，使二
者在短时间内同时受热，达到焊接温度，
以防止虚焊。
（4）不可将烙铁头在焊点上来回移动，也不能
用烙铁头向焊接脚上刷锡。

## Slide 57
注意
（5）焊接二极管、三极管等怕热元件时，应用
镊子夹住元件脚，使热量通过镊子散热，
不至于损坏元件。
（6）焊接集成电路，一定等技术熟练后方可进
行，注意时间要短，在焊接电路板完成后
要断开烙铁电源。
焊接实训的录像

## Slide 58
1.自制串联型稳压电源的印刷电路板 。
2.学习焊接与调试技术。
3.熟悉直流稳压电路主要技术指标的测试方
法。
2 串联型稳压电源的制作
一 实训目的

## Slide 59
二 实训电路及原理
直流稳压电路

## Slide 60
三 实训器材
发光二极管、二极管2CZ55B（1N4001）、三极管
3DG12（9013）、3DD01（BD163）、电解电容
100µF（耐压≥16V）。

## Slide 61
四 实训电路的技术指标
① 输出电压Vo在3V和9V之间连续可调。
② 最大输出电流Imax为0.3V，并具有过截保护和指示功能。
③ 输出电压的纹波电压不超过3mV。
④ 当输出电流在0A至0.3A范围内变化，或输入电压（Vi = 12V）变化 ±10%，输出电压变化量的绝对值不超过0.02V。
⑤ 具有短路保护及自动恢复功能。

## Slide 62
五 实训步骤
（1） 按实训电路所示电路图设计元器件布线图，如下图所示。
布线图（直流稳压电路）

## Slide 63
五 实训步骤
（2）自制印刷电路板。
（3）焊接电路。
（4）按实训电路，认真校对焊接电路，经检查无误，在空载（RL =∞）时通电进行调试。当电路工作正常时，测试输出电压Vo的调节范围。
（5）空载（RL =∞）时Vo = 6V，改变RL使Io = 0.3A，测出相应的Vo值。
（6）带负载（RL = 30W、Vo = 6V）测试。

## Slide 64
六 实训报告
① 分析电路的过载指示、短路保护、有源滤波、稳压工作原理。
② 定量计算电路的输出电压调节范围，并与实验数据进行比较。
③ 分析整理实验数据。
④ 总结收获与体会。

## Slide 65
七 思考题
（1）为了保证输出电压Vo在3V至9V之间连续可调，那么调整管VT2的UCE工作范围有多大？
（2）直流稳压电路为了取得直流输入电压值Vi = 12V，整流桥前的电源变压器次级电压应选多少伏？为什么?
（3）直流稳压电路的输出电压固定为4.5V。如果允许改变直流输入电压值为12V、9V、7V、5V、3V，那么选择哪一挡电压值较为合理，为什么？

## Slide 66
注意
（1）在调试过程中，切勿直接接触220V交流电源，以及做出有可能使其短路的行为，以确保人身安全。
（2）对于靠得很近的相邻焊点，要注意有无金属毛刺短连，必要时可用万用表测量一下是否短路。
（3）如果发现元器件发热过快、冒烟、打火花等异常情况，应先切断电源，仔细检查并排除故障，然后才可以继续通电调试。
串联型稳压电源的录像

## Slide 67
综合实训2 指针式万用表的装配与故障排除
指针式万用表是最常用的电气测量仪表之
一，它具有携带方便，测量范围广，精度较高
的特点。

## Slide 68
一 实训目的
1.熟悉装配电子仪器的整个过程，学会检查各 种元器件和各种零部件。
2.熟悉和解读电子仪器装配的各种工艺文件。
3.熟练使用工艺文件进行电子仪器的装配焊接 并进行检查。
4.熟悉电子仪器的简单检验并进行简单的调试 和排除故障。

## Slide 69
二 指针式万用表的测量原理
MF500型万用表是一种结构简单、体积小、
灵敏度高、多量程的携带式整流系指针式万
用表。
指针式万用表测量过程

## Slide 70
三 指针式万用表的性能
仪表适合在周围气温为0～40℃，相对湿度在
85%以下的环境中工作。
（1）仪表的测量范围和精度等级如下表所示。
指针式万用表的测量范围和精度等级
测 量 范 围 |  | 灵敏度 | 精度等级 | 基本误差 | 基本误差表示法
直流电压 | 0～2.5～10～50～250～500V | 20k/V | 2.5 | ±2.5 | 以标度尺工作部分量程上限的百分数表示
 | 2500V | 4k/V | 4.0 | ±4.0 | 
交流电压 | 0～10～50～250～500V | 4k/V | 4.0 | ±4.0 | 
 | 2500V | 4k/V | 5.0 | ±5.0 | 

## Slide 71
三 指针式万用表的性能
续表
测 量 范 围 |  | 灵敏度 | 精度等级 | 基本误差 | 基本误差表示法
直流电流 | 0～50μA～1～10～100～500mA |  | 2.5 | ±2.5 | 
电阻 | 0～2k～20k～2M～20M |  | 2.5 | ±2.5 | 以标度尺工作部分长度的百分数表示
音频电平 | −10～+22dB |  |  |  | 

## Slide 72
三 指针式万用表的性能
（2）仪表规定在水平位置使用。
（3）仪表防御外界磁场的性能等级为Ⅲ级，耐受机械力作用的性能为普通型。
（4）当周围空气温度在−20℃至40℃范围内变化时，会引起表读数的变化，温度每变化10℃，直流电压及直流电流的指示值不超过其量程上限的±2.5%；交流电压不超过其量程上限的±4.0%；电阻不超过其弧长的±2.5%。

## Slide 73
三 指针式万用表的性能
（5）仪表外壳与电路的绝缘电阻：在相对
湿度不大于85%的室温条件下不小于35MW。
（6）仪表电路的绝缘强度：能耐受50Hz交流
正弦波电压6000V历时一分钟的耐压试验。

## Slide 74
四 指针式万用表的结构特点
MF500型指针式万用表如图所示。
指针式万用表

## Slide 75
四 指针式万用表的结构特点
（1）MF500型指针式万用表外壳采用酚醛压塑粉压制，具有良好的机械强度和电气绝缘性能。
（2）仪表设有密封装置，以减少外界灰尘及有害气体对仪表内部的侵蚀。
（3）仪表的标度盘宽阔，指针端部呈丝
形，能清楚地指示被测量值。
（4）电池盒设在仪表的背面，并与仪表内部隔离，方便更换电池。

## Slide 76
五 实训步骤
（1）通读所有工艺文件，做好装配、焊接的
准备工作。
（2）检查所有零部件、元器件、导线无缺损。
（3）按工艺要求对所有元器件进行整形加工。所有导线必须两边都剥头搪锡。
（4）根据原理图和元器件装配图焊接元器件。
（5）按照导线接线图焊接导线。

## Slide 77
五 实训步骤
（6）进行整机装接。
（7）在确认整机装接无误后，安装电池通电。
（8）按照下图检测万用表。
万用表检测

## Slide 78
六 检测万用表故障
（1）用电阻挡测量时不能调零，或指针打到零位以外。
（2）电流挡校验有较大误差 。
（3）电压挡校验有较大误差 。
（4）三极管放大倍数测量有较大误差 。

## Slide 79
六 实训报告
说明装配过程中的问题和解决办法，整理故障检测方法。

## Slide 80
注意
（1）电阻采用沟焊。
（2）验结果如果有大的差异，则应检查相应挡位的电阻是否漏焊、虚焊、错焊。
万用表组装的录像