## Slide 1: 第9章 点阵应用设计
9.1 点阵极性测试知识
9.2 8*8点阵应用设计
9.3 点阵式汉字显示原理
9.4 16*16点阵应用设计
9.5 24*24点阵应用设计
DS18B20传感器详细资料

## Slide 2: 9.1 点阵极性测试知识
运行proteus，在编辑区里放上一个8X8LED，如MATRIX-8x8-GREEN。在某些引脚上接上电源和地，试试能不能点亮。8X8默认是上下引脚 ，按习惯接法，上面接电源，下面接地，若不亮(图左）。用左下角垂直翻转工具，垂直翻转，再接上电源和地，就可以点亮了（图右）。
9.1.1 判断点阵的逻辑引脚

## Slide 3
左边不亮,则将该图垂直翻转,电源与地重连即可

## Slide 4
将该图左旋90度，左边引脚是用于行控制，右边引脚是用于列控制。 由于点阵引线较多，特别是以后做24X24点阵，所以布线方式不用连线，而用终端加上网络标号，这样可以使画面简洁。

## Slide 5: 9.1.2 连续标号的快捷画法
Proteus的属性配置工具
Proteus里有个很好用的工具，PAT(Property Assignment Tool)属性分配工具，工具按钮如图中最后一个即是:
中的最后一个.

## Slide 6
单击属性分配工具按钮或用键盘快捷键“A”，弹出如下对话框,可按图设置。

## Slide 7
主要内容如下:
1、“String”(字符串)，对应于要改变对象属性的赋值，或者属性的关键字。
2、“Count”(数量)，计数的初始值，每次执行参数标注都会自动增加，这个当前数值可以用一个“＃”字符代入前面的String(字符串)定义中。

## Slide 8
3、“Acting”(操作)，即用户想要执行的操作，在上述工具中有不同的“Acting”(操作)。
4、“Apply To”(应用)，这个应用模式是用户进行属性配置时所做的操作，在该工具中有几种不同的的“Apply To”。

## Slide 9: 属性配置说明
属性配置工具，可以执行如下功能：
1、Assign(赋值)，赋值属性包含如下形式：keyword=value。并且这些属性会被赋值到所选择的对象。如果欲连续赋值，比如D0,D1,D2,可以使用＃字符代替这个值并且设置初始值。使用属性和系统属性都有可能需要赋值，对系统属性赋值可以改变所画的图形。

## Slide 10
2、Remove(去除)，去除的前提是用户必须有一个属性的关键字，并且这个属性将从所选的对象中去除，只有使用属性才可以被清除。
3、Rename(更名)，包含如下形式的字符：current_keyword=new_keyword。等号左边的字符是用户想要更名的属性，右边是用户改成的名字。只有使用属性才可以更名。

## Slide 11
4、Show(显示)，必须包含属性的关键字，所有的使用属性和系统属性都可以显示。
5、Hide(隐藏)，必须包含属性的关键字， 并且这个属性是所选择对象要隐藏的。所有的使用属性和隐藏属性都可以被隐藏。

## Slide 12
6、Resize(重定义尺寸)，包含如下形式：REF=20,16。这样，所选择元件的尺寸属性将会被成一个新的高和宽。只有文本的系统属性可以重定义尺寸。

## Slide 13: 9.2 8*8点阵应用设计
程序运行效果图1

## Slide 14: 9.2.1 8*8点阵应用设计
程序运行效果图2

## Slide 15: 程序代码分析
一、题目要求:用8051控制8*8点阵，使其先从左到右动态点亮3次，后从右到左动态点亮3次，;再从到下点亮3次，最后从下到上点亮3次，如此动态循环。
二、设计目的
1． 进一步熟悉和掌握单片机中点阵的结构、工作原理及典型程序。
2． 掌握单片机的接口技术及相关外围芯片的特性，控制方法。

## Slide 16
ORG 00H
START: NOP
;第一部分扫描次序: 80H,40H,20H,10H,08H,04H,02H,01H
;使其从左到右动态点亮3次
MOV R3,#3 ;扫描三轮从头到尾
LOP2: MOV R4,#8
MOV R2,#0
LOP1: MOV P1,#00H ;扫描指针清零
MOV DPTR,#TABA ;取数据表内容的代码
MOV A,R2 ;取码指针存入A
MOVC A, @A+DPTR
MOV P3,A ;输出到P3
LCALL DELAY
INC R2 ;取码指针加1，取下一个码。
DJNZ R4,LOP1
DJNZ R3, LOP2 ;扫描三轮

## Slide 17
;第二部分扫描次序: 01H,02H,04H,08H,10H,20H,40H, 80H
;即与第一部分反序,从右到左动态点亮3次
MOV R3,#3
LOP4:
MOV R4,#8
MOV R2,#7
LOP3:
MOV P1,#00H
MOV DPTR,#TABA
MOV A,R2
MOVC A,@A+DPTR
MOV P3,A
LCALL DELAY
DEC R2
DJNZ R4,LOP3
DJNZ R3,LOP4

## Slide 18
;第三部分数据:0FFH,0FDH,0FBH,0F7H,0EFH,0DFH,0BFH,75H
;再从上到下点亮3次
MOV R3,#3
LOP6:
MOV R4,#8
MOV R2,#0
LOP5:
MOV P3,#0FFH
MOV DPTR,#TABB
MOV A,R2
MOVC A,@A+DPTR
MOV P1,A
LCALL DELAY
INC R2
DJNZ R4,LOP5
DJNZ R3,LOP6

## Slide 19
;第四部分次序:075H,0BFH,0DFH,0EFH,0F7H,0FBH,0FDH, 0FFH
;即与第三部分反序,从下到上动态点亮3次
MOV R3,#3
LOP8: MOV R4,#8
MOV R2,#7
LOP7:
MOV P3,#0FFH
MOV DPTR,#TABB
MOV A,R2
MOVC A,@A+DPTR
MOV P1,A
LCALL DELAY
DEC R2
DJNZ R4,LOP7
DJNZ R3,LOP8
LJMP START

## Slide 20
DELAY: MOV R6,#0FFH
LOOP: MOV R7,#0FFH
D1: DJNZ R7,D1
DJNZ R6,LOOP
RET
TABA: DB 80H,40H,20H,10H,08H,04H,02H,01H
TABB: DB 0FEH,0FDH,0FBH,0F7H,0EFH,0DFH,0BFH,07FH
END
;0FEH=11111110
;0FDH=11111101
;0FBH=11111011
;0F7H=11110111
;0EFH=11101111
;0DFH=11011111
;0BFH=10111111
;07FH=01111111

## Slide 21: 9.3 点阵式汉字显示的原理
汉字显示屏广泛应用与汽车报站器，广告屏等。下面介绍一种实用的汉字显示屏的制作，考虑到电路元件的使用，可以用8*8的点阵发光管模块， 也可直接使用了256个高量度发光管，组成了16行16列的发光点阵。同时为了降低制作难度， 仅作了一个字的轮流显示，实际使用时可根据这个原理自行扩充显示的字数。

## Slide 22: 1、汉字显示的原理：
我们以UCDOS中文宋体字库为例，每一个字由16行16列的点阵组成显示。即国标汉字库中的每一个字均由256点阵来表示。我们可以把每一个点理解为一个像素，而把每一个字的字形理解为一幅图像。事实上这个汉字屏不仅可以显示汉字， 也可以显示在256像素范围内的任何图形。

## Slide 23
以显示汉字“大”为例，来说明其扫描原理：每一个字由16行16列的点阵组成显示。如果用8位的AT89C51单片机控制， 由于单片机的总线为8位，一个字需要拆分为2个部分。

## Slide 24
一般我们把它拆分为上部和下部，上部由8*16点阵组成， 下部也由8*16点阵组成。在本例中单片机首先显示的是左上角的第一列的上半部分，即第0列的p00---p07口。
方向为p00到p07 ,显示汉字“大”时，p05点亮,由上往下排列，为p0.0 灭，p0.1 灭, p0.2 灭p0.3 灭, p0.4 灭, p0.5 亮,p0.6 灭,p0.7 灭。即二进制00000100，转换为16进制为 04Ｈ。

## Slide 25
上半部第一列完成后，继续扫描下半部的第一列，为了接线的方便，我们仍设计成由上往下扫描，即从p27向p20方向扫描，从上图可以看到，这一列全部为不亮， 即为00000000，16进制则为00h。 然后单片机转向上半部第二列，仍为p05点亮，为00000100，即16进制04h.这一列完成后继续进行下半部分的扫描，p21点亮，为二进制00000010，即16进制02h.

## Slide 26
依照这个方法，继续进行下面的扫描，一共扫描32个8位， 可以得出汉字“大”的扫描代码为：
04H,00H,04H,02H,04H,02H,04H,04H
04H,08H,04H,30H,05H,0C0H,0FEH,00H
05H,80H,04H,60H,04H,10H,04H,08H
04H,04H,0CH,06H,04H,04H,00H,00H

## Slide 27
由这个原理可以看出， 无论显示何种字体或图像， 都可以用这个方法来分析出它的扫描代码从而显示在屏幕上。不过现在有很多现成的汉字字模生成软件， 我们就不必自己去画表格算代码了。
软件打开后输入汉字，十六进制数据的汉字代码即可自动生成，把我们所需要的数据取模格式复制到我们的程序中即可。

## Slide 28
将行列总线接在单片机的i0口，然后把上面分析到的扫描代码送入总线， 就可以得到显示的汉字。 在本例中，由于一共用到16行，16列， 如果将其全部接入89c51单片机， 一共使用32条io口，这样造成了io资源的耗尽，系统也再无扩充的余地。 因此本题仿真我们使用4-16线译码器74ls154来完成列方向的显示。 而行方向16条线则接在p0口和p2口。

## Slide 29
在实物应用过程中，我们使用3-8线译码器74ls138或 4-16线译码器74ls154来完成列方向的级联扫描控制。 而行方向所有引脚则接级联的74LS595芯片的输出引脚用于数据显示。